ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО

ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ «СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

# НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО

# ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

# ПЛАНИРОВАНИЯ «СХЕМА

# ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

# БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Заказчик: | Администрация Большесельского муниципального района |
| --- | --- |
| Муниципальный контракт: | № 3/11 от 28 февраля 2011 г. |
| Исполнитель: | ООО «ИТП «Град» |
| Код проекта: | СТП 1423-11 |

Омск 2011 г.

Приложение № 1

к Решению Думы Большесельского муниципального района

от «27» октября  2011 г. № 238

СОДЕРЖАНИЕ:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1 ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	7

1.1 Цели территориального планирования	7

1.2 Задачи территориального планирования	7

1.2.1 Задачи пространственного развития	7

1.2.2 Транспортная инфраструктура	7

1.2.3 Инженерная инфраструктура	7

1.2.4 Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	8

1.2.5 Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	8

1.2.6 Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования	8

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	9

2.1 Мероприятия по экономическому развитию территории и размещению объектов капитального строительства районного значения	9

2.1.1 Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения	9

2.1.2 Развитие и размещение объектов производственного назначения	12

2.1.3 Развитие объектов туристической сферы	12

2.1.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	12

2.1.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	13

2.2 Мероприятия по экономическому развитию территории и размещению объектов капитального строительства федерального и регионального значения	14

2.2.1 Развитие и размещение объектов производственного назначения	14

2.2.2 Развитие объектов туристической сферы	14

2.2.3 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	14

2.3 Мероприятия по охране окружающей среды	15

2.3.1 Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха	15

2.3.2 Мероприятия по охране водных объектов	16

2.3.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв	18

2.3.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод	18

2.3.5 Мероприятия по озеленению территории	19

2.3.6 Мероприятия по санитарной очистки территории	19

2.3.7 Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия	20

2.3.8 Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий (ООПТ)	21

2.4 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	23

2.4.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	23

2.4.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного  характера	26

2.5 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования.	28

2.6 Состав графической части	29

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Большесельского муниципального района Ярославской области (далее – Положение) подготовлено в соответствие со ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов в составе схемы территориального планирования Большесельского муниципального района Ярославской области (далее также – Большесельский муниципальный район, Большесельский район, муниципальный район, район, муниципальное образование), содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. В соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», Законом Ярославской области от 07.02.2002 № 12-з «Об административно-территориальном устройстве Ярославской области и порядке его изменения» Большесельский муниципальный район Ярославской области является административно-территориальной единицей Ярославской области и как муниципальное образование обладает статусом муниципального района.

3. Территориальное планирование района осуществляется в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, с учетом статуса района как административной единицы Ярославской области, с одной стороны, и муниципального образования со статусом муниципального района, с другой.

4. Территориальное планирование направлено на комплексное решение вопросов местного значения муниципального района, установленных Федеральным законом от 6 ноября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Основные задачи схемы территориального планирования района:

1) выявление проблем градостроительного развития территории района, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития района, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории района на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

3) создание электронной схемы территориального планирования района на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

6. Схема территориального планирования района устанавливает:

1)  границы поселений, входящих в состав муниципального района;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

4) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

7. Схема территориального планирования района разработана на период до 2030 года. Этапы реализации схемы территориального планирования, их сроки определяются органами местного самоуправления района исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию района, приоритетных национальных проектов.

8. Реализация схемы территориального планирования района осуществляется в границах муниципального образования на основании плана реализации схемы территориального планирования района, разработанного в соответствии с градостроительным законодательством и утверждаемого главой местной администрации района в течение трех месяцев со дня утверждения схемы территориального планирования.

9. План реализации схемы территориального планирования района является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития района.

# ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

## Цели территориального планирования

Целью подготовки схемы территориального планирования является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления поселений, входящих в его состав.

Схема территориального планирования района определяет:

– направления социально-экономического развития муниципального района;

– направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур местного значения.

## Задачи территориального планирования

### Задачи пространственного развития

Первой и основной задачей пространственного развития территории муниципального района является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

обеспечение экологически устойчивого развития территории муниципального района путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

увеличение инвестиционной привлекательности муниципального района для создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

усовершенствование внешних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы муниципального района;

создание условий для разнообразных видов туризма муниципального района.

### Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения муниципального района путем совершенствования транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

формирование единого транспортного каркаса на территории муниципального района;

обеспечение беспрепятственных переходов основных транспортных коммуникаций через преграды природного, антропогенного характера, через железнодорожные пути и автомобильные дороги;

формирование крупных логистических центров;

повышение связности территорий муниципального района.

### Инженерная инфраструктура

Задачами по развитию инженерной инфраструктуры являются:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

### Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей района, снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, сохранение биосферы, переход к устойчивому развитию.

Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды:

атмосферного воздуха;

поверхностных и подземных вод;

земель, недр, почв;

лесов, растительности и животного мира.

### Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Организация и осуществления мероприятий по защите, снижению риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

### Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования района являются:

введение системы мониторинга реализации схемы территориального планирования района;

создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности района.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Мероприятия по экономическому развитию территории и размещению объектов капитального строительства районного значения

### Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения

#### Образование

Предусмотрено строительство следующих объектов образования:

Новосельский сельский округ

с.Новое

детский сад на 25 мест,

школа на 100 мест.

#### Здравоохранение

К размещению предусмотрены следующие объекты здравоохранения:

Вареговский сельский округ:

ФАП в д. Каюрово;

ФАП в с. Варегово;

Благовещенский сельский округ:

ФАП в д. Борисовское;

Новосельский сельский округ:

ФАП в д. Гари;

ФАП в д. Девницы;

ФАП в с. Новое;

ФАП в д. Иванцево;

Марковский сельский округ

ФАП в д. Половинкино;

ФАП в д. Миглино;

ФАП в д. Байково;

ФАП в д. Варегово;

Большесельский сельский округ

ФАП в д. Уткино

ФАП в с. Дунилово;

станция скорой медицинской помощи на 8 автомобилей в с. Большое Село;

поликлиника на 229 посещений в смену в с. Большое Село.

К реконструкции  в с.Большое Село предложены следующие объекты: дневной стационар с целью выноса поликлиники в новое здание, а так же размещения в здании стационара детской  и женской консультации на 16 посещений в смену каждый  и детское отделение с целью увеличения на 10 коек. Здание женской и детской консультации перепрофилируется в жилое помещение для медицинских работников.

#### Культура и искусство

К строительству предложены следующие объекты культуры и искусства:

Большесельский сельский округ

с. Большое Село-клуб на 300мест;

с. Большое Село районная библиотека;

д. Сельцо – клуб на 90 мест и библиотека на 2,3 тыс. ед. хранения;

Высоковский сельский округ

д. Высоково-клуб на 85 мест и библиотека на 2,1 тыс. ед. хранения;

Благовещенский сельский округ

д. Новое Гостилово- клуб на 70 мест и библиотека на 1,7 тыс. ед. хранения;

д.Борисовское –клуб на 125 мест и библиотека на 3,1 тыс. ед. хранения;

Вареговский сельский округ

с. Варегово-клуб на 285 мест и библиотека на 7,1 тыс. ед. хранения.

К реконструкции предложены следующие объекты культуры и искусства:

Марковский сельский округ

д. Миглино -ветхое здание клуба с уменьшением мощности до 110 мест;

д. Байково -ветхое здание клуба и библиотеки;

Новосельский сельский округ

с. Новое- ветхое здание клуб с уменьшением мощности до 150 мест;

Чудиновский сельский округ

д. Чудиново- ветхое здание клуба и библиотеки.

#### Физическая культура и спорт

К строительству предложены следующие объекты физической культуры и спорта:

Большесельский сельский округ

физкультурно-оздоровительный комплекс с ДЮСШ  на 103 кв. м пл. пола и бассейном на 255 кв. м зеркала воды в с.Большое Село;

спортивные площадки на 1,88 га в с.Большое Село;

спортивные площадки на 0,02 га д. Андреево;

спортивные площадки на 0,11 га д. Игрищи;

спортивные площадки на 0,03  га д. Колошино;

спортивные площадки на 0,02 га  д. Михали;

спортивные площадки на 0,02 га с. Никольское;

спортивные площадки на 0,27  га д. Сельцо;

спортивные площадки на 0,02 га д. Спирово;

спортивные площадки на 0,02 га д. Уткино;

спортивные площадки на 0,03 га д. Фофаново;

спортивные площадки на 0,11 га д. Шамнино;

Высоковский сельский округ

спортивные площадки на 0,02 га д.Березино;

спортивные площадки на 0,13 га д. Высоково;

спортивные площадки на 0,03 га д. Противье;

Марковский сельский округ

спортивные площадки на 0,13 га д. Байково;

спортивные площадки на 0,04 га д. Варегово;

спортивные площадки на 0,03  га д. Доронино;

спортивные площадки на 0,03 га д. Климатино;

спортивные площадки на 0,03 га д. Половинкино;

Новосельский сельский округ

спортивные площадки на 0,04 га д. Гаврильцево;

спортивные площадки на 0,14 га д. Гари;

спортивные площадки на 0,07  га д. Девницы;

спортивный зал на 162 кв. м площади пола в с.Новое;

спортивные площадки на 0,33 га с. Новое;

спортивные площадки на 0,14  га д. Иванцево;

спортивные площадки на 0,02 га  д. Дуброво;

спортивные площадки на 0,02 га  д. Калитино;

спортивные площадки на 0,02 га  д. Легково;

спортивные площадки на 0,02 га  д. Леонтьевское;

спортивные площадки на 0,03 га  д. Матренино;

спортивные площадки на 0,03 га  д. Медведково;

спортивные площадки на 0,03 га  д. Плескание;

спортивные площадки на 0,03 га  д. Ромашино;

спортивные площадки на 0,03 га  д. Самарино;

спортивные площадки на 0,03 га  д. Тузлыки;

спортивные площадки на 0,03 га  д. Устье;

спортивные площадки на 0,02 га  с. Фроловское;

Благовещенский сельский округ

спортивные площадки на 0,02 га  д. Абашево;

спортивные площадки на 0,37 га  д. Борисовское;

спортивные площадки на 0,03 га  д. Будаково;

спортивные площадки на 0,07 га  д. Каплино;

спортивные площадки на 0,03 га  д. Кузьминское;

спортивные площадки на 0,03 га  д. Никитинское около д. Кузьминское;

спортивные площадки на 0,20 га  д. Новое Гостилово;

спортивные площадки на 0,02 га  д. Пуслищево;

Чудиновский сельский округ

спортивные площадки на 0,05 га  д. Лыткино;

спортивные площадки на 0,05 га  д. Чудиново;

спортивный зал на 162 кв. м площади пола д. Чудиново;

Вареговский сельский округ

спортивные площадки на 0,02 га  д. Каюрово;

спортивные площадки на 0,02 га  д. Лесное Варегово;

спортивные площадки на 0,04  га  д. Старое Варегово;

спортивные площадки на 0,17 га  с. Шельшедом.

#### Пожарная охрана

К строительству предложено 5 пожарных депо по 2 автомобиля каждый:  д. Новое Гостилово (Благовещенский сельский округ), с. Новое (Новосельский сельский округ), д. Высоково (Высоковский сельский округ), с. Варегово (Вареговский сельский округ) и д. Миглино (Марковский сельский округ).

В с. Большое Село (Большесельский сельский округ) предусмотрено расширение автомобильного парка существующей пожарной части.

### Развитие и размещение объектов производственного назначения

Предусмотрено строительство следующих объектов:

Большеселький сельский округ

с.Большое Село

предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции;

предприятие по пошиву обуви;

предприятие по переработке природного газа;

предприятие по производству строительных конструкций;

тепличное хозяйство.

А так же предусмотрена  реконструкция существующих предприятий с целью увеличения производственных мощностей:

Высоковский сельский округ

д.Противье

ООО «АгроКапитал» - увеличение поголовья и посевных площадей предприятия;

Вареговский сельский округ

с.Варегово

КФХ «Сынкова» - расширение мощности предприятия с размещением картофелехранилища и цехом по засолке;

Кондитерский цех - расширение мощности.

### Развитие объектов туристической сферы

Предусмотрено объединение МУ Большесельский историко-художественный музей с МУ «Шереметев Центр» в один музейно-выставочный комплекс, что позволит увеличить масштабность проводимых мероприятий, а также количество предоставляемых услуг.

### Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Для обеспечения круглогодичной автодорожной связи всех населенных пунктов муниципального района с внешним миром, а так же для организации подъездов к кладбищам, полигонам твердых бытовых отходов, скотомогильникам схемой территориального планирования предлагается строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории (1 очередь). Общая протяженность этих дорог составляет 101,9 км, в том числе: дороги с капитальным типом дорожной одежды - 0,8 км, дороги с переходным типом дорожной одежды - 101,1 км.

Для вывода высокоинтенсивных транзитных транспортных потоков, по направлению Ярославль – Углич, из жилой застройки с. Большое Село, схемой территориально планирования предлагается строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Обход с. Большое Село по нормам III категории (1 очередь), с устройством дорожной одежды капитального типа; протяженность предложенной к строительству дороги составляет 7,3 км.

С целью обеспечения всего населения муниципального района общественным пассажирским транспортом схемой территориального планирования предлагается организация дополнительных маршрутов общественного транспорта, общей протяженностью 215 км (1 очередь).

Для обеспечения легкового автотранспорта объектами дорожного сервиса схемой территориального планирования на расчетный срок предлагается строительство трех комплексов, включающих автозаправочные станции (мощность каждой станции - 6 топливо-раздаточных колонок), станции технического обслуживания (мощность каждой станции - 4 поста)  и автомойки (мощность каждой автомойки - 2 поста). Размещение комплексов предусмотрено на следующих примыканиях: примыкание подъезда к д. Соколино к автомобильной дороге Ярославль - Углич, примыкание подъезда к д. Бурдуково к автомобильной дороге Ярославль - Углич и примыкание подъезда к д. Стрельниково к автомобильной дороге Рыбинск - Большое Село.

Кроме того, схемой территориального планирования на расчетный срок предлагается строительство комплекса, состоящего из мотеля, автозаправочной станции (мощность – 4 топливо-раздаточные колонки) и станции технического обслуживания (мощность – 1 пост). Размещение объектов предусмотрено в месте примыкания автомобильной дороги "Ярославль - Углич" - Васенино – Митино к автомобильной дороге Ярославль – Углич.

Для повышения качества транспортных услуг схемой территориального планирования предлагается строительство транспортно-логистического комплекса возле северной границы с. Варегово на стыке железнодорожного и автомобильного транспорта (расчетный срок).

### Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Газоснабжение.

Перечень мероприятий, предусмотренных к размещению:

строительство газопроводов высокого давления- 158 км;

строительство пунктов редуцирования газа- 5 объектов.

#### Электроснабжение.

Перечень мероприятий, предусмотренных к размещению:

ЛЭП 35 кВ –  7,5 км (проект);

понизительные подстанции 35/10 и 35/10/6 кВ – 2 объекта (реконструкция);

ЛЭП 35 кВ –  24 км (реконструкция);

#### Связь и информатизация.

Перечень мероприятий, предусмотренных к размещению:

реконструкция автоматических телефонных станций в количестве 15 объектов, связанная с заменой оборудования и расширением номерной емкости;

строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи общей протяженностью 148 км.

#### Водоснабжение.

Перечень мероприятий, предусмотренных к размещению:

водопроводные очистные сооружения –  13 объектов, проектируемые;

водопроводные очистные сооружения – 1объект реконструируемый.

#### Теплоснабжение.

Перечень мероприятий, предусмотренных к размещению:

котельные – 8 объектов реконструируемые.

#### Водоотведение.

Перечень мероприятий, предусмотренных к размещению:

канализационные очистные сооружения – 4объекта проектируемые;

канализационные очистные сооружения – 4 объекта реконструируемые.

## Мероприятия по экономическому развитию территории и размещению объектов капитального строительства федерального и регионального значения

### Развитие и размещение объектов производственного назначения

Предусмотрено строительство следующих объектов:

Большеселький сельский округ

с.Большое Село

предприятие по переработке природного газа;

Вареговский сельский округ

предприятие по выпуску строительных материалов;

цех по сборке узлов и агрегатов;

предприятие по производству пакетированных торфяных смесей.

### Развитие объектов туристической сферы

Предусмотрено размещение баз отдыха в д.Борисовское  (Благовещенский сельский округ), в д.Девницы (Новосельский сельский округ), в д. Чудиново (Чудиновский сельский округ) и в д. Медведково (Новосельский сельский округ),  а так же в д.Маслятино (Благовещенский сельский округ) предусмотрено развитие туристического бренда «Географический центр Ярославской области».

### Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия в сфере железнодорожного транспорта

Для увеличения пропускной способности участка Ярославль - Сонково Северной железной дороги, согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р) предусмотрено строительство дополнительных (вторых) главных путей, в том числе реконструкция 2 железнодорожных мостов, расположенных на территории Большесельского муниципального района (1 очередь). Протяженность реконструируемого участка Северной железной дороги в границах Большесельского муниципального района составляет 7,8 км.

Мероприятия в сфере автомобильного транспорта

В целях совершенствования транспортной инфраструктуры Большесельского муниципального района в соответствии со Схемой территориального планирования Ярославской области предусмотрено:

реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ярославль - Углич по нормам III категории, в том числе реконструкция 2-х мостов (1 очередь); протяженность реконструируемого участка в границах Большесельского района составляет 43,5 км;

организация выхода на Борисоглебский и Угличский муниципальные районы через д. Щукино, в том числе:

реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Большое Село - Волыново - Щукино на участке от д. Аферово до д. Щукино по нормам IV категории с устройством дорожной одежды капитального типа, в том числе реконструкция 2 мостов (1 очередь); протяженность реконструируемого участка составляет 8,5 км;

строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в продолжении автомобильной дороги Большое Село - Волыново - Щукино до границы с Борисоглебским и Угличским муниципальными районами по нормам IV категории с устройством дорожной одежды капитального типа (1 очередь); протяженность предложенного к строительству участка составляет 1,5 км;

организация дополнительного выхода на Рыбинский муниципальный район через с. Дунилово, в том числе:

реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Большое Село - Рыбинск" - Михеево на участке от примыкания к автомобильной дороге Рыбинск - Большое Село до южной границы д. Михеево по нормам IV категории с устройством дорожной одежды капитального типа (1 очередь); протяженность реконструируемого участка составляет 0,5 км;

строительство автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения, соединяющей д. Михеево и с. Дунилово,  по нормам IV категории с устройством дорожной одежды капитального типа (расчетный срок); протяженность предложенного к строительству участка составляет 5,8 км.

Согласно Областной целевой программе развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Ярославской области от 24 декабря 2008 г. № 708-п, по состоянию на 23 декабря 2010 г.) предусмотрены:

строительство автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Подъезд к с. Варегово по нормам V категории с устройством дорожной одежды капитального типа (1 очередь); протяженность предложенной к строительству дороги составляет 0,7 км;

строительство автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Подъезд к с. Шельшедом по нормам V категории с устройством дорожной одежды капитального типа (1 очередь); протяженность предложенной к строительству дороги составляет 1,0 км.

## Мероприятия по охране окружающей среды

### Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р для снижения загрязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо:

внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности;

технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим оборудованием;

оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха проектом предлагается:

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

строительство нового полигона ТБО, удовлетворяющего экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех стационарных источниках выделения загрязняющих веществ, использование высококачественных видов топлива на котельных, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

организация системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях;

отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

оборудование автозаправочных станций системами закольцовки паров бензина;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог района (реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к крупным населенным пунктам);

комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

### Мероприятия по охране водных объектов

Для улучшения экологического состояния водных объектов предусматривается:

разработка проектов по организации водоохраных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов района;

разработка эффективных мер по предупреждению аварийных ситуаций на промышленных предприятиях, залповых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и устранению их последствий;

выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с природоохранным законодательством;

очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;

благоустройство и расчистка русел рек и озер;

обваловка территорий животноводческих  ферм, оборудование их системой сбора и очистки сточных вод;

оборудование полигона ТБО  кольцевыми каналами для перехвата сточных и талых вод.

увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений.

внедрение технологии использования стоков от животноводческих ферм, после специальной обработки, для орошения;

организация контроля уровня загрязнения грунтовых вод;

внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

проведение мониторинговых исследований рек и озер, находящихся на территории района;

Запрещается ввод в эксплуатацию:

хозяйственных и других объектов, в том числе, фильтрующих накопителей, захоронений отходов, свалок, не оборудованных устройствами, очистными сооружениями, предотвращающими загрязнение, засорение, истощение водных объектов и вредное воздействие вод;

водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных устройств и устройств, обеспечивающих учет забираемых и сбрасываемых вод;

животноводческих ферм и других производственных комплексов, не имеющих очистных сооружений и организованных санитарно-защитных зон;

водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод, без оборудования их водорегулирующими устройствами, водоучитывающими приборами;

водозаборных и иных гидротехнических сооружений без установления зон санитарной охраны и создания пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов;

сооружений и устройств для транспортирования и хранения нефтяных, химических и других продуктов без оборудования их средствами для предотвращения загрязнения водных объектов и контрольно-измерительной аппаратурой для обнаружения утечки указанных продуктов.

При эксплуатации хозяйственных и других объектов запрещается:

осуществлять сброс в водные объекты не очищенных и не обезвреженных в соответствии с установленными нормативами сточных вод;

производить забор воды из водных объектов, существенно влияющий на их состояние;

осуществлять сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации, или содержащих возбудителей инфекционных заболеваний.

Применение ядохимикатов и других химических средств допускается только в случае, если это не повлияет на состояние водных объектов и водных биоресурсов.

Захоронение и сброс радиоактивных и токсичных веществ (материалов) в водные объекты запрещаются.

Сброс сточных вод, содержащих токсичные вещества (материалы), в водные объекты допускается только после их очистки в установленном порядке.

На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещение захоронений отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

При геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, недропользователи обязаны не допускать загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

### Мероприятия по охране и восстановлению почв

В сфере охраны почв одной из неотложных задач является осуществление системы мер, направленных на защиту почвенного покрова, исключающих возможность проявления эрозии. Для предотвращения эрозионных процессов рекомендуется комплекс следующих противоэрозионных мероприятий:

агротехнические система обработки почв;

лесомелиоративные, направленные на сохранение древесной растительности, имеющей полезащитное или водорегулирующее значение.

В целях сохранения и повышения плодородия почв в процессе эксплуатации их необходимо проведение следующих основных мероприятий:

обработка почв на высоком агротехническом уровне;

введение севооборотов с научно-обоснованным чередованием сельскохозяйственных культур;

выведение из севооборота низкопродуктивной (деградированной) пашни с целью предоставления ей периода длительного покоя;

контроль и оценка изменения плодородия почв, характера и уровня загрязнения под воздействием антропогенных факторов;

организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным изменением почвенного покрова и принятия соответствующих мер по его охране;

внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязнённые при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов различного назначения;

складирование и захоронение промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

### Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод включают:

организацию мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно нагруженной территории района, включающей промышленные зоны, участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы питьевых и минеральных вод) и др;

организацию на полигоне ТБО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона);

сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

### Мероприятия по озеленению территории

Мероприятия по озеленению территории включают:

проведение геоботанического мониторинга на территории населенных пунктов района, восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

целенаправленное формирование крупных насаждений из деревьев и кустарников местных видов, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов;

проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильных дорог;

использование многоярусных полупроницаемых конструкций посадок из газоустойчивых пород (лиственница, боярышник), для защиты зданий и улиц от шума, пыли, выхлопных газов, ветра и снеговых заносов;

организацию дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон предприятий.

### Мероприятия по санитарной очистки территории

Основные принципы обращения с отходами:

использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях сокращения образования отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья;

развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья;

минимизация образования отходов и снижение степени их опасности при первичной обработке;

внедрение современных малоотходных и безотходных технологий в процессе производства;

селективный сбор отходов;

приоритет переработки отходов перед их захоронением.

С целью создания экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с ТБО на территории района разработана программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Большесельского муниципального района» на 2011-2014 годы, утвержденная Постановлением администрации Большесельского муниципального района от 13.11.2010   №1331.

Схемой территориального планирования предлагается проведение следующих мероприятий по решению проблемы образования и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального района:

разработка генеральной схемы очистки  территории муниципального района;

строительство полигона ТБО "Николаевское";

проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов на строящийся полигон ТБО "Николаевское" (включая уличный смет);

ликвидация и рекультивация территории свалки ТБО "Николаевкое";

оптимальная эксплуатация полигона ТБО с учетом последующей рекультивации территорий;

создание мусоросортировочной станции на базе нового полигона ТБО «Николаевское»;

максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

сохранение существующих скотомогильников, отвечающих санитарным нормам и требованиям;

организация региональной кооперации производств по использованию вторичных ресурсов на основе селективного сбора отходов;

организация санитарно-защитных зон от объектов по захоронению отходов;

мониторинговые исследования компонентов окружающей среды в зоне влияния территории по захоронению и переработке отходов;

организация уборки территорий вдоль транспортных магистралей района;

создать специализированное предприятие или возложить на имеющиеся предприятия функции по обращению с отходами потребления транспортных средств.

### Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

На территории муниципального района расположены: памятник археологии и памятник истории, памятники градостроительства и архитектуры, ансамбли.  Памятники градостроительства и архитектуры имеют региональное значение, памятник археологии - федеральное, остальные объекты культурного наследия выявленные.

В соответствии с РНГП Ярославской области при реконструкции архитектурной застройки в исторических зонах муниципальных образований режим реконструкции должен определяться с учетом:

сохранения общего характера застройки;

сохранения видовых коридоров на главные ансамбли и памятники поселений;

отказа от применения архитектурных форм, не свойственных исторической традиции данного места;

использования, как правило, традиционных материалов;

соблюдения предельно допустимой для данной зоны городского округа или поселения высоты для реконструируемых или вновь строящихся взамен выбывших новых зданий;

размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен утраченных зданий, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее застройки;

новое строительство в этой среде должно производиться только по проектам, согласованным в установленном порядке.

Основные мероприятия по сохранению объектов культурного наследия являются:

заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;

разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

проведение археологических разведок разрушающихся памятников;

организация охранно-спасательных археологических работ;

организация системы мониторинга объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации» 25 июня 2002 года N 73-ФЗ для сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства

В соответствии с РНГП Ярославской области для обеспечения устойчивости архитектурных комплексов, отдельных памятников и других объектов культурного наследия следует устанавливать подземные охранные зоны, для которых определяются ограничения вторжений в подземное пространство, режимы строительства, производства разведочного бурения, водопонижения, эксплуатации сооружений и инженерных сетей.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

### Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения регулирует Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

На территории муниципального района расположены  памятники природы и государственные природные заказники.

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

В целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут быть созданы охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Размеры охранных зон не нормируются, а выделяются в каждом конкретном случае исходя из целей обеспечения сохранности ООПТ.

Для повышения эффективности функционирования ООПТ необходимо накопление и систематизация данных о существующих ООПТ через проведение комплексной инвентаризации в рамках ведения государственного кадастра и проведения регулярной инвентаризации зеленых насаждений.

С целью повышения эффективности борьбы с нарушениями законодательства на ООПТ необходимо проведение мероприятий по:

совершенствованию организации работы службы охраны ООПТ;

оптимизация деятельности по обеспечению общественного правопорядка и природоохранного режима на ООПТ;

техническому оснащению охраны, в том числе организации видеонаблюдения на отдельных участках;

обеспечению пожарной безопасности ООПТ, в том числе по борьбе с неконтролируемыми весенними палами;

ограждению отдельных участков для обеспечения мер по ограничению въезда автотранспорта (за исключением служебных целей) на ООПТ;

созданию автомобильных парковок перед входами в ООПТ.

Для улучшения санитарного состояния ООПТ необходимо проведение мероприятий по:

совершенствованию сбора бытового мусора на рекреационных участках и внедрение системы раздельного сбора мусора;

лесопатологическому мониторингу и защите древесно-кустарниковой растительности;

обеспечению содержания природных территорий в местах интенсивной рекреации на основе современных подходов, в том числе с использованием малогабаритной специализированной техники;

внедрению современных методов использования древесины, образующейся в ходе работ по уходу за зелеными насаждениями на ООПТ;

внедрению альтернативных источников энергии для освещения и функционирования объектов инфраструктуры на ООПТ;

разработке регламентов и типовых контрактов уходных работ для лесных территорий, предусматривающих специфику ООПТ и решение задач сохранения биоразнообразия на основе передового российского и зарубежного опыта;

содержанию и эксплуатации водных объектов, входящих в состав ООПТ, своевременной реконструкции гидротехнических сооружений и реабилитации водных объектов.

Для обеспечения сохранения и восстановления природного биологического разнообразия на ООПТ необходимо использовать интенсивные методы, направленные как на создание оптимальных условий для размножения видов диких животных, в том числе видов животных занесённых в Красные книги, так и на улучшение их кормовой базы или защитных условий среды обитания, в том числе:

организация зимней подкормки птиц и млекопитающих;

устройство искусственных гнездовий для обычных и редких видов птиц;

создание ремиз (небольших полян) для улучшения кормовой базы и укрытий за счет мозаичности и развития подлеска;

создание и устройство временных (сезонных) или долговременных заповедных участков, в том числе в границах существующих ООПТ в местах гнездования птиц и выведения потомства в весенне-летний сезон, в том числе локальное огораживание.

Потребуется проведение и иных специальных мероприятий (биотехнических мероприятий) по привлечению и улучшению условий обитания редких и исчезающих видов животных на ООПТ.

Проведение природоохранных мероприятий планируется при непосредственном участии населения, в том числе в проведении традиционной зимней подкормке птиц с ноября по апрель, развешиванию в весенний период искусственных гнездовий для птиц.

Для реализации задач сохранения и восстановления биологического разнообразия на ООПТ потребуется принятие нормативных правовых актов или инструктивно-методических документов по следующим направлениям:

содержание природных и озелененных территорий на ООПТ;

создание и утверждение списка редких и исчезающих типов растительных сообществ (ассоциаций), требующих особой охраны;

регулирование численности отдельных видов животных и предотвращение проникновения "чуждых" видов растений и животных в природные сообщества.

## Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с «Экологической доктриной Российской Федерации», одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р, для предотвращения и снижения экологических последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимо  проведение следующих мероприятий:

своевременное прогнозирование и выявление возможных экологических угроз, включая оценку природных и техногенных факторов возникновения возможных чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями;

разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями;

обучение населения правилам поведения, действиям и способам защиты при чрезвычайных ситуациях с негативными экологическими последствиями;

разработка и совершенствование универсальных средств защиты населения и территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

организация дистанционного контроля за состоянием трубопроводов;

оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов автоматической системой пожаротушения;

оснащение производственных и вспомогательных зданий объектов автоматической пожарной сигнализацией;

осуществление  постоянного контроля за состоянием противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима;

создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от автозаправочных станций (АЗС);

оснащение территорий АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных  ситуаций;

обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистрального газопровода высокого давления и нефтепровода, нефтепродуктопровода;

обеспечение охранных зон от газорегуляторных пунктов, газораспределительной станции, газопровода высокого давления;

совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии.

Одним из наиболее вероятных мест возникновения аварийных ситуаций является железная дорога. Наиболее опасные аварийные ситуации:

крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, что потребует привлечение больших сил и средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС);

разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит испарение (вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести к пожару и взрыву.

Для предотвращения ЧС на железнодорожном транспорте рекомендуется:

пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами осуществлять только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов;

оборудование железнодорожных станций района, принимающих опасные грузы системой оповещения и системой постановки водяных завес;

защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с    ГОСТ 2.114-95 ЕСКД «Технические условия»;

работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние должны производиться по наряду-допуску.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории района, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Пожарная безопасность муниципального района обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В настоящее время на территории муниципального района имеется одна пожарная часть ПЧ-37, входящая в состав ОПС-№5 г.Углич. Пожарная часть расположена в с.Большое Село, мощностью 4 автомобиля.

Проектом к строительству предложено 5 пожарных депо по 2 автомобиля каждый:  д. Новое Гостилово (Благовещенский сельский округ), с.Новое (Новосельский сельский округ), д.Высоково (Высоковский сельский округ), с.Варегово (Вареговский сельский округ и д.Миглино (Марковский сельский округ). Предполагается, что  пожарные депо будут обслуживать населенные пункты своего сельского округа. Чудиновский сельский округ будет обслуживать близлежащее  (проходит по радиусу доступности-20 минутная доступность при средне скорости 50км/ч) пожарное депо Благовещенского сельского округа.

В связи с тем, что в с. Большое Село мощность действующих объектов не покрывает потребность населения в пожарных автомобилях, проектом предложено расширить автомобильный парк данного учреждения до 6 автомобилей.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного  характера

Потенциальную угрозу для населенных пунктов представляют лесные пожары, которые могут возникнуть на сопряженной территории.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) от 16 декабря 2008 г. N 532 г. Москва «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды» в целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия:

противопожарное обустройство лесов (строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения; устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды);

создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;

разработка планов тушения лесных пожаров;

создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;

организация противопожарной пропаганды;

организация наземного и авиационного патрулирования лесов в целях своевременного обнаружения лесных пожаров;

регулирование посещаемости населением лесов в зависимости от их класса природной пожарной опасности и пожарной опасности по условиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов.

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

организации системы связи и оповещения;

строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах;

выполнении других мероприятий.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку дорожных покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Искусственные сооружения (мосты, путепроводы) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь, особенно на средних и больших мостах.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, изложенным в                             ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам» (Минтранс России).

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду работ, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределении и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах».

Согласно ОДМ 218.5.001-2008 "Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега", утвержденным Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008г. N 44-р, защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов.

В целях регулирования и уменьшения возможного вреда от метеорологических  процессов населению и экономике (защита сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков, рассеивание туманов) в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению противоградовых стрельб на территории РФ», утвержденной Приказом Министра обороны РФ N 220, Минтранспорта РФ N 89,  Федеральной службы ГМОС N 51 от 15.05.2001г., применяются специальные противоградовые ракеты и снаряды, которые служат для доставки и внесения химических реагентов в облака. Также способ защиты от града сельскохозяйственных растений включает изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продольных направляющих, протянутых на опорах.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

## Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования.

Схемой территориального планирования района предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации схемы территориального планирования района и устойчивого развития района:

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки межселенных территорий района;

подготовка и утверждение проекта планировки и межевания территории района;

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.

## Состав графической части

| № листа | Наименование чертежа | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
|  | Схема территориального планирования Большесельского муниципального района (основная схема). |  |
|  | Схема существующих и планируемых границ поселений, входящих в состав Большесельского муниципального района. |  |
|  | Схемы планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Большесельского муниципального района. Схема размещения объектов капитального строительства социальной сферы и производственного назначения |  |
|  | Схемы планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Большесельского муниципального района. Схема развития объектов инженерной инфраструктуры |  |
|  | Схемы планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Большесельского муниципального района. Схема развития объектов транспортной инфраструктуры |  |
|  | Схемы зон с особыми условиями использования территорий Большесельского муниципального района. Схема границ территорий объектов культурного наследия Большесельского муниципального района |  |