ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО

ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ «СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ОМСК 2011

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

# НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО

# ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

# ПЛАНИРОВАНИЯ «СХЕМА

# ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

# БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

| Заказчик: | Администрация Большесельского муниципального района |
| --- | --- |
| Муниципальный контракт: | № 3/11 от 28 февраля 2011 г. |
| Исполнитель: | ООО «ИТП «Град» |
| Код проекта: | СТП 1423-11 |

Генеральный директор                 					А.Н. Береговских

# Первый заместитель

Генерального директора               					М.Н. Дузенко

# Заместитель Генерального

директора по правовым вопросам 					Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института     					И.Г. Стуканева

Главный инженер института         					С.В. Фигуренко

Омск 2011 г.

# Авторский коллектив

Руководитель проекта	М.М. Ахметгареев

Начальник отдела градостроительной экономики	Е. А. Самородская

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	Е. В. Бутаков

Начальник отдела градостроительной экологии	О. К. Коровайская

Начальник транспортного отдела	В. А. Самородский

Начальник отдела градостроительной  подготовки	О. В. Миллер

И.о  начальника отдела инженерного обеспечения 	О. И. Кутькина

Руководитель группы отдела инженерного обеспечения	Д.А. Мацаков

Ведущий инженер отдела инженерного обеспечения	С.А. Русских

Ведущий инженер отдела инженерного обеспечения	А.В. Ромашов

Ведущий инженер отдела инженерного обеспечения	С.В. Шаповалов

Старший инженер отдела инженерного обеспечения	В.В. Кузнецов

Ведущий инженер отдела градостроительной подготовки	А.И.Колодина

Старший экономист отдела градостроительной экономики	А.Ю. Лебедева

Старший экономист отдела градостроительной экономики 	А.М. Скряго

Старший инженер транспортного отдела	В.А. Кудинов

Старший эколог отдела градостроительной экологии	Е.А. Кудинова

СОДЕРЖАНИЕ:

1 Введение. Цели и задачи проекта	7

2 Природные условия и ресурсы территории	9

2.1 Климатическая характеристика	9

2.2 Геологическое строение территории	9

2.3 Гидрография	11

2.4 Рельеф	12

2.5 Гидрогеологические условия	13

2.6 Почвенный покров и растительность	18

2.7 Животный мир	19

2.8 Минерально-сырьевые ресурсы	20

3 Комплексная оценка и основные проблемы территории района	23

3.1 Система расселения и трудовые ресурсы	23

3.2 Отраслевая специализация	41

3.3 Объекты социальной сферы	48

3.4 Объекты туристической сферы	87

3.5 Транспортное обеспечение	88

3.5.1 Железнодорожный транспорт	88

3.5.2 Автомобильный транспорт	89

3.6 Инженерное обеспечение	98

3.6.1 Газоснабжение.	98

3.6.2 Нефте-  и продуктопроводы	99

3.6.3 Электроснабжение.	99

3.6.4 Водоснабжение.	100

3.6.5 Теплоснабжение.	101

3.6.6 Водоотведение.	102

3.6.7 Связь и информатизация.	103

3.7 Анализ экологических проблем. Экологическое состояние территории	105

3.7.1 Атмосферный воздух	106

3.7.2 Почвенный и растительный покров	108

3.7.3 Поверхностные и подземные воды	110

3.7.4 Санитарная очистка территории	113

3.8 Особо охраняемые природные территории и объекты историко-культурного наследия	115

3.9 Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки	136

4 Основные решения	139

4.1 Направления развития производства	139

4.2 Социальная сфера	139

4.3 Объекты туристической сферы	165

4.4 Транспортное обслуживание	166

4.4.1 Железнодорожный транспорт	166

4.4.2 Автомобильный транспорт	166

4.5 Инженерное обеспечение	172

4.5.1 Газоснабжение.	172

4.5.2 Нефте-  и продуктопроводы	176

4.5.3 Электроснабжение	176

4.5.4 Связь и информатизация.	179

4.5.5 Водоснабжение.	181

4.5.6 Теплоснабжение.	182

4.5.7 Водоотведение.	183

4.6 Охрана окружающей среды	184

4.6.1 Зоны с особыми условиями использования	184

4.6.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	185

4.6.3 Водоохранные зоны	186

4.6.4 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	188

4.6.5 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	190

4.6.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	191

4.6.7 Мероприятия по охране водной среды	191

4.6.8 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	193

4.6.9 Мероприятия по санитарной очистке	194

4.6.10 Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия	199

4.6.11 Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий (ООПТ)	201

4.7 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	203

4.7.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	204

4.7.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	207

4.7.3 Пожарная безопасность.	212

4.7.4 Риски возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций	213

5 Технико – экономические показатели проекта	214

# СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № листа | Наименование чертежа | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
|  | Схема территориального планирования Большесельского муниципального района (основная схема). |  |
|  | Схема существующих и планируемых границ поселений, входящих в состав Большесельского муниципального района. |  |
|  | Схемы планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Большесельского муниципального района. Схема размещения объектов капитального строительства социальной сферы и производственного назначения |  |
|  | Схемы планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Большесельского муниципального района. Схема развития объектов инженерной инфраструктуры |  |
|  | Схемы планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Большесельского муниципального района. Схема развития объектов транспортной инфраструктуры |  |
|  | Схемы зон с особыми условиями использования территорий Большесельского муниципального района. Схема границ территорий объектов культурного наследия Большесельского муниципального района |  |
|  | Обосновывающая часть |  |
|  | Карта (схема) использования территории Большесельского муниципального района |  |
|  | Карта (схема) ограничений использования территории Большесельского муниципального района. |  |
|  | Карта (схема) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения Большесельского муниципального района |  |
|  | Карта (схема) современного состояния сооружений и коммуникаций транспортной инфраструктуры Большесельского муниципального района |  |
|  | Карта (схема) современного состояния сетей и сооружений инженерной инфраструктуры Большесельского муниципального района |  |
|  | Карта (схема) границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Большесельского муниципального района |  |
|  | Карта (схема) расположения Большесельского муниципального района в структуре Ярославской области |  |
|  | Карта (схема) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |  |

# Введение. Цели и задачи проекта

Схема территориального планирования Большесельского муниципального района Ярославской области (далее также – схема территориального планирования) выполнена в соответствии с муниципальным контрактом № 3/11 от 28.02.2011 г. и техническим заданием на разработку научно-исследовательской работы по подготовке документа территориального планирования «Схема территориального планирования Большесельского муниципального района Ярославской области».

Схема территориального планирования Большесельского муниципального района Ярославской области выполнена в соответствии со следующими основными нормативно-правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Закон Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области»;

Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области»;

Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области»;

Закон Ярославской области от 05.06.2008 № 25-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области»;

Закон Ярославской области от 07.02.2002 № 12-з «Об административно-территориальном устройстве Ярославской области и порядке его изменения»;

Постановление Губернатора Ярославской области от 22.01.2008 № 34 «Об описании границ административно-территориальных единиц Ярославской области и городских районов города Ярославля»;

Постановление Администрации Ярославской области от 13.02.2008 № 33-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области»;

Постановление Правительства Ярославской области от 12.03.2008 № 83-п «Об утверждении перечней автомобильных дорог»;

Постановление Правительства Ярославской области от 23.07.2008 № 385-п «Об утверждении схемы территориального планирования Ярославской области»;

Постановление Правительства Ярославской области от 23.10.2008 № 561-п "Об утверждении плана реализации схемы территориального планирования Ярославской области";

Постановление Администрации Ярославской области от 15.12.2003 № 247 «О государственных зоологических заказниках Ярославской области;

Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области»;

Постановление Правительства Ярославской области от 28.04.1999 № 85-п «О придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»;

Цель работы – подготовка схемы территориального планирования Большесельского муниципального района Ярославской области в соответствии с федеральным и областным законодательством о градостроительной деятельности.

Основные задачи проекта:

выявление проблем градостроительного развития территории Большесельского муниципального района Ярославской области (далее также – Большесельский муниципальный район, Большесельский район, муниципальный район, район), на основе анализа параметров социальных, экономических, экологических и иных факторов, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

определение перечня объектов местного значения социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры и установления зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

создание электронной схемы территориального планирования в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения.

# Природные условия и ресурсы территории

## Климатическая характеристика

Территория Большесельского муниципального района в соответствии со  СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» относится к строительно-климатическому району II-В.

Климат Большесельского муниципального района умеренно-континентальный с коротким, относительно теплым летом, продолжительной, многоснежной умеренно холодной зимой и ярко  выраженными сезонами весны и осени.

Среднегодовая  температура – 3-5°С. Среднемесячная температура самого холодного месяца года января изменяется от –10,5° до –12°С, а самого теплого – июля +17,5° – 18,5°С. Общее количество  атмосферных осадков составляет 500-600 мм в год, причем 70 % их выпадает в течение вегетационного периода и около 30 %  - зимой. Количество атмосферных  осадков  превышает величину возможного испарения, что обеспечивает высокую влажность воздуха. Наибольшая относительная влажность наблюдается в декабре (65-93 %), наименьшая – в мае (52-56 %). Коэффициент увлажнения составляет 1,2-1,3.

Таким образом, Большесельский муниципальный район находится в зоне достаточного и, периодами, избыточного увлажнения, что способствует развитию процессов заболачивания.

Безморозный период составляет 92-181 день. Продолжительность устойчивого снежного покрова 150 дней, со второй, третьей декады ноября до середины апреля. Средняя высота снежного покрова к концу зимы - 45-55 см. Большое количество снега скапливается в понижениях рельефа, вызывая весной высокие половодья.

Вегетационный период на территории района 123 дня и в целом благоприятен для выращивания сельскохозяйственных культур. Среднее количество солнечного сияния составляет 1700-1800 часов за год, что вполне благоприятно для развития различных форм рекреации.

Преобладающие ветры связаны с общей циркуляцией атмосферы в умеренном поясе России. Поэтому чаще ветры дуют с юга, юго-запада. В теплые периоды года чаще, чем в холодные, наблюдается повторяемость северо-западных, северных и северо-восточных ветров. Скорости ветра небольшие, в среднем 3,5-5,0 м/с, иногда сильные – 10-15 м/с, очень редки штормовые – более 15 м/с. Исключительно редки смерчи.

Таким образом, климатические условия района не вызывают планировочных ограничений и являются благоприятными для хозяйственной деятельности, для проведения как летнего, так и зимнего отдыха, для возделывания сельскохозяйственных культур (зерновых и зернобобовых, овощных и плодовых культур, корнеплодов, кормовых и злаковых трав).

## Геологическое строение территории

В тектоническом отношении территория муниципального района располагается в центральной части Московской синеклизы.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие породы кристаллического фундамента, отложения протерозойской группы, кембрийской, ордовикской, девонской, каменноугольной, пермской, триасовой, юрской и меловой систем. Они залегают на глубине 30-90 м от поверхности земли и с поверхности перекрываются четвертичными отложениями. Для последних характерно сочетание озерно-ледниковых, флювиогляциальных, озерно-болотных и моренных отложений.

Кристаллический фундамент здесь может быть вскрыт на глубинах 2,5-3,0 км. Поверхность фундамента разбита разломами различного направления и амплитуд и имеет блоковое строение.

Слои более молодых пород, лежащие на кристаллическом фундаменте имеют, большей частью, почти горизонтальное залегание.

Характеристика отложений четвертичной системы

. Среднечетвертичные отложения:

Днепровский горизонт;

Ледниковые отложения - морена  распространена довольно широко. Залегает на дочетвертичных отложениях, перекрывается московско-днепровскими отложениями, и московской мореной.

Представлена днепровская морена темно-коричневыми суглинками, с гравием и галькой, часто встречаются отторженцы юрских и меловых пород, перемещенных и перемятых. Мощность днепровской морены от 3 до 30 м.

Днепровско-московский горизонты;

Водно-ледниковые, аллювиальные, озерные и болотные не расчлененные отложения развиты на большей части территории района. Представлены они косо, горизонтально-слоистыми песками разнозернистыми, с примесью гравия и озерно- ледниковыми тонкослоистыми глинами. Мощность днепровских - московских отложений составляет 10-15 м.

Московский горизонт;

Ледниковые отложения - морена с двумя горизонтами, которая развита почти повсеместно. Представлена морена коричневыми, красновато-коричневыми, реже серыми, песчанистыми суглинками, с обломочным материалом до 15%. Мощность этих отложений 30-40 м.

Водно-ледниковые отложения озов и камов  развиты по всей территории, но больше всего встречаются в областях распространения конечно- моренных гряд. Сложены озы и камы косо и горизонтально - слоистыми разнозернистыми песками с гнездами гравия, гальки, валунов. Мощность их 10-20 м. Часто они плащеобразно перекрыты толщей морены мощностью 0,5-1,0 м.

Водно-ледниковые, озерно-ледниковые, озерные и аллювиальные отложения отступления ледника развиты довольно широко, представлены песками, иногда с примесью гравия и гальки, ленточными глинами, суглинками. Мощность этих отложений изменяется от 0,5 до 20 м.

. Верхнечетвертичные отложения

Валдайский подгоризонт

Нижне, - средне, - верхне - валдайский горизонты: аллювиальные и озерные отложения  развиты довольно широко, представлены песками, глинами, суглинками, супесями. Мощность этих отложений от 2-4 м до 20 м.

Нерасчлененный комплекс отложений перигляциальных зон валдайского оледенения на водоразделах, делювиальных образований склонов и аллювиально-делювиальных выполнении древних балок развиты почти повсеместно. Представлены они суглинками светло-коричневыми, глинистыми, иногда опесчаненными (до супесей), со столбчатой отдельностью, часто слоистыми, иногда с гравием и галькой. Мощность покровных суглинков до 1,5 м, редко до 2-х м, мощность аллювиально-делювиальных отложений до 6,0 м.

. Современные отложения

Аллювиальные отложения слагают поймы всех рек. Представлены они песками, местами глинистыми, в нижней части с гравием и галькой. Мощность их в долинах малых рек до 1-2 м, а на крупных местами достигает 6,0 м.

Болотные и озерные отложения развиты почти на всех элементах и типах рельефа, в пределах моренной и водно-ледниковой равнин, где они образуют крупные болотные массивы (Вареговское, Дуниловское и др. болота). Представлены они суглинками, обогащенными гумусом, иногда иловатыми, местами опесчаненными и темно-коричневым, почти черным торфом разной степени разложения. Мощность болотных отложений до 6,0 м.

Раздел "Геологическое строение территории" подготовлен при использовании данных из Отчета "Составление справочно-информационных обзоров состояния минерально-сырьевой базы по районам Ярославской области" (Книга №10 Большесельский муниципальный район, Ярославль- 2000 г.)

## Гидрография

Большесельский муниципальный район имеет хорошо развитую гидрографическую сеть.

Все реки района относятся к бассейну р. Волги. Реки равнинного типа со спокойным течением (средняя скорость течения – 0,1-0,2 м/сек),  имеют ширину от 20 до 60 м, и глубины – 2-5 м. Берега рек – пологие, необрывистые. Некоторые мелкие речки летом пересыхают, зимой промерзают до дна.

Массовое таяние льда (на реках и озёрах) обычно происходит в первую декаду апреля, а с 15-20 апреля, когда сходит снежный покров, начинается весенний ледоход, который длится до 8 дней (это зависит от величины реки).

С середины мая, после спада половодья, до конца сентября на реках устанавливается летняя межень — период летнего низкого стояния воды. Если зимняя межень (ноябрь-март) связана с переходом рек только на подземное питание, то летняя межень вызывается большим испарением влаги с поверхности земли.

К наиболее крупным рекам, протекающим на территории Большесельского района, относятся: р. Юхоть, Черемуха, Койка, Молокша. Также на территории района находятся озера, наиболее крупные из них оз. Богоявленное и оз. Дуниловское.

Река Юхоть  является правым притоком р. Волги. Длина — 75 км, площадь бассейна — 1700 км². Крупные притоки — р. Молокша (левый) и р. Койка (правый).

Река Юхоть вытекает из болот на юго-востоке Большесельского района возле д. Доронино. В верхнем течении - узкая, извилистая речка, после впадения р. Молокши возле п. Большое Село река расширяется до 20-30 метров. Глубина реки небольшая, от 0,1 до 5 метров. В нижнем течении, после впадения р. Улеймы течение полностью исчезает, ширина увеличивается до 200- 300 метров. С этого места р.Юхоть становится судоходной, впадает в Волгу напротив г. Мышкин.

Крупнейший населённый пункт на реке - с. Большое Село, административный центр Большесельского района.

На территории района располагаются крупные болотные массивы: болото Великий мох (4531 га), Богоявленное (230 га), Карачуново (515 га), Кальяки (217 га), Кондратовское (480 га).

Поверхностные воды используются для питьевого, хозяйственно-бытового, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, рекреации, судоходства, рыбоводства и рыболовства, а также являются приемниками недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод.

По степени обеспеченности ресурсами поверхностных вод Большесельский муниципальный район относится к числу не обеспеченных.

## Рельеф

Территория Большесельского района расположена в центральной части равнины основной морены. В устройстве поверхности этой территории различают два типа рельефа: плоскоравнинные участки и участки холмистого рельефа. На северо-востоке района начинается Угличская возвышенность. Небольшие повышения рельефа с севера, востока и юга подковообразно окаймляют территорию района, создавая  своеобразный гидрографический узел, где берут начало реки Юхоть, Черемуха, Печегда, Могза. Они стекают с него к северу, югу, востоку и западу.

Наиболее возвышенной и всхолмленной является центральная часть района. Заметным геоморфологическим элементом ввиду значительной протяженности являются поймы наиболее крупных рек района Юхоти и Черемухи. Но поймы преимущественно неширокие, за исключением отдельных участков, на значительном протяжении заболоченные, с низкими берегами.

В целом территория муниципального района представляет собой полого-волнистую флювиогляциальную и моренную равнину с абсолютными отметками поверхности от  135 до 170 м (Рисунок 1). Относительные превышения поверхности территории , как правило , 3-5 м, реже – до 10 м и более, уклоны до 6-8 %. Понижения между холмами часто заболочены. Эрозионная расчлененность района слабая. Речные долины рек Юхоти, Черемухи, Молокши врезаны неглубоко (до 10-23 м).

В целом в северной части муниципального района  преобладает слабоволнистый рельеф, незначительно расчлененный овражно-балочной сетью. Основными элементами рельефа здесь являются невысокие плоские возвышения с очень пологими склонами, разделенные неглубокими лощинами и выровненные понижения.

Условия рельефа в районе с точки зрения его влияния на сельскохозяйственное производство весьма благоприятны и не являются препятствием для механизации полевых работ, за исключением отдельных переувлажненных участков (Рисунок 2). Рельеф привлекателен  в качестве рекреационного ресурса (может способствовать развитию   как зимних, так и летних видов туризма).

Рисунок 1 Ландшафты

## Гидрогеологические условия

По гидрогеологическому районированию территория Большесельского района относятся к северному крылу Московского артезианского бассейна. Для него характерно проявление всех гидрогеологических закономерностей, присущих артезианским бассейнам платформенного типа: относительно пологое залегание и значительная протяженность слоев горных пород дочетвертичных отложений, неглубокая врезка современной эрозионной сети, закономерное увеличение минерализации подземных вод с глубиной.

Глубина распространения водоносных горизонтов, содержащих пресную подземную воду питьевого качества, перспективных для организации централизованного водоснабжения, ограничена глубиной залегания первого от поверхности регионального водоупора. Для Большесельского района таким является юрский водоупор, сложенный плотными глинистыми породами, затрудняющими вертикальный водообмен. Вышезалегающие водоносные горизонты, находящиеся в зоне активного водообмена, относятся к отложениям меловой и четвертичной систем. Подземные воды, приуроченные к нижезалегающим водоносным горизонтам в триасовых, пермских и т.д. отложениях изменяют минерализацию от солоноватых до рассольных. Ниже в Таблица 1 приведена краткая характеристика гидрогеологических подразделений верхней части геологического разреза района, пригодных для практического использования:

Таблица 1 Характеристика гидрогеологических подразделений верхней части геологического разреза района

| № п/п | Наименование гидрогеологических подразделений (водовме- щающие породы) | Глубина залегания кровли, м | Глубина залегания грунтовых вод, м | Величина напора над кровлей, м | Удельный дебит, л/с | Химический состав воды М - минерализация воды, г/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Коэффициент фильтрации, м/сут |  |
|  |  | мощность, м |  |  |  |  |
| 1 | Водоносный современный аллювиальный горизонт (песок, супесь, галечник) | 1-3 | 1,0-3,0 | безнапорный | 0,06-0,08 | Бикарбонатная кальциевая М-0,2-0,5 |
|  |  | 2-5 |  |  | 0,1-1,5 |  |
| 2 | Слабопроницаемый средневерхнечетвертичный перигляци- альный горизонт (суглинки, супеси, пески) | 0,0-4,0 | 0,0-4,0 | безнапорный | 0,001 | Бикарбонатная кальциевая М-0,4-0,6 |
|  |  | 0,1-1,0 |  |  | 0,1-1,4 |  |
| 3 | Водоносный московский водноледниковый горизонт (пески с прослоями глин) | 7,0-16,0 | 7,0-16,0 | 0,0-10,0 | 0,02-0,01 | Бикарбонатная кальциевая М-0.4-0,6 |
|  |  | 2,0-25,0 |  |  | 0,1-11,2 |  |
| 4 | Слабоводоносный московский ледниковый комплекс (суглинок с гравием и галькой) | 9,0-20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2,0-40,0 |  |  |  |  |
| 5 | Водоносный днепров- ско-московский вод- ноледниковый горизонт (пески с прослоями глин) | 17,0-50,0 | 2,0-22,0 | 1,0-47,0 | 0,08-1,6 | Бикарбонатная кальциевая М- 0,2-0,6 |
|  |  | 3,0-44,0 |  |  | 0,1-23 Д |  |
| 6 | Слабоводоносный днепровский ледниковый комплекс | 50-60 |  |  |  |  |
|  |  | 0-20 |  |  |  |  |
| 7 | Водоносный волжско- барремский терриген- ный комплекс (пески с прослоями глин) | 40,0-70,0 | 2,0-14,0 | 38,0-56,0 | 0,03-1,6 | Хлоридно- бикарбонатная кальциевая М-0,2-0,5 |
|  |  | 4,0-25,0 |  |  | 0,1-1,6 |  |
| 8 | Водоупорный келло- вей-кимериджский терригенный горизонт (глины) | 83-105 |  |  |  |  |
|  |  | 4-26 |  |  |  |  |
| 9 | Локально-водоносный ветлужскнй терригенный комплекс (глины, алевролиты с прослоями песчаников и песков) | 107-135. | 2,0-20,0 | 60-125 | 0,06-0,6 | Хлоридно- сульфатная кальциевая М-0,8-3,4 |
|  |  | 2,0-6,0 |  |  | 0,2-4,3 |  |
| 10 | Слабоводоносная татарская карбонатно- терригенная толща (известняки, песчаники, пески) | 187-215 | 5,0-25,0 | 209-220 | 0,01-0,08 | Хлоридно- сульфатная натриевая М - 3,9-5,2 |
|  |  | 6,0-8,0 |  |  | 0,1-2,8 |  |

Краткая характеристика гидрогеологических подразделений

- Водоносный современный аллювиальный горизонт приурочен к русловым и пойменным отложениям рек и распространен узкими полосами. Водовмещающими породами являются пески от крупных до гравелистых, с прослоями суглинков и супесей. Мощность их невелика - от 2 до 5 метров. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Отсутствие водоупорной кровли способствует возможному загрязнению подземных вод с поверхности. Эксплуатируется, в основном, колодцами. Качество воды чаще всего не соответствует требованиям санитарным нормам и требованиям по микробиологическим, органо- лептическим (цветности, мутности, запаху) и химическим показателям - присутствию соединений азота в концентрациях, превышающих ПДК.

Слабопроницаемый средневерхнечетвертичный перигляционный горизонт сплошным чехлом перекрывает междуречные пространства. Водоупорным ложем служат морена или плотные разности самих покровных суглинков. Питание горизонта происходит за счет атмосферных осадков. Практического значения для водоснабжения не имеет.

Водоносный московский водноледниковый горизонт (пески с прослоями глин) распространен участками пo всему району, залегая в виде линз среди моренных суглинков, либо на песках дненровско- московского горизонта и образует с ним единый водоносный комплекс. Питание получает путем инфильтрации атмосферных осадков. Служит источником небольшого водоснабжения населения посредством эксплуатации неглубоких колодцев и скважин.

Слабоводоносный московский ледниковый комплекс (суглинок с гравием и галькой) распространен повсеместно на территории района. Мощность очень изменчива от 2 до 40 метров, а в среднем составляет 20 метров, в том числе на территории районного центра с. Большое Село. Является верхним водоупором для основного водоносного горизонта и его естественным защитным экраном от проникновения загрязняющих веществ сверху.

Водоносный днепровско-московский водноледниковый горизонт (пески с прослоями глин) имеет практически повсеместное распространение. Общим с меловыми отложениями мощность горизонта изменяется от 2 до 45 метров, в среднем составляя 10-20 метров. Качество подземных вод днепровско-московского горизонта в основном соответствует требованиям санитарных норм и правил, за исключением повышенного содержания железа Минерализация воды колеблется в интервале 0,2-0,6 г/дм , жесткость 5-6 мг-экв/куб.дм. В бактериологическом отношении подземные воды здоровые. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет перетока из смежных водоносных горизонтов.

Слабоводоносный днепровский ледниковый комплекс распространен на территории района лишь в переуглубленных участках древних речных долин. Представлен суглинками коричневыми с гравием и галькой. Мощность достигает 20 метров.

Водоносный волжско-барремский терригенный комплекс распространен преимущественно на водоразделах по территории Большесельского района, т.к. в долинах рек, совпадающих, как правило, с древними долинами, он размыт более молодыми отложениями. Встречается совместно с вышезалегающим днепровско-московским водно- ледниковым горизонтом и отличается от него составом песков (преимущественно кварцевый с примесью глауконита). В подошве волжско-барремского горизонта присутствует слой галечников и фосфоритов черного цвета мощностью 0,8 метра. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания из смежных водоносных горизонтов. Разгрузка осуществляется посредством напорной фильтрации в вышележащие водоносные горизонты.

Водоупорный келловей-кимериджский терригенный горизонт (глины) приурочен к отложениям келловейского, оксфордского и кимериджского ярусов и распространен повсеместно. В его составе преобладают глины темно-серые и черные, плотные, слюдистые. Келловей-кимериджский водоупор является региональным для обширной площади. Вследствие этого вышезалегающие юрско-четвертичные отложения аккумулируют преимущественно пресные подземные воды, а нижерасположенные водоносные горизонты содержат уже солоноватые воды.

Локально-водоносный ветлужскнй терригенный комплекс (глины, алевролиты с прослоями песчаников и песков) распространен повсеместно. Подземные воды приурочены к маломощным, 2-6 метров, разобщенным линзам, прослоям песков, песчаников, включенных в глинах пестроцветных, плотных, аргиллитовидных. Комплекс вскрывается скважинами на глубинах 107-135 метров, полная мощность отложений составляет 80-100 метров. Водообильность комплекса незначительна - удельные дебеты скважин составляют всего 0,006-0,8 л/с. В целях питьевого водоснабжения оборудуются фильтрами линзы верхней, прикрепленной части комплекса, где минерализация подземных вод удовлетворяет требованиям СанПнН и не превышает 1 г/дм3. С глубиной минерализация подземных вод увеличивается до 2,8-3,4 г/дм3 и она становится непригодной для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для централизованного водоснабжения ветлужский водоносный комплекс непригоден из-за низкой водообильности и нестабильного химического состава подземных вод.

Слабоводоносная татарская карбонатно- терригенная толща (известняки, песчаники, пески) имеет также повсеместное распространение. Состоит из алевролитов и песчаников с прослоями глин. Подземные воды горизонта для хозяйственно-питьевых целей непригодны из-за повышенной минерализации и низкой водообильности и могут представлять интерес только для лечебных целей и розлива в качестве лечебно-столовых вод.

Нижерасположенные отложения каменноугольной системы, залегающие на глубине 250-600 метров, сложены карбонатными породами - известняками, доломитами, мергелями с прослоями глин, гипсов. Являются водоносными и содержат подземную воду с минерализацией 5-80 г/дм3. Подземные воды горизонта на территории области используются лечебными учреждениями в бальнеологических целях. Более глубоко залегающие водоносные горизонты на территории Болыпесельского района скважинами не вскрыты.

Таким образом, пригодными для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в Большесельском районе являются водоносный московский водно- ледниковый горизонт, водоносный днепровско-московский водно-ледниковый горизонт, водоносный волжско-барремский терригенный горизонт, объединенные в единый, гидравлически связанный, юрско-четвертичный водоносный комплекс.

Комплекс на большей части территории является защищенным от поверхностного загрязнения толщей слабопроницаемых суглинков мощностью свыше 20 метров, а снизу подстилается также непроницаемыми глинами верхнеюрского возраста, которые не позволяют подтягиваться снизу минерализованным подземным водам. Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатные кальциево- магниевые.

Качество подземных вод юрско-четвертичного комплекса соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, кроме повышенного содержания железа. Отбор подземных вод в 2009 году составил 1,78 тыс. м3/сут.

Рисунок 2 Глубина залегания грунтовых вод

Раздел "Гидрогеологические условия" подготовлен при использовании данных из "Обзора подземных вод на территории Большесельского муниципального округа по материалам обследования 1997-1998 гг." (МНПЦ "Геоцентр-Москва"- филиал "Ярославльгеомониторинг", г.Ярославль, 2000 г.), а также Схемы территориального планирования Ярославской области.

## Почвенный покров и растительность

Растительность

Большесельский район расположен в зоне южной тайги и смешанных лесов. Основное разнообразие растений представлено лесными, болотными и луговыми видами.  Преобладают мягколиственные насаждения, из них наиболее часто встречается береза и осина.

На болотных массивах произрастают  редкие  виды, среди которых немало реликтов доледникового периода и ценных молодых растений (водянка, лосняк Лезеля, береза карликовая, тайник сердцелистный, малина хмелелистная, ива черниковидная, пальцекорник Траунштейнера и др.). В связи с вырубкой лесов и осушением болот сокращаются запасы клюквы, голубики, лещины.

Флора Большесельского района богата видами растений, имеющими большое практическое значение: древесно-целлюлозно-бумажные и декоративные, дубильные, пищевые и пряно-ароматические, лекарственные и ядовитые, кормовые, медоносные, перганосные и сорно-полевые. В результате резкого сокращения вырубки спелых и перестойных, особенно лиственных лесов, сокращаются объемы лесовосстановительных работ, замедляется процесс замены малоценных низкотоварных лиственных насаждений на хвойные. Большой ущерб лесам продолжают наносить пожары. Санитарное состояние лесов в целом по району удовлетворительное. Крупных очагов болезней и вредителей леса не обнаружено.

На территории района произрастают растения, занесенные в Красную Книгу Ярославской области: Очеретник белый, Гаммарбия болотная, Любка зеленоцветковая, Береза карликовая, Росянка английская, Герань Роберта, Бутень клубненосный, Марьянник гребенчатый (или петушиный гребешок), Пузырчатка промежуточная, Жимолость Палласа.

Почвенный покров

На территории Большесельского района преобладают бедные дерново-подзолистые почвы со средним содержанием гумуса (2%) (Рисунок 3), большая часть земель имеет низкую обеспеченность фосфором, калием, избыточную кислотность. Избыток осадков в летне-осенний период вызывает переувлажнение значительной части угодий (Рисунок 2).

Рисунок 3 Почвы

## Животный мир

Животный мир Большесельского муниципального района довольно разнообразен и уникален. Здесь обитают виды рыб, млекопитающих, птиц, занесенные в красную книгу Ярославской области, красную книгу МСОП (Международный Союз Охраны Природы), красную книгу РФ.

Животные, обитающие на территории Большесельского района и занесенные в Красную книгу МСОП:

птицы: скопа, малый подорлик, беркут, кулик-сорока, филин, обыкновенный серый сорокопут;

млекопитающие: северная европейская норка.

В Красную книгу РФ занесены: птицы - среднерусская белая куропатка, большой кроншнеп; в Красную книгу Ярославской области: птицы - серый гусь, обыкновенный осоед, полевой лунь, луговой лунь, серая куропатка, серый журавль, гаршнеп, фифи, мородунка, дупель, большой веретенник, воробьиный сыч, луговой конек, дроздовидная камышовка, черный дрозд, деряба, московка, обыкновенная чечетка, европейская кедровка, черношейная поганка, красношейная поганка, серебристая чайка, клинтух, болотная сова, мохноногий сыч, бородатая неясыть, зеленый дятел, седой дятел, белоспинный дятел, трехпалый дятел, лесной жаворонок; млекопитающие - рысь, северный кожанок, северная европейская норка.

Добыча основных видов охотничьих животных в сезоне охоты 2009-2010 гг. составила (голов): медведь - 0, лось - 50, кабан — 164, выдра-0, бобр - 44, барсук - 0, белка - 23, куница - 19, норка американская - 52, енотовидная собака — 35, заяц беляк - 190, заяц русак - 0, лисица - 18, хорь лесной - 28, глухарь - 0, тетерев - 4, рябчик - 135, утки-1061,  вальдшнеп -21.

На территории Большесельского муниципального района промышленное и организованное любительское рыболовство не ведется, хотя имеются водоемы, представляющие интерес для рыболовов-любителей: река Юхоть и ее притоки (реки Койка, Свинцовка, Молокша); озера Богоявленское и Дуниловское; реки Черёмуха, Печегда (притоки Горьковского водохранилища) и карьеры (бывшие торфоразработки) вблизи с. Варегово.

Река Юхоть - приток 1 порядка Рыбинского водохранилища, протяженностью 75 км, является водоемом, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение, как место массового нереста рыбы. Ихтиофауна представлена более чем 30 видами рыб, обитающих в бассейне Рыбинского водохранилища, основными из которых являются лещ, щука, плотва, уклея, судак, ёрш, жерех, голавль, чехонь, карась, окунь, синец, налим, язь, краснопёрка и др. Наибольшие концентрации рыбы наблюдаются весной, когда рыба поднимается по русловым протокам вверх к нерестилищам, расположенным в верховьях реки.

Река Койка - правый приток реки Юхоть, протяженностью свыше 20 км. Берет начало от слияния многочисленных проток, вытекающих за болота Великий Мох. В период весеннего половодья пойменные мелководные участки наполняются водой, и служат местами воспроизводства рыб, заходящих сюда из реки Юхоть. Ихтиофауна представлена теми же видами рыб, что и в реке Юхоть.

В районе села Варегово расположены зарастающие карьеры, оставшиеся после прекращения торфоразработок. В карьерах до 1993 года существовал рыбхоз "Варегово", затем прекратил существование. В настоящее время данные водоемы по-прежнему посещают рыболовы- любители. Основной вид рыбы - карась, также встречается и карп. Учёт посещений рыбаков-любителей на данных водоемах не ведется, информация по вылову рыбы также отсутствует.

Виды рыб, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации отсутствуют. В Красную Книгу Ярославской области занесены линь и берш.

Ограничения, связанные с использованием данных водоемов рыболовами-любителями, установлены Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Росрыболовства от 13.01.2009 г. №1.

Раздел подготовлен по данным Департамента по охране и использованию животного мира Ярославской области (письмо №39-01/221/1).

## Минерально-сырьевые ресурсы

Большесельский муниципальный район обладает богатой минерально-сырьевой базой. Все месторождения на территории района, как общераспространенных нерудных полезных ископаемых, так и торфов приурочены к четвертичным отложениям.

Гравийные и гравийно-песчаные месторождения приурочены, в основном, к водно-ледниковым отложениям озов и камов верхнемосковского надгоризонта.

Основным источником песчаного сырья являются как вышеуказанные образования, так и (в меньшей степени) аллювиальные отложения речных террас, реже водно-ледниковые отложения верхнемосковского надгоризонта.

Основой сырьевой базы кирпичного производства служит нерасчлененный комплекс отложений перигляциальных зон валдайского оледенения, представленных легкими покровными суглинками.

Формирование торфяников в голоцене связано с достаточно большим количеством осадков, выпадающих на исследуемой территории, особенностями климата, обусловившими превышение выпадения осадков над их испарением, что является благоприятным фактором для торфонакопления.

В соответствии с Отчетом "Составление справочно-информационных обзоров состояния минерально-сырьевой базы по районам Ярославской области" (Книга №10 Большесельский муниципальный район, Ярославль- 2000 г.) по состоянию на 01.01.1999 г. на территории района выявлено 128 месторождений полезных ископаемых, в том числе:

Песчано-гравийные смеси (ПГС) -14;

пески строительные - 43;

суглинки для кирпичного производства - 6;

торф -65.

Из 14 месторождений песчано-гравийных смесей разведано 3, запасы по категориям С2 составляют 2013,7 тыс. м3. Государственным балансом запасы ПГС не учтены, данные по отработке отсутствуют.

Из 43 месторождений строительных песков разведано 16 (включая месторождения, где запасы песков подсчитаны вместе с ПГС), запасы по категориям С1,С2-8015,7 тыс. м3, из них объем строительных песков составляет 6523,8 тыс. м3, пески + ПГС - 1491,9 тыс. м. Государственным балансом учтено 2402 тыс.м3, остаток составляет 180,8 тыс. м3.

Из 6 месторождений суглинков для кирпичного сырья разведано- 4, запасы по категориям А и В -202,0 тыс.м3. Государственным балансом запасы не учтены, данные по отработке их отсутствуют.

Из 65 месторождений торфов, разведано - 64, запасы по категориям А, В, C1, С2 и Р- 114981 тыс. т. Государственным балансом учтено 5350,9 тыс. т. Отработано 15,1 тыс. т., остаток составляет 5335,8 тыс. т.

По состоянию на 01.01.2004 год, исходя из данных, полученных в письме от 04.03.2011 г. №01-05/596 от Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области минерально-сырьевая база торфа состоит из 48 месторождений с общей площадью в границе промышленной глубины торфяных залежей 5798 га, и с запасами по разведанным категориям 115080 тыс. м3 или 20695 тыс. тонн при 40% влажности.  На государственный баланс поставлено 3 участка месторождений песка строительного в количестве 2969,2 тыс. м3, в том числе месторождение Высоково - 757 тыс. м3, северный участок Вареговского месторождения 2000 тыс. м3, месторождение Оликово - 121,2 тыс. м3.

В 2010 году, как и в предыдущие пять лет, в Большесельском районе добыча общераспространенных полезных ископаемых не производилась.

В настоящее время все указанные участки недр  предоставлены в пользование 3 недропользователям (Таблица 2).

Таблица 2 Предприятия Большесельского района (по месту нахождения юридического лица), оформившие лицензии на пользование недрами по состоянию на 01.01.2011 г.

| № п\п | Наименование недропользователя | Вид полезного ископаемого | Название участка недр | Номер лицензии | Местоположение участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Большесельская ПМК» | Песок строительный | Оликово | ЯРЛ 57514 ТЭ 07.12.2001- 01.10.2011 | Близ п. Дунилово |
| 2 | ЗАО «Норский керамический завод» (г. Ярославль, пер. Красноперева-льский, 1) | Песок, ПГС | участок Вареговского месторожденияния | ЯРО 00011ТЭ 17.07.2006 05.07.2021 | 14 км к востоку от п. Большое Село |
| 3 | Большесельское ГУП «Автодор» | Песок строительный | Высоково | ЯРЛ 57636 ТЭ 08.07.2004- 08.07.2024 | 13 км южнее с. Большое Село, на юго-западной окраине д. Высоково |

Участков недр с запасами торфа и других полезных ископаемых в пользование не предоставлялось.

Ранее проведенными геологоразведочными работами установлена возможность выявления на территории района мелких месторождений песка, песчано-гравийного материала, кирпичных и керамических суглинков. Предоставление инвесторам участков недр со слабой изученностью возможно для геологического изучения, разведки добычи общераспространенных полезных ископаемых (по совмещенной лицензии) на условиях предпринимательского риска.

В соответствии с данными, полученными от Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу (письмо № 164) по состоянию на 01.01.2011г. на территории Большесельского муниципального района разведанно одно месторождение пресных подземных вод – Прибыловское, расположенное в 1,5 км юго-западнее с. Большое Село (запасы - 4 тыс.м.куб/сут). Прогнозные ресурсы пресных подземных вод составляют 154,1 тыс. м.куб/сут.

# Комплексная оценка и основные проблемы территории района

Оценка стартовых условий развития района и исходной социально-экономической ситуации – это первая задача схемы территориального планирования муниципального района.

В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, определение системы расселения и прогнозирование тенденций изменения численности, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния.

## Система расселения и трудовые ресурсы

Согласно закону Ярославской области № 65-з "О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области" от 21декабря 2004 года  в состав муниципального района входят 3 сельских поселения, включающих 7 сельских округов. Административным центром является с. Большое Село, расположенное в 60 км от г.Ярославль. Порядка 36% всего населения района проживает в административном центре района.

Большесельский муниципальный район (далее по тексту также: муниципальный район, район) расположен в центральной части Ярославской области. Район граничит на севере с Рыбинским, на востоке — с Тутаевским, на юго-востоке — с Ярославским, на юге — с Борисоглебским, на западе — с Угличиским и Мышкинским районами Ярославской области.  Муниципальный район  с запада на восток пересекает автомобильная дорога  Ярославль-Углич являющаяся основной планировочной осью. Так же планировочные оси проходят вдоль автомобильных дорог Рыбинск-Большое Село и Киндяки-Большое Село.

Систему расселения муниципального района можно отнести к линейному типу с осями расселения техногенного характера (см.Рисунок 4). Населенные пункты близко расположены друг к другу и характеризуются малочисленностью населения. Плотность населения района  составляет 8 человек на кв. км, что ниже данного показателя по области на 22%.

Рисунок 4 Система расселения района

В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования прогноза численности населения использованы следующие данные:

численность населения по полу и возрастным группам на 2010 года муниципального района;

численность сельских населенных пунктов муниципального района (2007-2011 гг.);

показатели естественной динамики изменения численности населения в разрезе сельских поселений (2005-2010 гг.) муниципального района;

показатели механической динамики изменения численности населения (2006-2010 гг.) муниципального района.

Численность населения муниципального района на начало 2011 года составила 10,2 тыс. человек, что составляет 0,01% от численности населения Российской Федерации, 0,03% - Центрального Федерального округа, 0,8% - Ярославской области.

Ниже представлены основные характеристики существующей демографической ситуации в разрезе поселений (Таблица 3).

Таблица 3 Основные характеристики численности населения муниципального района на конец 2009 года

| № п/п | Наименование округа | Численность населения, чел. | Доля численности населения округа в общей численности муниципального района, % | Плотность населения, чел./кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большесельский сельский округ | 5096 | 50 | 24 |
| 2 | Высоковский сельский округ | 381 | 4 | 4 |
| 3 | Марковский сельский округ | 708 | 7 | 3 |
| 4 | Новосельский сельский округ | 1240 | 12 | 4 |
| 5 | Благовещенский сельский округ | 1045 | 10 | 6 |
| 6 | Чудиновский сельский округ | 286 | 3 | 2 |
| 7 | Вареговский сельский округ | 1411 | 14 | 7 |
| ИТОГО | 10167 | 100 | 8 |

Примечание: Классификация поселения в зависимости от доли численности населения в общей численности населения муниципального района

| доля 1-10 процентов | малое поселение |
| --- | --- |
| доля 11-20 процентов | среднее поселение |
| доля 21-50 процентов | крупное поселение |

Из таблицы видно, что сельский округ Большесельский можно отнести к крупным поселениям, поскольку в нем сосредоточено 50% численности населения муниципального района. К средним поселениям (11% - 20% численности населения муниципального района) можно отнести сельские округа Новосельский и Вареговский, к малым – сельские округа Высоковский, Марковский, Благовещенский и Чудиновский.

Максимальная плотность населения муниципального района наблюдается в сельском округе Большесельский (24 чел./кв.км), минимальная – 2чел./кв.км – в сельском округе Чудиновский.

Ниже приведена типология населенных пунктов в двух различных классификациях (группировка населенных пунктов в зависимости от численности населения и определения уровня градостроительного развития). Отказ от использования единой (универсальной) типологии связан со сложностью и многогранностью такого объекта классификации, как населенный пункт, определение типа которого по единому критерию приведет к потере многих характеристик. Таким образом, в целях формирования более полного представления о каждом населенном пункте использовались две типологические линии, дополняющие друг друга.

Распределение численности населения по населенным пунктам представлено ниже (Таблица 4).

Таблица 4 Распределение населенных пунктов по численности населения по группам на начало 2011 г.

| Группа численности населения | Характеристика группы | Количество населенных пунктов в группе, ед. | Доля группы в численности населения муниципального района, % |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 0 чел. | 98 | - |
| II | 1 - 200 чел. | 211 | 28 |
| III | 200 - 500 чел. | 5 | 16 |
| IV | 500 - 1 000 чел. | 3 | 20 |
| V | более 3 000 чел. | 1 | 36 |

Из таблицы видно, что порядка 31% от общего количества населенных пунктов составляют населенные пункты с "нулевой" численностью населения (98 населенных пунктов).

Наименьшую долю в численности населения муниципального района составляют 5 населенных пунктов с численностью населения до 500 человек (16% от общей численности населения муниципального района). В группу с численностью населения от 500 до 1000 человек  входит 3 населенных пункта (20%). Группа с численностью населения от 1 до 200 человек составляет 28% от общей численности населения (211 населенных пунктов). Основная доля численности населения приходится на группу с численностью населения более 3 тыс. человек (36%), в которую входит один населенный пункт – с. Большое Село.

Наибольшее количество населенных пунктов можно отметить в сельском округе Новосельский (65 населенных пунктов), наименьшее – в сельском округе Высоковский (25 населенных пунктов).

Немаловажным показателем комплексного анализа является уровень градостроительного развития. В существующей системе градостроительного развития населенных пунктов можно выделить следующие уровни:

Активного градостроительного развития. Здесь предполагается наиболее активное развитие сфер обслуживания населения, в том числе производственной сферы. Существующие уровни градостроительного развития представлены ниже (Таблица 4).

Умеренного градостроительного развития. В населенных пунктах помимо действующих объектов социальной сфера, рассчитанных на обслуживание населенного пункта, могут располагаться объекты социальной сферы, мощности которых рассчитаны на удовлетворение потребностей жителей всего поселения. Также в данных населенных пунктах могут действовать средние и крупные объекты производственной сферы. Данные населенные пункты имеют потенциал в развитии жилищной, социальной и производственной сфер.

Малого градостроительного развития. Населенные пункты, на территории которых действуют социально-значимые объекты, обслуживающие не только жителей данного населенного пункта, но и близлежащих населенных пунктов. Также на территории населенных пунктов могут быть расположены малые и средние объекты производственной сферы.

Слабого градостроительного развития. Населенные пункты, на территории которых размещены объекты социальной сферы, мощность которых рассчитана на удовлетворение потребности в объектах данного населенного пункта. Кроме того, могут быть расположены малые и средние объекты производственной сферы.

Без градостроительного развития. Населенные пункты с нулевой численностью и населенные пункты, в которых численность населения менее 20 человек. В населенных пунктах данного уровня могут располагаться объекты производственной сферы.

В таблице отображены уровни градостроительного развития для городских населенных пунктов, входящих в состав муниципального района (Таблица 5).

Таблица 5 Существующие уровни градостроительного развития

| Наименование населенного пункта | Численность населения существующая на начало 2011 г., тыс. чел. | Уровень градостроительного развития |
| --- | --- | --- |
| с. Большое Село | 3,7 | активного градостроительного развития |
| д. Миглино | 0,4 | умеренного градостроительного развития |
| д. Высоково | 0,3 |  |
| с. Новое | 0,5 |  |
| д. Борисовское | 0,4 |  |
| д.Чудиново (Чудиновский с.о.) | 0,1 |  |
| с. Варегово | 1,0 |  |
| с. Никольская | 0,02 | малого градостроительного развития |
| д. Новое Гостилово | 0,2 |  |
| с. Дунилово | 0,6 |  |
| с. Благовещенье | 0,03 |  |
| д.Байково | 0,1 |  |
| д.Гари | 0,2 |  |
| д.Иванцево | 0,2 |  |
| д.Девницы | 0,1 |  |
| с. Шельшедом | 0,2 |  |
| д. Шамнино | 0,1 | слабого градостроительного развития |
| д. Сельцо | 0,3 |  |
| д. Арефино | 0,01 |  |
| д.Большое Муравьево | 0,02 |  |
| д. Вакулово | 0,01 |  |
| д.Федорково (Марковский с.о.) | 0,01 |  |
| д.Горки | 0,01 |  |
| д. Дор | 0,01 |  |
| д. Елизарово | 0,01 |  |
| д. Уткино | 0,02 |  |
| д. Противье | 0,03 |  |
| д. Каюрово | 0,02 |  |
| д. Лыткино (Чудиновский с.о.) | 0,07 |  |
| д. Игрищи | 0,1 |  |
| Все остальные 288 населенных пунктов | без градостроительного развития |

Таким образом, в муниципальном районе 91% населенных пунктов (от общего количества населенных пунктов района) не имеют градостроительного развития. Все объекты социального обслуживания в преобладающем большинстве концентрируются в административных центрах поселений, и  их мощности рассчитаны на  удовлетворение потребностей жителей всего округа. Особое место в системе социального обслуживания района занимает с. Большое Село.  В административном центре района размещается все объекты районного значения (административные органы, районная больница, районный дворец культуры и спорта, центральная библиотека,  учреждения социального обеспечения и др.).

Прогноз численности населения

Для составления прогноза численности населения важно оценить существующие тенденции изменения численности населения муниципального района. На рисунке ниже видно, что за последние 5 лет численность населения сократилась на 4,7% или 0,5 тыс. человек к уровню 2007 года. Максимальное сокращение численности населения в рассматриваемый период был отмечен в 2010 году (-2,2% к уровню предыдущего года). Незначительная положительной динамики  наблюдалась  в 2008 (+0,1%). (Рисунок 5)

Рисунок 5 Динамика изменения численности населения муниципального района за период 2007-2009 гг. (на начало года), человек

Демографическая ситуация в муниципальном районе в период с 2005г. по 2010 г. характеризовалась процессом естественной убыли населения, то есть превышением числа умерших над числом родившихся. В среднем в год умирает порядка 218 человек, а рождается всего 90 человек. Наибольшее число родившихся было зафиксировано в 2007 году (102 человека), наименьшее – 87 человек – в 2010 году. Наибольшее число умерших было зафиксировано в 2005 году (271 человек), наименьшее – 175 человек – в 2010 году. (Рисунок 6)

Рисунок 6 Естественная динамика населения муниципального района, чел.

Основную часть выбывшего населения  составляет экономически активное население, что  в свою очередь увеличивает демографическую нагрузку на занятое население. На протяжении представленных  пяти лет (Рисунок 7)  сальдо миграции отрицательное, исключение составляет 2010 год (прирост 18 человек).  Коэффициент миграции (1,8)  населения муниципального района на 1000 человек в 2010 году  превысил данный показатель по области на 20%.

Рисунок 7 Механическая динамика изменения численности населения муниципального района, чел.

Средняя по муниципальному району возрастная структура имеет следующее соотношение:

население младше трудоспособного возраста (до 16 лет)  - 16%;

население трудоспособного возраста (мужчины от 16 до 60 лет, женщины от 16 до 55 лет)  – 54%;

население старше трудоспособного возраста (мужчины старше 59 лет, женщины старше 54 лет) – 30%.

Данная структура отлична от прогрессивной структуры для естественного воспроизводства населения (30%:50%:20%). Доля населения младше 16 лет на 14% ниже от «оптимального» значения, а это в свою очередь влечет за собой снижение рождаемости в перспективе (при условии нулевого механического движения в группе женщин фертильного возраста). О чем свидетельствует снижение численности населения в муниципальном районе на 4,7% за последние пять лет, при этом данный показатель является одним из наибольших показателей  по сокращению  общей численности в Ярославской области.

На рисунке ниже отображена численность населения муниципального района в разрезе сельских округов на начало 2011 года (Рисунок 8).

Рисунок 8 Численность сельского и городского населения муниципального района на конец 2011 г., тыс. чел.

Численность населения сельского округа Большесельский на начало 2011 года составила 5,1 тыс. человек. С 2007 года численность населения  сократилась на 5%.

Численность населения сельского округа Высоковский  на начало 2011 года составила 0,4 тыс. человек. С 2007 года можно отметить постоянное сокращение численности населения. Так к началу 2011 г. численность населения сократилась на 5% к уровню 2007 года.

В сельском округе  Марковский численность населения на начало 2011 года составила 0,7 тыс. человек. Численность населения поселения в период с 2007 г. по 2011 г. увеличилась  на 8%.

Общая численность сельского округа Новосельский к началу 2011 года составила 1,2 тыс. человек. Численность населения поселения в период с 2007 г. по 2011 г.  ежегодно сокращалась, спад  к началу 2011 года составил  6%.

Численность населения сельского округа Благовещенский в течение последних 5 лет сократилась на 9% и к началу 2011 года составила 1,1 тыс. человек.

В сельском округе  Чудиновский численность населения на начало 2011 года составила 0,3 тыс. человек. Численность населения поселения в период с 2007 г. по 2011 г. сократилась  на 6%.

Численность населения сельского округа Вареговский на начало 2011 года составила 1,4 тыс. человек. С 2007 года численность населения  сократилась  всего на 3%.

Распределение численности населения муниципального района по полу характеризуется следующим образом: 45% составляют мужчины, 55% - женщины.

На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров развития был сделан прогноз численности населения муниципального района по половому и возрастному составу на период до 2030 года. Прогнозирование проводилось в разрезе муниципальных образований, входящих в состав муниципального района. В качестве базового периода было установлено начало2011 года.

Прогноз численности населения представлен в 2 вариантах, в каждом из которых заложены различные тенденции естественного и механического движения населения. Показатели естественного и механического движения населения по вариантам прогноза представлены ниже (Таблица 6).

Вариант №1. В сельских поселениях сохранена существующая динамика по естественному и механическому движению населения (отрицательное среднее значение механического и естественного приростов).

Вариант 2. В сельских поселениях скорректирован ежегодный прирост рождаемости. Миграционный отток обнулен при условии повышения инвестиционной привлекательности территории в перспективе.

Результаты прогноза численности населения в соответствии с 2-мя вариантами представлены ниже (Таблица 7).

Таблица 6 Показатели естественного и механического движения населения по вариантам прогноза на расчетный срок

| № | Наименование поселений/округов | Общий коэффициент рождаемости (число рождений за год к средней численности населения), на тысячу человек | Общий коэффициент смертности (число умерших за год к средней численности населения), на тысячу человек | Общий коэффициент естественного прироста/убыли населения, на тысячу человек | Общий коэффициент механического прироста/ убыли населения, на тысячу человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| 1 | Большесельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Большесельский с.о. | 10,7 | 8,8 | 23,4 | 15,4 | -12,7 | -6,6 | -1,2 | 3,6 |
|  | Высоковский с.о. | 14,9 | 13,0 | 26,9 | 20,7 | -12,0 | -7,7 | 0 | 2,6 |
|  | Марковский с.о. | 12,4 | 10,4 | 15,5 | 10,4 | -3,1 | 0 | -1,6 | 3,9 |
|  | Новосельский с.о. | 12,6 | 9,0 | 22,2 | 11,1 | -9,6 | -2,1 | -1,9 | 6,2 |
| 2 | Благовещенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благовещенский с.о. | 11,5 | 8,8 | 29,4 | 18,5 | -17,9 | -9,7 | -1,3 | 3,9 |
|  | Чудиновский с.о. | 11,3 | 8,5 | 39,5 | 17,0 | -28,2 | -8,5 | 0 | 0 |
| 3 | Вареговское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вареговский с.о. | 13,9 | 7,5 | 69,4 | 26,3 | -55,5 | -18,8 | -1,4 | 5,3 |
|  | ИТОГО по муниципальному району | 11,7 | 8,9 | 27,9 | 16,4 | -16,2 | -4,7 | -1,3 | 4,5 |

Таблица 7 Прогноз численности населения Большесельского муниципального района

| № | Муниципальное образование | Численность населения на начало 2011 г., чел. | Прогнозная численность населения на 2030 г., чел. | Общий прирост/убыль населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| I | Большесельское сельское поселение | 7 425 | 6 121 | 7642 | -18 | +3 |
|  | Большесельский с.о. | 5 096 | 4 109 | 5022 | -19 | -1 |
|  | Высоковский с.о. | 381 | 335 | 400 | -12 | +5 |
|  | Марковский с.о. | 708 | 645 | 773 | -9 | +9 |
|  | Новосельский с.о. | 1 240 | 1 032 | 1447 | -17 | +17 |
| II | Благовещенское сельское поселение | 1 331 | 959 | 1284 | -28 | -3 |
|  | Благовещенский с.о. | 1 045 | 782 | 1041 | -25 | менее 1 |
|  | Чудиновский с.о. | 286 | 177 | 243 | -38 | -15 |
| III | Вареговское сельское поселение | 1 411 | 720 | 1351 | -49 | -4 |
|  | Вареговский с.о. | 1 411 | 720 | 1351 | -49 | -4 |
|  | ИТОГО по муниципальному району | 10 167 | 7 800 | 10 277 | -23 | +1 |

Таким образом, при варианте развития №1 (сохранение существующих демографических показателей) возможно сокращение численности населения на 23% к уровню 2011 г. Максимальное сокращение численности населения прогнозируется в сельском поселении Вареговское (49%),  Благовещенское  на  втором месте на 28% и Большесельское  на 18%. В целом по муниципальному району численность населения при варианте развития №1 должна составить не менее 7,8 тыс. человек.

При расчете варианта №2 проектная численность населения должна составить не менее 10,3 тыс. человек (прирост составит не менее 1% к существующему уровню). Прирост численности населения прогнозируется в сельском поселении Большесельское (3% к уровню 2011 года). В сельских поселениях Благовещенское и Вареговское ожидается сокращение численности населения на 3% и 4% соответственно.

В качестве проектной численности населения был выбран вариант развития №2. Результат прогнозирования согласован Администрацией Большесельского муниципального района (письмо №1033 от 12.04.2011г.).

Проектом предложено 17 населенных пунктов исключить из закона Ярославской области № 65-з "О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области" от 21декабря 2004 года, в том числе 1 населенный пункт в сельском округе Новосельский, 14 населенных пунктов в сельском округе Благовещенский и 2 населенных пункта в сельском округе Чудиновский.

Ниже (Таблица 8) представлен прогноз численности населения по 2-ому варианту в разрезе населенных пунктов.

Таблица 8 Прогноз численности населения по 2-ому варианту развития в разрезе населенных пунктов

| № | Наименование муниципального образования/населенного пункта | Численность населения, на начало 2011 г. | Численность населения, на конец 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Большесельское сельское поселение | 7425 | 7642 |
| I | Большесельский сельский округ | 5096 | 5022 |
| 1 | д. Андреево | 22 | 21 |
| 2 | д. Бабуково | 2 | 2 |
| 3 | д. Бахматово | 0 | 0 |
| 4 | д. Бекичево | 0 | 0 |
| 5 | с. Большое Село | 3671 | 3555 |
| 6 | д. Большое Скрылево | 5 | 5 |
| 7 | д. Борисово | 3 | 3 |
| 8 | д. Васенино | 6 | 30 |
| 9 | д. Васино | 5 | 5 |
| 10 | д. Ваулино | 20 | 19 |
| 11 | д. Ветрово | 1 | 1 |
| 12 | д. Гаврильцево | 1 | 1 |
| 13 | д. Гаврино | 5 | 5 |
| 14 | д. Гартово | 5 | 5 |
| 15 | д. Глоднево | 7 | 7 |
| 16 | д. Горки | 12 | 12 |
| 17 | д. Деревни | 10 | 10 |
| 18 | с. Дунилово | 570 | 550 |
| 19 | д. Желудьево | 0 | 0 |
| 20 | д. Заручье | 3 | 3 |
| 21 | д. Игрищи | 127 | 122 |
| 22 | д. Каменское | 5 | 5 |
| 23 | д. Кириллово | 0 | 0 |
| 24 | д. Клешнино | 0 | 0 |
| 25 | д. Колошино | 37 | 36 |
| 26 | д. Колшево | 0 | 0 |
| 27 | д. Кулыново | 20 | 19 |
| 28 | д. Максимово | 1 | 1 |
| 29 | д. Малое Скрылево | 1 | 1 |
| 30 | д. Митино | 0 | 0 |
| 31 | д. Михали | 2 | 20 |
| 32 | д. Мытищи | 0 | 0 |
| 33 | с. Никольское | 24 | 23 |
| 34 | д. Новая | 0 | 0 |
| 35 | д. Новленское | 0 | 0 |
| 36 | д. Подчигарово | 0 | 0 |
| 37 | д. Поповская | 2 | 2 |
| 38 | д. Прибылово | 17 | 16 |
| 39 | д. Прокшино | 1 | 1 |
| 40 | д. Рукавово | 4 | 4 |
| 41 | д. Сельцо | 288 | 300 |
| 42 | д. Серковская | 12 | 11 |
| 43 | д. Совкино (Ближнее) | 16 | 15 |
| 44 | д. Совкино (Дальнее) | 1 | 1 |
| 45 | д. Спирово | 3 | 20 |
| 46 | д. Стрябково | 1 | 1 |
| 47 | д. Судаково | 0 | 0 |
| 48 | д. Таршуково | 0 | 0 |
| 49 | д. Труфимская | 3 | 3 |
| 50 | д. Тупайцево | 1 | 1 |
| 51 | д. Тяжино | 1 | 1 |
| 52 | д. Уткино | 22 | 21 |
| 53 | д. Ушаково | 1 | 1 |
| 54 | д. Федорково | 0 | 5 |
| 55 | д. Филиппово | 0 | 0 |
| 56 | д. Фофаново | 35 | 34 |
| 57 | д. Шамнино | 119 | 120 |
| 58 | д. Шушкицы | 4 | 4 |
| II | Высоковский сельский округ | 381 | 400 |
| 59 | д. Андрейцевка | 0 | 0 |
| 60 | д. Антоново | 3 | 3 |
| 61 | д. Афанасово | 1 | 1 |
| 62 | д. Аферово | 13 | 12 |
| 63 | д. Баскачи | 8 | 7 |
| 64 | д. Березино | 1 | 20 |
| 65 | д. Волыново | 8 | 7 |
| 66 | д. Высоково | 277 | 280 |
| 67 | с. Герцино | 0 | 0 |
| 68 | д. Замостье | 0 | 0 |
| 69 | д. Кальяки | 0 | 0 |
| 70 | д. Козлово | 7 | 6 |
| 71 | д. Костяново | 0 | 0 |
| 72 | д. Малечкино | 3 | 3 |
| 73 | д. Мишенино | 1 | 1 |
| 74 | д. Мошнино | 3 | 3 |
| 75 | с. Николо-Молокша | 1 | 5 |
| 76 | д. Починки | 0 | 0 |
| 77 | д. Противье | 36 | 34 |
| 78 | д. Пустынь | 1 | 1 |
| 79 | д. Рыгайцево | 0 | 0 |
| 80 | д. Симоново | 9 | 8 |
| 81 | д. Токариново | 0 | 0 |
| 82 | д. Широканово | 4 | 4 |
| 83 | д. Щукино | 5 | 5 |
| III | Марковский сельский округ | 708 | 773 |
| 84 | д. Алексеево | 4 | 4 |
| 85 | д. Арефино | 12 | 12 |
| 86 | д. Артемово | 0 | 0 |
| 87 | д. Байково | 145 | 142 |
| 88 | с. Бакунино | 5 | 5 |
| 89 | д. Борщевка | 18 | 18 |
| 90 | д. Бревино | 0 | 0 |
| 91 | д. Варегово | 42 | 41 |
| 92 | д. Волково | 1 | 1 |
| 93 | д. Данильцево | 0 | 0 |
| 94 | д. Доронино | 7 | 30 |
| 95 | д. Дягилевка | 13 | 13 |
| 96 | д. Жиряки | 3 | 3 |
| 97 | д. Ивановское | 0 | 0 |
| 98 | д. Ивановское | 1 | 1 |
| 99 | д. Ильицино | 2 | 5 |
| 100 | д. Карачуново | 0 | 0 |
| 101 | д. Климатино | 2 | 30 |
| 102 | д. Кулиги | 1 | 1 |
| 103 | д. Лихинино | 0 | 0 |
| 104 | д. Марково | 5 | 5 |
| 105 | д. Миглино | 380 | 372 |
| 106 | д. Нестерково | 3 | 3 |
| 107 | д. Никифорцево | 7 | 7 |
| 108 | д. Николаевское | 0 | 0 |
| 109 | д. Новоселки | 7 | 7 |
| 110 | д. Овсецовка | 0 | 0 |
| 111 | д. Подольское | 4 | 4 |
| 112 | д. Половинкино | 7 | 30 |
| 113 | д. Савкино | 0 | 0 |
| 114 | д. Фалюково | 2 | 2 |
| 115 | д. Федорково | 18 | 18 |
| 116 | д. Федотово | 2 | 2 |
| 117 | д. Филипцево | 7 | 7 |
| 118 | д. Ченцы | 1 | 1 |
| 119 | д. Чудиново | 2 | 2 |
| 120 | д. Якимково | 7 | 7 |
| IV | Новосельский сельский округ | 1240 | 1447 |
| 121 | д. Алексино | 5 | 5 |
| 122 | д. Аниково | 6 | 6 |
| 123 | д. Блины | 0 | 0 |
| 124 | д. Ботвино | 5 | 5 |
| 125 | д. Бураши | 0 | 0 |
| 126 | д. Ваньково | 2 | 2 |
| 127 | д. Веретея | 0 | 0 |
| 128 | д. Внучково | 1 | 1 |
| 129 | д. Гаврильцево | 45 | 43 |
| 130 | д. Гари | 164 | 156 |
| 131 | д. Григорцево | 0 | 0 |
| 132 | д. Девницы | 79 | 79 |
| 133 | д. Дерягино | 12 | 11 |
| 134 | д. Дор | 13 | 15 |
| 135 | д. Дуброво | 4 | 20 |
| 136 | д. Загарье | 6 | 6 |
| 137 | д. Зайково | 4 | 4 |
| 138 | д. Зверево | 1 | 1 |
| 139 | д. Иванцево | 167 | 159 |
| 140 | д. Калитино | 27 | 26 |
| 141 | д. Кершево | 0 | 0 |
| 142 | д. Легково | 8 | 20 |
| 143 | д. Леонтьевское | 7 | 20 |
| 144 | д. Лучкино | 1 | 1 |
| 145 | д. Лыткино | 2 | 2 |
| 146 | д. Малинки | 12 | 11 |
| 147 | д. Матренино | 9 | 30 |
| 148 | д. Медведково | 2 | 30 |
| 149 | д. Мелкуши | 0 | 0 |
| 150 | д. Минтихи | 5 | 5 |
| 151 | д. Никаново | 2 | 2 |
| 152 | д. Никулино | 13 | 12 |
| 153 | с. Новое | 522 | 510 |
| 154 | д. Новый поселок | 0 | 0 |
| 155 | д. Отестово | 2 | 2 |
| 156 | д. Павлово | 6 | 6 |
| 157 | д. Пестово | 0 | 0 |
| 158 | д. Плескание | 0 | 30 |
| 159 | д. Погорелки | 1 | 1 |
| 160 | д. Поляна | 0 | 0 |
| 161 | д. Поткино | 1 | 1 |
| 162 | д. Приречье | 16 | 15 |
| 163 | д. Путалово | 3 | 3 |
| 164 | д. Ратково | 0 | 0 |
| 165 | д. Ромашино | 2 | 30 |
| 166 | д. Русилово | 2 | 2 |
| 167 | д. Самарино | 1 | 30 |
| 168 | д. Селехово | 0 | 0 |
| 169 | д. Семенково | 5 | 5 |
| 170 | д. Семенцово | 0 | 0 |
| 171 | д. Сереброво | 0 | 0 |
| 172 | д. Соколино | 5 | 5 |
| 173 | д. Соснино | 0 | 0 |
| 174 | д. Степанцево | 3 | 3 |
| 175 | д. Судовики | 0 | 0 |
| 176 | д. Телятово | 2 | 2 |
| 177 | д. Терехово | 13 | 15 |
| 178 | д. Тешелово | 13 | 12 |
| 179 | д. Токарево | 2 | 2 |
| 180 | д. Тузлыки | 1 | 30 |
| 181 | д. Устье | 12 | 30 |
| 182 | с. Фроловское | 4 | 20 |
| 183 | д. Чаброво | 1 | 1 |
| 184 | д. Чаново | 7 | 7 |
| 185 | д. Хмельники | 14 | 13 |
| Благовещенское сельское поселение | 1331 | 1284 |
| V | Благовещенский сельский округ | 1045 | 1041 |
| 1 | д. Абашево | 25 | 24 |
| 2 | д. Акулинино | 5 | 5 |
| 3 | с. Андреевское | 6 | 6 |
| 4 | д. Бабаево | 0 | 0 |
| 5 | д. Бараново | 0 | 0 |
| 6 | д. Безгачево | 0 | 0 |
| 7 | с. Благовещенье | 33 | 31 |
| 8 | д. Большое Лопатино | 11 | 15 |
| 9 | д. Большое Муравьево | 20 | 19 |
| 10 | д. Борисовское | 433 | 413 |
| 11 | д. Будаково | 36 | 34 |
| 12 | д. Вандышево | 6 | 6 |
| 13 | д. Ваулово | 2 | 2 |
| 14 | д. Воронино | 0 | 0 |
| 15 | х. Головково | 0 | 0 |
| 16 | д. Горки, свх "Свобода" | 0 | 0 |
| 17 | д. Горки, свх "Родина" | 0 | 0 |
| 18 | д. Ивановское | 0 | 0 |
| 19 | д. Каплино | 77 | 74 |
| 20 | д. Карповское | 3 | 3 |
| 21 | д. Климово | 22 | 21 |
| 22 | д. Кондратово | 2 | 2 |
| 23 | д. Кузьминское | 32 | 30 |
| 24 | д. Лутошкино | 1 | 1 |
| 25 | д. Маслятино | 5 | 5 |
| 26 | д. Медведево | 0 | 0 |
| 27 | д. Мишенево | 0 | 0 |
| 28 | д. Нерезово | 0 | 0 |
| 29 | д. Нестерово | 11 | 11 |
| 30 | д. Никитинское, около д. Кузьминское | 1 | 30 |
| 31 | д. Никитинское, около д. Муравьево | 0 | 0 |
| 32 | д. Никульское | 0 | 0 |
| 33 | д. Новое Гостилово | 233 | 222 |
| 34 | д. Парушкино | 1 | 1 |
| 35 | д. Паршево | 0 | 0 |
| 36 | д. Пересеки | 0 | 0 |
| 37 | д. Печарино | 0 | 0 |
| 38 | д. Подольское | 0 | 0 |
| 39 | д. Поздеевское | 1 | 1 |
| 40 | д. Протасово | 19 | 18 |
| 41 | д. Пуслищево | 23 | 22 |
| 42 | с. Рождество | 0 | 3 |
| 43 | д. Савинское | 7 | 7 |
| 44 | д. Синьково | 1 | 1 |
| 45 | д. Синьково (около д. Муравьево) | 1 | 0 |
| 46 | д. Слободка | 11 | 15 |
| 47 | д. Старково | 3 | 3 |
| 48 | д. Ступино | 3 | 3 |
| 49 | д. Тарасово | 0 | 0 |
| 50 | д. Тетерино | 0 | 0 |
| 51 | д. Тимошино | 0 | 0 |
| 52 | д. Тиханово | 3 | 5 |
| 53 | д. Улитино | 0 | 0 |
| 54 | д. Холкино | 0 | 0 |
| 55 | д. Чижово | 0 | 0 |
| 56 | д. Чумжино | 2 | 2 |
| 57 | д. Шарапово | 5 | 5 |
| 58 | д. Ширяево | 1 | 1 |
| 59 | д. Шпилево | 0 | 0 |
| 60 | д. Шульгино | 0 | 0 |
| VI | Чудиновский сельский округ | 286 | 243 |
| 61 | д. Андреевское | 20 | 16 |
| 62 | д. Анкудимово | 1 | 1 |
| 63 | д. Басалаево | 0 | 0 |
| 64 | д. Большое Семенково | 1 | 1 |
| 65 | д. Ваганово | 2 | 2 |
| 66 | д. Вакулово | 12 | 10 |
| 67 | д. Власово | 3 | 2 |
| 68 | д. Вычесово | 3 | 2 |
| 69 | д. Головинское | 0 | 0 |
| 70 | д. Демидово | 21 | 17 |
| 71 | с. Елохово | 23 | 19 |
| 72 | д. Зорино | 0 | 0 |
| 73 | д. Ивановское | 2 | 2 |
| 74 | д. Ильинское | 8 | 7 |
| 75 | д. Калинино | 0 | 0 |
| 76 | д. Лыткино | 73 | 60 |
| 77 | д. Марково | 1 | 0 |
| 78 | д. Митенино | 1 | 1 |
| 79 | д. Михеево | 18 | 15 |
| 80 | д. Окатово | 0 | 0 |
| 81 | д. Петраково | 7 | 6 |
| 82 | д. Петровское | 3 | 2 |
| 83 | д. Саморядово | 0 | 0 |
| 84 | д. Старухино | 0 | 0 |
| 85 | д. Стрельниково | 5 | 4 |
| 86 | д. Угленское | 7 | 6 |
| 87 | д. Фоминское | 0 | 0 |
| 88 | д. Чудиново | 63 | 60 |
| 89 | д. Шишелово | 12 | 10 |
| Вареговское сельское поселение | 1411 | 1351 |
| VII | Вареговский сельский округ | 1411 | 1351 |
| 1 | д. Абрамово | 0 | 0 |
| 2 | д. Афанасово | 13 | 12 |
| 3 | д. Барсагино | 0 | 0 |
| 4 | д. Бокарево | 1 | 1 |
| 5 | д. Большое Сайгатово | 6 | 5 |
| 6 | д. Борисцево | 2 | 2 |
| 7 | д. Борславлево | 3 | 3 |
| 8 | д. Бурдуково | 0 | 0 |
| 9 | д. Ваньково | 1 | 1 |
| 10 | с. Варегово | 987 | 950 |
| 11 | ст. Ваулово | 19 | 17 |
| 12 | д. Глебово | 5 | 5 |
| 13 | д. Елизарово | 14 | 13 |
| 14 | д. Ермаково | 0 | 0 |
| 15 | д. Есипово | 6 | 5 |
| 16 | д. Еськино | 0 | 0 |
| 17 | д. Жикшино | 3 | 3 |
| 18 | д. Залужье | 0 | 0 |
| 19 | д. Зманово | 0 | 0 |
| 20 | д. Кадино | 2 | 2 |
| 21 | д. Каюрово | 24 | 23 |
| 22 | д. Левино | 0 | 0 |
| 23 | д. Лесное Варегово | 27 | 25 |
| 24 | д. Лягичино | 1 | 1 |
| 25 | д. Малое Сайгатово | 0 | 0 |
| 26 | д. Марьино | 4 | 4 |
| 27 | д. Мешково | 11 | 10 |
| 28 | д. Митино | 5 | 5 |
| 29 | д. Михальцево | 2 | 2 |
| 30 | д. Муравьево | 20 | 19 |
| 31 | д. Нечайки | 0 | 0 |
| 32 | д. Павлово | 0 | 0 |
| 33 | д. Пенники | 3 | 3 |
| 34 | д. Першино | 4 | 4 |
| 35 | д. Поляна | 0 | 0 |
| 36 | д. Пронино | 2 | 2 |
| 37 | д. Противьево | 0 | 0 |
| 38 | д. Радышково | 0 | 0 |
| 39 | д. Рублево | 4 | 4 |
| 40 | д. Селиверстово | 0 | 0 |
| 41 | д. Слугинское | 3 | 3 |
| 42 | д. Старое Варегово | 41 | 40 |
| 43 | д. Шалово | 0 | 0 |
| 44 | с. Шельшедом | 198 | 187 |
| Итого по району | 10 167 | 10 277 |

Примечание: зеленым выделены населенные пункты, предложенные к исключению из закона.

Для дополнительной характеристики изменения численности рассмотрим изменение возрастной структуры населения муниципального района (Рисунок 9). К концу 2030 г. возрастная структура изменится следующим образом: доля населения младше трудоспособного  возраста увеличится на 4%,   доля трудоспособного населения и старше трудоспособного возраста сократятся на 1% и 3% соответственно.

Рисунок 9 Изменения возрастной структуры численности населения района

Таким образом, в течение расчетного срока ожидается стабилизация численности населения муниципального района и к концу 2030 года численность населения должна увеличиться всего на 1% и составить 10,3 тыс. человек.

Проведя анализ существующей и прогнозной численности населения можно сделать следующие выводы:

численность населения муниципального района  на начало 2010 года составила 10,2 тыс. человек;

демографическая ситуация в муниципальном районе складывается неблагоприятная за счет большого оттока населения и высокой смертности (в среднем в  год  показатель смертности превышает рождаемость боле чем в 2 раза,  количество эмигрантов превышает количество иммигрантов  на 6%);

возрастная структура численности населения характеризуется высокой долей старше трудоспособного возраста (30%) и низкой долей населений младше трудоспособного возраста (16%), что говорит о снижении рождаемости на перспективу;

плотность населения муниципального района составила 8 чел. /кв.км;

к концу расчетного срока численность населения должна увеличиться на 1% и составить 10,3 тыс. человек;

плотность населения к концу расчетного срока не изменится;

средний показатель коэффициента рождаемости к концу 2030 года увеличится и составить 16,9 на 1000 чел.,   коэффициент смертности сократится до  14,2 на 1000 чел;

возрастная структура населения изменится следующим образом: доля младше трудоспособного возраста увеличится на 4% (за счет предполагаемого роста рождаемости), доля старше трудоспособного возраста сократится на 3%.

## Отраслевая специализация

Сельское хозяйство

В Большесельском муниципальном районе в отрасли сельского хозяйства ведут производственную деятельность 60 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 42 крестьянских фермерских хозяйства. В сельскохозяйственных предприятиях района сосредоточено порядка 1,8 тыс. человек, что составляет 18% от численности населения, проживающего в районе. Численность работающих на сельскохозяйственных предприятиях района снижается, за последние 5 лет она сократилась на 37%, что обусловлено демографическими причинами, отсутствием жилья, низкой зарплатой. Число убыточных сельскохозяйственных предприятий составляет 53% от общего количества.

На территории района действует областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2010-2014 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 0,5.04.2010- №187-п. программа призвана:

повысить обеспеченности населения основными продуктами питания собственного производства до 57%;

повысить уровень удовлетворённости сельских жителей качеством жизни на сельских территориях - на 8%;

увеличить объёмы производства продукции сельского хозяйства;

повысить доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий и т.д.

Кадровое обеспечение сельхозпредприятий осуществляется в рамках областной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», что предусматривает  подготовку и переподготовку кадров, повышение квалификации специалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий, для молодых специалистов предусмотрены меры государственной поддержки.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

В 2010 году  в отрасли растениеводства  наибольшая часть посевных площадей – 75%  была занята кормовыми культурами, из них 629 га викоовсяные смеси на силос и зерносенаж, с целью обеспечить стабильной кормовой базой животноводство. Посевные площади зерновых культур в 2010 году были несколько снижены. В ближайшее время ожидается окончание строительства  зерносушильного комплекса в д. Горки, который позволит увеличить  посевные площади под зерновые культуры предприятий, не имеющих свои сушилки. Основными культурами в структуре зерновых являются пшеница и тритикале – 80%, урожайность зерновых культуры в 2010 году составила 24,3 ц/га, что ниже данного показателя на 2009 на  20%.  Льнозавод в  2009 году возобновил посевы льна. Урожайность льна в 2010 году составила 6,7 ц/га.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Молочное скотоводство является основным направлением отрасли  животноводства. За последние три года  поголовье крупного рогатого скота в СПК  района стабилизировалось, однако все еще наблюдается снижение поголовья коров в ЛПХ  населения с 0,6 тыс. голов в 2007 году до 0,4 в 2009 году.

В 2010 году продуктивность коров составила 4 тыс. кг на 1 фуражную корову, 107% к аналогичному периоду прошлого года, валовое производство молока – 5,6 тыс.т, 100,9 % к прошлому году. Реализовано молока высшим и первым сортом – 94,5%. В сельхозпредприятиях района целенаправленно ведется работа по голштинизации дойного стада с целью дальнейшего повышения продуктивности. Объемы производимой продукции по  наиболее крупным сельскохозяйственным предприятиям представлены ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Объемы производства сельскохозяйственных предприятий

| Наименование предприятия | Местоположение | Объем производимой продукции, млн. руб. | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| СПК «Знамя победы» | с. Большое село | 12 | 16 | 23 | 31 | 87 | 80 | 94 | 99 |
| СПК «Коммунар» | д. Гари | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 25 | 20 | 17 |
| ПСК «Заря | д. Байково | 4 | 6 | 7 | 8 | 26 | 31 | 58 | 55 |
| ООО «Красная заря» | с. Новое | 18 | 27 | 31 | 39 | 97 | 93 | 93 | 81 |
| ПСК «Родина» | д. Гостилово | 6 | 5 | 7 | 8 | 62 | 63 | 52 | 53 |
| ООО «Агрофирма «Свобода» | д. Борисовское | 4 | 5 | 6 | 6 | 25 | 33 | 31 | 29 |
| ПСК «Ясная поляна» | д. Миглино | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 21 | 15 | 12 |
| ООО «ВолАгро» | с. Больше село | - | 20 | 19 | 18 | - | 15 | 21 | 18 |

Общее поголовье крупного рогатого скота (деле по тексту КРС)  в районе на 2010 год составляло  4,1 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях 3,3 тыс. голов. Наиболее мощные предприятия: СПК «Знамя Победы» 1,1 тыс. голов КРС и ООО «Красная Заря» - 1 тыс. голов КРС. Ведется постоянная работа по стабилизации численности поголовья КРС, в том числе коров. Проводится работа по увеличению продуктивности дойного стада за счет улучшения качественного состава стада, повышения классности заготавливаемых кормов. В дальнейшем планируется  реконструкция имеющихся животноводческих помещений  и модернизация внутрифермского оборудования.

Свиноводством в районе занимаются только одно предприятие ПСК «Родина» на 0,03 тыс. голов.

В  муниципальном районе овцеводством занимается ПСК «Родина», которое с 2005 года имеет статус генофондного хозяйства по сохранению и разведению овец романовской породы и включено в государственный регистр, в соответствии с ФЗ № 123-ФЗ от 3.08.1995 г. «О племенном животноводстве». В хозяйстве имеется 0,3 тыс. голов овец, в том числе 120 овцематок.

МУП Большесельская птицефабрика ЗАО "Покров", единственное в районе предприятие занимающееся разведением птицы и производством яиц (мощность -100 тыс. кур несушек) на данный момент находится на грани банкротства.

Промышленность

Ярославская область относится к числу промышленно развитых регионов, специализирующихся на нефтехимической промышленности и машиностроении. Основные отрасли промышленности:

машиностроение (производство дизельных двигателей и оборудования для них, электродвигателей, полимерного, пищевого, полиграфического оборудования, деревообрабатывающих станков, приборов, средств автоматизации, часов, дорожных машин);

химическая и нефтехимическая (производство технического углерода, шин, лакокрасочной продукции, фотобумаги);

нефтеперерабатывающая;

легкая;

пищевая;

деревообрабатывающая;

производство стройматериалов.

Доля произведенной промышленной продукции муниципального района   в области  очень мала и составляет менее 1%.  Объем отгруженных промышленных товаров  2010 году составляя 31 млн. руб. Однако финансовое состояние некоторых предприятий остаётся тяжёлым, они постоянно испытывают недостаток оборотных средств, средств на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение. Все это сдерживает обновление основных фондов и внедрение новых технологий.

На территории района производством пищевых продуктов  занимаются:

кондитерский цех (численность кадров промышленно – производственного персонала – 69 человек, объем отгруженной продукции в сопоставимых ценах составил 49,1 млн. руб. за 2010 год);

ООО «Большесельский молочный завод» (производство сырков в шоколаде, сладкие творожные массы и творог);

ООО «Большесельский сыр» - производство  твердых   и мягких сыров;

Большесельская хлебопекарня – производство хлебобулочных изделий;

Производством одежды занимаются два предприятия: ООО «Аленушка»  и ООО «Виктория».

Порядка 56% площади района покрыто лесами.  Лесозаготовкой на территории муниципального  района занимаются 2 предприятия: ООО «Болселдрев» и  ООО «Лесстройсервис», которые расположены в с. Большое Село.

На территории  муниципального района в лесопромышленном комплексе осуществляют свою деятельность ГУП «Райтопсбыт», ООО «Лесяна» и ООО «Большесельское деревообрабатывающее предприятие», которые занимаются обработкой леса: производство пиломатериалов и  непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины.

Перечень действующих  на территории района предприятий представлен ниже (Таблица 10).

Таблица 10 Перечень действующих предприятий на территории муниципального района

| Наименование предприятия | Местоположение | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ГУП «Райтопсбыт» | близ с. Большое Село | Переработка древесины |
| ООО «Лесяна» | с. Дунилово | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм, производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины, первичная переработка древесины |
| ООО «Болселдрев», ООО «Лесстройсервис» | с. Большое Село | Лесозаготовки |
| ООО «Большесельское деревообрабатывающее предприятие» | с. Большое Село | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм, производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
| ЧП «Крот» | с. Большое Село | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
| ООО «Большесельский лен» | д. Игрищи | Прядение льняных волокон |
| ЧП «Льнозавод» | д. Игрищи | Первичная переработка льнотресты |
| ООО «Аленушка» | с. Большое Село | Производство верхней одежды |
| ООО «Виктория» | с. Большое Село | Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды |
| ГУП «Автодор» Асфальтобетонный завод | с. Большое Село | Строительство, ремонт и содержание дорог |
| ООО «Строитель» | с. Большое Село | Строительство и ремонт ОКС |
| ООО «Агрокапитал» | д. Противье | Производство мяса свинины |
| Животноводческий комплекс «Горки» | д. Горки | Производство молока и мяса |
| ЗАО «Юхоть» | д. Рукавово |  |
| МУП Большесельская птицефабрика ЗАО «Покров» | с. Большое Село | Разведение сельскохозяйственной птицы, производство яиц |
| ПСК «Ясная Поляна» | д. Миглино | Разведение крупного рогатого скота, производство мяса |
| ПСК «Заря» | д. Байково | Разведение крупного рогатого скота, производство молока и мяса |
| СПК «Знамя Победы» | с. Большое Село-д. Спирово | Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство), производство молока, мяса говядины, свинины |
| КХ «Дукат» | с. Большое Село | Растениеводство |
| КХ «Дор» | д. Дор | Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
| КФХ «Елизарово» | д. Елизарово |  |
| ПСК «Лесные Поляны» | д. Девницы | Разведение крупного рогатого скота, овец и коз |
| СК «Животновод» | с. Дунилово» | Разведение овец и коз |
| КХ «Надежда» | с. Большое Село | Разведение свиней |
| КХ «Тальца», КХ «Ивановское», КФХ «Незабудка» | д. Ивановское (Марковский сельский округ) | Разведение крупного рогатого скота |
| КХ «Зорька» | д. Вакулово |  |
| ООО «Знамя» | с. Шельшедом |  |
| КХ «Варегово» | д. Жикшино |  |
| ПСК (колхоз) «Колос» | с. Большое Село |  |
| ООО «Красная Заря» | с. Новое |  |
| СПК «Коммунар» | д. Гари |  |
| Производственный селскохозяйственный кооператив «Родина» | д. Новое Гостилово |  |
| Колхоз им. Сурикова | д. Иванцево |  |
| ООО сельскохозяйственное предприятие «Свобода» | д. Борисовское |  |
| КФХ «Муравьево» | д. Большое Муравьево |  |
| КХ «Белозерово» | д. Девницы |  |
| КХ «Верховицы» | д. Судовики |  |
| КХ «Светлана» | д. Гартово |  |
| СК «Луч» | д. Широканово |  |
| КХ «Поповка» | д. Гартово |  |
| КХ «Арефино» | д. Арефино |  |
| ООО «Рублево» | с. Шельшедом |  |
| КХ «Уткино» | д. Уткино |  |
| КХ «Татьяна» | д. Судовики |  |
| КХ «Докукино» | д. Стрябково |  |
| КХ «Герцено» | д. Высоково |  |
| КФХ «Прогресс» | д. Стрельниково |  |
| КХ «Нива», КХ «Ника», КХ «Морозово» | д. Лыткино (Чудиновский сельский округ) |  |
| КХ «Высоково» | д. Высоково |  |
| КХ «Колос» | д. Мошнино |  |
| КХ «Марково» | д. Марково (Чудиновский сельский округ) |  |
| КХ «Кочерово» | д. Судовики |  |
| КХ «Симоново» | д. Симоново |  |
| КХ «Руслан» | д. Ильинское |  |
| ООО Агрофирма «Свобода» | д. Борисовское |  |
| КХ «Ваганово» | д. Ваганово | Разведение лошадей, ослов, мулов и лошаков |
| КХ «Флора» | с. Шельшедом |  |
| КФХ «Мишутка» | д. Игрищи | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |
| ПСК «Большесельский» | д. Федорково (Марковский сельский округ) |  |
| КХ «Любушка» | д. Нерезово | Выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов |
| КХ «Обновление» | с. Фроловское |  |
| КХ «Радуга» | д. Гари |  |
| КХ «Солотное» | д. Шамнино |  |
| КХ «Тупайцево» | д. Тупайцево |  |
| КХ «Поляна» | д. Лыткино (Чудиновский сельский округ) | Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) |
| ООО «ВолАгро» | с. Большое Село |  |
| КХ «Ефимово» | д. Гари |  |
| КХ «Дунцеево» | д. Большое Муравьево |  |
| КХ «Артель» | д. Каюрово | Выращивание прочих сельскохозяйственных культур |
| КФХ «Сынково» | с.Варегово |  |
| Сельскохозяйственный потребительский смешанный кооператив «Агролидер» | д. Гари | Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур |
| ООО «Большесельское предприятие по производству торфобрикетов» | с. Большое Село | Агломерация торфа |
| ООО «Химмаш» | с. Варегово | Агломерация угля |
| ООО «Большесельский молочный завод» | с. Большое Село | Производство творога и сырково-творожных изделий, перегрузка молока |
| Хлебопекарня | с. Большое Село | Производство хлеба |
| ООО «Большесельский сыр» | с. Большое Село | Производство сыра |
| Кондитерский цех | с. Варегово | Производство кондитерских изделий |

Муниципальный район обладает достаточным потенциалом для развития производственной деятельности, его сильными сторонами являются:

наличие производственных мощностей и свободных индустриальных площадок;

высокий уровень административного участия, развития нормативно-правовая база;

выгодное географическое положение;

хорошая экологическая обстановка;

развитие сельскохозяйственного производства, возможности для дальнейшего развития;

развитая транспортная инфраструктура.

Слабыми сторонами района являются:

территориальная диспропорция в уровне развития муниципальных образований района

зона рискового земледелия

высокий износ основных фондов в сфере материального производства и жилищно-коммунального хозяйства

отсутствие производств переработки продукции лесной отрасли и сельского хозяйства

недостаточный уровень развития малого предпринимательства

отсутствие профессиональных трудовых резервов

отсутствие промышленной дифференциации.

Мероприятия, проводимые на территории района при наличии сильных сторон должны быть направлены на реализацию возможностей, вследствие чего произойдет снижение зависимости от слабых факторов, переход их в факторы возможностей.

## Объекты социальной сферы

Оценка социальной сферы муниципального района приведена в разрезе социально значимых объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта и пожарной охраны.

Нормативная потребность населения в социально-значимых объектах определялась в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ярославской области, утвержденные постановлением Администрации  области от 13.02.2008-№33-а (далее РНГП Ярославской области).  Потребность в поликлинических учреждениях  и стационарах рассчитана по программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2011 год (Постановление Правительства Ярославской области от 27 декабря 2010 г. N 1015-п). Обеспеченность в объектах пожарной безопасности рассчитана по НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и Федеральному закону  от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Нормативы, в соответствии с которыми производился расчет потребности населения,  представлен ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Нормы расчета социально-значимых объектов

| Наименование | Норматив | Источник |
| --- | --- | --- |
|  | сельское поселение |  |
| Учреждения образования |
| Дошкольное образовательное учреждение | до 50% - 65% детей дошкольного возраста | РНГП Ярославской области |
| Общеобразовательная школа | 100% детей школьного возраста | РНГП Ярославской области |
| Внешкольное учреждение | 10% от общего числа школьников | РНГП Ярославской области |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | 18,359 посещений в смену на 1 тыс. человек | Программа государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2011 год |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | 10,757 коек на 1 тыс. человек |  |
| Фельдшерско–акушерский пункт | 1 объект при удаленности населенного пункта от других лечебно - профилактических учреждений: при численности более 700 человек на расстояние свыше 2 км, при численности населения от 300 до 700 чел.– свыше 4 км, при численности населения менее 300 – свыше 6 км Примечание: расчет производился на населенные пункты от 20 человек | Приказ Министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978 № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных больниц сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско-акушерских пунктов» |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 0,2 автомобиль на 1 тыс. человек (30 минутная доступность при средней скорости 50 км/ч) | РНГП Ярославской области |
| Специализированный дом-интернат для престарелых (психоневрологический) | 3 мест на 1 тыс. человек | РНГП Ярославской области |
| Детские дома-интернаты | 3 мест на 1 тыс. человек | РНГП Ярославской области |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивный зал общего пользования | 60-80 кв. м площади пола зала на 1 тыс. человек | РНГП Ярославской области |
|  | 162 кв. м площади пола в поселениях менее 2 тыс. человек спортивный зал |  |
|  | 540 кв. м площади пола в поселениях с численностью от 2 до 5 тыс.человек |  |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | 20-25 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек | РНГП Ярославской области |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | 0,7-0,9 га на 1 тыс. человек Примечание: расчет производился на населенные пункты от 20 человек | РНГП Ярославской области |
| Детско-юношеская спортивная школа | 10 кв. м площади пола зала на 1 тыс. человек | РНГП Ярославской области |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы | 300 мест – 0,2-1 тыс.человек; | РНГП Ярославской области |
|  | 300-230 мест – 1-3 тыс.человек; |  |
|  | 230-190 мест – 3-5 тыс. человек; |  |
|  | 190-140 мест – 5-10 тыс.человек. |  |
| Массовые библиотеки | 6-7,5 тыс.ед. хранения – при населении 1-3 тыс. человек Примечание: расчет производился для населенных пунктов от 0,2 тыс. человек | РНГП Ярославской области |
|  | 5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. человек |  |
| Объекты пожарной охраны |
| Пожарное депо | до 5 тыс. человек-1 депо на 2 автомобиля; от 5 тыс. человек до 20 тыс. человек -1 депо на 6 автомобилей; (20 минутная доступность при средней скорости 50 км/ч) | НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |

В соответствии с данными положениями устанавливается показатель нормативной мощности объекта обслуживания, а с учетом информационной базы по существующему положению (фактическая и проектная мощности, степень загрузки, физической состояние зданий) и численности населения формируется система мероприятий по новому строительству, как для ликвидации дефицита, так и возобновлению ветхого, неприспособленного фонда.

На схеме комплексной оценки в части характеристики объектов социальной сферы представлен анализ наличия объектов в населенном пункте, соответствия мощности объекта нормативам (дефицит, норма либо излишек мощности), а также оценка физического состояния объекта (ветхость, аварийность).

Учреждения образования

В муниципальном районе функционируют следующие учреждения образования:

12 детских садов мощностью 0,3 тыс. мест, обеспеченность составляет 66%;

12 общеобразовательных школ на 2,1тыс. учащихся, обеспеченность – 218%

2 внешкольных учреждения на 0,1 тыс. мест, обеспеченность – 151%.

Характеристика действующих объектов образования с анализом обеспеченности приведена ниже (Таблица 12).

Таблица 12 Характеристика объектов образования и оценка обеспеченности населения

| Наименование поселения/округа/ населенного пункта | Наименование | Кол-во | Мощность, мест | Степень загрузки объекта, % | Год ввода (рек-ия, кап. ремонт) | Износ, % | N | Д[-]/ И[+] | Обеспеченность, % | Подвоз учащихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| Большесельское сельское поселение | Дошкольные учреждения | 8 | 240 | 229 | 95 |  |  | 302 | -62 | 79 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 8 | 1612 | 660 | 41 |  |  | 721 | 891 | 224 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 2 | 130 | 350 | 269 |  |  | 66 | 64 | 197 |  |
| Большесельский сельский округ | Дошкольные учреждения | 3 | 160 | 154 | 96 |  |  | 210 | -50 | 76 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 2 | 1030 | 463 | 45 |  |  | 501 | 529 | 206 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 2 | 130 | 350 | 269 |  |  | 48 | 82 | 271 |  |
| д. Андреево | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 3 | - | 0 | подвоз 1 человек в с. Бакунино, 2 человека в с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| с. Большое Село | МДОУ Большесельский д/с "Березка" | 1 | 120 | 120 | 100 | 1976 | 39 | 155 | -15 | 90 |  |
|  | МОУ Большесельская СОШ дошкольная группа | 1 | 20 | 20 | 100 | - | - |  |  |  |  |
|  | МОУ Большесельская СОШ | 1 | 850 | 429 | 50 | 1967,1992 | 26 | 367 | 391 | 232 | подвоз: д. Дунилово (12), д. Игрищи (11), д.Высоково (10), д.Шамнино (12), д.Совкино (2), д. Девницы (2), д. Гари (1), д.Сельцо (20), д. Иванцево (1), д. Колошино (3), с. Бакунино (1), с. Никольское (5), д. Ваулино (3), д. Протасово (1), д. Прибылово (3)д. Серковская (3), д. Андреево (2) |
|  | МОУ ДОД ЦДТ | 1 | 80 | 300 | 100 | 1970 | 21 | 37 | 93 | 218 | приспособленное |
|  | МОУ ДОД Детская музыкальная школа | 1 | 50 | 50 | 100 | 1890 (рек. - 2007) | 41 |  |  |  | приспособленное |
| д. Ваулино | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 3 | - | 0 | подвоз 3 человека с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Горки | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Деревни | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| с. Дунилово | МДОУ Дуниловский д/с | 1 | 20 | 14 | 70 | 1954 (рек.-2009-2010 гг.) | 32 | 24 | -4 | 83 | типовое |
|  | МОУ Дуниловская ООШ | 1 | 180 | 34 | 19 | 1952 (рек. - 1976) | 37 | 57 | 115 | 281 | подвоз 12 человек в с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 6 | -6 | 0 |  |
| д. Игрищи | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 5 | -5 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 13 | - | 0 | подвоз 11 человек в с. Большое Село, 2 человек в д. Миглино |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Колошино | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 3 | - | 0 | подвоз 3 человека в с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Кулыново | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| с. Никольское | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 5 | - | 0 | подвоз 5 человек с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Прибылово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 3 | - | 0 | подвоз 3 человек в с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Сельцо | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 10 | -10 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 20 | - | 0 | подвоз 20 человек в с.Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 2 | - | 0 |  |
| д. Серковская | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 3 | - | 0 | подвоз 3 человек в с.Большое село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Совкино (Ближнее) | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | - | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 | подвоз 2 человека в с.Большое село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Уткино | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Фофаново | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 4 | -4 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| д. Шамнино | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 5 | -5 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 12 | - | 0 | подвоз 12 человек в с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| Высоковский сельский округ | Дошкольные учреждения | 1 | 15 | 15 | 100 |  |  | 14 | 1 | 107 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 1 | 150 | 15 | 10 |  |  | 33 | 117 | 455 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 3 | -3 | 0 |  |
| д. Аферово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Высоково | Дошкольная группа | 1 | 15 | 15 | 100 | 1971 | 38 | 12 | 3 | 125 | типовое |
|  | МОУ Высоковская ООШ | 1 | 150 | 15 | 10 | 1973 | 38 | 28 | 128 | 536 | подвоз 4 человека из д.Противье; в с. Большое Село - 10 человек |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 3 | -3 | 0 |  |
| д. Противье | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 4 | - | 0 | подвоз 4 человека в д. Высоково |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| Марковский сельский округ | Дошкольные учреждения | 2 | 30 | 22 | 73 |  |  | 27 | 3 | 111 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 2 | 235 | 78 | 33 |  |  | 66 | 169 | 356 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 3 | -3 | 0 |  |
| д. Байково | МДОУ Байковский д/с | 1 | 10 | 7 | 70 | 1960 (рек. - 1981) | 39 | 6 | 4 | 167 | приспособленное |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 17 | - | 0 | подвоз 17 человек в с. Бакунино |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
| с. Бакунино | МОУ Бакунинская ООШ | 1 | 80 | 21 | 26 | 1917 | 39 | 1 | 57 | 8000 | приспособленное подвоз: д.Байково (17), д. Федорково (1), д.Андреево (1), д. Борщевка (4); подвоз в с. Большое Село - 1 человек |
| д. Борщевка | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 4 | - | 0 | подвоз 4 человека в с. Бакунино |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Варегово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 4 | -4 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Дягилевка | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Миглино | МОУ Миглинская ООШ дошкольная группа | 1 | 20 | 15 | 75 | - | - | 16 | 4 | 125 |  |
|  | МОУ Миглинская ООШ | 1 | 155 | 57 | 37 | 1989 | 19 | 38 | 115 | 408 | типовое, подвоз из д.Игрищи 2 человека |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 4 | -4 | 0 |  |
| д. Федорково | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | - | 0 | подвоз 1 человек в с. Бакунино |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| Новосельский сельский округ | Дошкольные учреждения | 2 | 35 | 38 | 109 |  |  | 51 | -16 | 69 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 3 | 197 | 104 | 53 |  |  | 121 | 76 | 163 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 12 | -12 | 0 |  |
| д. Гаврильцево | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 5 | - | 0 | подвоз 2 в д.Иванцево; в с. Новое - 3 человека |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Гари | МОУ Гарская НШ - ДС | 1 | 10 | 13 | 130 | 1979 (рек. - 2008) | 33 | 7 | 3 | 140 |  |
|  |  | 1 | 25 | 10 | 40 |  |  | 27 | 15 | 93 | типовое, подвоз 16 человек в с. Новое, 1 человек - с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 3 | -3 | 0 |  |
| д. Девницы | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 3 | -3 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 6 | - | 0 | подвоз 4 человека в с. Новое, 2 человека - с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Дерягино | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Дор | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Иванцево | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 7 | -7 | 0 |  |
|  | МОУ Иванцевская НОШ | 1 | 17 | 3 | 18 | 1981 | 21 | 17 | 9 | 100 | приспособленное из д. Гаврильцево 2 возят родители; в с. Новое - 10 человека, в с. Большое Село - 1 человек |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
| д. Калитино | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 3 | - | 0 | подвоз 3 человека в с. Новое |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Малинки | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| д. Никулино | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| с. Новое | МДОУ Новосельский д/с | 1 | 25 | 25 | 100 | 1972 | 40 | 22 | 3 | 113 | приспособленное |
|  | МОУ Новосельская СОШ | 1 | 155 | 91 | 59 | 1880,1880, 1980 | 80,80,28 | 52 | 57 | 50 | 3 здания, все приспособленные подвоз: д. Девницы (4), д. Иванцево (10), д. Гари (16), д.Тешелово (2), д.Калитино (3), д.Гаврильцево (3), д.Приречье (2), д.Поткино (1), д. Семенково (1), д. Алексино (3), д. Леонтьевское (1) |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 5 | -5 | 0 |  |
| д. Приречье | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | - | 0 | подвоз 2 человека в с. Новое |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Терехово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Тешелово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | - | 0 | подвоз 2 человека в с. Новое |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Устье | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Хмельники | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Благовещенское сельское поселение | Дошкольные учреждения | 3 | 40 | 21 | 53 |  |  | 49 | -9 | 82 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 3 | 125 | 63 | 50 |  |  | 116 | 9 | 108 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 8 | -8 | 0 |  |
| Благовещенский сельский округ | Дошкольные учреждения | 2 | 30 | 14 | 47 |  |  | 40 | -10 | 75 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 2 | 110 | 60 | 55 |  |  | 97 | 13 | 113 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 7 | -7 | 0 |  |
| д. Абашево | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 3 | -3 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| с. Благовещенье | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | МОУ Благовещенская СОШ | 1 | 100 | 54 | 54 | 1960 | 35 | 3 | 17 | 3333 | подвоз: д. Борисовское (43), д. Каплино (8), д. Гостилово (14), д. Будаково (4), д. Михеево (2), д. Протасово (1), д. Чудиново (5), с. Елохово (3) |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Большое Лопатино | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Большое Муравьево | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Борисовское | Дошкольная группа | 1 | 20 | 11 | 55 | 1986 | 12 | 18 | 2 | 111 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 43 | - | 0 | подвоз 43 человек в с. Благовещенье |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 4 | -4 | 0 |  |
| д. Будаково | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 4 | - | 0 | подвоз 4 человека в с. Благовещенье |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Каплино | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 3 | -3 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 8 | - | 0 | подвоз 8 человека в с. Благовещенье |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Климово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Кузьминское | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 3 | -3 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Новое Гостилово | МОУ Гостиловская НШ - ДС | 1 | 10 | 3 | 30 | 1978 | 25 | 10 | 0 | 103 |  |
|  |  | 1 | 10 | 6 | 60 |  |  | 24 | 1 | 111 | подвоз 14 человек в с. Благовещенье |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
| д. Протасово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | - | 0 | подвоз 1человек в с. Благовещенье, 1 человек в с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Пуслищево | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| Чудиновский сельский округ | Дошкольные учреждения | 1 | 10 | 7 | 70 |  |  | 9 | 1 | 111 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 1 | 15 | 3 | 20 |  |  | 19 | -4 | 79 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Андреевское | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Вакулово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Демидово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| с. Елохово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 3 | - | 0 | подвоз 3 человека в с. Благовещенье |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Лыткино | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | - | 0 | подвоз 2 человека в д. Чудиново |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Михеево | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | - | 0 | подвоз 2 человека в с. Благовещенье |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| д. Чудиново | МОУ Чудиновская НШ - ДС | 1 | 10 | 7 | 70 | 1981 | 44 | 3 | 7 | 333 |  |
|  |  | 1 | 15 | 3 | 20 |  |  | 6 | 12 | 500 | подвоз из д.Лыткино-2 человека, в с. Благовещенье - 5 человек |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Шишелово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
| Вареговское сельское поселение | Дошкольные учреждения | 1 | 30 | 28 | 93 |  |  | 58 | -28 | 52 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 1 | 380 | 73 | 19 |  |  | 134 | 246 | 284 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 12 | -12 | 0 |  |
| Вареговский сельский округ | Дошкольные учреждения | 1 | 30 | 28 | 93 |  |  | 58 | -28 | 207 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 1 | 380 | 73 | 19 |  |  | 134 | 246 | 284 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 12 | -12 | 0 |  |
| д. Афанасово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| с. Варегово | МДОУ Вареговский д/с | 1 | 30 | 28 | 93 | 1962 (рек. - 2007) | 41 | 42 | -12 | 71 |  |
|  | МОУ Вареговская СОШ | 1 | 380 | 73 | 19 | 1951, 1960 | 45 | 99 | 258 | 319 | 2 здания подвоз из д. Шельшедом (20), д. Каюрово (2), д. Митино (1) |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 10 | -10 | 0 |  |
| ст. Ваулово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| д. Елизарово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| д. Каюрово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | - | 0 | подвоз 2 человека в с. Варегово |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| д. Лесное Варегово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 3 | -3 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| д. Муравьево | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| д. Старое Варегово | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 4 | -4 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| с. Шельшедом | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 8 | -8 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  | 20 | - | 0 | подвоз 20 человек в с.Варегово |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  | 2 | -2 | 0 |  |
| Итого по району | Дошкольные учреждения | 12 | 310 | 278 | 90 |  |  | 409 | -99 | 76 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 12 | 2117 | 796 | 38 |  |  | 971 | 1146 | 218 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 2 | 130 | 350 | 269 |  |  | 86 | 44 | 151 |  |

Примечание: *-расчет произведен на численность населения всего района;           -мощность определена методом экспертных оценок. N- нормативная потребность на 2011 г., Д-дефицит (посчитан по населенным пунктам с учетом подвоза), И- излишек (посчитан по населенным пунктам с учетом подвоза).

Нормативная обеспеченность в детских садах соблюдена только в сельских округах Высоковский, Чудиновский и Марковский, в остальных наблюдается дефицит в детских дошкольных учреждениях (см.Рисунок 10). Общий дефицит в детских дошкольных  учреждениях  по муниципальному району составляет порядка 0,1 тыс. мест.

Рисунок 10 Уровень обеспеченность детскими садами, мест

Дефицит в учреждениях школьного образования в муниципальном районе отсутствует. Общеобразовательные школы размещены в каждом муниципальном образовании, излишек наблюдается во всех сельских округах. В сельском округе Чудиновский показатель близок  к нормативному (Рисунок 11).

Рисунок 11 Уровень обеспеченность общеобразовательными школами, учащиеся

Объекты дополнительного образования размешены только в с.Большое Село, это связано с тем, что в остальных муниципальных образованиях потребность в данных объектах отсутствует, либо слишком мала.

Уровень обеспеченности населения района на 1 тыс. жителей  (всех возрастов) составляет:

27 мест в детских дошкольных учреждениях;

208 учащихся в школах;

13 мест во внешкольных учреждениях.

Важнейшими принципами работы в образовательном секторе являются обеспечение доступного, качественного, эффективного образования, дальнейшая информатизация образовательного процесса, переход образовательных учреждений на предпрофильную подготовку, укрепление материально-технической базы.

На территории муниципального района действует областная целевая программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области на 2011-2014 годы»  (Постановление правительства Ярославской области от 17.02.2011 -№90-п), призванная решить ряд задач:

открытие дополнительных мест в образовательных учреждениях для получения услуг дошкольного образования;

проведение ремонтных работ на высвобожденных площадях в функционирующих дошкольных и общеобразовательных учреждениях;

проведение ремонтных работ в зданиях, возвращённых  системе дошкольного образования;

строительство новых зданий дошкольных образовательных  учреждений

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Сеть учреждений здравоохранения муниципального района состоит из:

Большесельской центральной районной больницей. МУЗ Большесельская ЦРБ имеет 5 отделений: терапевтическое, хирургическое, детское, акушерское, гинекологическое.

Большесельская центральная районная больница имеет 7 представительств - (фельдшерско-акушерские пункты).

Отделение скорой медицинской помощи при МУЗ Большесельская ЦРБ мощностью 6 автомобилей.

Часть объектов находится  в неудовлетворительном состоянии:

ФАП: с. Дунилово (износ 100%), д.Миглино (85,9%), с. Новое (100%), д. Борисовское (100%);

Большесельская центральная районная больница: женская и детская консультации (61,1 %), детское отделение (100%)

Обеспеченность муниципального района поликлиническими учреждениями составляет  140%, стационарами – 360%, станциями скорой медицинской помощи – 295% и фельдшерско-акушерскими пунктами  всего 35%.

Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности населения района объектами здравоохранения на начало  2010 года представлены  ниже  (Таблица 13).

Таблица 13 Расчет потребности населения в объектах здравоохранения

| Наименование населенного пункта/округа/ поселения | Наименование объекта | Единицы измерения | Кол-во | Мощность | Год ввода | Износ,% | N | Д[-]/И[+] | Обеспеченность, % | Радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект | факт |  |  |  |  |  |  |
| Большесельское сельское поселение | Поликлиники* | посещ./ смену | 3 | 261 | 261 |  |  | 187 | 74 | 140 |  |
|  | Стационары* | коек | 5 | 394 | 394 |  |  | 109 | 285 | 360 |  |
|  | Станция скорой помощи* | автомобиль | 1 | 6 | 6 |  |  | 2 | 4 | 295 |  |
|  | ФАП | объект | 4 | - | - |  |  | 10 | -6 | 40 |  |
| Большесельский сельский округ | Поликлиники* | посещ./ смену | 3 | 261 | 261 |  |  | 187 | 74 | 140 |  |
|  | Стационары* | коек | 5 | 394 | 394 |  |  | 109 | 285 | 360 |  |
|  | Станция скорой помощи* | автомобиль | 1 | 6 | 6 |  |  | 2 | 4 | 295 |  |
|  | ФАП | объект | 1 | - | - |  |  | 2 | -1 | 50 |  |
| д. Андреево | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет с. Большое Село |
| с. Большое Село | Поликлиники* | посещ./ смену | 3 | 261 | 261 |  |  | 187 | 74 | 140 |  |
|  | Женская консультация | посещ./ смену | 1 | 16 | 16 | 1988 | 61,1 |  |  |  |  |
|  | Детская консультация | посещ./ смену | 1 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиники | посещ./ смену | 1 | 229 | 229 | 1981 | 47,9 |  |  |  |  |
|  | Стационары* | коек | 5 | 394 | 394 |  |  | 109 | 285 | 360 |  |
|  | Дневной стационар | коек | 1 | 7 | 7 | 1981 | 47,9 |  |  |  |  |
|  | Детское отделение | коек | 1 | 332 | 332 | 2005 | 100 |  |  |  |  |
|  | Больничный корпус (терапия) | коек | 1 | 20 | 20 | 1975 | 57,1 |  |  |  |  |
|  | Больничный корпус (хирургия) | коек | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничный корпус (гинекология) | коек | 1 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Станция скорой помощи* | автомобиль | 1 | 6 | 6 | 1981 | 47,9 | 2 | 4 | 295 |  |
| д. Ваулино | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет с. Большое Село |
| с. Дунилово | ФАП | объект | 1 | - | - | 1948 | 100 | 1 | 0 | 100 |  |
| д. Игрищи | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет с. Большое Село |
| д. Колошино | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет с. Большое Село |
| д. Кулыново | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет с. Большое Село |
| с. Никольское | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет с. Большое Село |
| д. Сельцо | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет с. Большое Село |
| д. Уткино | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Фофаново | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет с. Большое Село |
| д. Шамнино | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет с. Большое Село |
| Высоковский сельский округ | ФАП | объект | 1 | - | - |  |  | 1 | 0 | 100 |  |
| д. Высоково | ФАП | объект | 1 | - | - | 1987 | 57 | 1 | 0 | 100 |  |
| д. Противье | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет д. Высоково |
| Марковский сельский округ | ФАП | объект | 1 | - | - |  |  | 2 | -1 | 50 |  |
| д. Байково | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Варегово | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| д. Миглино | ФАП | объект | 1 | - | - | 2006 | 85,9 | 1 | 0 | 100 |  |
| Новосельский сельский округ | ФАП | объект | 1 | - | - |  |  | 5 | -4 | 20 |  |
| д. Гаврильцево | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Гари | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Девницы | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Иванцево | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Калитино | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет с. Новое |
| с. Новое | ФАП | объект | 1 | - | - | 1962 | 100 | 1 | 0 | 100 |  |
| Благовещенское сельское поселение | ФАП | объект | 3 | - | - |  |  | 4 | -1 | 75 |  |
| Благовещенский сельский округ | ФАП | объект | 2 | - | - |  |  | 3 | -1 | 67 |  |
| д. Абашево | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет д.Новое Гостилово |
| с. Благовещенье | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет д. Борисовское |
| д. Большое Муравьево | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Борисовское | ФАП | объект | 1 | - | - | 1970 | 100 | 1 | 0 | 100 |  |
| д. Будаково | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет д.Новое Гостилово |
| д. Каплино | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет д. Борисовское |
| д. Климово | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет д.Новое Гостилово |
| д. Кузьминское | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет д. Борисовское |
| д. Новое Гостилово | ФАП | объект | 1 | - | - | 2006 | 54,5 | 1 | 0 | 100 |  |
| д. Пуслищево | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет д. Борисовское |
| Чудиновский сельский округ | ФАП | объект | 1 | - | - |  |  | 1 | 0 | 100 |  |
| д. Андреевское | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет д.Чудиново |
| д. Демидово | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет д.Чудиново |
| с. Елохово | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет д.Чудиново |
| д. Лыткино | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | за счет д.Чудиново |
| д. Чудиново | ФАП | объект | 1 |  |  | 1995 | 59,6 | 1 | 0 | 100 |  |
| Вареговское сельское поселение | ФАП |  | 0 | - | - |  |  | 6 | -6 | 0 |  |
| Вареговский сельский округ | ФАП |  | 0 | - | - |  |  | 6 | -6 | 0 |  |
| с. Варегово | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Каюрово | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Лесное Варегово | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Муравьево | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| д. Старое Варегово | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| с. Шельшедом | ФАП | объект |  |  |  |  |  | 1 | -1 | 0 |  |
| Итого по району | Поликлиники | посещ./смену | 3 | 261 | 261 |  |  | 187 | 74 | 140 |  |
|  | Стационары | коек | 5 | 394 | 394 |  |  | 109 | 285 | 360 |  |
|  | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 | 6 | 6 |  |  | 2 | 4 | 295 |  |
|  | ФАП | объект | 7 | - | - |  |  | 20 | -13 | 35 |  |

Примечание: *-расчет произведен на численность населения всего района;           -мощность определена методом экспертных оценок. N- нормативная потребность на 2011 г., Д-дефицит, И- излишек.

Основными количественными показателями, позволяющими охарактеризовать работу системы здравоохранения, являются: количество больниц, амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, а так же количество больничных коек на душу населения, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, исчисляемая в посещениях за смену.

Так, уровень обеспеченности населения муниципального района составляет:

больничными койками – 39 коек на 1000 человек (норма 10,8);

амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 26 посещений в смену на 1000 человек (норма – 18,4).

Общий излишек в муниципальном районе по стационарным учреждениям составил 74 коек, по амбулаторно-поликлиническим учреждениям – 285 посещений в смену.

Количество фельдшерско-акушерских пунктов  не соответствует норме. Нормы ФАПов рассчитывались исходя из следующих норм: 1 объект при удаленности населенного пункта   от других лечебно - профилактических учреждений на расстояние свыше  4 км при численности населения от 300 до  700  человек, при численности населения менее 300 – свыше 6 км (радиусы обслуживания населенных пунктов представлены выше (Таблица 13).

Ниже отображен уровень обеспеченности услугами фельдшерско-акушерских пунктов в разрезе сельских округов (Рисунок 12).

Рисунок 12 Уровень обеспеченности фельдшерско-акушерскими пунктами, объект

Фельдшерско-акушерские пункты расположены во всех сельских округах, исключение составляет Вареговский сельский округ. Нормативная обеспеченность наблюдается  в сельском округе Чудиновский и Высоковский.

В целом состояние в здравоохранении характеризуется:

стабилизацией показателей объема амбулаторно-поликлинической помощи и услуг скорой медицинской помощи;

стабилизацией (без роста)  заболеваемости всех групп населения, в т.ч. социально опасными заболеваниями;

дефицитом медицинских кадров;

высоким уровнем смертности населения в т.ч. лиц трудоспособного возраста.

На территории муниципального  района действует областная целевая программа "Развитие  материально-технической базы учреждений здравоохранения в Ярославской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Ярославской области от 1.09.2009 № 897-п., целью которой, является  повышение доступности  и качества медицинской помощи и снижение числа случаев осложнений и запущенности заболеваний.

Учреждения социального обеспечения представлены следующими объектами:

Социально-реабилитационное отделение на 20 мест, расположенное в с. Большое Село. Здание, приспособленное 1973 года ввода, реконструкция производилась в 2006 году.  В данном учреждении пенсионеры проходят реабилитацию, занимаются на лечебных тренажерах,  а так же для них проводятся культурно-досуговые мероприятия.

Отделение временного проживания (гериатрический центр)  на 11 мест в  д.Высоково. Приспособленное здание 1982 года ввода, реконструкция производилась в  2006 году. Данное учреждение предназначено для временного проживания пожилых людей и инвалидов (срок проживания 6 месяцев), где пожилые граждане получают питание,  и медицинское обслуживание.

Стационарное отделение на 17 мест. Здание приспособленное, введено в эксплуатацию в 2011 году. Учреждение предназначено для постоянного проживания пожилых людей  и инвалидов (лежачих).

Существующая потребность  в специализированных домах-интернатах для престарелых (психоневрологические) на муниципальный район составляет 7 мест, потребность в детских домах интернатах – 2 места.

Целью политики в сфере социальной защиты населения является формирование целостной и эффективной системы социальной поддержки населения, обеспечение равных условий реализации социальных прав жителей.

Приоритетными задачами в этой сфере являются:

развитие системы социального обслуживания семьи и детей, граждан пожилого возраста и инвалидов, совершенствование системы медико-социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями;

обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, формирование эффективного механизма компенсационных выплат и пособий отдельным категориям граждан с соблюдением принципа адресности;

совершенствование механизма привлечения в сферу социальной поддержки населения дополнительных внебюджетных источников финансирования;

оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам с учетом необходимости создания им условий для самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации и недопущения социального иждивенчества.

Физкультурно-спортивные сооружения

Физкультурно-спортивные сооружения в  муниципальном районе представлены:

спортивными залами суммарной мощность 2,2 тыс. кв. м площади пола, обеспеченность составляет -162%;

спортивными площадками (футбольные поля, хоккейные корты, волейбольные площадки и т.д.) суммарной мощностью 4,6 га, обеспеченность составляет -55%.

Часть физкультурно-спортивных сооружений имеет износ  60% и выше:

с. Большое Село: хоккейный корт (износ 70%), футбольное поле (60%), волейбольная площадка (60%);

с. Дунилово: волейбольная площадка (65%), футбольное поле (65%);

с. Благовещенье: спортивный зал (70%);

с. Варегово: спортивный зал (60%),  футбольное поле (90%), волейбольная площадка (80%).

Расчет потребность населения в объектах физической культуры и спорта представлен ниже (Таблица 14).

Таблица 14 Расчет потребности населения в физкультурно-спортивных сооружениях

| Наименование населенного пункта/округа/ поселения | Наименование объекта | Единицы измерения | Кол-во | Мощность | Год ввода (рек-ия, кап. ремонт) | Износ, % | N | Д[-]/И[+] | Обеспеченность, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект | факт |  |  |  |  |  |  |
| Большесельское сельское поселение | Спортивные залы | кв. м площади пола | 5 | 1062 | 1062 |  |  | 894 | 168 | 119 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 13 | 3,00 | 3,00 |  |  | 6,14 | -3,14 | 49 |  |
|  | ДЮСШ* | кв. м площади пола | 0 | 0 | 0 |  |  | 102 | -102 | 0 |  |
|  | Бассейн* | кв. м зеркала воды | 0 | 0 | 0 |  |  | 254 | -254 | 0 |  |
| Большесельский сельский округ | Спортивные залы | кв. м площади пола | 3 | 738 | 738 |  |  | 408 | 330 | 181 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 6 | 2,15 | 2,15 |  |  | 4,45 | -2,30 | 48 |  |
|  | ДЮСШ* | кв. м площади пола | 0 | 0 | 0 |  |  | 102 | -102 | 0 |  |
|  | Бассейн* | кв. м зеркала воды | 0 | 0 | 0 |  |  | 254 | -254 | 0 |  |
| д. Андреево | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| с. Большое Село | Спортивные залы | кв. м площади пола | 3 | 738 | 738 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 288 | 288 | 1981 | 35 |  |  |  | ЕПС 30 |
|  | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 288 | 288 | 1992 | 18 |  |  |  | ЕПС 25 |
|  | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 162 | 162 | 1967 | 43 |  |  |  | ЕПС 25 |
|  | Спортивные площадки | га | 3 | 1,32 | 1,32 |  |  | 3,30 | -1,98 | 40 |  |
|  | Хоккейный корт | га | 1 | 0,10 | 0,10 | 1995 (рек-ия 1999) | 70 |  |  |  | ЕПС 25 |
|  | Футбольное поле | га | 1 | 1,20 | 1,20 | 1970 (рек-ия 1978) | 60 |  |  |  | ЕПС 25 |
|  | Волейбольная площадка | га | 1 | 0,02 | 0,02 | 1970 | 60 |  |  |  | ЕПС 16 |
| д. Ваулино | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| с. Дунилово | Спортивные площадки | га | 3 | 0,83 | 0,83 |  |  | 0,51 | 0,32 | 162 |  |
|  | Волейбольная площадка | га | 1 | 0,02 | 0,02 | 1974 | 65 |  |  |  | ЕПС 16 |
|  | Спортивная площадка при школе | га | 1 | 0,01 | 0,01 | 1985 (рек-ия 2007) |  |  |  |  |  |
|  | Футбольное поле | га | 1 | 0,8 | 0,8 | 1974 | 65 |  |  |  | ЕПС 25 |
| д. Игрищи | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,11 | -0,11 | 0 |  |
| д. Колошино | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,03 | -0,03 | 0 |  |
| д. Кулыново | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| с. Никольское | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| д. Сельцо | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,26 | -0,26 | 0 |  |
| д. Уткино | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| д.Фофаново | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,03 | -0,03 | 0 |  |
| д. Шамнино | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,11 | -0,11 | 0 |  |
| Высоковский сельский округ | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 162 | 162 |  |  | 162 | 0 | 100 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 2 | 0,12 | 0,12 |  |  | 0,28 | -0,16 | 43 |  |
| д. Высоково | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 162 | 162 | 1972 | 40 |  |  |  | ЕПС 20 |
|  | Спортивные площадки | га | 2 | 0,12 | 0,12 |  |  | 0,25 | -0,13 | 48 |  |
|  | Волейбольная площадка | га | 1 | 0,04 | 0,04 | 1978 | 50 |  |  |  | ЕПС 16 |
|  | Футбольное поле | га | 1 | 0,08 | 0,08 | 1978 | 33 |  |  |  | ЕПС 16 |
| д.Противье | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,03 | -0,03 | 0 |  |
| Марковский сельский округ | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 162 | 162 |  |  | 162 | 0 | 100 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 3 | 0,60 | 0,60 |  |  | 0,51 | 0,09 | 118 |  |
| д.Байково | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,13 | -0,13 | 0 |  |
| с. Бакунино | Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий | га | 1 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 35 | - | - | - | ЕПС 15 |
| д. Варегово | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,04 | -0,04 | 0 |  |
| д. Миглино | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 162 | 162 | 1989 | 25 |  |  |  | ЕПС 25 |
|  | Спортивные площадки | га | 2 | 0,50 | 0,50 |  |  | 0,34 | 0,16 | 146 |  |
|  | Футбольное поле | га | 1 | 0,30 | 0,30 | 1989 | 41 |  |  |  | ЕПС 20 |
|  | Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий | га | 1 | 0,20 | 0,20 | 1989 | 41 |  |  |  | ЕПС 20 |
| Новосельский сельский округ | Спортивные залы | кв. м площади пола | 0 | 0 | 0 |  |  | 162 | -162 | 0 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 2 | 0,13 | 0,13 |  |  | 0,90 | -0,77 | 14 |  |
| д.Гаврильцево | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,04 | -0,04 | 0 |  |
| д. Гари | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,15 | -0,15 | 0 |  |
| д. Девницы | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,07 | -0,07 | 0 |  |
| д. Иванцево | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,15 | -0,15 | 0 |  |
| д. Калитино | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| с. Новое | Спортивные площадки | га | 2 | 0,13 | 0,13 |  |  | 0,47 | -0,34 | 28 |  |
|  | Волейбольная площадка | га | 1 | 0,03 | 0,03 | 1982 | 35 |  |  |  | ЕПС 16 |
|  | Футбольное поле | га | 1 | 0,1 | 0,1 | 1982 | 35 |  |  |  | ЕПС 15 |
| Благовещенское сельское поселение | Спортивные залы | кв. м площади пола | 2 | 419 | 419 |  |  | 324 | 95 | 129 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 2 | 0,07 | 0,07 |  |  | 1,03 | -0,96 | 7 |  |
| Благовещенский сельский округ | Спортивные залы | кв. м площади пола | 2 | 419 | 419 |  |  | 162 | 257 | 259 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 2 | 0,07 | 0,07 |  |  | 0,84 | -0,77 | 8 |  |
| д.Абашево | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| с. Благовещенье | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 131 | 131 | 1960 | 70 |  |  |  | ЕПС 25 |
|  | Спортивные площадки | га | 2 | 0,07 | 0,07 |  |  | 0,03 | 0,04 | 236 |  |
|  | Площадка для мини-футбола | га | 1 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 30 |  |  |  | ЕПС 15 |
|  | Волейбольная площадка | га | 1 | 0,02 | 0,02 | 2008 | 10 |  |  |  | ЕПС 16 |
| д. Большое Муравьево | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| д. Борисовское | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,39 | -0,39 | 0 |  |
| д. Будаково | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,03 | -0,03 | 0 |  |
| д. Каплино | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,07 | -0,07 | 0 |  |
| д.Климово | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| д. Кузьминское | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,03 | -0,03 | 0 |  |
| д. Новое Гостилово | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 288 | 288 | 1987 | 25 |  |  |  | ЕПС 30 |
|  | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,21 | -0,21 | 0 |  |
| д. Пуслищево | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| Чудиновский сельский округ | Спортивные залы | кв. м площади пола | 0 | 0 | 0 |  |  | 162 | -162 | 0 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,19 | -0,19 | 0 |  |
| д. Андреевское | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| д. Демидово | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| с. Елохово | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| д. Лыткино | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,07 | -0,07 | 0 |  |
| д. Чудиново | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,06 | -0,06 | 0 |  |
| Вареговское сельское поселение | Спортивные залы | кв. м площади пола | 2 | 760 | 760 |  |  | 162 | 598 | 469 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 5 | 1,53 | 1,53 |  |  | 1,17 | 1,36 | 131 |  |
| Вареговский сельский округ | Спортивные залы | кв. м площади пола | 2 | 760 | 760 |  |  | 162 | 598 | 469 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 5 | 1,53 | 1,53 |  |  | 1,17 | 0,36 | 131 |  |
| с. Варегово | Спортивные залы | кв. м площади пола | 2 | 760 | 760 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 600 | 600 | 1975 | 35 |  |  |  | ЕПС 30 |
|  | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 160 | 160 | 1961 | 60 |  |  |  | ЕПС 25 |
|  | Спортивные площадки | га | 5 | 1,53 | 1,53 |  |  | 0,89 | 0,64 | 172 |  |
|  | Хоккейный корт | га | 1 | 0,20 | 0,20 | 2010 | 5 |  |  |  | ЕПС 25 |
|  | Футбольное поле | га | 1 | 1,20 | 1,20 | 1959 | 90 |  |  |  | ЕПС 25 |
|  | Баскетбольная площадка | га | 1 | 0,06 | 0,06 | 2008 | 5 |  |  |  | ЕПС 15 |
|  | Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий | га | 1 | 0,04 | 0,04 | 1987 | 40 |  |  |  | ЕПС 30 |
|  | Волейбольная площадка | га | 1 | 0,03 | 0,03 | 1965 | 80 |  |  |  | ЕПС 15 |
| д. Каюрово | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| д. Лесное Варего | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| д. Муравьево | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,02 | -0,02 | 0 |  |
| д. Старое Варегово | Спортивные площадки | га |  |  |  |  |  | 0,04 | -0,04 | 0 |  |
| с. Шельшедом | Спортивные площадки |  |  |  |  |  |  | 0,18 | -0,18 | 0 |  |
| Итого по району | Спортивные залы | кв. м площади пола | 9 | 2241 | 2241 |  |  | 1380 | 861 | 162 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 20 | 4,60 | 4,60 |  |  | 8,34 | -3,74 | 55 |  |
|  | ДЮСШ* | кв. м площади пола | 0 | 0 | 0 |  |  | 102 | -102 | 0 |  |
|  | Бассейн* | кв. м зеркала воды | 0 | 0 | 0 |  |  | 254 | -254 | 0 |  |

Примечание: *-расчет произведен на численность населения всего района;           -мощность определена методом экспертных оценок. ЕПС- единая пропускная способность. Расчет в спортивных залах производился на сельский округ. ДЮСШ- детская юношеская спортивная школа. N- нормативная потребность на 2011 г., Д-дефицит, И- излишек.

Общий излишек в муниципальном районе по спортивным залам составил 0,9 тыс. кв. м площади пола.  Уровень обеспеченности населения на район спортивными залами составляет 0,2 тыс. кв. м площади пола. Спортивные залы имеются во всех сельских округах, за исключением сельских округов Чудиновский и Новосельский. Нормативная обеспеченность наблюдается в сельских округах Марковский и Высоковский. Ниже отображен  уровень обеспеченности спортивными залами  в разрезе сельских округов (Рисунок 13).

Рисунок 13 Обеспеченность спортивными залами, кв. м площади пола

Плоскостные спортивные сооружения отсутствуют только в сельском округе Чудиновский. Уровень обеспеченности населения муниципального района спортивными площадками составляет 0,5 га на 1000 человек (норма 0,9 га на 1000 человек). Суммарный дефицит в спортивных площадках на муниципальный район составляет  3,74 га. Ниже отображен  уровень обеспеченности спортивными площадками  в разрезе сельских округов (Рисунок 14). Излишек в спортивных площадках наблюдается только в сельских округах  Вареговский и Марковский, в остальных наблюдается дефицит.

Рисунок 14 Уровень обеспеченности спортивными площадками, га

На базе существующих объектов физической культуры и спорта работают различные  спортивные секции по таким видам, как настольный теннис, волейбол, армспорт, а также футбол. Созданные коллективы принимают участие в различных соревнованиях, но они слабо обеспечены спортивным инвентарем, что осложняет спортивно-массовую работу на территориях сельских округов. Отсутствие  специализированной спортивной базы, а так же подготовленных специалистов по физкультуре и спорту, не дают возможности для занятия спортом инвалидам.

Объекты культуры и искусства

Объекты культуры и искусства муниципального района представлены:

14 клубами на 2,5 тыс. посетительских мест, обеспеченность составляет – 134%;

15 библиотеками на 132,9 тыс. ед. хранения, обеспеченность -268%;

МУК "Большесельский историко-художественный музей". В настоящее время работа музея ведётся по 4 направлениям: лекционная, экскурсионная деятельность, выставочно-экспозиционная деятельность, массовая работа,  историко-краеведческая работа.

Большая часть объектов расположена в зданиях с износом более 60%:

д. Высоково - Высоковский ДК с библиотекой – 100% износ;

д. Байково - Байковский ДК с библиотекой-89,7%;

д. Миглино-Миглинский ДК с библиотекой -89,4%;

с. Новое - Новосельский ДК с библиотекой – 64%;

д. Борисовское - Борисовский клуб -87% и библиотека – 100%;

д. Нвое Гостилово - Гостиловский клуб-90%;

д. Чудиново – Чудиновский клуб с библиотекой – 100%;

с. Варегово – ДК и библиотека -100%;

с. Шельшедом – клуб и библиотека -100%.

Расчет потребности населения в объектах культуры и искусства представлен ниже (Таблица 15).

Таблица 15 Расчет потребности населения в объектах культуры и искусства

| Наименование поселения/округа/ населенного пункта | Наименование | Кол-во | Мощность | Год ввода (рек-ия, кап.ремонт) | Износ, % | N | Д[-]/И[+] | Обеспеченность, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |  |  |  |  |
| Большесельское сельское поселение | Клубы, мест | 9 | 1850 | 1650 |  |  | 1382 | 468 | 134 |  |
|  | Библиотеки, тыс. ед. хранения | 11 | 105,5 | 105,5 |  |  | 37,3 | 68,2 | 283 |  |
|  | Музей, тыс. экз. | 1 | - | 2578 |  |  | - | - | - |  |
| Большесельский сельский округ | Клубы, мест | 2 | 600 | 400 |  |  | 1028 | -428 | 58 |  |
|  | Библиотеки, тыс. ед. хранения | 4 | 49,5 | 49,5 |  |  | 28,5 | 21,1 | 174 |  |
|  | Музей, тыс. экз. | 1 | - | 2578 |  |  | - | - | - |  |
| с. Большое Село | МУК "Дом культуры Большесельского района" | 1 | 450 | 250 | 1981 | 36 | 771 | -321 | 58 |  |
|  | Центральная библиотека | 1 | 24,1 | 24,1 | 1981 | 36 | 22,0 | 15,3 | 170 | приспособленное, при ДК |
|  | Детская библиотека им. И.З. Сурикова | 1 | 13,3 | 13,3 | 1982 |  |  |  |  | приспособленное, при ЦБ |
|  | МУК "Большесельский историко-художественный музей" | 1 | н/д | 2578 | 1969 |  | - | - | - | приспособленное |
| с. Дунилово | Дуниловский ДК | 1 | 150 | 150 | 1981 | 39,6 | 171 | -21 | 88 | приспособленное |
|  | Дуниловская сельская библиотека | 1 | 8,8 | 8,8 |  |  | 4,3 | 4,5 | 206 | приспособленное, при ДК |
| с. Никольское | Клубы |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Никольская сельская библиотека | 1 | 3,4 | 3,4 |  |  | 0,0 | 3,4 | - | приспособленное, при ПУ |
| д. Сельцо | Клубы |  | 0 | 0 |  |  | 86 | -86 | 0 |  |
|  | Библиотеки |  | 0 | 0 |  |  | 2,2 | -2,2 | 0 |  |
| Высоковский сельский округ | Клубы, мест | 1 | 100 | 100 |  |  | 83 | 17 | 120 |  |
|  | Библиотеки, тыс. ед. хранения | 1 | 6,9 | 6,9 |  |  | 2,1 | 4,9 | 334 |  |
| д. Высоково | Высоковский ДК | 1 | 100 | 100 | 1965 | 100 | 83 | 17 | 120 |  |
|  | Высоковская сельская библиотека | 1 | 6,9 | 6,9 |  |  | 2,1 | 4,9 | 334 | приспособленное, при ДК |
| Марковский сельский округ | Клубы, мест | 2 | 400 | 400 |  |  | 114 | 286 | 351 |  |
|  | Библиотеки, тыс. ед. хранения | 2 | 20,6 | 20,6 |  |  | 2,9 | 17,7 | 722 |  |
| д. Байково | Байковский ДК | 1 | 200 | 200 | 1978 | 89,7 | 0 | 200 | - |  |
|  | Байковская сельская библиотека | 1 | 9,4 | 9,4 |  |  | 0 | 9,4 | - | приспособленное, при ДК |
| д. Миглино | Миглинский ДК | 1 | 200 | 200 | 1975 | 89,4 | 114 | 86 | 175 |  |
|  | Миглинская сельская библиотека | 1 | 11,2 | 11,2 |  |  | 2,9 | 8,4 | - | приспособленное, при ДК |
| Новосельский сельский округ | Клубы, мест | 4 | 750 | 750 |  |  | 157 | 593 | 479 |  |
|  | Библиотеки, тыс. ед. хранения | 4 | 28,5 | 28,5 |  |  | 3,9 | 24,6 | 727 |  |
| д. Гари | Гарский клуб | 1 | 150 | 150 | 1986 | 35,1 | 0 | 150 | - |  |
|  | Гарская сельская библиотека | 1 | 4,5 | 4,5 |  |  | 0 | 4,5 | - | приспособленное, при клубе |
| д. Девницы | Девницкий ДК | 1 | 200 | 200 | 1975 | 54,6 | 0 | 200 | - |  |
|  | Девницкая сельская библиотека | 1 | 5,5 | 5,5 |  |  | 0 | 5,5 | - | приспособленное, при ДК |
| д. Иванцево | Иванцевский ДК | 1 | 200 | 200 | 1973 | 58,7 | 0 | 200 | - |  |
|  | Иванцевская сельская библиотека | 1 | 5,8 | 5,8 |  |  | 0 | 5,8 | - | приспособленное, при ДК |
| с. Новое | Новосельский ДК | 1 | 200 | 200 | 1975 | 64 | 157 | 43 | 128 |  |
|  | Новосельская сельская библиотека | 1 | 12,6 | 12,6 |  |  | 3,9 | 8,7 | 322 | приспособленное, при ДК |
| Благовещенское сельское поселение | Клубы, мест | 3 | 500 | 500 |  |  | 200 | 300 | 250 |  |
|  | Библиотеки, тыс. ед. хранения | 2 | 13,2 | 13,2 |  |  | 4,9 | 8,3 | 270 |  |
| Благовещенский сельский округ | Клубы, мест | 2 | 300 | 300 |  |  | 200 | 100 | 150 |  |
|  | Библиотеки, тыс. ед. хранения | 1 | 7,1 | 7,1 |  |  | 4,9 | 2,2 | 144 |  |
| д. Борисовское | Борисовский клуб | 1 | 100 | 100 | 1986 | 87 | 130 | -30 | 77 | приспособленное |
|  | Благовещенская библиотека | 1 | 7,1 | 7,1 | 1978 (рек. - 2009) | 100 | 3,2 | 3,8 | 218 | приспособленное |
| д. Новое Гостилово | Гостиловский клуб | 1 | 200 | 200 | 1983 | 90 | 70 | 130 | 286 |  |
|  | Библиотеки |  |  |  |  |  | 1,7 | -1,7 | 0 |  |
| Чудиновский сельский округ | Клубы, мест | 1 | 200 | 200 |  |  | 0 | 200 | - |  |
|  | Библиотеки, тыс. ед. хранения | 1 | 6,1 | 6,1 |  |  | 0 | 6,1 | - |  |
| д. Чудиново | Чудиновский клуб | 1 | 200 | 200 | 1981 | 100 | 0 | 200 | - |  |
|  | Чудиновская сельская библиотека | 1 | 6,1 | 6,1 | 1981 | 100 | 0 | 6,1 | - | приспособленное, при клубе |
| Вареговское сельское поселение | Клубы, мест | 2 | 175 | 110 |  |  | 296 | -121 | 59 |  |
|  | Библиотеки, тыс. ед. хранения | 2 | 14,125 | 14,125 |  |  | 7,4 | 6,7 | 191 |  |
| Вареговский сельский округ | Клубы, мест | 2 | 175 | 110 |  |  | 296 | -121 | 59 |  |
|  | Библиотеки, тыс. ед. хранения | 2 | 14,1 | 14,1 |  |  | 7,4 | 6,7 | 191 |  |
| с. Варегово | Дом культуры | 1 | 100 | 80 | 1968 | 100 | 296 | -196 | 34 | приспособленное |
|  | Библиотеки | 1 | 8,0 | 8,0 | 1962 | 100 | 7,4 | 0,6 | 108 | приспособленное |
| с. Шельшедом | Клуб | 1 | 75 | 30 | 1977 | 100 | 0 | 75 | - | приспособленное |
|  | Библиотеки | 1 | 6,1 | 6,1 | 1966 | 100 | 0 | 6,144 | - | приспособленное |
| Итого по району | Клубы, мест | 13 | 2525 | 2260 |  |  | 1878 | 647 | 134 |  |
|  | Библиотеки, тыс. ед. хранения | 15 | 132,9 | 132,9 |  |  | 49,6 | 83,3 | 268 |  |
|  | Музей, тыс. экз. | 1 | - | 2578 |  |  | - | - | - |  |

Примечание:           - мощность определена методом экспертных оценок. N- нормативная потребность на 2011 г., Д-дефицит, И- излишек.

Уровень обеспеченности населения муниципального района составляет:

клубными учреждениями – 248 мест на 1000 человек;

библиотеками -13 тыс. экз. на 1000 человек.

Клубы имеются во  всех сельских округах, излишек в клубах в муниципальном районе составляет 647 мест. Уровень обеспеченности клубными учреждениями в разрезе сельских округов  представлен  ниже (Рисунок 15). Дефицит в клубных учреждениях наблюдается только в двух сельских округах: Вареговский и Большесельский, остальные сельские округа обеспечены данными учреждениями сверх нормы.

Рисунок 15 Уровень обеспеченности клубами, мест

Библиотеки расположены во всех сельских округах муниципального района. Потребность населения в библиотеках полностью удовлетворена мощностью действующих в муниципальном районе объектов, излишек составляет 83,3 тыс. ед. хранения.  Не смотря на это существующие библиотеки не соответствуют информационным запросам и культурным потребностям населения, вопрос комплектования фондов на протяжении последних  лет является одним из наиболее проблемных для всего  муниципального района.

Рисунок 16 Уровень обеспеченности библиотеками, тыс. ед. хранения

Для  улучшения качества предоставления услуг в библиотечной сфере, планируются  следующие мероприятия:

информатизационное обеспечение всех библиотек;

создание единого электронного каталога;

пополнение книжного фонда;

расширенный доступ к информации через сеть Интернет, электронную почту;

привлечение к чтению новыми формами работы.

На территории муниципального  района действует областная целевая программа "Развитие  материально-технической базы учреждений культуры в Ярославской области на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Ярославской области от 17.12.2010 № 948п.  Задачей программы является приведение материально-технической базы отрасли в соответствие с нормативами потребности региона в объектах социальной инфраструктуры  и расширение видов предоставляемых услуг в сфере культуры.

Объекты пожарной безопасности

Расчет потребности населения в объектах пожарной охраны и оценка их потребности приведен в таблице ниже. Расчет произведен на группы муниципальных образований, исходя из минимального времени прибытия первого расчета в 20 минут для сельской территории (при скорости 50 км/ч – 17 км).

Таблица 16 Оценка потребности в объектах пожарной охраны, автомобиль

| Местоположение | Наименование объекта | Мощность | Год ввода/ износ | N | Д[-]/И[+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт |  |  |  |
| с. Большое Село, Большесельский с.о. | Пожарная Часть № 37 ГУ ЯО ОПС №5 | 4 | 4 | 1975/25% | 1/6 | 0/-2 |
| Благовещенский с.о. | Пожарное депо | 0 | 0 |  | 1/2 | -1/-2 |
| Новосельский с.о. | Пожарное депо | 0 | 0 |  | 1/2 | -1/-2 |
| Высоковский с.о. | Пожарное депо | 0 | 0 |  | 1/2 | -1/-2 |
| Вареговское с.о. | Пожарное депо | 0 | 0 |  | 1/2 | -1/-2 |
| Марковское с.о. | Пожарное депо | 0 | 0 |  | 1/2 | -1/-2 |
| Чудиновский с.о. | Пожарное депо | 0 | 0 |  | 1/2 | -1/-2 |
| Итого | Пожарное депо | 4 | 4 |  | 7/18 | -6/-14 |

Примечание: N- нормативная потребность на 2011 г., Д-дефицит, И- излишек.

Охрану пожарной безопасности в муниципальном районе обеспечивает пожарная часть №37, расположенная в административном центре муниципального района. Здание 1975 года ввода, имеет износ 25%.

Дефицит в пожарных депо в муниципальном районе составляет 14 автомобилей, обеспеченность населения – 0,4 автомобиля на 1000 человек.

## Объекты туристической сферы

Объекты рекреации в муниципальном районе представлены  ООО базой отдыха «Вега» в  д.Медведково (Новосельский сельский округ).

Так же на территории  муниципального района расположено множество религиозных объектов (храмы, церкви), в том числе знаменитый МУ  «Шереметьев центр»– это восстановленный Дмитрием Николаевичем Шереметьевым  храм в середине 18 века.

Значимость развития туризма для муниципального района определяется богатым историко-культурным наследием, благоприятными природными условиями и ресурсами, географическим расположением по отношению к областному центру г. Ярославль и городам «Золотого кольца», транспортной доступностью.

Имеются факторы сдерживающие развитие туризма в муниципальном районе:

недостаток информации о муниципальном районе у потенциальных туристов;

не развитая туристическая инфраструктура и невысокое качество обслуживания туристов;

неудовлетворительное состояние объектов культурного и исторического наследия;

низкий уровень благоустройства территорий.

На территории района действует областная целевая  программа «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» на 2011-2014 годы. Программа нацелена на решение следующих задач:

повышение уровня конкурентоспособности   туристско-рекреационного комплекса, позволяющего увеличить вклад туризма в социально-экономическое  развитие области;

создание организационных и правовых основ для   формирования туристско-рекреационного кластера;

увеличение количества и разнообразия объектов туристской инфраструктуры путем привлечения                        инвестиций;

повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта;

продвижение туристских возможностей области путем участия в выставках и других презентационных,  рекламных и имиджевых мероприятиях;

повышение уровня управления развитием  туристско-рекреационного комплекса путем   совершенствования кадрового, аналитического и методического обеспечения.

## Транспортное обеспечение

Транспортный комплекс Большесельского муниципального района, являясь частью транспортной системы страны, объединяет в себе железнодорожный и автомобильный транспорт. Посредством транспорта данных видов на территории муниципального района осуществляется пассажирское сообщение и перевозка грузов.

### Железнодорожный транспорт

Через территорию муниципального района проходит действующая железнодорожная линия федерального значения – Северная железная дорога. Она связывает муниципальный район с федеральной сетью железных дорог России и обеспечивает выход по направлению городов: Ярославля – на юго-востоке, и Рыбинска – на северо-западе.

Участок Северной железной дороги в границах Большесельского муниципального района является однопутным, его протяженность составляет порядка 14 км. На данном отрезке расположены 2 железнодорожных станций и 1 остановочный пункт (д. Борисцево). В местах перехода через водные препятствия имеются 4 моста. Характеристика железнодорожных станций представлена ниже (Таблица 17).

Таблица 17 Характеристика железнодорожных станций Большесельского муниципального района

| № п/п | Наименование станции | Местоположение станции | Значение станции | Основой характер работы станции | Класс станции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ваулово | станция Ваулово | Местное | Промежуточная | 4 |
| 2 | Парк Варегово | село Варегово | Местное | Промежуточная | 4 |

В настоящее время основной проблемой в сфере железнодорожного транспорта, действующего на территории Большесельского муниципального района, является низкая пропускная способность транзитного участка Северной железной дороги.

### Автомобильный транспорт

Посредством автомобильных дорог Большесельский муниципальный район связан со столицей Ярославской области - городом Ярославль. Кроме того, имеется выход на Угличский, Рыбинский и Мышкинский муниципальные районы.

Автомобильный транспорт Большесельского муниципального района включает в себя общественный пассажирский, легковой и грузовой транспорт.

Сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в Большесельском муниципальном районе, по состоянию на 31.12.2010 г. (по данным Отделения ГИБДД Большесельского РОВД) представлены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 Сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в Большесельском муниципальном районе

| Вид транспортного средства | Количество, ед. |
| --- | --- |
| Легковые автомобили | 1906 |
| Грузовые автомобили | 448 |
| Автобусы | 47 |
| Итого автотранспорт: | 2401 |
| Мототранспорт | 788 |

В соответствии с общим количеством транспортных средств и численностью жителей по состоянию на начало 2011 г. (10167 чел.) уровень автомобилизации в Большесельском муниципальном районе составляет 236 ед. на 1000 жителей.

Общественный пассажирский транспорт

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов по состоянию на 29.12.2010 г.) к вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

В настоящее время на территории Большесельского муниципального района организованы 4 внешних маршрута общественного транспорта, связывающих Большесельский муниципальный район с городами Ярославлем, Рыбинском, Мышкином и д. Чудиново (Рыбинский район). Кроме того, через территорию Большесельского муниципального района проходят транзитные маршруты общественного транспорта, а именно: Ярославль - Углич и Мышкин - Ярославль. Так же имеются 6 внутрирайонных маршрутов: Большое Село - Ботвиново, Большое Село - Варегово, Большое Село Высоково, Большое Село - Гари, Большое Село - Дунилово, Большое Село - Широканово. Общая протяженность маршрутов общественного транспорта, проходящих по территории Большесельского муниципального района, составляет более 300 км.

Для осуществления пассажирских перевозок в Большесельском муниципальном районе имеется автостанция, расположенная в с. Большое Село.

На сегодняшний день все административные центры поселений Большесельского муниципального района обеспечены общественным пассажирским транспортом. В то время как значительная часть (117 ед.) населенных пунктов муниципального района не имеют автобусного сообщения с  административными центрами поселений. Населению, проживающему в данных населенных пунктах (850 чел.), приходится добираться до ближайших остановочных пунктов пешком либо на попутном транспорте. Данные по населенным пунктам, не обеспеченным общественным пассажирским транспортом, приведены ниже (Таблица 19).

Таблица 19 Перечень населенных пунктов Большесельского муниципального района, не обеспеченных общественным пассажирским транспортом

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность проживающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| Большесельское сельское поселение |
| Большесельский сельский округ |
| 1 | д. Бабуково | 2 |
| 2 | д. Борисово | 3 |
| 3 | д. Васенино | 6 |
| 4 | д. Васино | 5 |
| 5 | д. Заручье | 3 |
| 6 | д. Игрищи | 127 |
| 7 | д. Максимово | 1 |
| 8 | д. Михали | 2 |
| 9 | д. Поповская | 2 |
| 10 | д. Прибылово | 17 |
| 11 | д. Серковская | 12 |
| 12 | д. Спирово | 3 |
| 13 | д. Стрябково | 1 |
| 14 | д. Труфимская | 3 |
| 15 | д. Тупайцево | 1 |
| 16 | д. Тяжино | 1 |
| 17 | д. Ушаково | 1 |
| 18 | д. Фофаново | 35 |
| 19 | д. Шушкицы | 4 |
| Высоковский сельский округ |
| 20 | д. Антоново | 3 |
| 21 | д. Афанасово | 1 |
| 22 | д. Козлово | 7 |
| 23 | д. Малечкино | 3 |
| 24 | д. Мишенино | 1 |
| 25 | с. Николо-Молокша | 1 |
| 26 | д. Пустынь | 1 |
| 27 | д. Симоново | 9 |
| 28 | д. Щукино | 5 |
| Марковский сельский округ |
| 29 | д. Борщевка | 18 |
| 30 | д. Волково | 1 |
| 31 | д. Доронино | 7 |
| 32 | д. Дягилевка | 13 |
| 33 | д. Жиряки | 3 |
| 34 | д. Ивановское | 1 |
| 35 | д. Климатино | 2 |
| 36 | д. Кулиги | 1 |
| 37 | д. Марково | 5 |
| 38 | д. Никифорцево | 7 |
| 39 | д. Новоселки | 7 |
| 40 | д. Подольское | 4 |
| 41 | д. Половинкино | 7 |
| 42 | д. Фалюково | 2 |
| 43 | д. Федорково | 18 |
| 44 | д. Федотово | 2 |
| 45 | д. Филипцево | 7 |
| 46 | д. Ченцы | 1 |
| 47 | д. Чудиново | 2 |
| 48 | д. Якимково | 7 |
| Новосельский сельский округ |
| 49 | д. Ваньково | 2 |
| 50 | д. Дерягино | 12 |
| 51 | д. Дор | 13 |
| 52 | д. Зверево | 1 |
| 53 | д. Легково | 8 |
| 54 | д. Лучкино | 1 |
| 55 | д. Лыткино | 2 |
| 56 | д. Медведково | 2 |
| 57 | д. Минтихи | 5 |
| 58 | д. Никаново | 2 |
| 59 | д. Никулино | 13 |
| 60 | д. Павлово | 6 |
| 61 | д. Погорелки | 1 |
| 62 | д. Путалово | 3 |
| 63 | д. Ромашино | 2 |
| 64 | д. Самарино | 1 |
| 65 | д. Телятово | 2 |
| 66 | д. Терехово | 13 |
| 67 | д. Токарево | 2 |
| 68 | д. Тузлыки | 1 |
| 69 | д. Устье | 12 |
| 70 | с. Фроловское | 4 |
| 71 | д. Чаброво | 1 |
| Благовещенское сельское поселение |
| Благовещенский сельский округ |
| 72 | д. Абашево | 25 |
| 73 | д. Акулинино | 5 |
| 74 | с. Андреевское | 6 |
| 75 | д. Большое Лопатино | 11 |
| 76 | д. Большое Муравьево | 20 |
| 77 | д. Будаково | 36 |
| 78 | д. Вандышево | 6 |
| 79 | д. Ваулово | 2 |
| 80 | д. Климово | 22 |
| 81 | д. Кондратово | 2 |
| 82 | д. Маслятино | 5 |
| 83 | д. Никитинское, около д. Кузьминское | 1 |
| 84 | д. Парушкино | 1 |
| 85 | д. Пуслищево | 23 |
| 86 | д. Савинское | 7 |
| 87 | д. Синьково | 1 |
| 88 | д. Синьково (около д. Муравьево) | 1 |
| 89 | д. Старково | 3 |
| 90 | д. Ступино | 3 |
| 91 | д. Тиханово | 3 |
| 92 | д. Чумжино | 2 |
| 93 | д. Шарапово | 5 |
| 94 | д. Ширяево | 1 |
| Чудиновский сельский округ |
| 95 | д. Ваганово | 2 |
| 96 | д. Ивановское | 2 |
| 97 | д. Марково | 1 |
| 98 | д. Митенино | 1 |
| 99 | д. Петровское | 3 |
| 100 | д. Угленское | 7 |
| Вареговское сельское поселение |
| Вареговский сельский округ |
| 101 | д. Большое Сайгатово | 6 |
| 102 | д. Борславлево | 3 |
| 103 | д. Ваньково | 1 |
| 104 | ст. Ваулово | 19 |
| 105 | д. Елизарово | 14 |
| 106 | д. Есипово | 6 |
| 107 | д. Жикшино | 3 |
| 108 | д. Кадино | 2 |
| 109 | д. Лесное Варегово | 27 |
| 110 | д. Лягичино | 1 |
| 111 | д. Марьино | 4 |
| 112 | д. Митино | 5 |
| 113 | д. Михальцево | 2 |
| 114 | д. Муравьево | 20 |
| 115 | д. Пронино | 2 |
| 116 | д. Слугинское | 3 |
| 117 | д. Старое Варегово | 41 |

Грузовой транспорт

Доля грузовых автомобилей в общей структуре автотранспорта Большесельского муниципального района составляет порядка 19%. Наибольшую нагрузку на автодорожную сеть муниципального района оказывает транзитный транспорт, следующий по направлениям: г. Ярославль, г. Рыбинск, г. Мышкином и д. Чудиново. Посредством грузового транспорта осуществляется перевозка продуктов питания, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, строительных материалов и других товаров.

К настоящему времени на территории Большесельского муниципального района, объединяющего в себе транспорт нескольких видов, не создано транспортно-логистических комплексов.

Легковой транспорт

Доля легковых автомобилей в общей структуре автотранспорта Большесельского муниципального района составляет порядка 77%. Наибольшая часть легковых автомобилей принадлежит населению и используется для удовлетворения индивидуальных потребностей.

С учетом количества легковых автомобилей (1906 ед.) и численности жителей по состоянию на начало 2011 г. (10167 чел.) уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями в Большесельском муниципальном районе составляет 187 ед. на 1000 жителей.

Автомобильные дороги

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По территории Большесельского муниципального района проходят автомобильные дороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального района составляет 587,29 км, в том числе: дороги с капитальным типом дорожной одежды – 202,47 км, дороги с переходным типом дорожной одежды – 111,74 км, грунтовые дороги – 273,08 км; плотность сети автодорог с капитальным типом дорожной одежды составляет 15,2 км на 100 км2.

К автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Большесельского муниципального района относятся дороги, представленные ниже (Таблица 20) (в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 12.03.2008 г. № 83-п «Об утверждении перечней автомобильных дорог», в редакции Постановления Правительства ЯО от 26.05.2010 г. N 362-п).

Таблица 20 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории Большесельского муниципального района

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Значение автодороги | Протяженность автодороги, км | Категория автодороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ярославль - Углич | Региональное | 43,50 | IV |
| 2 | Рыбинск - Большое Село | Региональное | 19,11 | IV |
| 3 | С. Новое - Мышкин с подъездом к дер. Девницы и паромной переправе в дер. Борок | Региональное | 15,48 | IV |
| 4 | Киндяки - станция Лом - Большое Село | Региональное | 20,70 | IV |
| 5 | Большое Село - Волыново - Щукино | Региональное | 25,00 | IV-V |
| Итого протяженность автомобильных дорог регионального значения: | 123,79 |  |
| 6 | "Большое Село - Рыбинск" - Михеево | Межмуниципальное | 0,80 | V |
| 7 | "Киндяки - Большое Село" - Борисовское | Межмуниципальное | 1,70 | IV |
| 8 | "Ярославль - Углич" - Васенино - Митино | Межмуниципальное | 3,70 | V |
| 9 | 58 км а/д "Ярославль - Углич" - Ушаково | Межмуниципальное | 0,88 | V |
| 10 | 59 км а/д "Ярославль - Углич" - Игрищи | Межмуниципальное | 0,87 | V |
| 11 | Акулинино - Лопатино | Межмуниципальное | 2,06 | V |
| 12 | Андреево - Тяжино | Межмуниципальное | 4,80 | V |
| 13 | Андреевское - Муравьево | Межмуниципальное | 5,30 | V |
| 14 | Арефино - Миглино - Федорково | Межмуниципальное | 14,70 | IV |
| 15 | Аферово - Мишенино - Оковальниково | Межмуниципальное | 4,63 | V |
| 16 | Бакунино - Байково - Борщевка - Якимково | Межмуниципальное | 7,80 | V |
| 17 | Большое Село - Дунилово | Межмуниципальное | 3,30 | IV |
| 18 | Большое Село - Поповская | Межмуниципальное | 1,90 | V |
| 19 | Большое Село - Шушкицы | Межмуниципальное | 5,20 | IV-V |
| 20 | Борисовское - Савинское | Межмуниципальное | 4,85 | V |
| 21 | Будаково - Рождество - Климово | Межмуниципальное | 3,70 | V |
| 22 | Варегово - Федорково с подъездом к дер. Бревнино | Межмуниципальное | 14,80 | V |
| 23 | Головково - Ивановское | Межмуниципальное | 1,45 | V |
| 24 | Гостилово - Рождество - Медведево | Межмуниципальное | 3,20 | V |
| 25 | Данильцево - Ивановское | Межмуниципальное | 4,25 | V |
| 26 | Девницы - Дор | Межмуниципальное | 3,40 | V |
| 27 | Девницы - Лучкино | Межмуниципальное | 7,70 | V |
| 28 | Каплино - Шельшедом - Рублево | Межмуниципальное | 25,85 | IV-V |
| 29 | Кузьминское - 47 км а/д "Ярославль - Углич" | Межмуниципальное | 14,30 | V |
| 30 | Левино - Каюрово - Есипово | Межмуниципальное | 6,70 | V |
| 31 | Митино - Кадино | Межмуниципальное | 0,30 | V |
| 32 | Михальцево - Ваулово | Межмуниципальное | 3,33 | V |
| 33 | Подъезд к дер. Уткино | Межмуниципальное | 1,10 | V |
| 34 | С. Новое - Ботвино | Межмуниципальное | 8,90 | IV |
| 35 | С. Новое - Гари - Никаново с подъездом к дер. Гари | Межмуниципальное | 12,90 | IV-V |
| 36 | Тарасово - Шпилево | Межмуниципальное | 0,50 | V |
| 37 | Чудиново - Ивановское - Петровское | Межмуниципальное | 2,90 | V |
| 38 | Шельшедом - Михальцево | Межмуниципальное | 3,90 | V |
| 39 | Подъезд к дер. Лыткино | Межмуниципальное | 1,10 | V |
| 40 | Михальцево - подъезд к садам "Сокол", "Чайка", "Березка" | Межмуниципальное | 1,50 | V |
| 41 | Подъезд к дер. Варегово | Межмуниципальное | 1,05 | V |
| 42 | "Андреевское - Муравьево" - Лесное Варегово | Межмуниципальное | 1,80 | V |
| Итого протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения: | 187,12 |  |
| Итого протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения: | 310,91 |  |

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения имеют дорожные одежды следующих типов: капитальный - 200,66 км, переходный - 81,61 км, низший - 28,64 км. В местах перехода через водные препятствия имеются 15 мостов, а в местах пересечения в одном уровне с железными дорогами – 1 железнодорожный переезд.

На областных автомобильных дорогах имеются следующие объекты дорожного сервиса:

автозаправочная станция, мощностью 4 топливо-раздаточные колонки; объект расположен на подходе к с. Большое село с восточной стороны, на автомобильной дороге Ярославль - Углич;

автозаправочная станция, мощностью 4 топливо-раздаточные колонки; объект расположен в с. Большое село на автомобильной дороге Киндяки - станция Лом - Большое Село;

пункт общественного питания и наземная стоянка индивидуального транспорта; объекты расположены в месте примыкания автомобильной дороги "Ярославль - Углич" - Васенино – Митино к автомобильной дороге Ярославль – Углич.

Кроме того, планируется строительство мотеля, в месте примыкания автомобильной дороги Каплино - Шельшедом – Рублево к автомобильной дороге Ярославль – Углич.

Согласно данным Отделения ГИБДД Большесельского РОВД аварийно-опасными являются следующие автодороги: Ярославль - Углич, С. Новое - Мышкин с подъездом к дер. Девницы и паромной переправе в дер. Борок.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Большесельского муниципального района составляет 276,38 км, в том числе: дороги с капитальным типом дорожной одежды – 1,81 км, дороги с переходным типом дорожной одежды – 30,13 км, грунтовые дороги – 244,44 км. Все эти дороги относятся к V категории; в местах перехода через водные препятствия имеются 10 мостов, а в местах пересечения в одном уровне с железными дорогами – 1 железнодорожный переезд.

К настоящему времени 124 населенных пункта Большесельского муниципального района не имеют подъездов по автомобильным дорогам с твердым покрытием, из-за чего в неблагоприятные периоды года 735 человек остаются отрезанными от внешнего мира. Перечень населенных пунктов, не обеспеченных подъездами по автомобильным дорогам с твердым покрытием, представлен ниже (Таблица 21).

Таблица 21 Перечень населенных пунктов Большесельского муниципального района, не обеспеченных подъездами по автомобильным дорогам с твердым покрытием

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность проживающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| Большесельское сельское поселение |
| Большесельский сельский округ |
| 1 | д. Бабуково | 2 |
| 2 | д. Большое Скрылево | 5 |
| 3 | д. Борисово | 3 |
| 4 | д. Васино | 5 |
| 5 | д. Ваулино | 20 |
| 6 | д. Ветрово | 1 |
| 7 | д. Гаврильцево | 1 |
| 8 | д. Гартово | 5 |
| 9 | д. Глоднево | 7 |
| 10 | д. Горки | 12 |
| 11 | д. Деревни | 10 |
| 12 | д. Заручье | 3 |
| 13 | д. Кулыново | 20 |
| 14 | д. Максимово | 1 |
| 15 | д. Малое Скрылево | 1 |
| 16 | д. Михали | 2 |
| 17 | д. Прибылово | 17 |
| 18 | д. Прокшино | 1 |
| 19 | д. Совкино (Ближнее) | 16 |
| 20 | д. Совкино (Дальнее) | 1 |
| 21 | д. Спирово | 3 |
| 22 | д. Стрябково | 1 |
| 23 | д. Труфимская | 3 |
| 24 | д. Тупайцево | 1 |
| 25 | д. Ушаково | 1 |
| 26 | д. Шушкицы | 4 |
| Высоковский сельский округ |
| 27 | д. Антоново | 3 |
| 28 | д. Афанасово | 1 |
| 29 | д. Баскачи | 8 |
| 30 | д. Березино | 1 |
| 31 | д. Козлово | 7 |
| 32 | д. Малечкино | 3 |
| 33 | д. Мишенино | 1 |
| 34 | д. Мошнино | 3 |
| 35 | с. Николо-Молокша | 1 |
| 36 | д. Пустынь | 1 |
| 37 | д. Симоново | 9 |
| 38 | д. Щукино | 5 |
| Марковский сельский округ |
| 39 | д. Алексеево | 4 |
| 40 | д. Волково | 1 |
| 41 | д. Доронино | 7 |
| 42 | д. Жиряки | 3 |
| 43 | д. Ивановское | 1 |
| 44 | д. Марково | 5 |
| 45 | д. Нестерково | 3 |
| 46 | д. Никифорцево | 7 |
| 47 | д. Новоселки | 7 |
| 48 | д. Половинкино | 7 |
| 49 | д. Фалюково | 2 |
| 50 | д. Федорково | 18 |
| 51 | д. Федотово | 2 |
| 52 | д. Филипцево | 7 |
| 53 | д. Ченцы | 1 |
| 54 | д. Чудиново | 2 |
| Новосельский сельский округ |
| 55 | д. Ботвино | 5 |
| 56 | д. Ваньково | 2 |
| 57 | д. Дор | 13 |
| 58 | д. Дуброво | 4 |
| 59 | д. Загарье | 6 |
| 60 | д. Зайково | 4 |
| 61 | д. Калитино | 27 |
| 62 | д. Леонтьевское | 7 |
| 63 | д. Лучкино | 1 |
| 64 | д. Лыткино | 2 |
| 65 | д. Малинки | 12 |
| 66 | д. Матренино | 9 |
| 67 | д. Медведково | 2 |
| 68 | д. Минтихи | 5 |
| 69 | д. Никаново | 2 |
| 70 | д. Никулино | 13 |
| 71 | д. Плескание | 0 |
| 72 | д. Погорелки | 1 |
| 73 | д. Путалово | 3 |
| 74 | д. Ромашино | 2 |
| 75 | д. Русилово | 2 |
| 76 | д. Самарино | 1 |
| 77 | д. Степанцево | 3 |
| 78 | д. Телятово | 2 |
| 79 | д. Тешелово | 13 |
| 80 | д. Токарево | 2 |
| 81 | д. Устье | 12 |
| 82 | д. Чаброво | 1 |
| Благовещенское сельское поселение |
| Благовещенский сельский округ |
| 83 | д. Большое Муравьево | 20 |
| 84 | д. Будаково | 36 |
| 85 | д. Вандышево | 6 |
| 86 | д. Ваулово | 2 |
| 87 | д. Карповское | 3 |
| 88 | д. Климово | 22 |
| 89 | д. Кондратово | 2 |
| 90 | д. Лутошкино | 1 |
| 91 | д. Маслятино | 5 |
| 92 | д. Нестерово | 11 |
| 93 | д. Никитинское, около д. Кузьминское | 1 |
| 94 | д. Парушкино | 1 |
| 95 | д. Пуслищево | 23 |
| 96 | д. Савинское | 7 |
| 97 | д. Синьково | 1 |
| 98 | д. Старково | 3 |
| 99 | д. Чумжино | 2 |
| 100 | д. Ширяево | 1 |
| Чудиновский сельский округ |
| 101 | д. Анкудимово | 1 |
| 102 | д. Вакулово | 12 |
| 103 | д. Власово | 3 |
| 104 | д. Демидово | 21 |
| 105 | с. Елохово | 23 |
| 106 | д. Ивановское | 2 |
| 107 | д. Митенино | 1 |
| 108 | д. Стрельниково | 5 |
| 109 | д. Угленское | 7 |
| 110 | д. Шишелово | 12 |
| Вареговское сельское поселение |
| Вареговский сельский округ |
| 111 | д. Афанасово | 13 |
| 112 | д. Большое Сайгатово | 6 |
| 113 | д. Борславлево | 3 |
| 114 | д. Ваньково | 1 |
| 115 | д. Жикшино | 3 |
| 116 | д. Кадино | 2 |
| 117 | д. Лягичино | 1 |
| 118 | д. Марьино | 4 |
| 119 | д. Мешково | 11 |
| 120 | д. Митино | 5 |
| 121 | д. Михальцево | 2 |
| 122 | д. Муравьево | 20 |
| 123 | д. Першино | 4 |
| 124 | д. Рублево | 4 |

К настоящему времени обозначились следующие основные проблемы в сфере автомобильного транспорта Большесельского муниципального района:

несоответствие технического уровня автомобильной дороги Ярославль - Углич нагрузке со стороны автотранспортных средств;

отсутствие выхода на Борисоглебский муниципальный район;

прохождение высокоинтенсивных транзитных транспортных потоков, по направлению Ярославль – Углич, через жилую застройку с. Большое Село;

значительная часть населенных пунктов муниципального района не имеют автобусного сообщения с селом Большое Село и с административными центрами поселений;

значительная часть населенных пунктов Большесельского муниципального района не имеют подъездов по автомобильным дорогам с твердым покрытием;

отсутствие на территории муниципального района транспортно-логистических комплексов.

## Инженерное обеспечение

### Газоснабжение.

Потребители Большесельского муниципального района снабжаются  природным и сжиженным газом.

Па территории  Большесельского  района проходит Магистральный газопровод-отвод, протяженностью (по территории муниципального района) 19 км в направлении Газораспределительной станции (ГРС) "Большое село" Большесельского поселения.

Схема газоснабжения представлена тупиковыми распределительными газопроводами высокого давления категории 1-а (1,2 МПа) общей протяженностью 19 км. В настоящее время газифицировано только с. Большое Село. Газификация населенных пунктов предусматривается "Схемой газификации Большесельского района Ярославской области" разработанной ОАО "Газпром Промгаз". Планируется газифицировать следцющие населенные пункты:

- от ГРС «Большое Село»: д. Байково, д. Бекичево, с. Благовещенье, с. Большое Село, д. Борисовское, д. Будаково, д. Ваганово, д. Ваулино, д. Власово, д. Высоково, д. Гаврильцево, д. Гари, д. Девницы, с. Дунилово, с. Елохово, д. Ивановское, д. Иванцево, д. Игрищи, д. Калитино, д. Каплино, д. Колошино, д. Кузьминское, д. Лыткино, д. Большое Лопатино, д. Миглино, с. Никольское, с. Новое, д. Новое Гостилово, д. Прибылово, д. Противье, д. Савинское, д. Серковская, д. Большое Скрылево, д. Малое Скрылево, д. Совкино, д. Тяжино, д. Уткино, д. Фофаново, д Чудиново, д. Шамнино;

- от ГРС «Чебаково» Тутаевского района: д. Большое Муравьево, д. Большое Сайгатово, с. Варегово, д. Каюрово, д. Муравьево, д. Михальцево, с. Шельшедом.

Наименования населенных пунктов указаны в соответствии с законом Ярославской области «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», принятого Государственной Думой Ярославской области 10 декабря 2004 года (в ред. Законов ЯО от 30.03.2005 N 17-з, от 19.09.2005 N 41-з, от 19.09.2005 N 42-з, от 09.11.2007 N 84-з, от 07.10.2008 N 52-з, от 25.02.2009 N 7-з, от 30.04.2009 N 25-з, от 08.10.2009 N 53-з, от 19.02.2010 N 5-з).

### Нефте-  и продуктопроводы

По территории Большесельского муниципального района  проходит магистральные трубопроводы:

- Нефтепродуктопровод "Кстово-Приморск" Ду 500 (строящийся) (32 км);

- Нефтепровод "Сургут-Полоцк" Ду 1020 мм (27 км);

- Нефтепровод "Ярославль-Кириши- 1,2" ду 720 мм (32 км);

### Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей Большесельского района, Ярославской области, осуществляется от электростанции и сетей Ярославской энергосистемы, входящей в состав ОЭС Центра. Севернее территории Большесельского района, расположен крупный центр питания, понизительная подстанция (ПС) 110/35/10 "Лом" играющая важную роль в системе электроснабжения Большесельского района.

Основой формирования системы электроснабжения Большесельского района являются линии электропередачи ЛЭП 35 кВ. На территории Большесельского района расположены три понизительных подстанции номиналом 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Большое село", ПС 35/10 «Новое Село», ПС 35/10/6 «Варегово». Понизительные подстанции 35/10 кВ "Новое Село" и 35/10/6 кВ "Варегово" являются тупиковыми, а подстанция ПС 35/10 кВ "Большое село" проходного типа. От понизительной подстанции 110/35/10 "Лом" по двум воздушным ЛЭП 35 кВ осуществляется подключение понизительной подстанции проходного типа ПС 35/10 кВ «Большое село» и далее воздушной ЛЭП 35 кВ подключение подстанции 35/10 кВ "Новое Село", отпайкой от воздушной линии ВЛ 35 кВ "ПС Лом - ПС Большое Село" осуществляется подключение подстанции 35/10/6 кВ "Варегово".

От понизительных подстанций 35/10(6) отходят распределительные линии электропередачи номиналом 6 и 10 кВ до трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ. Обслуживание распределительных сетей 10(6) кВ и трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ осуществляется филиалом ОАО « МРСК - Центра» - «Ярэнерго» Большесельский РЭС. Часть потребителей в северной области Большесельского района, получают питание по распределительным сетям 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Лом".

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих в границах Большесельского муниципального района, составляет: ЛЭП 35 кВ – 45 км.

Характеристика понизительных подстанций, расположенных на территории Большесельского муниципального района, представлена ниже (Таблица 22).

Таблица 22Характеристика понизительных подстанций, расположенных на территории Большесельского муниципального района

| № | Наименование подстанции | Класс напряжений, кВ | Тип, мощность трансформатора, МВА | Год ввода транс-ров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большесельское сп |
| 1 | ПС «Большое Село» | 35/10 кВ | 2х6,3 | 1986 г. | с. Большое Село |
| 2 | ПС «Новое Село» | 35/10 кВ | 2х2,5 | 1992 г. | с. Новое Село |
| Вареговское сп |
| 1 | ПС «Варегово» | 35/10/6 кВ | 1х2,5, 2х1,6 | 1990 г. | с. Варегово |

В соответствии с Едиными нормами амортизационных отчислений (введенными с 1991 г.) нормативный срок службы линий электропередачи выполненных воздушным способом прокладки на металлических и железобетонных опорах составляет 50 лет, на деревянных – 30 лет, срок службы оборудования подстанций – 23 года (в проектной и эксплуатационной практике принимаются сроки службы 25-30 лет).

Увеличивается доля сетей, срок службы которых приближается к нормативному сроку или превышает нормативный срок. Понизительных подстанций напряжением 35 кВ, расположенных на территории Большесельского муниципального района, имеют срок службы оборудования более 25 лет и износ составляет около 80 %, требуют проведения реконструкции с заменой оборудования.

Если оценивать по нормам амортизационных отчислений, то для начисления налоговой амортизации принят срок полезного использования для трансформаторов – свыше 15 до 20 лет, высоковольтных выключателей – свыше 10 до 15 лет. Для начисления амортизации по воздушным линиям установлен срок службы линий – 20 лет.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения выявил наличие необходимости реализации проектов реконструкции и технического перевооружения объектов коммунальной энергетики.

Физический износ магистральных линий и их ограниченная пропускная способность сдерживают дальнейший рост нагрузок сельскохозяйственных потребителей.

Преодолеть тенденцию старения оборудования можно только увеличивая объёмы комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов: замена малонадёжного, физически и морально устаревшего оборудования, состояние которого не соответствует современным техническим требованиям; совершенствование схем сети; замена грозозащитных тросов, конструкции опор; внедрение цифровой и микропроцессорной техники.

Основными мероприятиями по снижению потерь электрической энергии на технические нужды являются:

отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами;

замена трансформаторов на меньший габарит при стабильно низком коэффициенте загрузки;

отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой;

снижение потребления электрической энергии на собственные нужды подстанций 35 кВ;

оптимизация режимов работы сетей номиналом 35 кВ.

Основной проблемой электроснабжения Большесельского района в настоящее время является:

недостаточно надежное электроснабжение отдаленных районов, находящихся вне трасс ВЛ и удаленных от зон действия подстанций 35 кВ.

### Водоснабжение.

Важнейшим и приоритетным фактором, характеризующим санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, по-прежнему является состояние водоснабжения населенных пунктов.

Население Большесельского муниципального района обеспечивается питьевой водой, как из поверхностных источников, так и из подземных.

Подземные воды на территории Большесельского муниципального района находятся под интенсивным техногенным воздействием.

Основными загрязнителями водных объектов остаются предприятия ЖКХ, сельскохозяйственные предприятия. Остается нерешенной проблема сброса в водоемы неочищенных ливневых и хозяйственно-бытовых стоков с территории населенных пунктов.

Большая часть населённых пунктов имеет децентрализованные системы водоснабжения.

Централизованные системы водоснабжения имеют следующие населённые пункты:

с. Большое Село - ориентировочная протяжённость водопровода 17540 метров;

д. Миглино - ориентировочная протяжённость водопровода 1850 метров;

д. Новое Село - ориентировочная протяжённость водопровода 1700 метров;

д. Высоково - ориентировочная протяжённость водопровода 2600 метров;

д. Борисовское - ориентировочная протяжённость водопровода 2500 метров;

д. Дунилово - ориентировочная протяжённость водопровода 3400 метров;

с. Варегово - ориентировочная протяжённость водопровода 6400 метров;

д. Чудиново - ориентировочная протяжённость водопровода 2100 метров.

Большая часть систем водоснабжения Большесельского муниципального района не отвечает санитарным требованиям. Водопроводные сети имеют большой износ, и пришли в негодность, внутри их образованы большие наросты. На ряде эксплуатируемых водозаборов (колодцы, родники, локальные скважины) часто выявляются случаи бытового загрязнения. Это создает потенциальную угрозу ухудшения качества питьевой воды и может вызвать массовое заболевание среди населения.

Вопрос обеспечения водой сельского населения района очень актуальный. В последние годы здесь практически не ведется строительство водопроводов и водозаборных сооружений, профилактические работы на водопроводных сетях не проводятся. Отсутствуют службы по экстренному и плановому ремонту водопроводных сетей.

В д. Дунилово ведётся наладка станции водоподготовки.

Анализ современного состояния системы водоснабжения Большесельского муниципального района, выявил следующие её особенности:

большая часть населённых пунктов имеют децентрализованные системы водоснабжения, не отвечающие санитарным требованиям;

существующие системы водоснабжения имеют большой моральный и физический износ.

Требуется незамедлительное проведение реконструкции существующих систем водоснабжения, а также строительство водозаборов и водопроводных очистных сооружений.

### Теплоснабжение.

Теплоснабжение населенных пунктов Большесельского муниципального района Ярославской области осуществляется в настоящее время от котельных малой и средней тепловой мощности, приведенных ниже (Таблица 23)

Таблица 23 Перечень котельных в населенных пунктах района

| № п/п | Наименование, местоположение котельной | Мошность, Гкал/ч | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Большесельский муниципальный район |
| Сельское поселение Большесельское |
| 1 | Центральная котельная №1, Большое Село | 16,34 | 6 |
| 2 | Сельцо №2 | 5,16 | 2 |
| 3 | КБО №3 | 0,2 | 2 |
| 4 | СТХ №4 | 1,12 | 2 |
| 5 | Дунилово №6 | 2,1 | 3 |
| 6 | Миглино №7 | 2,1 | 4 |
| 7 | Высоково №8 | 2,8 | 6 |
| 8 | Новое село №9 | 1,08 | 2 |
| Сельское поселение Вареговское |
| 9 | Варегово №11 | 1,2 | 3 |
| Сельское поселение Благовещенское |
| 10 | Борисовское №5 | 4,0 | 5 |
| 11 | Благовещенье №10 | 0,2 | 2 |

Анализируя современное состояние системы теплоснабжения Большесельского муниципального района, рекомендуем при газификации населенных пунктов переводить теплоисточники  на природный газ.

### Водоотведение.

В большей части населённых пунктов Большесельского муниципального района система водоотведения хозяйственно - фекальных сточных вод децентрализованная. Сброс и утилизация сточных вод осуществляется в надворные уборные и в выгребную систему канализации с вывозом нечистот  специализированным автотранспортом на свалку (котлованы-накопители, ассенизаторские поля), а также частично на канализационные очистные сооружения.

Централизованные системы водоотведения имеют следующие населённые пункты:

с. Большое Село - ориентировочная протяжённость сетей водоотведения 15000 метров;

д. Миглино - ориентировочная протяжённость сетей водоотведения 276 метров;

д. Новое Село - ориентировочная протяжённость сетей водоотведения 276 метров;

д. Высоково - ориентировочная протяжённость сетей водоотведения 2000 метров;

д. Борисовское - ориентировочная протяжённость сетей водоотведения 3000 метров;

д. Дунилово - ориентировочная протяжённость сетей водоотведения 1000 метров;

с. Варегово - ориентировочная протяжённость сетей водоотведения 5500 метров.

В д. Чудиново и д. Высоково имеются канализационные очистные сооружения, практически не действующие.

Наблюдается большой износ сетей и сооружений канализации. В связи с большим износом и ветхостью сетей и сооружений канализации (особенно напорных коллекторов) высока их аварийность и низка санитарная надёжность.

В Большесельском муниципальном районе очистка хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется на четырёх канализационных очистных сооружениях,  расположенных в разных сельских поселениях (Таблица 24).

Таблица 24 Перечень канализационных очистных сооружений

| № п/п | Место положения | Производительность, тыс. м3 в сут. | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Большое Село | 0,7 | 85 |
|  | д. Миглино | 0,1 | 70 |
|  | с. Варегово | 0,4 | 85 |
|  | д. Дунилово | 0,2 | 100 |

Анализ современного состояния системы водоотведения Большесельского муниципального района, выявил следующие её особенности:

сброс неочищенных сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды, одновременно создавая проблему подтопления территории;

децентрализованная система водоотведения  во многих населенных пунктах района снижает комфортность проживания населения.

Требуется незамедлительное проведение реконструкции существующей системы водоотведения, а также строительство канализационных очистных сооружений для принятия хозяйственно-бытовых сточных вод.

### Связь и информатизация.

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Большесельского муниципального района оказывает Линейно-технический участок № 6, ЦКТОЭ № 2 ОАО «Ростелеком-Центр», предоставляющий потребителям района весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе:

местная, междугородняя, международная, телефонная, документальная электросвязь;

передача данных и услуги сети Интернет;

предоставление в аренду физических линий каналов связи;

телеграфная связь;

услуги интеллектуальной сети;

услуги интерактивного телевидения.

В услуги местной телефонной связи входит использование таксофонов и средств коллективного доступа переговорных пунктов.

Сельские поселения Большесельского  муниципального района телефонизированы от 15 автоматических телефонных станций (АТС) суммарной номерной емкостью 2718 номеров. Обеспеченность населения телефонными номерами от АТС сельских поселений составляет 376 телефонов на 1000 человек. Характеристика действующих на территории муниципального района объектов связи приведена ниже (Таблица 25)

Таблица 25 Характеристика объектов связи на территории Большесельского муниципального района

| № п/п | Населенный пункт | Тип коммутационного оборудования | Монтированная емкость станции в т.ч. таксофоны и абоненты ISDN | Наличие оборудования ADSL Да/Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Большесельский муниципальный район |
| Сельское поселение Большесельское |
|  | д.Гари | АТСК 50/200 | 50 | нет |
|  | д.Девницы | АТСК 50/200 | 50 | нет |
|  | д.Иванцево | АТСК 50/200 | 50 | нет |
|  | с.Новое | Квант-Е | 192 | есть |
|  | д.Высоково | АТСК 50/200 | 100 | нет |
|  | д.Миглино | АТСК 50/200 | 100 | нет |
|  | д.Байково | АТСК 50/200 | 50 | нет |
|  | д.Сельцо | АТСК 50/200 | 150 | есть |
|  | с.Дунилово | АТСК 50/200 М | 150 | есть |
|  | с.Большое Село | АТСК 100/2000 | 1200 | есть |
|  | с.Большое Село | Si-2000 | 32 | нет |
| Сельское поселение Вареговское |
|  | c.Варегово | Квант-Е | 344 | нет |
| Сельское поселение Благовещенское |
|  | д.Новое Гостилово | АТСК 50/200 | 50 | нет |
|  | д.Чудиново | АТСК 50/200 | 100 | нет |
|  | д.Борисовское | АТСК 50/200 | 100 | есть |
|  | Итого |  | 2718 |  |

Междугородняя связь осуществляется посредством воздушных линий связи общей протяженностью 148 км.

Услуги мобильной связи на территории района предоставляют операторы мобильной связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом», ОАО «СМАРТС» и ОАО «Мегафон».

На территории района установлено 4 антенно-мачтовых сооружений - вышек связи.

Доступ в интернет на территории района также предоставляет ФГУП «Почта России».

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» осуществлено подключение школ к сети Интернет. Услуги Интернет предоставляются по технологии ADSL. Данная технология позволяет устанавливать постоянное соединение с сетью на базе телефонной абонентской линии, оставляя ее свободной для пропуска голосового трафика.

Анализируя современное состояние системы связи Большесельского муниципального района, выявлены следующие её особенности:

основная часть существующего оборудования абонентского доступа АТС сельских поселений не соответствует современным требованиям;

монтированная номерная емкость большинства сельских АТС недостаточна для обеспечения требований нормативных документов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования;

динамичное развитие системы сотовой связи.

В перспективе необходима модернизация существующих АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи.

## Анализ экологических проблем. Экологическое состояние территории

На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение. Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем.

Оценка экологического состояния природной среды на территории Большесельского района выполнена ФГУГП «Александровская опытно-методическая экспедиция». При этом оценивалось содержание токсичных элементов в таких компонентах природной среды, как почвы, растительность, донные осадки, поверхностные воды; кроме того учитывались структурно-тектоническое положение территории, особенности неотектоники, характер рельефа, климат, степень антропогенного воздействия.

В качестве критерия оценки геохимического загрязнения компонентов природной среды принят суммарный показатель концентрации (СПК) загрязняющих веществ, в зависимости от величины которого выделено четыре уровня загрязнения компонентов природной среды:

Таблица 26 Характеристика уровней загрязнения компонентов природной среды

| Уровень загрязнения | СПК в почвах, растительности, донных осадках | СПК в поверхностных водах (по данным спектрального и химического анализа) |
| --- | --- | --- |
| допустимое | <8 | I, II , III ,IV кл. опасн. <ПДК |
| умеренно опасное | 8-16 | I, II кл. опасн. 1-2,5 ПДК III ,IV кл. опасн. 1-25 ПДК |
| опасное | 16-32 | I, II кл. опасн. 2,5-5,0 ПДК III ,IV кл. опасн. 25 -50 ПДК |
| высоко опасное | >32 | I, II кл. опасн. > ПДК III ,IV кл. опасн. >50 ПДК |

Для анализа экологического состояния территории Большесельского района использована информация:

из доклада  Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, 2008 год «О  состоянии  и  охране  окружающей  среды  Ярославской  области  в 2004–2006 годах»;

из доклада  Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области "Об экологической ситуации Ярославской области" за 2010 год;

из Схемы территориального планирования Ярославской области;

из Генерального плана Большесельского сельского поселения Большесельского муниципального района;

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской области (письмо № 09/812 от 15.03.2011г);

Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (письмо № 01-05/596 от 04.03.2011 г.)

Верхне-волжского бассейнового водного управления (письмо № 04-05/409 от 10.05.2011 г.);

Территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Угличском муниципальном районе (письмо №20 от 10.03.2011 г);

Районной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Большесельского муниципального района» на 2011-2014 годы, утвержденная Постановлением администрации Большесельского муниципального района от 13.11.2010   №1331;

Областной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области на 2011 - 2014 годы», утвержденной  Постановлением Правительства Ярославской области от 4 октября 2010 г. № 738-п;

"Обзор подземных вод на территории Большесельского муниципального округа по материалам обследования 1997-1998 гг." (МНПЦ "Геоцентр-Москва"- филиал "Ярославльгеомониторинг", г.Ярославль, 2000 г.)

Официального сайта Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

(http://www.yarregion.ru/depts/doosp/tmpPages/activities.aspx).

### Атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Большесельского муниципального района являются предприятия стройиндустрии, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, автотранспортные предприятия, автозаправочные станции, выбросы от котельных коммунальной сферы и автотранспорта.

Также одной  из  причин  превышения  содержания  в  атмосферном  воздухе  загрязняющих  веществ является трансграничный  перенос воздушных  масс,  загрязненных  в  результате  горения  торфяников  и  лесов,  из  соседних регионов.

По  результатам  мониторинга  ГУ  «Ярославский  ЦГМС»  случаев  экстремально высокого  и  высокого  загрязнения  атмосферного  воздуха  на территории Большесельского муниципального района в 2010 году не наблюдалось.

Динамика выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу от стационарных источников за 2000–2004 годы на территории Большесельского муниципального района составляет 178 тонн ежегодно согласно данным из Доклада  о  состоянии  и  охране  окружающей  среды  Ярославской  области  в 2004–2006 годах (г. Ярославль, Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, 2008 год).

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области за 2009 год выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составил по Большесельскому муниципальному району - 0,455 тыс. тонн.

Объемы выбросов наиболее распространённых вредных веществ на территории района в 2009 году (тонн/год): твёрдые вещества - 22, диоксид серы - 344, оксид углерода - 52, оксиды азота - 25.

В целом по району основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу, являются углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества.

Влияние на состояние атмосферного воздуха в Большесельском районе оказывает автомобильный транспорт.

Отработавшие газы автотранспорта включают до 200 различных химических соединений, среди которых основную долю составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца, представляют особую опасность при длительном воздействии на организм человека. От железной дороги основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу, являются: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота.

Автомобильные заправочные станции осуществляют выброс углеводородов от процессов слива-залива и хранения нефтепродуктов.

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере, территория района относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

Благодаря невысокой плотности населения, отсутствию вредных производств, относительно небольшому количеству транспортных потоков, значительной лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания характеризуются низкой интенсивностью.

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется от предприятий, являющихся источником негативного воздействия устанавливать санитарно-защитную зону, которая должна отделять предприятие от жилой застройки. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

На территории Большесельского района в настоящее время расположены объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и РНГП Ярославской области (Таблица 27).

Таблица 27 Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных на территории Большесельского муниципального района (вне границ населённых пунктов)

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие по переработке природного газа в сжиженный | 1000 |
|  | Полигон ТБО "Николаевское" | 500 |
|  | ОАО "Большесельский льнозавод" | 500 |
|  | Асфальто-бетонный завод | 500 |
|  | Скотомогильник | 500 |
|  | Деревообрабатывающее предприятие | 300 |
|  | Птицефабрика | 300 |
|  | ГРС "Большое село" | 300 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 200,150 |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Карьер по добыче глины | 100 |
|  | Песчаный карьер | 100 |
|  | ООО "Большесельская ПМК" | 100 |
|  | Автозаправочная станция | 100 |
|  | Зерносушильный комплекс ООО "ВолАгро" | 50 |
|  | ООО "Большесельский молочный завод" | 50 |
|  | База материально-технического обеспечения транспортного строительства государственного предприятия "Яртехтранс" | 50 |
|  | Сольбаза ГП "Автодор" | 50 |
|  | Молочно-товарная ферма | 50 |
|  | Кладбище закрытое, кладбище действующее | 50 |
|  | Свинотоварная ферма ПСК "Родина" (30 голов) | 50 |

### Почвенный и растительный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считаются почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования траншей и трасс трубопроводов, возникновения промплощадок и транспортных коммуникаций, ликвидированных предприятий и др.

На территории района развиваются процессы переувлажнения, засоления, подкисления почв, потери в них гумуса.

Негативное воздействие на почвенный и растительный покров связано с:

запылением;

осаждением газообразных химически активных соединений;

загрязнением  твердыми промышленными,  бытовыми отходами;

загрязнением химическими элементами (автотранспорт и т. п.);

строительными работами;

прокладкой инженерных  коммуникаций.

Запыление имеет несколько экологических аспектов. В первую очередь, это утяжеление гранулометрического состава подстилки (наиболее биогенного горизонта) и верхних горизонтов почв. Поступление пыли ухудшает воздушный и водный режим верхних горизонтов, растительность. Часть переносимых пылью веществ может быть растворима водой, что приводит к повышению подвижных форм загрязняющих веществ в наиболее биологически активных горизонтах. Пыль в холодный период года остается на поверхности снега, при таянии которого загрязняются  воды и почвы.

В результате газопылевого воздействия ухудшается экологическое состояние всех компонентов природной среды, в том числе и растительности. В целом, уровень содержания токсичных химических элементов в растительном покрове Большесельского муниципального района находится в пределах допустимого значения (уровень СПК<8).

Уровень содержания токсичных химических элементов в почвенном покрове Большесельского муниципального района представлен ниже (Рисунок 17).

Рисунок 17Содержание токсичных химических элементов в почвах Большесельского муниципального района

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Одним из возможных путей загрязнения почв является несовершенная система санитарной очистки  населенных пунктов на территории района.

На  протяжении  последних  лет  в  области  наметилась  устойчивая  тенденция дегумификации  почв  пашни,  то  есть  уменьшении  содержания  гумуса  и  питательных  веществ в почвах на значительных площадях.  Интенсивный  вынос  питательных  веществ,  истощительное  использование земель  при  резком  сокращении  внесения  минеральных  и  органических  удобрений, уменьшение  объемов  проведения  агрохимических  и  мелиоративных  мероприятий значительно снизили уровень плодородия почв пашни.

Таким образом, санитарное состояние почв в Большесельском районе можно оценить как относительно удовлетворительное. Основными проблемами в районе остаются: утилизация отходов, организация планово-регулярной системы санитарной очистки населенных пунктов.

### Поверхностные и подземные воды

Основными  причинами  неудовлетворительного  качества  воды поверхностных  водных  объектов  являются  несовершенство  систем водоотведения  населенных  мест,  которые  не  обеспечивают  сбор  и  эффективную  очистку стоков;  отсутствие,  либо  неэффективная  работа  локальных  очистных  сооружений  на системах  ливневой  канализации;  неочищенные стоки промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ.

Сточные воды (хозяйственно-фекальные) с очистных сооружений с. Большое Село сбрасываются в р.Юхоть. Качество очистки сточных вод не соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по содержанию железа, БПК5, ХПК, по микробиологическим показателям. Превышение ПДК по нефтепродуктам, фенолу, соединениям металлов, азотным соединениям не отмечалось.

Таблица 28 Качество воды в р.Юхоть на территории Большесельского района

| Водный объект | Год | ИЗВ | Характеристика качества | Приоритетные загрязняющие вещества (среднегодовая концентрация в ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Юхоть (с.Большое Село) | 2004 | 1,4 | Умеренно-загрязненная | Медь (1,0), нефтепродукты (0,6), железо (3,6) |
|  | 2005 | 3,97 | Очень загрязненная | нефтепродукты (1,2), железо (3,7), медь (2,0), цинк (1,2) |
|  | 2006 | 3,70 | Очень загрязненная | медь(2,2), железо (2,4) |

В р. Юхоть по данным за 2010 год возросло среднее содержание органического вещества по величине ХПК и БПК5, азота аммонийного и нитритного, фосфатов с одновременным снижением содержания железа общего, меди, цинка, марганца и фенолов (ХПК(1,9), БПК5 (1,2), азот нитритный (1,2), железо (4,5), медь (1,6), цинк (1,1), фенолы (1,3).

Практически повсеместно наиболее частые превышения ПДК загрязняющих веществ в подземных водах имеются по содержанию железа. Поэтому для подземных источников водоснабжения необходимо включать в проекты установки по обезжелезиванию.

Уровень содержания токсичных химических элементов в поверхностных водах на территории Большесельского муниципального района представлен ниже на Рисунок 18.

Рисунок 18 Содержание токсичных химических элементов в поверхностных водах Большесельского  муниципального района

Всего в 2010 году в поверхностные воды района по данным Верхне-волжского бассейнового водного управления сброшено 0,15 млн.куб.м. недостаточно очищенных сточных вод.

На  постах  сети  наблюдений  ГУ  «Ярославский  ЦГМС»  случаев  экстремально высокого и высокого загрязнения поверхностных вод на территории района в 2010 году не зафиксировано.  Кислородный режим всех наблюдаемых водных объектов был благоприятным.

Основными  причинами,  обуславливающими  низкое  качество  подземных вод,  являются  низкая защищенность водоносных горизонтов от поверхностного загрязнения, отсутствие зон  санитарной  охраны (проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения имеются только на артезианские скважины МУП "Коммунальник").

Техногенное загрязнение подземных вод отмечается по появлению в их химическом составе таких компонентов, как азотсодержащие вещества, нефтепродукты, фенолы, т.е. вещества органического происхождения. По имеющимся данным, загрязнения подземных вод ионами аммония весьма близка к предельно-допустимым концентрациям в с. Большое Село (МП ЖКХ), д. Михеево (КФХ "Смена"), п Дунилово (ООО "Большесельская ПMK"), с. Новое Село и др.

Водозаборные скважины в большинстве своем располагаются вблизи источников загрязнения - на территории поселков, населенных пунктов, ферм и животноводческих комплексов и т.д. Вблизи ферм и животноводческих компасов подземные воды, как правило, загрязняются соединениями азота в концентрациях, меньших ПДК.

Таблица 29 Доля проб воды подземных водоисточников, не отвечающих гигиеническим нормативам  по санитарно – химическим показателям в 2009-2010 гг. (%).

| Наименование территории | Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно – химическим показателям (%) |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 |
| Большесельский муниципальный район | 81,48 | 86,90 |

Доля  неудовлетворительных  проб  воды  по  микробиологическим  показателям  превышающая среднеобластной уровень (50,92%) в Большесельском районе по данным за 2010 год составляет 80,0 %.

Таким образом, приоритетными  загрязнителями  источников  децентрализованного  водоснабжения являются: природное железо, марганец, микробиологическое загрязнение.

Подземные воды Ярославской области в соответствии с классификацией по ГОСТ 2761-84 по показателям качества (мутности, содержанию железа, иногда - марганца и др. веществ) относятся ко 2 классу источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, т. е. пригодны для использования после водоподготовки.

По данным из Отчета об  " Итогах работы департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области в 2010 году и задачи на 2011 год " (http://www.yarregion.ru/depts/doosp/tmpPages/activities.aspx) в 2010 году на участке р. Юхоть в границах с. Большое село завершена расчистка и дноуглубление участка реки протяженностью 2,1 км.

До расчистки                                               После расчистки

Рисунок 19 Расчистка русла р.Юхоть

Выполнение мероприятия позволило в комплексе решить ряд важнейших проблем, существовавших на протяжении многих лет в с.Большое Село: устранена возможность подтопления зданий и приусадебных участков, расположенных по берегам реки, решена проблема с водозабором для центральной котельной. Появилась возможность использовать речную воду для хозяйственных нужд населения и в целях рекреации, а также круглый год забирать воду из реки для нужд пожаротушения.

Расчистка и дноуглубление участка реки Юхоть в значительной степени снизили интенсивность деградационных процессов в реке и ее вторичное загрязнение, улучшили санитарное и экологическое состояние реки и ее эстетическое восприятие.

### Санитарная очистка территории

Основной проблемой Большесельского муниципального района в экологической сфере является негативное воздействие отходов производства и потребления на окружающую природную среду и всех ее компонентов: воздушной среды, водных объектов, почвенного и растительного покрова.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биологического разнообразия, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности муниципального района.

Согласно районной целевой программе «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Большесельского МР» на 2011-2014 г, утвержденной Постановлением администрации Большесельского муниципального района от 13.11.2010 г. №1331 общее количество образующихся отходов на территории района составляет 7592 т/год,  около 58%  которых представляют твердые бытовые отходы. Все отходы размещаются на свалках.

Количество ТБО ежегодно увеличивается: если в 2008 году на свалки поступило 7500 т., то в 2010 году за 10 месяцев – 7526 т. Основной объем ТБО приходится на долю населения (5900 т.). При этом на свалки поступают ТБО, значительная часть которых может быть вовлечена в хозяйственную деятельность в качестве вторичных ресурсов. Морфологический состав ТБО, образующихся на территории  района, следующий (в % к весу): пищевые отходы – 30, бумага, картон -25, дерево – 5, металл черный – 5, текстиль -5, кости -1, стекло -5, резина – 4, пластмасса -6, строительные отходы -7, прочие -1, отсев -4.

С 1998 по 2009 г. в Ярославской области были реализованы 4 областных целевых Программы «Отходы». В результате в районе было начато строительство полигона ТБО «Николаевское». Объем выполненных работ составляет около 36% от сметной стоимости. Ежегодно проводилась утилизация опасных отходов (ртутьсодержащих ламп).

В настоящее время системой сбора и вывоза ТБО в районе охвачено около 60% территорий населенных пунктов. Вне системы сбора остаются малочисленные, удаленные от мест утилизации населенные пункты, что способствует образованию несанкционированных свалок ТБО.

В  Большесельском районе утилизация  ТБО проводится путем захоронения на свалке «Николаевское», единственной в настоящее время в районе имеющей разрешительную документацию. Свалка «Николаевское» находится в центре Большесельского района и удаленность ее от значительного числа населенных пунктов района ведет к удорожанию утилизации ТБО.

Сведения о выявленных и ликвидированных несанкционированных свалках на территории Большесельского района в 2010 году представлены ниже (Таблица 30) (по данным из Отчета об  " Итогах работы департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области в 2010 году и задачи на 2011 год " (http://www.yarregion.ru/depts/doosp/tmpPages/activities.aspx).

Таблица 30

| Н именование м ниципального об азования | Всего выявлено свалок в 2010 году | Ликвидировано свалок по данным проверок |
| --- | --- | --- |
|  | Количество, ш . | объем,куб. м | количество, шт. | объем,куб. | в % от общего количес-та свалок |
| Большесельский муниципальный район | 9 | 201,0 | 9 | 201,0 | 100% |

В настоящее время разработана проектная документация на строительство полигона ТБО "Николаевское". В соответствии с Областной целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области на 2011 - 2014 годы», утвержденной  Постановлением Правительства Ярославской области от 4 октября 2010 г. № 738-п полигон планируется построить в 2012-2013 гг., однако строительство нового полигона ТБО сдерживается в связи с недостаточным финансированием.

Планируемая площадь полигона -3,3 га. Расчетный срок эксплуатации -37 лет. Вместимость объекта 78800 куб.м., мощность- 7200 куб.м/год, местоположение: использованный карьер, расположенный в  лесном массиве в 700 м от с.Николаевское.

В результате несовершенной схемы сбора и вывоза ТБО значительная часть отходов размещается на несанкционированных местах захоронения. Вторичная переработка сырья в районе отсутствует, ТБО поступают на утилизацию без обработки и сортировки.

Результаты проводимой оценки состояния системы обращения с ТБО на территории района  показывают неэффективность решения проблемы ТБО путем их захоронения (без предварительной сортировки и изъятия вторичных ресурсов) как экологически опасного и затратного.

Основными проблемами в сфере обращения с ТБО в Большесельском муниципальном районе являются:

недостаточная нормативная правовая и методическая база обращения с ТБО;

ограниченность ресурсов и отсутствие полномочий по контролю в сфере обращения с ТБО органов местного самоуправления;

недостаточный охват населения проживающего в частном секторе, предприятий и организаций по сбору, вывозу и захоронению ТБО;

низкая степень использования и переработки ТБО;

отсутствие полигона ТБО;

отсутствие генеральной схемы санитарной очистки района;

низкая экологическая культура населения в области безопасного обращения с ТБО.

Достижение цели экологически безопасного и экономически эффективного обращения с ТБО на основе решения комплекса взаимосвязанных экологических, социальных и экономических задач возможно на межведомственной основе с использованием программно-целевого метода путем реализации районной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Большесельского МР» на 2011-2014 г, утвержденной Постановлением администрации Большесельского муниципального района от 13.11.2010 г. №1331.

На территории Большесельского муниципального района расположены 11 скотомогильников, имеющих положительные санитарно-эпидемиологические заключения на эксплуатацию по данным Администрации Большесельского муниципального района (письмо от 27.04.2011 №27). Утилизация биологических отходов на скотомогильниках происходит методом сжигания.

## Особо охраняемые природные территории и объекты историко-культурного наследия

На территории Большесельского муниципального района расположено 18 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 2 из которых являются государственными природными заказниками регионального значения и 16 памятниками природы.

Перечень ООПТ Ярославской области регионального значения утверждён постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области».

Режим особой охраны и ограничения в использовании территории государственных зоологических заказников и памятников природы определён Федеральным законом от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Ярославской области и Российской Федерации.

В соответствии с  Федеральным законом от 14.03.1995 г N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать установленный в государственных природных заказниках режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 1 июля 2010 г. N 460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных Постановлений администрации области и правительства области» на территории Большесельского муниципального района полностью или частично расположены 2 государственных природных заказника и 15 памятников природы:

Государственные природные заказники регионального значения:

Карачуново болото (ландшафтный);

Болото Большое у  дер. Шалимово (ландшафтный) (расположен частично);

Памятники природы:

Болото Богоявленское;

Болото Кольяки;

Кондратовское болото;

Болото Великий мох;

Урочище Ивановское;

Долина р. Молокши;

Долина р. Юхоти;

Озеро Дуниловское;

Сосновый бор «Пуслищево»;

Усадьба Борисовское;

Парк «Березино»;

Усадьба Чудиново;

Сосновый бор «Лыщика»;

Сосновый бор «Выхолки»;

Лиственничная аллея «Баскачи».

В соответствии с постановлением Главы Большесельского муниципального округа от 25.02.2005 № 101 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий муниципального округа» (в редакции постановления Администрации Большесельского муниципального района от 15.10.2010 № 1215 «О ликвидации особо охраняемых природных территории местного значения «Скважина в с. Новое») на территории района располагается одна ООПТ местного значения - памятник природы "Тихонов камень", площадью 0,8 га, в следующих границах: по окружности радиусом 50 м вокруг валуна в 1500 м на северо-запад от д. Березино.

Карачуново болото состоит на учете Международного проекта по охране болот ТЕЛМА.

Международный проект TEЛMA (телма по-гречески - ил, болото) был организован в 1967 году на специальной конференции в Лондоне, объединившей ученых болотоведов, экологов, ландшафтоведов более чем из 30 стран (в том числе СССР), которые стали заниматься выявлением болот, требующих охраны, а также изучением природы болот и их продуктивностью.

ООПТ федерального значения на территории Большесельского муниципального района отсутствуют.

Краткая характеристика заказников и памятников природы Большесельского района представлена ниже в Таблица 31.

Таблица 31Перечень и краткая характеристика ООПТ Большесельского  муниципального района

| № п/п | Наименование и местонахождение охраняемой территории | Площадь охраняемой территории (га) | Организация, ответственная за соблюдение особого режима использования охраняемой территории (в установленном порядке) | Граница охраняемой территории | Объекты охраны | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственные природные заказники |
|  | Карачуново болото (ландшафтный) | 510 | ГУ ЯО «Большесельское лесничество» | в границах 55-58 кварталов Большесельского участкового лесничества ГУ ЯО «Большесельское лесничество» (по лесоустройству - Большесельского лесничества Тутаевского лесхоза) | Реликтовые болотные растительные сообщества; редкие виды растений и животных |  |
|  | Болото Большое у дер. Шалимово (ландшафтный) | 2449 | ГУ ЯО «Рыбинское лесничество» | в границах 36,37,42-45,51-54,60-63,67-72, 76-82,85,92,95-100,106-109,112-114,116-118 кварталов Приволжского участкового лесничества ГУ ЯО «Рыбинское лесничество» (по лесоустройству - Приволжского лесничества Рыбинского лесхоза) | Природные комплексы болота; редкие виды растений и животных | расположен в Мышкинском МР, а также в Рыбинском MP и Большесельском МР |
| Памятники природы |
|  | Болото Богоявленское | 230 | ГУ ЯО «Болыпесельское лесничество» |  | в границах 70,71 кварталов Большесельского участкового лесничества Большесельского лесничества (по лесоустройству - Большесельского лесничества Тутаевского лесхоза) с включением акватории оз. Богоявленского; северная - от церкви с. Богоявления на запад по грунтовой дороге Богоявление-Половинкино; западная - по грунтовой дороге Половинкино-Ревякино 1800 м вдоль естественной границы болотного массива; южная - по естественной границе болотного массива; восточная - 1500 м вдоль грунтовой дороги Богоявление-Ревякино | Богоявленское бо- лото, озеро Богоявленское, уникальные и типичные ландшафты, объекты животного и растительного мира | Памятник природы предложен к реорганизации |
|  | Болото Кольяки | 217 | ГУ ЯО «Большесельское лесничество» |  | по естественным границам болотного массива; южная - вдоль грунтовой дороги Алферово- Кольяки-ур. Крюково; северная - по границе массива в 200 м южнее грунтовой дороги ур. Крюково-Высоково | Природные комплексы сосново-березово- сфагнового болота переходного типа; редкие и охраняемые виды растений |  |
|  | Кондратовское болото | 480 | ГУ ЯО «Большесельское лесничество» |  | западная - от дер. Кондратово по грунтовой дороге Кондратово-Филиппово 2000 м до пересечения с грунтовой дорогой, огибающей болотный массив с юга; южная - по этой грунтовой дороге 700 м на северо-восток до пересечения с ЛЭП, идущей на Вареговское торфопредприятие, и далее по этой ЛЭП 3000 м на восток до пе- ресечения с просекой между 102 и 103 кварталами Большесельского участкового лесничества ГУ ЯО «Большесельское лесничество» (по лесоустройству - Большесельского лесничества Тутаевского лесхоза); восточная - 1200 м по просеке до автодороги Дунилово-Варегово; северная - по этой автодороге 2500 м на запад до пересечения с грунтовой дорогой на дер. Кондратово и далее 800 м по грунтовой дороге до дер. Кондратово (за исключением земель населенных пунктов) | Природные комплексы сфагнового болота; торфяные месторождения; редкие виды растений |  |
|  | Урочище Ивановское | 145 1 | ГУ ЯО «Большесельское лесничество» |  | в границах естественной опушки лесного массива: северо-западная - 1000 м по автодороге на Большое Село от северной окраины дер. Ивановское до пересечения с грунтовой дорогой на дер. Савкино; северо-восточная - от этой угловой точки по грунтовой дороге на дер. Савкино 1250 м до пересечения с фунтовой дорогой Ченцы-Ивановское; южная - от последней угловой точки по грунтовой дороге Ченцы-Ивановское 500 м до естественной опушки насаждений, да лее по этой опушке до дер. Ивановское (за исключением земель населенных пунктов) | Березовый лес с примесью сосны и ели |  |
|  | Болото Великий мох | 4531 | ГУ ЯО «Большесельское лесничество» |  | в границах 1,2,8-13,17,22,23,31 кварталов Новосельского участкового лесничества Большесельского лесничества (по лесоустройству - Черемховского лесничества Рыбинского лесхоза) | Природные комплексы сфагнового болота; охотничьи виды животных (глухарь, тетерев, кабан, лось) |  |
|  | Долина р. Молокши | 1000 | Большесельское общество охотников |  | от с. Никола-Молокша до устьевого створа - места впадения в р. Юхоть - полосой 200 м по обеим сторонам русла (за исключением земель населенных пунктов) | Природные комплексы речной долины |  |
|  | Долина р. Юхоти | 2000 | Большесельское общество охотников |  | от дер. Дуброво до границы Мышкинского MP (за исключением земель населённых пунктов) | Долина реки Юхо- ти, уникальные и типичные ландшафты, объек- ты животного и растительного мира | Памятник природы предложен к реорганизации |
|  | Озеро Дуниловское | 122 | Большесельское общество охотников, ГУ ЯО «Большесельское лесничество» |  | в границах 83 квартала Новосельского участкового лесничества ГУ ЯО «Большесельское лесничество» (по лесоустройству - Черемховского лесничества Рыбинского лесхоза) | Природные комплексы бессточного болотного озера; редкие виды растений и животных |  |
|  | Сосновый бор «Пуслищево» | 2,1 | ГУ ЯО «Большесельское лесничество» |  | западная, южная и восточная границы - по опоясывающим массив мелиоративным дренам; северная - по мелиоративной дрене и естественной опушке насаждений | Сосновый бор |  |
|  | Усадьба Борисовское | 4 | Администрация Благовещенского сельского округа |  | в границах центральной исторической части д. Борисовское вместе с комплексом архитектурных сооружений | Историко-мемориальный комплекс; архитектурные памятники |  |
|  | Парк «Березино» | 16 | Администрация Высоковского сельского округа |  | вдоль русла безымянного левого притока р. Молокши на отрезке в 400 м выше с. Березина и вдоль по руслу до южной оконечности села, полосой 400 м от русла | Лесные насаждения в долине реки у населенного пункта |  |
|  | Усадьба Чудиново | 1,5 | администрация Марковского сельского округа |  | от усадебного здания (здания школы) до русла р. Мормушки полосой 150 м | Историко-мемориальный комплекс; архитектурные памятники |  |
|  | Сосновый бор «Лыщика» | 2 | ГУ ЯО «Большесельское лесничество» |  | слева от грунтовой дороги Климатино-Миглино от русла р. Юхоти до естественной опушки насаждений полосой 200 м | Сосновый бор |  |
|  | Сосновый бор «Выхолки» | 20 | ГУ ЯО «Большесельское лесничество» |  | в границах 28 квартала Большесельского участкового лесничества ГУ ЯО «Большесельское лесничество» (по лесоустройству - Большесельского лесничества Тутаевского лесхоза) | Сосновый бор |  |
|  | Лиственничная аллея «Баскачи» | 1,05 | Администрация Высоковского сельского округа |  | по внешней границе аллеи вдоль грунтовой дороги Баскачи-Замостье на протяжении 150 м шириной 70 м | Лиственницы в возрасте 120-150 лет |  |
| Памятники природы, предложенные к реорганизации |
| 1 | Болото Богоявленское и долина р. Юхоти (верхнее течение) | 1256,9 | администрация Большесельского сельского поселения, ГУ ЯО «Большесельское лесничество», собственники, владельцы и пользователи земельных участков |  | в состав памятника природы входят: болото Богоявленское в естественных границах болотного массива, расположенного в 70, 71 кварталах Большесельского участкового лесничества ГУ ЯО «Большесельское лесничество», озеро Богоявленское, а также долина реки Юхоти, включая русло реки и полосы земли шириной 200 метров по обоим берегам, от истока в Богоявленскомболоте до излучины реки, расположенной в1110 м выше места слияния с рекой Молокшей (заисключением земель населенных пунктов) | Богоявленское бо- лото, озеро Богоявленское и долина реки Юхоти, уникальные и типичные ландшафты, объекты животного и растительного мира | ширина охранной зоны – 50 м |
| 2 | Долина р. Юхоти (среднее течение) | 400 | администрация Большесельс- кого сельского поселения, ГУ ЯО «Больше- сельское лесни- чество», ООО «Эколайн», собственники, владельцы и пользователи земельных уча- стков |  | от дер. Дуброво до границы Мышкинского МР, включая русло р. Юхоти и полосы земли шириной 200 м от уреза воды по обоим берегам (за исключением земель населенных пунктов и участков, указанных в пункте 9 приложения к перечню) | Долина реки Юхо- ти, уникальные и типичные ландшафты, объек- ты животного и растительного мира | ширина охранной зоны – 50 м |

В настоящее время подготовлен проект постановления Правительства области «О реорганизации памятника природы «Болото Богоявленское», утверждении Положения о памятнике природы и внесении  изменения в постановление Правительства области  от 01.07.2010 № 460-п».

Комплексное  экологическое  обследование  территории долины реки Юхоти показало,  что создание ООПТ  в  верховьях  реки положительно  скажется на  сохранение ценных природных ландшафтов и населяющих их животных и растений.

Учитывая наличие памятника природы «Болото Богоявленское» (с озером Богоявленским),  являющегося ключевым для формирования  стока реки Юхоти, принято решение не о создании новой ООПТ, а о реорганизации существующего памятника природы с увеличением занимаемой площади. В состав реорганизованной ООПТ (площадь 1256,9 га) вошли:

Богоявленское  болото  (включая  озеро  Богоявленское)  в  уточненных границах (211 га);

долина  р. Юхоти  (включая  часть  заказника  Карачуново  болото),  за исключением части долины и акватории озера Богоявленского, расположенных в границах болота Богоявленского (1045,9 га).

Для  урегулирования  вопросов  сохранения  и  функционирования  реорганизованной ООПТ  разработано положение о памятнике природы  «Болото Богоявленское и долина реки Юхоти (верхнее течение)».

Положение о памятнике природы «Болото Богоявленское и долина реки Юхоти (верхнее течение)»

Цель создания памятника природы: сохранение Богоявленского болота, озера Богоявленского и долины реки Юхоти, обеспечивающих поддержание гидрологического режима и сохранность уникальных и типичных ландшафтов, объектов животного и растительного мира.

Категория и вид: памятник природы (комплексный).

Статус: региональный.

Площадь: 1256,9 га.

Границы: в состав памятника природы входят: болото Богоявленское в естественных границах болотного массива, расположенного в 70, 71 кварталах  Большесельского  участкового  лесничества  ГУ ЯО «Большесельское лесничество»,  озеро  Богоявленское,  а  также  долина  реки Юхоти,  включая русло реки и полосы земли шириной 200 метров по обоим берегам, от истока в  Богоявленском  болоте  до  излучины  реки,  расположенной  в  1110 м  выше места слияния с рекой Молокшей (за исключением земель населенных пунктов).

На землях, прилегающих к памятнику природы, установлена охранная  зона шириной 50 метров. Земельные участки включены в состав охранной зоны без изменения прав землепользования и без изъятия из хозяйственной  эксплуатации. Ответственными  за  соблюдение  установленного  режима использования  охранной  зоны  памятника  природы  являются  собственники, владельцы и пользователи земельных участков.

Граница проектируемого памятника природы представлена ниже на Рисунок 20.

Рисунок 20 Схема границ памятника природы «Болото Богоявленское и долина реки Юхоти (верхнее течение)»

В настоящее время также подготовлен проект постановления Правительства области «Об утверждении Положения о памятнике природы «Долина  реки Юхоти (среднее течение)» и внесении изменений в постановление Правительства области от 01.07.2010 № 460-п».

Согласно подготовленному проекту часть земельных участков предложено исключить из границ памятника природы  с  последующим  переводом  их в  категорию  земель  населенных  пунктов для осуществления индивидуального жилищного строительства.  Предлагаемое  изменение  границы  ООПТ  не  окажет  негативного воздействия на окружающую среду, будет способствовать сохранению наиболее  ценных  природных  участков.

Для урегулирования вопросов сохранения и функционирования ООПТ разработано положение о памятнике природы «Долина реки Юхоти (среднее течение)». Кроме того, в целях защиты памятника природы от неблагоприятных  антропогенных  воздействий на прилегающих  к нему  участках  создается охранная  зона с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Положение  о памятнике природы  «Долина реки Юхоти (среднее течение)»

Цель создания памятника природы: сохранение долины реки Юхоти, гидрологического  режима,  уникальных  и  типичных  ландшафтов,  объектов животного и растительного мира.

Категория и вид: памятник природы (комплексный).

Статус: региональный.

Границы:  от  дер. Дуброво  до  границы Мышкинского МР,  включая русло р. Юхоти и полосы земли шириной 200 м от уреза воды по обоим берегам (за исключением земель населенных пунктов).

Площадь: 400 га.

Земельные участки,  не входящие в границы памятника природы:

земельные  участки  общей  площадью  71036,3324  кв.  м  (в  том  числе  с кадастровым номером 76:01:027201:99 – площадью 35505,6374 кв. м, с кадастровым  номером  76:01:027201:100  –  площадью  35530,695  кв.  м),  расположенные в районе дер. Устье;

земельные  участки  общей  площадью  49228,045  кв.  м  (в  том  числе  с кадастровым номером 76:01:027201:101 – площадью 12321,5607 кв. м, с кадастровым номером 76:01:027201:103 – площадью 36906,4843 кв. м), расположенные в районе дер. Медведково;

земельные  участки  общей  площадью  38440,724  кв.  м  (в  том  числе  с кадастровым номером 76:01:027201:102 – площадью 19530,724 кв. м, с кадастровым номером 76:01:027201:107 – площадью 18910 кв. м), расположенные в районе дер. Тузлыки;

земельный участок, с кадастровым номером 76:01:027201:105, площадью 45077 кв. м, расположенный в районе дер. Плескание;

земельные  участки  общей  площадью  346464  кв.  м  (в  том  числе  с кадастровым номером 76:01:027201:106 – площадью 140516 кв. м, с кадастровым  номером  76:01:027201:140  –  площадью  197003  кв. м,  с  кадастровым номером  76:01:027201:141  –  площадью  2114  кв. м,  с  кадастровым  номером 76:01:027201:142  –  площадью  1926  кв.  м,  с  кадастровым  номером 76:01:027201:143  –  площадью  2234  кв.  м,  с  кадастровым  номером 76:01:027201:144  –  площадью  2671  кв.  м),  расположенные  в  районе дер. Ромашино.

На землях, прилегающих к памятнику природы, установлена охранная  зона шириной 50 метров. Земельные участки включены в состав охранной зоны без изменения прав землепользования и без изъятия из хозяйственной  эксплуатации. Ответственными  за  соблюдение  установленного  режима использования  охранной  зоны  памятника  природы  являются  собственники, владельцы и пользователи земельных участков.

Границы памятника природы представлены ниже на Рисунок 21.

Рисунок 21 Схема границ памятника природы «Долина реки Юхоти (среднее течение)»

Режим особой охраны памятников природы «Долина реки Юхоти (среднее течение)» и «Болото Богоявленское и долина реки Юхоти (верхнее течение)»

Запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие  за собой нарушение сохранности памятника природы,  а  также  противоречащие  задачам  объявления  данного  комплекса памятником природы, в том числе:

рубки древесных насаждений и ценных пород кустарников, за исключением санитарных рубок в соответствии с действующим законодательством;

подсочка деревьев;

применение  ядохимикатов,  химических  средств  защиты  растений  и стимуляторов роста, открытое складирование и хранение минеральных удобрений;

разработка и распашка  земель дополнительно к  существующим площадям;

весенние палы травы;

предоставление  земельных  участков  для  коллективного  садоводства, огородничества, индивидуальных дачных участков, для  строительства баз и домов отдыха, жилищных,  социальных и промышленных объектов,  а  также смена разрешенного вида использования для указанных целей;

строительство  пристаней, причалов, пирсов, мостков и  др.  без  положительного заключения государственной экологической экспертизы;

размещение  животноводческих  комплексов,  ферм  и  оросительных систем,  использующих  подготовленные  сточные  воды,  мест  складирования навоза;

проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологических изысканий и разработка полезных ископаемых;

взрывные работы;

прокладка новых дорог;

промысловый  сбор  грибов,  ягод,  лекарственного  и  технического  сырья;

добывание видов, занесѐнных в Красные книги различного уровня;

разведение костров вне специально оборудованных мест;

выпас и прогон скота, устройство летних ванн;

загрязнение и захламление территории памятника природы, устройство свалок мусора и других отходов;

сброс сточных вод и канализации;

заправка топливом и мойка автотранспорта;

движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных транспортных средств и в целях охраны и изучения территории памятника природы;

уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии, границах особо охраняемых природных территорий и(или) об ограничениях природопользования на таких территориях, а также иных специальных знаков.

Допускается использование памятника природы в следующих целях:

научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

эколого-просветительских  (проведение  учебно-познавательных  экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и т.п.);

рекреационных (транзитные прогулки);

природоохранных  (сохранение  генофонда  видов  живых  организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.);

иных,  в  том  числе  производственных,  целях, не противоречащих  задачам объявления природных объектов и комплексов памятником природы и установленному в их отношении режиму охраны, в том числе:

санитарные рубки древесных насаждений и кустарников при согласовании  с  департаментом  охраны  окружающей  среды  и  природопользования Ярославской области;

рыбная ловля и охота согласно действующим правилам в Ярославской области;

не  промысловый  сбор  грибов,  ягод,  лекарственного  и  технического сырья;

устройство  привалов,  бивуаков,  туристических  стоянок,  лагерей  и иные формы коллективного отдыха населения, разведение костров  в  специально оборудованных местах;

геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения почвенного покрова (отбор проб, почв, грунтовых и поверхностных вод) при согласовании с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Режим охранных зон памятников природы «Долина реки Юхоти (среднее течение)» и «Болото Богоявленское и долина реки Юхоти (верхнее течение)»

На  территории охранной  зоны  запрещается деятельность, рекреационное  и  иное  природопользование,  которые  могут  нанести  невосполнимый ущерб природным комплексам и ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам, располагающимся на  территории памятника природы, в том числе:

видоизменение ландшафтов;

уничтожение почвенного покрова;

сплошные рубки лесных насаждений;

строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной вредности;

строительство объектов капитального строительства, а также пристаней, причалов, пирсов и др. без материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на памятник природы;

применение ядохимикатов;

сброс сточных вод и канализации;

загрязнение  и  захламление  территории,  устройство  свалок  мусора  и других отходов.

Объекты культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Большесельского муниципального района расположены памятник археологии и истории, памятники градостроительства и архитектуры, ансамбли.  Памятники градостроительства и архитектуры имеют региональное значение, памятник археологии - федеральное, остальные объекты культурного наследия выявленные (Таблица 32).

В соответствии с законом Ярославской области от 5 июня 2008 года № 25-з
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области к выявленным объектам культурного наследия относятся:

объекты, которые представляют собой историко-культурную ценность и в отношении которых вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы о включении их в реестр как объектов культурного наследия, - со дня поступления в областной орган охраны объектов культурного наследия документов, определенных Федеральным законом;

объекты археологического наследия - со дня их обнаружения (дня поступления в областной орган охраны объектов культурного наследия письменного извещения о выявлении ранее неизвестных объектов археологического наследия в ходе археологических полевых работ, проводимых в установленном порядке).

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия областной орган охраны объектов культурного наследия осуществляет работы по выявлению и учету объектов, представляющих собой историко-культурную ценность и рекомендуемых для включения в реестр.

Решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения принимается Правительством Ярославской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия.

Выявленный до принятия решения о включении их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране в соответствии с требованиями законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Местонахождение объектов культурного наследия представлено на Схеме зон с особыми условиями использования территорий Большесельского муниципального района, Схеме границ территорий объектов культурного наследия Большесельского муниципального района, М 1:50000, лист №6, а также на Карте (схеме) ограничений использования территории, М 1:50000, лист № 8 Большесельского муниципального района. Перечень объектов культурного наследия представлен ниже (Таблица 32).

Таблица 32 Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Большесельского района

| № п/э | Вид объекта культурного наследия | Наименование объекта культурного наследия | Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия | Категория историко- культурного значения объекта культурного наследия | Датировка | Нормативный акт об отнесении к объектам культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ансамбли | Ансамбль усадьбы купцов Багровых | С.Большое Село, ул. Челюскинцев, 4 и 6 | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 2 | Ансамбли | Ансамбль церкви Благовещения | С.Благовещенье (Благовещенское с.п.) | Выявленный | 1754 г.,1776 г. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 3 | Ансамбли | Ансамбль церкви Рождества Христова | С.Рождество (Благовещенское с.п.) | Выявленный | XVIII в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 4 | Ансамбли | Ансамбль церкви Петра и Павла | С.Большое Село, ул. Мира | Выявленный | вторая половина XVIII в., 1760 г. - 1827 г., 1876 | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 5 | Ансамбли | Ансамбль церкви Леонтьевской | д. Леонтьевское (Новосельское с.п.) | Выявленный | 1730 г. -1842 г. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 6 | Ансамбли | Ансамбль церкви Владимирской | д. Ильинское,17 | Выявленный | 1785 г. 1755 г. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 7 | Ансамбли | Ансамбль церкви Воскресения | С.Фроловское (Новосельское с.п.) | Выявленный | 1787 г. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 8 | Ансамбли | Ансамбль церкви Казанской | С.Герцино | Выявленный | 1893 г. 1780 г. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 9 | Ансамбли | Ансамбль церкви Параскевы Пятницы | С.Большое Село, 1-я Северная ул., 1 | Выявленный | середина XVIII в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 10 | Ансамбли | Ансамбль церкви Троицы | С.Новое | Выявленный | XVIII в., 1800 г. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 11 | Ансамбли | Ансамбль церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи | С.Николо-Молокша | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 12 | Ансамбли | Ансамбль помещичьей усадьбы | д. Лытарево (упраздненная деревня) | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 13 | Ансамбли | Ансамбль усадьбы Заботина В. Г. | С.Большое Село, Набережная ул., 21 | Выявленный | вторая половина XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 14 | Ансамбли | Ансамбль усадьбы Крутанова | д. Борисовское (Благовещенское с.п.) | Выявленный | XVIII в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 15 | Памятники археологии | Курганная группа | севернее с. Елохово | Федеральный | XI в. - XIII в | Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 |
| 16 | Памятники градостроительства и архитектуры | Вотчинная контора Шереметьевых | С.Новое, Октябрьская ул., 3 (Новосельское с.п.) | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 17 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом Чирковых | С.Большое Село, ул. Челюскинцев, 10 | Региональный | конец XIX в. | Постановление Правительства Ярославской области от 28.07.1997 № 171-п |
| 18 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом Бобковых | С.Большое Село, ул. Челюскинцев, 8 | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 19 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом Глокзонова | С.Большое Село, ул. Челюскинцев, 21 | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 20 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом Бузиловых | С.Чудиново, Школьная ул., 10 (Благовещенское с.п.) | Выявленный | середина XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 21 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом Кайрановых | С.Новое, Октябрьская ул., 9 (Новосельское с.п.) | Выявленный | XVIII в. -XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 22 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом Розанова | С.Большое Село, ул.Челюскинцев, 35 | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 23 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом Черновых | С.Большое Село, ул.Челюскинцев, 39 | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 24 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом Штыкиных | с. Большое Село, ул.Мира,17/12 | Выявленный | 1870-е г. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 25 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом жилой | С.Большое Село, ул. Мясникова, 5 | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 26 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом жилой | С.Большое Село, ул. Мясникова, 7 | Выявленный | первая половина XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 27 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом жилой | С.Большое Село, ул. Мясникова, 22 | Региональный | вторая половина XIX в. | Постановление Правительства Ярославской области от 28.07.1997 № 171-п |
| 28 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом жилой | С.Большое Село, ул. Мясникова, 30 | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 29 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом жилой | С.Большое Село, ул. Мясникова, 32 | Выявленный | вторая половина XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 30 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом жилой | С.Большое Село, ул. Мясникова, 34 | Выявленный | вторая половина XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 31 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом жилой | С.Большое Село, Набережная ул., 13 | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 32 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом жилой | С.Большое Село, ул. Челюскинцев, 16 | Выявленный | конец XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 33 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом жилой | С.Большое Село, ул. Челюскинцев, 18 | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 34 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом жилой | С.Большое Село, ул. Челюскинцев, 22 | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 35 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом жилой | С.Большое Село, ул. Челюскинцев, 30 | Выявленный | первая половина XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 36 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом жилой | С.Большое Село, ул. Челюскинцев, 41 | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 37 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом жилой | С.Николо-Молокша (Большесельское с.п.) | Выявленный | конец XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 38 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом жилой | С.Новое, Октябрьская ул., 7 (Новосельское с.п.) | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 39 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом причта | С.Благовещенье (Благовещенское с.п.) | Выявленный | XVIII в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 40 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом священника | с. Большое Село,ул. Челюскинцев, 28, литер А | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 41 | Памятники градостроительства и архитектуры | Дом торговцев Уткиных | с. Большое Село,ул. Советская, 8 | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 42 | Памятники градостроительства и архитектуры | Земская школа | с. Большое Село,ул. Первомайская, 14 | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 43 | Памятники градостроительства и архитектуры | Купеческая лавка | с. Большое Село,ул. Челюскинцев, 23 | Выявленный | конец XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 44 | Памятники градостроительства и архитектуры | Купеческий дом | с. Большое Село,ул. Челюскинцев, 25 | Выявленный | XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 45 | Памятники градостроительства и архитектуры | Лавка купца Багрова | С.Большое Село, ул. Набережная 2А | Выявленный | 1912 г. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 46 | Памятники градостроительства и архитектуры | Торговые ряды | С.Большое Село, Советская ул., 6 | Выявленный | первая половина XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 47 | Памятники градостроительства и архитектуры | Церковь Богоявления | Урочище Богоявленское, в 4-х км от д. Ивановское (Большесельское с.п.) | Выявленный | 1795 г. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 48 | Памятники градостроительства и архитектуры | Церковь Василия Великого | д. Отестово, в 2,5 км. (Новосельское с.п.) | Выявленный | 1785 г. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 49 | Памятники градостроительства и архитектуры | Церковь Воскресения | д. Волково | Выявленный | 1781 г | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 50 | Памятники градостроительства и архитектуры | Церковь Казанская | д. Михальцево (Вареговское с.п.) | Выявленный | 1740 г. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 51 | Памятники градостроительства и архитектуры | Церковь Казанская | д. Филиппово (Большесельское с.п.) | Выявленный | 1796 г. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 52 | Памятники градостроительства и архитектуры | Церковь Крестовоздвиженская | С.Шелыпедом, Мира ул., 11 (Вареговское с.п.) | Выявленный | 1769 г. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 53 | Памятники градостроительства и архитектуры | Церковь Покрова | С.Андреевское (Благовещенское с.п.) | Выявленный | 1788 г. | Постановление главы Администрации. Ярославской области от 22.11,1993 №329 |
| 54 | Памятники градостроительства и архитектуры | Богадельня | с. Большое Село, ул. Мира,15 | Выявленный | середина XIX в. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |
| 55 | Памятники истории | Могила Героя Советского Союза Шагвалеева Г.Н. | С.Шельшедом (Вареговское с.п.) | Выявленный | 1919 г. -1982 г. | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 №329 |

## Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки

Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области» Большесельский муниципальный район Ярославской области наделен статусом муниципального района.

Успешное выполнение задач развития района в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

На территории района действует Решение Собрания представителей Большесельского муниципального района от 06.12.2007 № 314 "Об утверждении Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории Большесельского муниципального района" (далее также - Решение № 314). В соответствии с указанным решением положение о порядке распространения наружной рекламы устанавливает единые на территории Большесельского муниципального района требования к размещению (установке, эксплуатации и демонтажу) средств наружной рекламы, оформлению, согласованию разрешительной документации и контроль за соблюдением этих требований.

Основанием для распространения наружной рекламы на территории Большесельского муниципального района является разрешительная документация, в состав которой входят разрешение на распространение наружной рекламы, утвержденный проект наружной рекламы, договор о предоставлении права распространения наружной рекламы. В решении № 314 отдельные главы регламентируют: оформление разрешительной документации; размещение (установку, эксплуатацию, демонтаж) средств наружной рекламы, контроль за их размещением и содержанием; ответственность за нарушение рассматриваемого решения и демонтаж самовольно размещенной наружной рекламы; плату, взимаемую при распространении наружной рекламы.

В Большесельском муниципальном районе регламентирована процедура публичных слушаний - Решение Собрания представителей Большесельского муниципального района от 12.12.2006 № 203 "Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Большесельском муниципальном районе" (далее - Решение № 203) В соответствии с Решением № 203 на публичные слушания в обязательном порядке выносится:

проект устава Большесельского муниципального района, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Большесельского муниципального района;

проект бюджета Большесельского муниципального района и отчет о его исполнении;

проекты планов и программ развития муниципального района, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

вопросы о преобразовании Большесельского муниципального района;

иные вопросы местного значения и проекты муниципальных правовых актов, требующие учета интересов жителей Большесельского муниципального района.

Инициаторами проведения публичных слушаний могут быть: население Большесельского муниципального района; Собрание депутатов Большесельского муниципального района; глава Большесельского муниципального района. В Решении № 203 получили закрепление нормы, регулирующие назначение публичных слушаний, проведение публичных слушаний, формирование результатов публичных слушаний.

Урегулированы отдельные аспекты земельно-имущественных отношений - Решение Собрания представителей Большесельского муниципального района от 27.09.2007 № 273 "О максимальных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности Большесельского муниципального района". На основании данного решения установлены следующие максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности Большесельского муниципального района:

для индивидуального жилищного строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома - 0,25 га;

для ведения личного подсобного хозяйства - 0,4 га;

для дачного строительства и ведения дачного хозяйства - 0,5 га;

для огородничества - 0,25 га;

для садоводства - 0,25 га.

Также на территории района действует Решение Собрания представителей Большесельского муниципального района от 21.02.2008 № 337 «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков на территории Большесельского муниципального района Ярославской области». Данный муниципальный правовой акт устанавливает общие правовые и организационные основы предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Большесельского муниципального района и земельных участков, находящихся в государственной собственности, в отношении которых до разграничения государственной собственности на землю органы местного самоуправления муниципальных районов наделены полномочиями по распоряжению данными земельными участками. Регламентируются полномочия органов местного самоуправления района в области земельных отношений и предоставления земельных участков на территории Большесельского муниципального района; закрепляются порядок приобретения прав на земельные участки на территории Большесельского муниципального района; порядок предоставления земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование и в безвозмездное срочное пользование; порядок предоставления земельных участков для строительства; порядок предоставления гражданам земельных участков для целей, не связанных со строительством и др.

Иные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории района отсутствуют. Такие документы должны быть приняты в сроки, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации.

С учетом изложенного, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории района, с целью его непрерывного поступательного развития и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей являются:

подготовка и утверждение плана реализации схемы территориального планирования района;

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки межселенных территорий района;

подготовка и утверждение проекта планировки и межевания территории района;

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

# Основные решения

## Направления развития производства

К концу расчетного срока  проектом схемы территориального планирования Большесельского муниципального района Ярославской области (далее - схема территориального планирования) запланировано строительство следующих объектов по виду экономической деятельности:

Большеселький сельский округ

с.Большое Село

предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции;

предприятие по переработке природного газа;

предприятие по пошиву обуви;

предприятие по производству строительных конструкций;

тепличное хозяйство.

Вареговский сельский округ

предприятие по выпуску строительных материалов;

цех по сборке узлов и агрегатов;

предприятие по производству пакетированных торфяных смесей.

А так же проектом предусмотрена  реконструкция существующих предприятий с целью увеличения производственных мощностей:

Высоковский сельский округ

д.Противье

ООО «АгроКапитал» - увеличение поголовья и посевных площадей предприятия;

Вареговский селький округ

с.Варегово

КФХ «Сынкова» - расширение мощности предприятия с размещением картофелехранилища и цехом по засолке;

Кондитерский цех - расширение мощности.

## Социальная сфера

Формирование объемов по строительству объектов социальной сферы выполнено  в соответствии с потребностью населения на расчетный срок - на конец 2030 г.  Предложения по территориальному планированию учитывают решения  по сносу объектов капитального строительства и включают мероприятия по строительству (размещению) и реконструкции объектов.

При необходимости увеличения проектной мощности объекта с целью сокращения затрат на строительство новых зданий предложена реконструкция действующих объектов, так как строительство двух объектов с одинаковым значением на малых территориях производить экономически не оправдано.

Количество проектируемых объектов и мощность каждого будет уточнена при разработке проектов генеральных планов  и проектов планировки муниципальных образований.

Предложения по территориальному планированию разработаны исходя из минимальных значений обеспеченности объектами в случаях интервального значения нормативов.

Образование

К концу расчетного срока проектом предусмотрен снос: МДОУ Новосельский детский сад на 25 мест и МОУ Новосельская СОШ на 155 учащихся, с целью размещения новых зданий в с. Новое: детский сад на 25 мест и школу на 100 мест.

Расчет потребности населения в объектах образования на конец расчетного срока приведен в таблице ниже (Таблица 33).

Таблица 33Расчет потребности населения в объектах образования на конец 2030 года

| Наименование поселения/округа/ населенного пункта | Наименование | Кол-во | Мсохр., мест | N | Д[-]/ И[+] | Подвоз учеников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большесельское сельское поселение | Дошкольные учреждения | 7 | 215 | 296 | -81 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 7 | 1507 | 605 | 772 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 2 | 130 | 66 | 64 |  |
| Большесельский сельский округ | Дошкольные учреждения | 3 | 160 | 204 | 44 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 2 | 1030 | 487 | 543 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 2 | 130 | 46 | 84 |  |
| д. Андреево | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 3 | - | подвоз 1 человек в с. Бакунино, 2 человека в с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| с. Большое Село | Дошкольные учреждения | 2 | 140 | 150 | -10 |  |
|  | МОУ Большесельская СОШ | 1 | 850 | 355 | 401 | подвоз: д. Дунилово (12), д. Игрищи (12), д.Высоково (10), д.Шамнино (12), д.Совкино (2), д. Девницы (2), д. Гари (1), д.Сельцо (21), д. Иванцево (1), д. Колошино (3), с. Бакунино (1), с. Никольское (5), д. Ваулино (3), д. Протасово (1), д. Прибылово (3), д. Серковская (3), д. Андреево (2) |
|  | МОУ ДОД ЦДТ | 1 | 80 | 36 | 94 | приспособленное |
|  | МОУ ДОД Детская музыкальная школа | 1 | 50 |  |  | приспособленное |
| д. Ваулино | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 3 | - | подвоз 3 человека с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Горки | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Деревни | Дошкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| с. Дунилово | МДОУ Дуниловский д/с | 1 | 20 | 23 | -3 |  |
|  | МОУ Дуниловская ООШ | 1 | 180 | 55 | 137 | подвоз 12 человек в с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 6 | -6 |  |
| д. Игрищи | Дошкольные учреждения |  |  | 5 | -5 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 12 | - | подвоз 10 человек в с. Большое Село, подвоз 2 человек в с.Миглино |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
| д. Колошино | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 3 | - | подвоз 3 человека в с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Кулыново | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | -2 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| с. Никольское | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 5 | - | подвоз 5 человек с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Прибылово | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 3 | - | подвоз 3 человек в с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Сельцо | Дошкольные учреждения |  |  | 10 | -10 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 21 | - | подвоз 21 человек в с.Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 2 | -2 |  |
| д. Серковская | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 3 | - | подвоз 3 человек в с.Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Совкино (Ближнее) | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | - | подвоз 2 человека в с.Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Уткино | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | -2 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Фофаново | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 4 | -4 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Шамнино | Дошкольные учреждения |  |  | 5 | -5 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 12 | - | подвоз 12 человек в с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
| Высоковский сельский округ | Дошкольные учреждения | 1 | 15 | 14 | 1 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 1 | 150 | 33 | 117 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 3 | -3 |  |
| д. Аферово | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Высоково | Дошкольная группа | 1 | 15 | 12 | 3 |  |
|  | МОУ Высоковская ООШ | 1 | 150 | 28 | 128 | подвоз 4 человека из д. Противье, в с. Большое Село - 10 человек |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 3 | -3 |  |
| д. Противье | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 4 | - | подвоз 4 человека в д. Высоково |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| Марковский сельский округ | Дошкольные учреждения | 2 | 30 | 27 | 3 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 2 | 235 | 65 | 170 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 6 | -6 |  |
| д. Байково | МДОУ Байковский д/с | 1 | 10 | 6 | 4 | приспособленное |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 17 | - | подвоз 17 человек в с. Бакунино |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 2 | -2 |  |
| с. Бакунино | МОУ Бакунинская ООШ | 1 | 80 | 1 | 57 | приспособленное, подвоз: д.Байково (17), д. Федорково (1), д.Андреево (1), д. Борщевка (4); подвоз в с. Большое Село - 1 человек |
| д. Борщевка | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 4 | - |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Варегово | Дошкольные учреждения |  |  | 2 | -2 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 4 | -4 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Дягилевка | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Миглино | Дошкольные учреждения | 1 | 20 | 16 | 4 |  |
|  | МОУ Миглинская ООШ | 1 | 155 | 37 | 117 | подвоз 1 человека из д.Игрищи |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 4 | -4 |  |
| д. Федорково | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | - | подвоз 1 человека в с.Бакунино |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| Новосельский сельский округ | Дошкольные учреждения | 1 | 10 | 51 | -41 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 2 | 42 | 120 | -78 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 11 | -11 |  |
| д. Гаврильцево | Дошкольные учреждения |  |  | 2 | -2 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 5 | - | подвоз 2 в д.Иванцево, в с. Новое - 3 человека |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Гари | МОУ Гарская НШ - ДС | 1 | 10 | 7 | 3 |  |
|  |  | 1 | 25 | 26 | 16 | подвоз 1 человек в с.Большое Село, 16 человек в с.Новое |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 3 | -3 |  |
| д. Девницы | Дошкольные учреждения |  |  | 3 | -3 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 6 | - | подвоз 2 человек в с.Большое Село, в с.Новое 4 человек |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
| д. Дерягино | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Дор | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Иванцево | Дошкольные учреждения |  |  | 7 | -7 |  |
|  | МОУ Иванцевская НОШ | 1 | 17 | 16 | 10 | приспособленное, подвоз из д. Гаврильцево 2, в с. Новое - 10 человека, в с. Большое Село - 1 человек |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 2 | -2 |  |
| д. Калитино | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 3 | - | подвоз 3 человек в с.Новое |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Леонтьевское | Дошкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | - | подвоз 1 человек в с. Новое |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Малинки | Дошкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Никулино | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| с. Новое | МДОУ Новосельский д/с | 0 | 0 | 22 | -22 |  |
|  | МОУ Новосельская СОШ | 0 | 0 | 51 | -97 | подвоз: д. Девницы (4), д. Иванцево (10), д. Гари (16), д.Тешелово (2), д.Калитино (3), д.Гаврильцево (3), д.Приречье (2), д.Поткино (1), д. Семенково (1), д. Алексино (3), д. Леонтьевское (1) |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 5 | -5 |  |
| д. Приречье | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | - | подвоз 2 человек в с.Новое |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Терехово | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Тешелово | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | - | подвоз 2 человек в с.Новое |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Устье | Дошкольные учреждения |  |  | 2 | -2 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 3 | -3 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Хмельники | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| Благовещенское сельское поселение | Дошкольные учреждения | 3 | 40 | 46 | -6 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 3 | 125 | 112 | 13 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 8 | -8 |  |
| Благовещенский сельский округ | Дошкольные учреждения | 2 | 30 | 38 | -8 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 2 | 110 | 94 | 16 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 7 | -7 |  |
| д. Абашево | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 3 | -3 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| с. Благовещенье | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | МОУ Благовещенская СОШ | 1 | 100 | 3 | 19 | подвоз: д. Борисовское (41), д. Каплино (8), д. Гостилово (14), д. Будаково (4), д. Михеево (2), д. Протасово (1), д. Чудиново (5), с. Елохово (3) |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Большое Лопатино | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Большое Муравьево | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | -2 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Борисовское | Дошкольная группа | 1 | 20 | 17 | 3 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 41 | - | подвоз 41 человек в с.Благовещенье |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 4 | -4 |  |
| д. Будаково | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 4 | - | подвоз 4 человек в с.Благовещенье |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Каплино | Дошкольные учреждения |  |  | 3 | -3 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 8 | - | подвоз 8 человек в с.Благовещенье |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
| д. Климово | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | -2 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Кузьминское | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 3 | -3 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Новое Гостилово | МОУ Гостиловская НШ - ДС | 1 | 10 | 9 | 1 |  |
|  |  | 1 | 10 | 23 | 1 | подвоз 14 человек в с.Благовещенье |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 2 | -2 |  |
| д. Протасово | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | - | подвоз 1 человек в с. Благовещенье, 1 человек в с. Большое Село |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Пуслищево | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | -2 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| Чудиновский сельский округ | Дошкольные учреждения | 1 | 10 | 8 | 2 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 1 | 15 | 18 | -3 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 1 | -1 |  |
| д. Андреевское | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | -2 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Вакулово | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Демидово | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | -2 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| с. Елохово | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | - | подвоз 2 человек в с.Благовещенье |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Лыткино | Дошкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | - | подвоз 2 человек в д.Чудиново |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Михеево | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | - | подвоз 2 человек в с.Благовещенье |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Чудиново | МОУ Чудиновская НШ - ДС | 1 | 10 | 2 | 8 |  |
|  |  | 1 | 15 | 6 | 12 | подвоз из д.Лыткино -2 человек, в с.Благовещенье – 5 человек |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
| д. Шишелово | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| Вареговское сельское поселение | Дошкольные учреждения | 1 | 30 | 55 | 25 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 1 | 380 | 128 | 252 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 13 | -13 |  |
| Вареговский сельский округ | Дошкольные учреждения | 1 | 30 | 56 | -26 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 1 | 380 | 129 | 251 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 0 | 0 | 12 | -12 |  |
| д. Афанасово | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| с. Варегово | МДОУ Вареговский д/с | 1 | 30 | 40 | -10 |  |
|  | МОУ Вареговская СОШ | 1 | 380 | 95 | 263 | 2 здания, подвоз из д. Шельшедом (19), д. Каюрово (2), д. Митино (1) |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 10 | -10 |  |
| ст. Ваулово | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | -2 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Елизарово | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Каюрово | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | - | подвоз 2 человек в с.Варегово |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Лесное Варегово | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 3 | -3 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Муравьево | Дошкольные учреждения |  |  | 1 | -1 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 2 | -2 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Старое Варегово | Дошкольные учреждения |  |  | 2 | -2 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 4 | -4 |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 0 | 0 |  |
| с. Шельшедом | Дошкольные учреждения |  |  | 8 | -8 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  | 19 | - | подвоз 19 человек в с.Варегово |
|  | Внешкольные учреждения |  |  | 2 | -2 |  |
| Итого по району | Дошкольные учреждения | 11 | 285 | 397 | -112 |  |
|  | Общеобразовательные школы | 11 | 1962 | 846 | 1116 |  |
|  | Внешкольные учреждения | 2 | 130 | 86 | 44 |  |

Примечание:         -мощность определена методом экспертных оценок. N- нормативная потребность на 2030 г., Д-дефицит, И- излишек, Мсохр.- проектная мощность сохраняемых объектов.

Размещение объектов дополнительного образования при потребности менее 25 мест и детских дошкольных учреждений менее 35 мест в отдельно стоящем здании не предусмотрено, предполагается, что данные объекты будут размещены в общеобразовательных учреждениях.

Объекты здравоохранения

К концу расчетного срока проектом предусмотрен снос следующих объектов здравоохранения:

Большесельский сельский округ

с. Дунилово

ветхое здание ФАП;

Марковский сельский округ

д. Миглино

ветхое здание ФАП;

Новосельский сельский округ

с. Новое

ветхое здание ФАП;

Благовещенский сельский округ

д. Борисовское

ветхое здание ФАП.

Показатели расчета и оценка потребности в учреждениях здравоохранения на конец 2030 года с определением необходимых мероприятий приведена ниже (Таблица 34).

Таблица 34 Оценка потребности в объектах здравоохранения на конец 2030 г.

| Наименование населенного пункта/округа/ поселения | Наименование объекта | Единицы измерения | Кол-во | Мсохр. | N | Д[-]/И[+] | Радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большесельское сельское поселение | Поликлиники* | посещ./ смену | 2 | 32 | 189 | -157 |  |
|  | Стационары* | коек | 5 | 394 | 111 | 283 |  |
|  | Станция скорой помощи* | автомобиль | 0 | 0 | 2 | -2 |  |
|  | ФАП | объект | 1 |  | 11 | -10 |  |
| Большесельский сельский округ | Поликлиники* | посещ./ смену | 2 | 32 | 189 | -157 |  |
|  | Стационары* | коек | 5 | 394 | 111 | 283 |  |
|  | Станция скорой помощи* | автомобиль | 0 | 0 | 2 | -2 |  |
|  | ФАП | объект | 0 |  | 2 | -2 |  |
| д. Андреево | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет с. Большое Село |
| с. Большое Село | Поликлиники* | посещ./ смену | 2 | 32 | 189 | -157 |  |
|  | Здание консультации женское | посещ./ смену | 1 | 16 |  |  |  |
|  | Здание консультации детское | посещ./ смену | 1 | 16 |  |  |  |
|  | Стационары* | коек | 5 | 394 | 111 | 283 |  |
|  | Дневной стационар | коек | 1 | 7 |  |  |  |
|  | Детское отделение | коек | 1 | 332 |  |  |  |
|  | Больничный корпус (терапия) | коек | 1 | 20 |  |  |  |
|  | Больничный корпус (хирургия) | коек | 1 | 20 |  |  |  |
|  | Больничный корпус (гинекология) | коек | 1 | 15 |  |  |  |
|  | Станция скорой помощи* | автомобиль | 0 | 0 | 2 | -2 |  |
| д. Васенино | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет с.Новое |
| с. Дунилово | ФАП | объект | 0 | 0 | 1 | -1 |  |
| д. Игрищи | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | проходит за счет с. Большое Село |
| д. Колошино | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | проходит за счет с. Большое Село |
| д. Михали | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет с.Большое Село |
| с. Никольское | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет с. Большое Село |
| д. Сельцо | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет с. Большое Село |
| д. Спирово | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет с.Большое Село |
| д. Уткино | ФАП | объект |  |  | 1 | -1 |  |
| д. Фофаново | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет с. Большое Село |
| д. Шамнино | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет с. Большое Село |
| Высоковский сельский округ | ФАП | объект | 1 |  | 1 | 0 |  |
| д. Березино | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д.Высоково |
| д. Высоково | ФАП | объект | 1 |  | 1 | 0 |  |
| д. Противье | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д. Высоково |
| Марковский сельский округ | ФАП | объект | 0 | 0 | 4 | -4 |  |
| д. Байково | ФАП | объект |  |  | 1 | -1 |  |
| д. Варегово | ФАП | объект |  |  | 1 | -1 |  |
| д. Доронино | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 |  |
| д. Климатино | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д.Миглино |
| д. Миглино | ФАП | объект | 0 |  | 1 | -1 |  |
| д. Половинкино | ФАП | объект |  |  | 1 | -1 |  |
| Новосельский сельский округ | ФАП | объект | 0 | 0 | 4 | -4 |  |
| д. Гаврильцево | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д. Иванцево |
| д. Гари | ФАП | объект |  |  | 1 | -1 |  |
| д. Девницы | ФАП | объект |  |  | 1 | -1 |  |
| д. Дуброво | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет с.Новое |
| д. Иванцево | ФАП | объект |  |  | 1 | -1 |  |
| д. Калитино | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет с. Новое |
| д. Легково | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет с.Новое |
| д. Леонтьевское | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет с.Новое |
| д. Матренино | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет с.Новое |
| д. Медведково | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д.Девницы |
| с. Новое | ФАП | объект | 0 |  | 1 | -1 |  |
| д. Плескание | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д.Девницы |
| д. Ромашино | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д.Девницы |
| д. Самарино | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | проходит за счет с. Новое |
| д. Тузлыки | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д.Девницы |
| д. Устье | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д.Девницы |
| с. Фроловское | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д.Девницы |
| Благовещенское сельское поселение | ФАП | объект | 2 |  | 3 | -1 |  |
| Благовещенский сельский округ | ФАП | объект | 1 |  | 2 | -1 |  |
| д. Абашево | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д.Новое Гостилово |
| с. Благовещенье | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д. Борисовское |
| д. Борисовское | ФАП | объект | 0 |  | 1 | -1 |  |
| д. Будаково | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д.Новое Гостилово |
| д. Каплино | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д. Борисовское |
| д. Климово | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д.Новое Гостилово |
| д. Кузьминское | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д. Борисовское |
| д. Никитинское, около д. Кузьминское | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д.Борисовское |
| д. Новое Гостилово | ФАП | объект | 1 |  | 1 | 0 |  |
| д. Пуслищево | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д. Борисовское |
| Чудиновский сельский округ | ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| д. Лыткино | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д.Чудиново |
| д. Чудиново | ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| Вареговское сельское поселение | ФАП | объект | 0 |  | 2 | -2 |  |
| Вареговское сельский округ | ФАП | объект | 0 |  | 2 | -2 |  |
| с. Варегово | ФАП | объект |  |  | 1 | -1 |  |
| д. Каюрово | ФАП | объект |  |  | 1 | -1 |  |
| д. Лесное Варегово | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет с.Варегово |
| д. Старое Варегово | ФАП | объект |  |  | 0 | -0 | за счет с.Варегово |
| с. Шельшедом | ФАП | объект |  |  | 0 | 0 | за счет д.Варегово |
| Итого по району | Поликлиники | посещ./ смену | 2 | 32 | 189 | -157 |  |
|  | Стационары | коек | 5 | 394 | 111 | 283 |  |
|  | ФАП | объект | 3 |  | 16 | -13 |  |
|  | Станция скорой помощи | автомобиль | 0 | 0 | 2 | -2 |  |

Примечание:         -мощность определена методом экспертных оценок. N.- нормативная потребность на 2030 г., Д-дефицит, И- излишек, Мсохр.- проектная мощность сохраняемых объектов, *-расчет потребности произведен на всю численность муниципального района. В колонке «Радиус обслуживания» приведены данные по обслуживанию  объектами здравоохранения населения того или иного населенного пункта с учетом проектных мероприятий.

В течение расчетного срока к размещению на территории муниципального района предложены следующие объекты здравоохранения:

Вареговский сельский округ:

ФАП в д.Каюрова;

ФАП в с.Варегово;

Благовещенский сельский округ:

ФАП в д.Борисовское;

Новосельский сельский округ:

ФАП в  д. Гари;

ФАП в  д.Девницы;

ФАП в с. Новое;

ФАП в д.Иванцево;

Марковский сельский округ

ФАП в д. Половинкино;

ФАП в д. Миглино;

ФАП в д.Байково;

ФАП в  д.Варегово;

Большесельский сельский округ

ФАП в д.Уткино

ФАП в с.Дунилово;

станция скорой медицинской помощи на 8 автомобилей в с.Большое Село;

поликлиника на 229 посещений в смену в с.Большое Село.

К реконструкции  в с.Большое Село предложены следующие объекты: дневной стационар с целью выноса поликлиники в новое здание, а так же размещения в здании стационара детской  и женской консультации на 16 посещений в смену каждый  и детское отделение с целью увеличения на 10 коек. Здание женской и детской консультации перепрофилируется в жилое помещение для медицинских работников.

Социальное обеспечение

Схемой территориального планирования на территории муниципального района объекты социального обеспечения к строительству не запланированы, в связи с незначительной потребностью населения.

Объекты культуры и искусства

К концу расчетного срока проектом предусмотрен снос следующих объектов культуры и искусства:

Высоковский сельский округ

д.Высоково-  ветхое здание Высоковского ДК  с библиотекой;

Благовещенский сельский округ

д. Борисовское –  ветхие здания клуба и библиотеки;

д.Новое Гостилово –ветхое здание клуба;

Вареговский сельский округ

с.Варегово- ветхие здания ДК и библиотеки;

с. Шельшедом- ветхие здания клуба и библиотеки.

Расчет потребности населения в объектах культуры и искусства на конец расчетного срока приведен в таблице ниже (Таблица 35).

Таблица 35 Расчет потребности населения в объектах культуры и искусства на конец 2030 года

| Наименование поселения/округа/ населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мсохр. | N | Д[-]/ И[+] | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большесельское сельское поселение | Клубы | 8 | 1750 | 1351 | 399 |  |
|  | Библиотеки | 10 | 98,6 | 36,4 | 62,2 |  |
| Большесельский сельский округ | Клубы | 2 | 600 | 1002 | -402 |  |
|  | Библиотеки | 4 | 49,6 | 27,7 | 21,9 |  |
| с. Большое Село | МУК "Дом культуры Большесельского района" | 1 | 450 | 747 | -297 |  |
|  | Центральная библиотека | 1 | 37,4 | 21,3 | 16 | приспособленное, при ДК |
|  | Детская библиотека им. И.З. Сурикова | 1 |  |  |  | приспособленное, при ЦБ |
|  | МУК "Большесельский историко-художственный музей" | 1 | 1 |  |  | приспособленное |
| с. Дунилово | Дуниловский ДК | 1 | 150 | 165 | -15 | приспособленное |
|  | Дуниловская сельская библиотека | 1 | 8,8 | 4,1 | 4,7 | приспособленное, при ДК |
| с. Никольское | Клубы | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Никольская сельская библиотека | 1 | 3,4 | - | 3,4 | приспособленное, при ПУ |
| д. Сельцо | Клубы | 0 | 0 | 90 | -90 |  |
|  | Библиотеки | 0 | 0 | 2,3 | -2,3 |  |
| Высоковский сельский округ | Клубы | 0 | 0 | 84 | -84 |  |
|  | Библиотеки | 0 | 0 | 2,1 | -2,1 |  |
| д. Высоково | Клубы | 0 | 0 | 84 | -84 |  |
|  | Библиотеки | 0 | 0 | 2,1 | -2,1 |  |
| Марковский сельский округ | Клубы | 2 | 400 | 112 | 288 |  |
|  | Библиотеки | 2 | 20,6 | 2,8 | 12,2 |  |
| д. Байково | Байковский ДК | 1 | 200 | 0 | 0 |  |
|  | Байковская сельская библиотека | 1 | 9,4 | 0 | 0 | приспособленное, при ДК |
| д. Миглино | Миглинский ДК | 1 | 200 | 112 | 88 |  |
|  | Миглинская сельская библиотека | 1 | 11,2 | 2,8 | 8,4 | приспособленное, при ДК |
| Новосельский сельский округ | Клубы | 4 | 750 | 153 | 597 |  |
|  | Библиотеки | 4 | 28,4 | 3,8 | 24,6 |  |
| д. Гари | Гарский клуб | 1 | 150 | 0 | 150 |  |
|  | Гарская сельская библиотека | 1 | 4,5 | 0 | 4,5 | приспособленное, при клубе |
| д. Девницы | Девницкий ДК | 1 | 200 | 0 | 200 |  |
|  | Девницкая сельская библиотека | 1 | 5,5 | 0 | 5,5 | приспособленное, при ДК |
| д. Иванцево | Иванцевский ДК | 1 | 200 | 0 | 200 |  |
|  | Иванцевская сельская библиотека | 1 | 5,8 | 0 | 5,8 | приспособленное, при ДК |
| с. Новое | Новосельский ДК | 1 | 200 | 153 | 47 |  |
|  | Новосельская сельская библиотека | 1 | 12,6 | 3,8 | 8,8 | приспособленное, при ДК |
| Благовещенское сельское поселение | Клубы | 1 | 200 | 191 | 9 |  |
|  | Библиотеки | 1 | 6,1 | 4,8 | 1,3 |  |
| Благовещенский сельский округ | Клубы | 0 | 0 | 191 | -191 |  |
|  | Библиотеки | 0 | 0 | 4,8 | -4,8 |  |
| д. Борисовское | Клубы | 0 | 0 | 124 | -124 | приспособленное |
|  | Библиотеки | 0 | 0 | 3,1 | -3,1 |  |
| д. Новое Гостилово | Клубы | 0 | 0 | 67 | -67 |  |
|  | Библиотеки | 0 | 0 | 1,7 | -1,7 |  |
| Чудиновский сельский округ | Клубы | 1 | 200 | 0 | 200 |  |
|  | Библиотеки | 1 | 6,1 | 0 | 6,1 |  |
| д. Чудиново | Чудиновский клуб | 1 | 200 | 0 | 0 |  |
|  | Чудиновская сельская библиотека | 1 | 6,1 | 0 | 0 | приспособленное, при ДК |
| Вареговское сельское поселение | Клубы | 0 | 0 | 285 | -285 |  |
|  | Библиотеки | 0 | 0 | 7,1 | -7,1 |  |
| Вареговский сельский округ | Клубы | 0 | 0 | 285 | -285 |  |
|  | Библиотеки | 0 | 0 | 7,1 | -7,1 |  |
| с. Варегово | Клубы | 0 | 0 | 285 | -285 | 0 |
|  | Библиотеки | 0 | 0 | 7,1 | -7,1 | приспособленное |
| с. Шельшедом | Клуб | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное |
|  | Библиотеки | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное |
| Итого по району | Клуб | 9 | 1950 | 1827 | 123 |  |
|  | Библиотеки | 11 | 104,7 | 48,3 | 56,4 |  |

Примечание:        -мощность определена методом экспертных оценок. N- нормативная потребность на 2030 г., Д-дефицит, И- излишек, Мсохр.- проектная мощность сохраняемых объектов.

В результате расчетов потребности населения в объектах культуры и искусства, к строительству были предложены следующие объекты:

Большесельский сельский округ

с. Большое Село-клуб на 300 мест;

с. Большое Село районная библиотека;

д. Сельцо – клуб на 90 мест и библиотека на 2,3 тыс. ед. хранения;

Высоковский сельский округ

д. Высоково-клуб на 85 мест и библиотека на 2,1 тыс. ед. хранения;

Благовещенский сельский округ

д. Новое Гостилово- клуб на 70 мест и библиотека на 1,7 тыс. ед. хранения;

д.Борисовское –клуб на 125 мест и библиотека на 3,1 тыс. ед. хранения;

Вареговский сельский округ

с. Варегово-клуб на 285 мест и библиотека на 7,1 тыс. ед. хранения.

К реконструкции предложены следующие объекты культуры и искусства:

Марковский сельский округ

д. Миглино -ветхое здание клуба с уменьшением мощности до 110 мест;

д. Байково -ветхое здание клуба и библиотеки;

Новосельский сельский округ

с. Новое- ветхое здание клуб с уменьшением мощности до 150 мест;

Чудиновский сельский округ

д. Чудиново- ветхое здание клуба и библиотеки.

Физкультурно-спортивные сооружения

Проектом снос физкультурно-спортивных сооружений не предусмотрен.

Расчет потребности населения в объектах физической культуры и спорта на конец расчетного срока приведен в таблице ниже (Таблица 36).

Таблица 36 Расчет потребности населения в объектах физической культуры и спорта на конец 2030 года

| Наименование населенного пункта/округа/ поселения | Наименование объекта | Единицы измерения | Кол-во | Мощность сохраняемых объектов | N | Д[-]/ И[+] | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большесельское сельское поселение | Спортивные залы | кв. м площади пола | 5 | 1062 | 888 | 174 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 13 | 3,00 | 6,40 | -3,4 |  |
|  | ДЮСШ* | кв. м площади пола | 0 | 0 | 103 | -103 |  |
|  | Бассейн* | кв. м зеркала воды | 0 | 0 | 257 | -257 |  |
| Большесельский сельский округ | Спортивные залы | кв. м площади пола | 3 | 738 | 402 | 336 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 6 | 2,15 | 4,35 | -2,20 |  |
|  | ДЮСШ* | кв. м площади пола | 0 | 0 | 103 | -103 | стр-во ДЮСШ на 103 кв. м пл. пола в с.Большое Село |
|  | Бассейн* | кв. м зеркала воды | 0 | 0 | 257 | -257 | стр-во бассейна в с.Большое Село на 255 кв. м зеркала воды |
| д. Андреево | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 га |
| с. Большое Село | Спортивные залы | кв. м площади пола | 3 | 738 |  |  | стр-во ФОК |
|  | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 288 |  |  |  |
|  | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 288 |  |  |  |
|  | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 162 |  |  |  |
|  | Спортивные площадки | га | 3 | 1,32 | 3,20 | -1,88 | стр-во на 1,88 га |
|  | Хоккейный корт | га | 1 | 0,1 |  |  |  |
|  | Футбольное поле | га | 1 | 1,2 |  |  |  |
|  | Волейбольная площадка | га | 1 | 0,02 |  |  |  |
| с. Дунилово | Спортивные площадки | га | 3 | 0,83 | 0,5 | 0,3 |  |
|  | Волейбольная площадка | га | 1 | 0,02 |  |  |  |
|  | Спортивная площадка при школе | га | 1 | 0,01 |  |  |  |
|  | Футбольное поле | га | 1 | 0,8 |  |  |  |
| д. Игрищи | Спортивные площадки | га |  |  | 0,11 | -0,11 | стр-во на 0,11 га |
| д. Колошино | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| д. Михали | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 га |
| с. Никольское | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 га |
| д. Сельцо | Спортивные площадки | га |  |  | 0,27 | -0,27 | стр-во на 0,27 га |
| д.Спирово | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 га |
| д. Уткино | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 га |
| д.Фофаново | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| д. Шамнино | Спортивные площадки | га |  |  | 0,11 | -0,11 | стр-во на 0,11 га |
| Высоковский сельский округ | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 162 | 162 | 0 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 2 | 0,12 | 0,30 | -0,18 |  |
| д.Березино | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 га |
| д. Высоково | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 162 |  |  |  |
|  | Спортивные площадки | га | 2 | 0,12 | 0,25 | -0,13 | стр-во на 0,13 га |
|  | Волейбольная площадка | га | 1 | 0,04 |  |  |  |
|  | Футбольное поле | га | 1 | 0,08 |  |  |  |
| д.Противье | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| Марковский сельский округ | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 162 | 162 | 0 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 3 | 0,60 | 0,59 | 0,01 |  |
| д.Байково | Спортивные площадки | га |  |  | 0,13 | -0,13 | стр-во на 0,13 га |
| с. Бакунино | Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий | га | 1 | 0,1 | - | - |  |
| д. Варегово | Спортивные площадки | га |  |  | 0,04 | -0,04 | стр-во на 0,04 га |
| д. Доронино | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| д. Климатино | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| д. Миглино | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 162 |  |  |  |
|  | Спортивные площадки | га | 2 | 0,50 | 0,33 | 0,17 |  |
|  | Футбольное поле | га | 1 | 0,30 |  |  |  |
|  | Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий | га | 1 | 0,20 |  |  |  |
| д. Половинкино | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| Новосельский сельский округ | Спортивные залы | кв. м площади пола | 0 | 0 | 162 | -162 | стр-во спорт. зала 162 кв. м пл. пола в с.Новое |
|  | Спортивные площадки | га | 2 | 0,13 | 1,16 | -1,03 |  |
| д.Гаврильцево | Спортивные площадки | га |  |  | 0,04 | -0,04 | стр-во на 0,04 га |
| д. Гари | Спортивные площадки | га |  |  | 0,14 | -0,14 | стр-во на 0,14 га |
| д. Девницы | Спортивные площадки | га |  |  | 0,07 | -0,07 | стр-во на 0,07 га |
| д.Дуброво | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 га |
| д. Иванцево | Спортивные площадки | га |  |  | 0,14 | -0,14 | стр-во на 0,14 га |
| д. Калитино | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 га |
| д.Легково | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 га |
| д. Леонтьевское | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 га |
| д. Матренино | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| д.Медведково | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| с. Новое | Спортивные площадки | га | 2 | 0,13 | 0,46 | -0,33 | стр-во на 0,33 га |
|  | Волейбольная площадка | га | 1 | 0,03 |  |  |  |
|  | Футбольное поле | га | 1 | 0,1 |  |  |  |
| д.Плескание | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| д. Ромашино | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| д. Самарино | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| д. Тузлыки | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| д. Устье | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| с. Фроловское | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 га |
| Благовещенское сельское поселение | Спортивные залы | кв. м площади пола | 2 | 419 | 324 | 95 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 2 | 0,07 | 0,92 | -0,85 |  |
| Благовещенский сельский округ | Спортивные залы | кв. м площади пола | 2 | 419 | 162 | 257 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 2 | 0,07 | 0,82 | -0,75 |  |
| д.Абашево | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 га |
| с. Благовещенье | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 131 |  |  |  |
|  | Спортивные площадки | га | 2 | 0,07 | 0,03 | 0,04 |  |
|  | Площадка для мини-футбола | га | 1 | 0,05 |  |  |  |
|  | Волейбольная площадка | га | 1 | 0,02 |  |  |  |
| д. Борисовское | Спортивные площадки | га |  |  | 0,37 | -0,37 | стр-во на 0,37 га |
| д. Будаково | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| д. Каплино | Спортивные площадки | га |  |  | 0,07 | -0,07 | стр-во на 0,07 га |
| д.Климово | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 |
| д. Кузьминское | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| д. Никитинское около д.Кузьминское | Спортивные площадки | га |  |  | 0,03 | -0,03 | стр-во на 0,03 га |
| д. Новое Гостилово | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 288 |  |  |  |
|  | Спортивные площадки | га |  |  | 0,20 | -0,20 | стр-во на 0,20 га |
| д. Пуслищево | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 га |
| Чудиновский сельский округ | Спортивные залы | кв. м площади пола | 0 | 0 | 162 | -162 | стр-во спорт. зала 162 кв. м площади пола в д. Чудиново |
|  | Спортивные площадки | га | 0 | 0 | 0,10 | -0,10 |  |
| д. Лыткино | Спортивные площадки | га |  |  | 0,05 | -0,05 | стр-во на 0,05 га |
| д. Чудиново | Спортивные площадки | га |  |  | 0,05 | -0,05 | стр-во на 0,05 га |
| Вареговское сельское поселение | Спортивные залы | кв. м площади пола | 2 | 760 | 162 | 598 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 5 | 1,53 | 1,11 | 0,42 |  |
| Вареговский сельский округ | Спортивные залы | кв. м площади пола | 2 | 760 | 162 | 598 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 5 | 1,53 | 1,11 | 0,42 |  |
| с. Варегово | Спортивные залы | кв. м площади пола | 2 | 760 |  |  |  |
|  | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 600 |  |  |  |
|  | Спортивные залы | кв. м площади пола | 1 | 160 |  |  |  |
|  | Спортивные площадки | га | 5 | 1,53 | 0,86 | 0,68 |  |
|  | Хоккейный корт | га | 1 | 0,20 |  |  |  |
|  | Футбольное поле | га | 1 | 1,20 |  |  |  |
|  | Баскетбольная площадка | га | 1 | 0,06 |  |  |  |
|  | Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий | га | 1 | 0,04 |  |  |  |
|  | Волейбольная площадка | га | 1 | 0,03 |  |  |  |
| д. Каюрово | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 га |
| д. Лесное Варегово | Спортивные площадки | га |  |  | 0,02 | -0,02 | стр-во на 0,02 га |
| д. Старое Варегово | Спортивные площадки | га |  |  | 0,04 | -0,04 | стр-во на 0,04 га |
| с. Шельшедом | Спортивные площадки |  |  |  | 0,17 | -0,17 | стр-во на 0,17 га |
| Итого по району | Спортивные залы | кв. м площади пола | 9 | 2241 | 1374 | 867 |  |
|  | Спортивные площадки | га | 20 | 4,60 | 8,43 | -3,83 |  |
|  | ДЮСШ | кв. м площади пола | 0 | 0 | 103 | -103 |  |
|  | Бассейн | кв. м зеркала воды | 0 | 0 | 257 | -257 |  |

Примечание:        -мощность определена методом экспертных оценок. N- нормативная потребность на 2030 г., Д-дефицит, И- излишек, Мсохр.- проектная мощность сохраняемых объектов.

К строительству проектом предусмотрены следующие физкультурно-спортивные сооружения:

Физкультурно-оздровительный комплекс с бассейном на 255 кв. м зеркал воды и детской юношеской школой на 103 кв. м площади пола в с.Большое Село;

спортивный зал на 162 кв. м площади пола в с.Новое;

спортивный зал на 162 кв. м площади пола в д.Чудиново;

спортивные площадки суммарной мощностью 5,14 га.

Объекты пожарной безопасности

Снос объектов пожарной безопасности проектом не предусмотрен. Расчет населения в пожарных депо на конец 2030 года представлен в таблице Таблица 37.

Таблица 37 Расчет потребности населения в объектах пожарной безопасности на конец 2030 года, автомобиль

| Местоположение | Наименование объекта | Мощность | Обслуживаемая численность проектная | N | Д[-]/И[+] | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт |  |  |  |  |
| с. Большое Село, Большесельский с.о. | Пожарная Часть - 37 ГУ ЯО ОПС №5 (г. Углич) | 4 | 4 | 5022 | 1/6 | 0/-2 | обслуживает населенные пункты своего сельского округа |
| д. Новое Гостилово Благовещенский с.о. | Пожарное депо | 0 | 0 | 1284 | 1/2 | -1/-2 | обслуживает населенные пункты своего сельского округа и Чудиновского с.о. |
| с. Новое Новосельский с.о. | Пожарное депо | 0 | 0 | 1447 | 1/2 | -1/-2 | обслуживает населенные пункты своего сельского округа |
| д. Высоково Высоковский с.о. | Пожарное депо | 0 | 0 | 400 | 1/2 | -1/-2 | обслуживает населенные пункты своего сельского округа |
| с. Варегово Вареговское с.о. | Пожарное депо | 0 | 0 | 1351 | 1/2 | -1/-2 | обслуживает населенные пункты своего сельского округа |
| д. Миглино Марковское с.о. | Пожарное депо | 0 | 0 | 773 | 1/2 | -1/-2 | обслуживает населенные пункты своего сельского округа |

Примечание: N- нормативная потребность на 2030 г., Д-дефицит, И- излишек.

Проектом к строительству предложено 5 пожарных депо по 2 автомобиля каждый:  д. Новое Гостилово (Благовещенский сельский округ), с.Новое (Новосельский сельский округ), д.Высоково (Высоковский сельский округ), с.Варегово (Вареговский сельский округ и д.Миглино (Марковский сельский округ). Предполагается, что  пожарные депо будут обслуживать населенные пункты своего сельского округа. Чудиновский сельский округ будет обслуживать близлежащее  (проходит по радиусу доступности-20 минутная доступность при средне скорости 50км/ч) пожарное депо Благовещенского сельского округа.

В связи с тем, что в с. Большое Село мощность действующих объектов не покрывает потребность населения в пожарных автомобилях, проектом предложено расширить автомобильный парк данного учреждения.

## Объекты туристической сферы

Рекреационная привлекательность муниципального района формируется сочетанием относительно благоприятного климата, наличием памятников истории и культуры, высокий природно-рекреационный потенциал муниципального района, сильные культурные традиции, близость к областному центру г. Ярославль, городам, входящим в состав «Золотого кольца» России – все это создает определенные предпосылки для развития туризма в Большесельском муниципальном районе.

В муниципальном районе имеются предпосылки для развития  следующих видов внутреннего туризма:

круглогодичная и сезонная рекреация;

агротуризм;

экологический;

культурно-познавательный (в том числе этнографический);

спортивный;

любительский промысел.

Круглогодичная и сезонная рекреация

Для организации длительного отдыха населения необходимо выделение и обустройство рекреационных зон. Рекреационная зона – это прилегающие леса, побережья рек, озер, сами водоемы  к территории оздоровительных учреждений, то есть места визуального (эстетического) отдыха. Проектом предусмотрено размещение баз отдыха в д.Борисовское  (Благовещенский сельский округ), в д.Девницы (Новосельский сельский округ), в д. Чудиново (Чудиновский сельский округ) и в д. Медведково (Новосельский сельский округ).

Культурно-познавательный туризм предполагает организацию экскурсионных маршрутов к определенным объектам, имеющим историческую или культурную ценность,  для этого следует создать экспозиции, обеспечить транспортной доступностью, организовать питание и отдых для туристов.

Предусматривается объединение МУ Большесельский историко-художественный музей с МУ «Шереметев Центр» в один музейно-выставочный комплекс, что позволит увеличит масштабность проводимых мероприятий, а также количество предоставляемых услуг. В дальнейшем планируется в д.Маслятино (Благовещенский сельский округ) развить туристический бренд «Географический центр Ярославской области».

Спортивный  туризм

В условиях возрастающей напряженности жизни, ухудшения экологии, снижения естественного иммунитета человека все большее значение приобретает высокий оздоровительный потенциал природной среды, который позволяет создать целостную систему взаимодействия человека с природой, позволяющую комплексно решать задачи оздоровления населения, сохранения природы, оптимального сочетания будничной жизни с активным отдыхом. Спортивный туризм включает в себя создание на базе рекреационных земель системы спортивно-оздоровительных центров, экостадионов, турлагерей, приютов, систему туристских клубов, которые будут организовывать конные и пешие маршруты, спуски на плотах и байдарках по рекам и другие спортивно-оздоровительные мероприятия.

Любительский промысел

Муниципальный район является привлекательным для охотников и рыболовов. Здесь водится  огромное количество животных. Так же на территории муниципального района протекают многочисленные реки, речушки, богата территория и озерами. Водные просторы дают приют десяткам видов рыб, что в свою очередь позволяет организовать туристические маршруты по рекам, в которых  любители рыбалки смогут попробовать свои силы.

Экологический туризм

Экологический туризм - путешествия, совершаемые с целью экологического воспитания и образования туристов. Однако современность требует вкладывать в  это понятие более широкий смысл, не ограничиваясь целями экологического просвещения. По этой причине посещение музеев природы, заказников и заповедников практически всегда приравнивают к форме экологического туризма. Главной ценностью экологических ресурсов является природная естественность. Именно она притягивает туристов из городов, где люди постоянно ощущают отрицательное воздействие загрязненных воздуха и воды, шума и социальных конфликтов. Потребляя экологические ресурсы, отдыхающие получают оздоровительный и познавательный эффект. На территории муниципального района  водится большое количество ценных промысловых животные и птиц. Так же богат  его растительный мир, на территории произрастает много редких и исчезающих видов растений,  занесенных в Красную книгу, и  большое количество лечебных трав.

Агротуризм

Агротуризм предполагает  отдых в сельской местности (в деревнях, в удобных крестьянских домах). Туристы некоторое время ведут сельский образ жизни, знакомятся с местной культурой и местными обычаями, принимают участие в традиционном сельском труде. Разновидностью агротуризма является совмещение работы с отдыхом, когда в обмен на участие в сельскохозяйственных работах часть дня турист получает жилье и питание, без платежей денег между двумя сторонами.

## Транспортное обслуживание

### Железнодорожный транспорт

Для увеличения пропускной способности участка Ярославль - Сонково Северной железной дороги, согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р) предусмотрено строительство дополнительных (вторых) главных путей, в том числе реконструкция 2 железнодорожных мостов, расположенных на территории Большесельского муниципального района (1 очередь). Протяженность реконструируемого участка Северной железной дороги в границах Большесельского муниципального района составляет 7,8 км.

Все не затронутые реконструкцией железные дороги и объекты железнодорожного транспорта сохраняются.

### Автомобильный транспорт

В целях совершенствования транспортной инфраструктуры Большесельского муниципального района в соответствии со Схемой территориального планирования Ярославской области предусмотрено:

реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ярославль - Углич по нормам III категории, в том числе реконструкция 2 мостов (1 очередь); протяженность реконструируемого участка в границах Большесельского района составляет 43,5 км;

организация выхода на Борисоглебский и Угличский муниципальные районы через д. Щукино, в том числе:

реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Большое Село - Волыново - Щукино на участке от д. Аферово до д. Щукино по нормам IV категории с устройством дорожной одежды капитального типа, в том числе реконструкция 2 мостов (1 очередь); протяженность реконструируемого участка составляет 8,5 км;

строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в продолжении автомобильной дороги Большое Село - Волыново - Щукино до границы с Борисоглебским и Угличским муниципальными районами по нормам IV категории с устройством дорожной одежды капитального типа (1 очередь); протяженность предложенного к строительству участка составляет 1,5 км;

организация дополнительного выхода на Рыбинский муниципальный район через с. Дунилово, в том числе:

реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Большое Село - Рыбинск" - Михеево на участке от примыкания к автомобильной дороге Рыбинск - Большое Село до южной границы д. Михеево по нормам IV категории с устройством дорожной одежды капитального типа (1 очередь); протяженность реконструируемого участка составляет 0,5 км;

строительство автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения, соединяющей д. Михеево и с. Дунилово,  по нормам IV категории с устройством дорожной одежды капитального типа (расчетный срок); протяженность предложенного к строительству участка составляет 5,8 км.

Согласно Областной целевой программе развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Ярославской области от 24 декабря 2008 г. № 708-п, по состоянию на 23 декабря 2010 г.) предусмотрено:

строительство автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Подъезд к с. Варегово по нормам V категории с устройством дорожной одежды капитального типа (1 очередь); протяженность предложенной к строительству дороги составляет 0,7 км;

строительство автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Подъезд к с. Шельшедом по нормам V категории с устройством дорожной одежды капитального типа (1 очередь); протяженность предложенной к строительству дороги составляет 1,0 км.

Объекты транспортной инфраструктуры регионального и межмуниципального значения, не затронутые строительством и реконструкцией, сохраняются.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов по состоянию на 29.12.2010 г.) к вопросам местного значения муниципального района относятся:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

Для обеспечения круглогодичной автодорожной связи всех населенных пунктов Большесельского муниципального района с внешним миром, а так же для организации подъездов к кладбищам, полигонам твердых бытовых отходов, скотомогильникам схемой территориального планирования предлагается строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории (1 очередь). Общая протяженность этих дорог составляет 101,9 км, в том числе: дороги с капитальным типом дорожной одежды - 0,8 км, дороги с переходным типом дорожной одежды - 101,1 км.

Для вывода высокоинтенсивных транзитных транспортных потоков, по направлению Ярославль – Углич, из жилой застройки с. Большое Село, схемой территориально планирования предлагается строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Обход с. Большое Село по нормам III категории (1 очередь), с устройством дорожной одежды капитального типа; протяженность предложенной к строительству дороги составляет 7,3 км.

С целью обеспечения всего населения Большесельского муниципального района общественным пассажирским транспортом схемой территориального планирования предлагается организация дополнительных маршрутов общественного транспорта, общей протяженностью 215 км (1 очередь).

Сведения по населенным пунктам Большесельского муниципального района, обеспечиваемым круглогодичной автодорожной связью и общественным пассажирским транспортом, представлены ниже (Таблица 38).

Таблица 38 Сведения по населенным пунктам Большесельского муниципального района, обеспечиваемым круглогодичной автодорожной связью и общественным пассажирским транспортом

| № п/п | Наименование населенного пункта | Проектная численность жителей, чел. | Предлагаемое мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обеспечение автодорожной связью | организация автобусного маршрута |
| Большесельское сельское поселение |
| Большесельский сельский округ |
| 1 | д. Бабуково | 2 | Да | Да |
| 2 | д. Большое Скрылево | 5 | Да | Нет |
| 3 | д. Борисово | 3 | Да | Да |
| 4 | д. Васенино | 30 | Нет | Да |
| 5 | д. Васино | 5 | Да | Да |
| 6 | д. Ваулино | 19 | Да | Нет |
| 7 | д. Ветрово | 1 | Да | Нет |
| 8 | д. Гаврильцево | 1 | Да | Нет |
| 9 | д. Гартово | 5 | Да | Нет |
| 10 | д. Глоднево | 7 | Да | Нет |
| 11 | д. Горки | 12 | Да | Нет |
| 12 | д. Деревни | 10 | Да | Нет |
| 13 | д. Заручье | 3 | Да | Да |
| 14 | д. Игрищи | 122 | Нет | Да |
| 15 | д. Кулыново | 19 | Да | Нет |
| 16 | д. Максимово | 1 | Да | Да |
| 17 | д. Малое Скрылево | 1 | Да | Нет |
| 18 | д. Михали | 20 | Да | Да |
| 19 | д. Поповская | 2 | Нет | Да |
| 20 | д. Прибылово | 16 | Да | Да |
| 21 | д. Прокшино | 1 | Да | Нет |
| 22 | д. Серковская | 11 | Нет | Да |
| 23 | д. Совкино (Ближнее) | 15 | Да | Нет |
| 24 | д. Совкино (Дальнее) | 1 | Да | Нет |
| 25 | д. Спирово | 20 | Да | Да |
| 26 | д. Стрябково | 1 | Да | Да |
| 27 | д. Труфимская | 3 | Да | Да |
| 28 | д. Тупайцево | 1 | Да | Да |
| 29 | д. Тяжино | 1 | Нет | Да |
| 30 | д. Ушаково | 1 | Да | Да |
| 31 | д. Федорково | 5 | Да | Нет |
| 32 | д. Фофаново | 34 | Нет | Да |
| 33 | д. Шушкицы | 4 | Да | Да |
| Высоковский сельский округ |
| 34 | д. Антоново | 3 | Да | Да |
| 35 | д. Афанасово | 1 | Да | Да |
| 36 | д. Баскачи | 7 | Да | Нет |
| 37 | д. Березино | 20 | Да | Нет |
| 38 | д. Козлово | 6 | Да | Да |
| 39 | д. Малечкино | 3 | Да | Да |
| 40 | д. Мишенино | 1 | Да | Да |
| 41 | д. Мошнино | 3 | Да | Нет |
| 42 | с. Николо-Молокша | 5 | Да | Да |
| 43 | д. Пустынь | 1 | Да | Да |
| 44 | д. Симоново | 8 | Да | Да |
| 45 | д. Щукино | 5 | Да | Да |
| Марковский сельский округ |
| 46 | д. Алексеево | 4 | Да | Нет |
| 47 | д. Борщевка | 18 | Нет | Да |
| 48 | д. Волково | 1 | Да | Да |
| 49 | д. Доронино | 30 | Да | Да |
| 50 | д. Дягилевка | 13 | Нет | Да |
| 51 | д. Жиряки | 3 | Да | Да |
| 52 | д. Ивановское | 1 | Да | Да |
| 53 | д. Климатино | 30 | Нет | Да |
| 54 | д. Кулиги | 1 | Нет | Да |
| 55 | д. Марково | 5 | Да | Да |
| 56 | д. Нестерково | 3 | Да | Нет |
| 57 | д. Никифорцево | 7 | Да | Да |
| 58 | д. Новоселки | 7 | Да | Да |
| 59 | д. Подольское | 4 | Нет | Да |
| 60 | д. Половинкино | 30 | Да | Да |
| 61 | д. Фалюково | 2 | Да | Да |
| 62 | д. Федорково | 18 | Да | Да |
| 63 | д. Федотово | 2 | Да | Да |
| 64 | д. Филипцево | 7 | Да | Да |
| 65 | д. Ченцы | 1 | Да | Да |
| 66 | д. Чудиново | 2 | Да | Да |
| 67 | д. Якимково | 7 | Нет | Да |
| Новосельский сельский округ |
| 68 | д. Ботвино | 5 | Да | Нет |
| 69 | д. Ваньково | 2 | Да | Да |
| 70 | д. Дерягино | 11 | Нет | Да |
| 71 | д. Дор | 15 | Да | Да |
| 72 | д. Дуброво | 20 | Да | Нет |
| 73 | д. Загарье | 6 | Да | Нет |
| 74 | д. Зайково | 4 | Да | Нет |
| 75 | д. Зверево | 1 | Нет | Да |
| 76 | д. Калитино | 26 | Да | Нет |
| 77 | д. Легково | 20 | Нет | Да |
| 78 | д. Леонтьевское | 20 | Да | Нет |
| 79 | д. Лучкино | 1 | Да | Да |
| 80 | д. Лыткино | 2 | Да | Да |
| 81 | д. Малинки | 11 | Да | Нет |
| 82 | д. Матренино | 30 | Да | Нет |
| 83 | д. Медведково | 30 | Да | Да |
| 84 | д. Минтихи | 5 | Да | Да |
| 85 | д. Никаново | 2 | Да | Да |
| 86 | д. Никулино | 12 | Да | Да |
| 87 | д. Павлово | 6 | Нет | Да |
| 88 | д. Плескание | 30 | Да | Да |
| 89 | д. Погорелки | 1 | Да | Да |
| 90 | д. Путалово | 3 | Да | Да |
| 91 | д. Ромашино | 30 | Да | Да |
| 92 | д. Русилово | 2 | Да | Нет |
| 93 | д. Самарино | 30 | Да | Да |
| 94 | д. Степанцево | 3 | Да | Нет |
| 95 | д. Телятово | 2 | Да | Да |
| 96 | д. Терехово | 15 | Нет | Да |
| 97 | д. Тешелово | 12 | Да | Нет |
| 98 | д. Токарево | 2 | Да | Да |
| 99 | д. Тузлыки | 30 | Нет | Да |
| 100 | д. Устье | 30 | Да | Да |
| 101 | д. Фроловское | 20 | Нет | Да |
| 102 | д. Чаброво | 1 | Да | Да |
| Благовещенское сельское поселение |
| Благовещенский сельский округ |
| 103 | д. Абашево | 24 | Нет | Да |
| 104 | д. Акулинино | 5 | Нет | Да |
| 105 | д. Андреевское | 6 | Нет | Да |
| 106 | д. Большое Лопатино | 15 | Нет | Да |
| 107 | д. Большое Муравьево | 19 | Да | Да |
| 108 | д. Будаково | 34 | Да | Да |
| 109 | д. Вандышево | 6 | Да | Да |
| 110 | д. Ваулово | 2 | Да | Да |
| 111 | д. Карповское | 3 | Да | Нет |
| 112 | д. Климово | 21 | Да | Да |
| 113 | д. Кондратово | 2 | Да | Да |
| 114 | д. Лутошкино | 1 | Да | Нет |
| 115 | д. Маслятино | 5 | Да | Да |
| 116 | д. Нестерово | 11 | Да | Нет |
| 117 | д. Никитинское, около д. Кузьминское | 30 | Да | Да |
| 118 | д. Парушкино | 1 | Да | Да |
| 119 | д. Пуслищево | 22 | Да | Да |
| 120 | д. Савинское | 7 | Да | Да |
| 121 | д. Синьково | 1 | Да | Да |
| 122 | д. Старково | 3 | Да | Да |
| 123 | д. Ступино | 3 | Нет | Да |
| 124 | д. Тиханово | 5 | Нет | Да |
| 125 | д. Чумжино | 2 | Да | Да |
| 126 | д. Шарапово | 5 | Нет | Да |
| 127 | д. Ширяево | 1 | Да | Да |
| Чудиновский сельский округ |
| 128 | д. Анкудимово | 1 | Да | Нет |
| 129 | д. Ваганово | 2 | Нет | Да |
| 130 | д. Вакулово | 10 | Да | Нет |
| 131 | д. Власово | 2 | Да | Нет |
| 132 | д. Демидово | 17 | Да | Нет |
| 133 | с. Елохово | 19 | Да | Нет |
| 134 | д. Ивановское | 2 | Да | Да |
| 135 | д. Митенино | 1 | Да | Да |
| 136 | д. Петровское | 2 | Нет | Да |
| 137 | д. Стрельниково | 4 | Да | Нет |
| 138 | д. Угленское | 6 | Да | Да |
| 139 | д. Шишелово | 10 | Да | Нет |
| Вареговское сельское поселение |
| Вареговский сельский округ |
| 140 | д. Афанасово | 12 | Да | Нет |
| 141 | д. Большое Сайгатово | 5 | Да | Да |
| 142 | д. Борславлево | 3 | Да | Да |
| 143 | д. Ваньково | 1 | Да | Да |
| 144 | ст. Ваулово | 17 | Нет | Да |
| 145 | д. Елизарово | 13 | Нет | Да |
| 146 | д. Есипово | 5 | Нет | Да |
| 147 | д. Жикшино | 3 | Да | Да |
| 148 | д. Кадино | 2 | Да | Да |
| 149 | д. Лесное Варегово | 25 | Нет | Да |
| 150 | д. Лягичино | 1 | Да | Да |
| 151 | д. Марьино | 4 | Да | Да |
| 152 | д. Мешково | 10 | Да | Нет |
| 153 | д. Митино | 5 | Да | Да |
| 154 | д. Михальцево | 2 | Да | Да |
| 155 | д. Муравьево | 19 | Да | Да |
| 156 | д. Першино | 4 | Да | Нет |
| 157 | д. Пронино | 2 | Нет | Да |
| 158 | д. Рублево | 4 | Да | Нет |
| 159 | д. Слугинское | 3 | Нет | Да |
| 160 | д. Старое Варегово | 40 | Нет | Да |

Примечание. Если мероприятие не предлагается, это означает, что населенный пункт обеспечен сохраняемой автодорожной связью или автобусным маршрутом.

Для обеспечения легкового автотранспорта объектами дорожного сервиса схемой территориального планирования на расчетный срок предлагается строительство трех комплексов, включающих автозаправочные станции (мощность каждой станции - 6 топливо-раздаточных колонок), станции технического обслуживания (мощность каждой станции - 4 поста)  и автомойки (мощность каждой автомойки - 2 поста). Размещение комплексов предусмотрено на следующих примыканиях: примыкание подъезда к д. Соколино к автомобильной дороге Ярославль - Углич, примыкание подъезда к д. Бурдуково к автомобильной дороге Ярославль - Углич и примыкание подъезда к д. Стрельниково к автомобильной дороге Рыбинск - Большое Село.

Кроме того, схемой территориального планирования на расчетный срок предлагается строительство комплекса, состоящего из мотеля, автозаправочной станции (мощность – 4 топливо-раздаточные колонки) и станции технического обслуживания (мощность – 1 пост). Размещение объектов предусмотрено в месте примыкания автомобильной дороги "Ярославль - Углич" - Васенино – Митино к автомобильной дороге Ярославль – Углич.

Для повышения качества транспортных услуг схемой территориального планирования предлагается строительство транспортно-логистического комплекса возле северной границы с. Варегово на стыке железнодорожного и автомобильного транспорта (расчетный срок).

Объекты транспортной инфраструктуры местного значения, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

## Инженерное обеспечение

### Газоснабжение.

Раздел выполнен с учетом требований Региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области (далее – РНГП Ярославской области), СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы актуализированная редакция».

Применение газа в котельных и жилой застройке в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов муниципального района, а также бытовые условия жизни и населения.

Развитие системы газоснабжения муниципального района предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого давления.

Схемой газоснабжения Большесельского района, разработанной ОАО "Промгаз" предусматривается строительство межпоселковых газопроводов.

Схемой территориального планирования Большесельского района Ярославской области (далее - схема территориального планирования) предусматривается газификация 76 населенных пунктов. Общее количество газифицированных населенных пунктов на расчетный срок составит 77. Уровень газификации природным газом в целом по муниципальному району составит около 85%.

Газификация населенных пунктов с низкой численностью населения, удаленных от распределительных газопроводов, не предусматривается.

В населенных пунктах муниципального района предусмотрены следующие направления использования газа:

в качестве топлива на источниках централизованного теплоснабжения (котельных);

на пищеприготовление - для жилой застройки;

на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для индивидуальной жилой застройки;

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для объектов общественно-деловой застройки.

В схеме территориального планирования принят укрупненный показатель потребления газа на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³), при наличии централизованного горячего водоснабжения,  равный 120 м³/год.

Прогноз газопотребления жилищно-коммунальной сферой муниципального района на расчетный срок приведен ниже.

Таблица 39 Расчет газопотребления  жилищно-коммунальной сферы

| № п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Численность населения на расчетный срок, чел | Расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на пищепри- готовление | на ГВС и отопление | суммарный |
| 1 | Вареговское сельское поселение | 1217 | 146040 | 1204750 | 1350790 |
| 2 | Благовещенское сельское поселение | 1013 | 121560 | 1002750 | 1124310 |
| 3 | Большесельское сельсое поселение | 6820 | 818400 | 676250 | 1494650 |
| Итого по Большесельскому району | 9050 | 1086000 | 2883750 | 3969750 |

Годовой расход газа в Большесельском муниципальном районе в целях пищеприготовления составит 1,1 млн. м3/год.  Годовое газопотребление на нужды  отопления и горячего водоснабжения (ГВС) 2,3 млн. м3/год. Общее годовое газопотребление составит 3,97 млн. м3/год.

На территории Большесельского муниципального района для развития системы газораспределения предусмотрены мероприятия по строительству сетей и объектов газоснабжения:

- Установка пунктов газорегуляторных блочных (ПГБ) для понижения категории газопроводов с 1-а (1,2 МПа) до 1 (0,6 МПа):

- ПГБ №1 (д.Спирово Большесельское сельское поселение);

- ПГБ №2 (с.Новое Большесельское сельское поселение);

- ПГБ №3 (д.Сельцо Большесельское сельское поселение);

- ПГБ №4 (д.Большое Скрылево Большесельское сельское поселение);

- ПГБ №5 (д.Борисовское Благовещенское сельское поселение).

Строительство газопроводов высокого давления 1-а категории (1,2 МПа) :

- с.Новое Село (Большесельское сельское поселение)- ПГБ №1 (Большесельское сельское поселение)-ПГБ№2 (Большесельское сельское поселение) диаметром  219 мм протяженностью 10,8 км. с отводом на:

д.Васенино (Большесельское сельское поселение) диаметром  108 мм протяженностью 0,9 км;

д.Совкино (Большесельское сельское поселение) -д.Дунилово (Большесельское сельское поселение)- диаметром 108  мм протяженностью 2,5 км;

с.Новое Село (Большесельское сельское поселение)- ПГБ №3 (Большесельское сельское поселение) диаметром  159 мм протяженностью 0,4  км;

- с.Новое Село (Большесельское сельское поселение)- с.Нкольское (Большесельское сельское поселение)- д.Большое Скрылево (Большесельское сельское поселение)-ПГБ №4 (д.Большое Скрылево)- ПГБ №5 (Благовещенское сельское поселение) диаметром  159 мм протяженностью  12,2 км с отводом на:

- д.Ваулино (Большесельское сельское поселение) диаметром 108  мм протяженностью 0,5 км;

д.Малое Скрылево (Большесельское сельское поселение)диаметром   108 мм протяженностью 0,6 км;

д.Большое Лопатино (Благовещенское сельское поселение) диаметром   108 мм протяженностью 2,4 км;

Строительство газопроводов высокого давления 1 категории (1,2 МПа):

- ПГБ №2-д.Калитино (Большесельское сельское поселение)- с.Гари (Большесельское сельское поселение)диаметром 110 мм протяженностью 8,4 км с отводом на:

- ПГБ №2-д.Гаврильцево(Большесельское сельское поселение)-д.Иванцево(Большесельское сельское поселение) диаметром 110 мм протяженностью 9,2 км;

- ПГБ  №2- д.Девници(Большесельское сельское поселение) -д. Зайково(Большесельское сельское поселение)  – д. Леонтьевское(Большесельское сельское поселение)  –д. Чаново(Большесельское сельское поселение)  –д. Дуброво-д. Алексино(Большесельское сельское поселение) -д. Малинки(Большесельское сельское поселение) -д. Девницы(Большесельское сельское поселение) -д.  Дерягино(Большесельское сельское поселение)  -д. Зверево(Большесельское сельское поселение) -д.  Терехово(Большесельское сельское поселение) -д.  Дор(Большесельское сельское поселение) -д.  Плескание(Большесельское сельское поселение) -д.  Тузлыки(Большесельское сельское поселение)  -д.Медведково(Большесельское сельское поселение)  диаметром 110 мм протяженностью 15,2 км с отводом на:

- д.Устье(Большесельское сельское поселение) диаметром 110 мм протяженностью 1,1 км

- ПГБ №1-д.Противье(Большесельское сельское поселение)-д.Всоково(Большесельское сельское поселение) диаметром 110 мм протяженностью 17,3 км с отводами на:

- д.Прибылово(Большесельское сельское поселение) диаметром 110 мм протяженностью 0,2 км;

д.Серковская (Большесельское сельское поселение)диаметром 110 мм протяженностью 1,4 км;

д.Игрищи(Большесельское сельское поселение)-д.Фофаново(Большесельское сельское поселение) диаметром 110 мм протяженностью 3,2 км;

д.Байково (Большесельское сельское поселение) диаметром 110 мм протяженностью 2,7 км;

д.Колошино (Большесельское сельское поселение) диаметром 110 мм протяженностью 0,5 км;

д.Бекечиво(Большесельское сельское поселение) диаметром 110 мм протяженностью 0,8 км;

д.Тяжино (Большесельское сельское поселение)диаметром 110 мм протяженностью 1 км;

- ПГБ №3-д.Сельцо(Большесельское сельское поселение)-д.Миглино(Большесельское сельское поселение)-д.Миглино(Большесельское сельское поселение) 110 мм протяженностью 12,4 км с отводом на:

- д.Уткино(Большесельское сельское поселение) диаметром 110 мм протяженностью 0,5 км;

д.Ивановское (Большесельское сельское поселение)диаметром 110 мм протяженностью 3,9 км;

- ПГБ №4-д.Новое Гостилово (Благовещенское сельское поселение)-д.Чудиново(Благовещенское сельское поселение)-с.Елохово (Благовещенское сельское поселение) диаметром 110 мм протяженностью 17,5 км с отводом на:

- д.Будаково(Благовещенское сельское поселение) диаметром 110 мм протяженностью 0,6 км;

д.Власово(Благовещенское сельское поселение) диаметром 110 мм протяженностью 0,5 км;

д.Лыткино (Благовещенское сельское поселение)диаметром 110 мм протяженностью 0,7 км;

д.Ваганово (Благовещенское сельское поселение)диаметром 110 мм протяженностью 1,7 км;

- ПГБ №5-д.Кузьминоское(Благовещенское сельское поселение)-с.Шельшедом (Вареговское сельское поселение)-д.Каюрово (Вареговское сельское поселение) диаметром 110 мм протяженностью 24,2 км с отводом на:

- д.Борисовское (Благовещенское сельское поселение)диаметром 110 мм протяженностью 0,6 км;

д.Савинское (Благовещенское сельское поселение)диаметром 110 мм протяженностью 3,8 км;

д.Каплино (Благовещенское сельское поселение)диаметром 110 мм протяженностью 2,2 км;

д.Большое Муравьево (Благовещенское сельское поселение)диаметром 110 мм протяженностью 1 км;

с.Варегово (Вареговское сельское поселение)диаметром 110 мм протяженностью 1 км;

д.Большое Сайгатово(Вареговское сельское поселение)- д.Михальцево(Вареговское сельское поселение) диаметром 110 мм протяженностью 5,2 км;

д.Каюрово (Вареговское сельское поселение)диаметром 110 мм протяженностью 0,4 км;

Основные технические решения по объектам газификации будут скоррективаны по результатам проектно-изыскательных работ.

Проектные газопроводы проложить подземно, материал газопроводов – сталь, полиэтилен.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен следующий перечень объектов местного значения уровня муниципального района, предусмотренных к размещению.

газопроводы высокого давления общей протяженностью 158 км;

пункты редуцирования газа- 5 объектов.

### Нефте-  и продуктопроводы

Строительство новых нефтепроводов и продуктопроводов на территории Большесельского муниципального района не предусматривается.

### Электроснабжение

Схемой территориального планирования муниципального образования Большесельского района Ярославской области предусматриваются мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения района, сформированные c учетом:

Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2010-2016 годы, утвержденных приказом Минэнерго России от 15.07.2010 №333;

Схемы территориального планирования Ярославской области до 2026 года.

Схемой территориального планирования Большесельского района на расчетный срок предлагается выполнить:

строительство линии электропередачи 35 кВ "ПС Клементьево - ПС Новое Село" (ПС Клементьево расположена на территории Угличского района Ярославской области). Данное мероприятие позволит повысить надежность системы электроснабжения Большесельского района в целом;

В связи с выработкой нормативного срока службы основного электрооборудования подстанций и электрических сетей на расчетный срок предлагается выполнить:

реконструкция понизительной подстанции 35/10 кВ "Большое Село";

реконструкция понизительной подстанции ПС 35/10/6 кВ "Варегово" с ликвидацией оборудования номиналом 6 кВ и последующим переводом линий 6 кВ на номинал 10 кВ;

реконструкция ВЛ 35 кВ "ПС Лом - ПС Большое Село";

реконструкцию сетей электроснабжения Большесельского района классом напряжения 10 кВ, по мере их физического износа при необходимости.

реконструкцию трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ при необходимости.

Общая протяжённость предусмотренных к строительству линий электропередачи номиналом 35 кВ в границах Большесельского района составит:

ЛЭП 35 кВ – 7,5 км.

Общая протяжённость предусмотренных к строительству линий электропередачи номиналом 35 кВ в границах Большесельского района составит:

ЛЭП 35 кВ – 24 км.

Марку и сечение провода линий электропередачи уточнить на стадии рабочего проектирования.

Выполнение энергоснабжающими организациями вышеуказанных мероприятий должно быть обеспечено решением ряда вопросов, находящихся в компетенции органов местного самоуправления — своевременный отвод земельных участков под объекты электроснабжения, разработка генеральных схем развития системы электроснабжения в границах муниципальных образований.

Прогноз потребления электрической энергии жилищно-коммунальной сферы  в муниципальных образованиях Большесельского района выполнен ниже (Таблица 40).

Таблица 40 Прогноз потребления электрической энергии  жилищно-коммунальной сферы

| Статус, наименование муниципального образования | 2011г. | 2030г. |
| --- | --- | --- |
|  | Числен- ность, чел | Часовое потреб-ление электро- энергии (тыс.кВт*ч) | Годовое потребле- ние электро-энергии (млн.кВт*ч/год) | Числен-ность, чел | Часовое потреб-ление электро- энергии (тыс.кВт*ч) | Годовое потребление электро-энергии (млн.кВт*ч/год) |
| Большесельское сельское поселение | 7425 | 950 | 4,6 | 7642 | 1360 | 6,7 |
| Благовещенское сельское поселение | 1331 | 950 | 0,8 | 1284 | 1360 | 1,1 |
| Вареговское сельское поселение | 1411 | 950 | 0,8 | 1351 | 1360 | 1,2 |
| ИТОГО: | 10167 | 950 | 6,3 | 10227 | 1360 | 9 |

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к реконструкции, определен перечень объектов местного значения уровня муниципального района:

понизительные подстанции напряжением 35 кВ - 2 объекта.

воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ, общей протяженностью 7,5 км.

Для надежного функционирования распределительных сетей и объектов 10, 0,4 кВ, а так же, для бесперебойного обеспечения электрической энергией потребителей, необходимо реализовать предложения специалистов Большесельского РЭС по перспективному развитию системы электроснабжения Большесельского района (согласно исх. № ЯР/Р-18-15-15 от 03.03.2011 г.):

выполнить реконструкцию ВЛ 10 кВ фид. 3-7 ПС 35/10 кВ "Большое Село", общей протяженностью - 16 км. При реконструкции осуществить подвеску изолированного провода и установку двух реклоузеров на связи фидеров.

выполнить реконструкцию ВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ "Большое Село" по лесным участкам с заменой неизолированного провода на изолированный, общей протяженностью- (с опоры №1 до опоры №116) - 9 км, и (с опоры №184 по №293) - 10,5 км.

выполнить реконструкцию ВЛ 10 кВ фид. 134 ПС 35/10 кВ "Новое Село" по лесным участкам с заменой неизолированного провода на изолированный, общей протяженностью - 15,6 км, на связи с ф. 4 ПС 35/10 кВ "Большое Село" выполнить замену существующих ячеек КРН-10 кВ на реклоузеры 3 единицы.

выполнить реконструкцию ВЛ 10 кВ фид. 6 ПС 35/10 кВ "Большое Село" по лесным участкам с заменой неизолированного провода на изолированный, общей протяженностью - (с опоры №1 до опоры №137) - 11 км, и отпайку до КТП №63 д. Половинкино, протяженностью - (с опоры №1 до опоры №137) - 7,2 км, при реконструкции предусмотреть замену ячейки КРН на реклоузер.

выполнить реконструкцию ВЛ 10 кВ фид. №1 ПС 35/10 кВ "Большое Село"с заменой неизолированного провода на изолированный, протяженностью (с опоры №1 до опоры №146) - 12 км. На связи фид. 1 ПС 35/10 кВ "Большое Село" с фид. 4 ПС 110/35/10 кВ "Лом", при реконструкции предусмотреть замену ячейки КРН на реклоузер.

выполнить строительство связующей ВЛ 10 кВ между фид. 130,131,135 ПС 35/10 кВ "Новое Село", в с. Новое Село - 4 км. При строительстве использовать самонесущий изолированный провод (СИП), и предусмотреть замену четырёх КТП на КТП проходного типа.

выполнить строительство связующей ВЛ 10 кВ между фид. 131-135 ПС 35/10 кВ "Новое Село", в д. Погорелки - д. Павлово - 10 км.

выполнить реконструкцию ЗТПП-630 "Школьная 1" ВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 35/10 кВ "Большое Село". Предусмотреть расширение ЗТПП для установки второго силового трансформатора и второй секции шин 10 кВ.

Выполнить реконструкцию ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированного провода на изолированный по следующим населенным пунктам:

д. Байково -3,6 км, от КТПП-250 "Байково ДК", КТП-160 "Байково ферма" ВЛ 10 кВ ф. 5 ПС 35/10 кВ "Большое Село";

д. Миглино - 3,8 км, от КТПП -2х400 "Миглино деревня", ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Большое Село.

д. Борисовское - 3,5 км от КТПП - 2х400 "Борисовское новые дома", КТП-160  "Борисовское детский сад" ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 "Лом".

с. Новое Село - 7,5 км от КТПП 100/63 "Доз", КТП-250 "Лестничество" ВЛ-10 кВ фид. 135 ПС 35/10 кВ Новое Село, КТП 250/63 "Новое Село д/сад", КТП-160 "Новое Село магазин" ВЛ-10 кВ фид. 131 ПС 35/10 кВ Новое Село. КТП-400 "АВМ" ВЛ-10 кВ фид. 130 ПС 35/10 кВ Новое Село.

д. Гари -2,7 км от КТП-250/160 "гари жилой сектор" ВЛ-10 кВ фид. 131 ПС 35/10 кВ Новое Село.

д. Девницы - 24 км от КТП 250/160 "Девницы деревня", КТП-160 "Девницы мастерские" ВЛ-10 кВ фид. 135 Новое Село.

д. Гостилово - 3,3 км от КТП-100 "Гостилово столовая", КТПП-250 "Гостилово котельная" ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ "Лом".

д. Лыткино - 2,5 км от КТП-250 "Лыткино" ВЛ-10 кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Большое Село.

Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по следующим фидерам 10 кВ:

выполнить реконструкцию ВЛ-0,22 кВ д. Борисцево, проводом СИП, общей протяженностью - 0,5 км, с переключением потребителей вышеуказанного населенного пункта от КТП-63 "Чижово" ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС35/10/6 кВ "Варегово" на собственную КТП-25 (1 шт.) и строительство ВЛ-10 кВ 0,1 км СЖД.

ВЛ 10 кВ фид. 135 ПС 35/10 кВ Новое Село д. Устье от КТП - 25/40 "Дор" выполнить реконструкцию ВЛ-0,22 кВ общей протяженностью 0,25 км, с переводом потребителей на собственную КТП-25 кВА, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,4 км.

КТПП-400 "Комплекс" ВЛ-10 кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Большое Село, выполнить реконструкцию, с заменой дефектной КТПП-400, на КТП-250. На ВЛ-0,4 кВ ф.1,2,3,4 осуществить замену деревянных опор на железобетонные - 23 опоры, и неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП 2-А) общей протяженностью 0,76 км.

выполнить реконструкцию ВЛ - 0,4 кВ в п. Дунилово протяженностью 8,2 км, проектом предусмотреть установку дополнительной КТП для разукрупнения фидеров 0,4 кВ.

выполнить реконструкцию ВЛ-10 кВ  ф.101 ПС 35/10/6 кВ "Варегово" в 15 населенных пунктах общей протяженностью 20,5 км, с заменой ТП 10/0,4 кВ - 10 объектов.

выполнить реконструкцию ВЛ-10 кВ ф.102 ПС 35/10/6 кВ "Варегово" в 4 населенных пунктах общей протяженностью 4,7 км, с заменой ТП 10/0,4 кВ - 4 объекта.

выполнить реконструкцию ВЛ-10 кВ ф.103 ПС 35/10/6 кВ "Варегово" в 6 населенных пунктах, с заменой ТП 10/0,4 кВ - 5 объектов.

### Связь и информатизация.

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 №Пр-212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения.

С учетом Стратегии развития, проектом предлагается расширение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, требований РНГП Ярославской  области, схемой территориального планирования предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Большесельского муниципального района должны являться:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осуществлять в соответствии с принятой Концепцией развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 - 2015 г. (одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700-р).

По анализу существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети, схемой территориального планирования предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи в каждом населенном пункте района. Реконструкция и строительство новых объектов и сетей связи предлагаются в течение срока реализации схемы территориального планирования, по причине физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Схемой территориального планирования предусмотрена реконструкция существующих автоматических телефонных станций (АТС). Емкость сети телефонной связи общего пользования в схеме территориального планирования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей. Требуемая номерная емкость, составит 4111 абонентских номеров.  Необходимая номерная емкость определена по существующей схеме подключения потребителей и указана ниже (Таблица 41).

Таблица 41 Емкость сети телефонной связи общего пользования муниципального района

| № | Населенный пункт | Численность, чел. | Монтированная емкость станции в т.ч. таксофоны и абоненты ISDN |
| --- | --- | --- | --- |
| Большесельский муниципальный район |
| 1 | Вареговское сельское поселение | 1351 | 540 |
| 2 | Благовещенское сельское поселение | 1284 | 514 |
| 3 | Большесельское сельсое поселение | 7642 | 3057 |
|  | Итого | 1027 | 4111 |

Схемой территориального планирования предлагается дальнейшее развитие телефонной сети общего пользования на основе технологий NGN, при условии сохранения оборудования существующих автоматических телефонных станций до их морального и физического устаревания.

Основное отличие сетей на основе технологий NGN от традиционных сетей в том, что вся информация, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие. Это сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг, и непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Сети NGN базируются на интернет технологиях, включающих в себя IP протокол и технологию MPLS.

Преимуществом технологий NGN являются:

совместимость с международными стандартами;

предоставление современных высокоскоростных сервисов (VoIP, VPN, VOD, Internet и д.р.);

высокоскоростные многоточечные соединения (1 Мбит/с — 1 Гбит/с);

стабильность, надежность и безопасность;

поддержка традиционных сетевых технологий (ATM, FR, Ethernet и д.р.).

Развитие телефонной сети общего доступа планируется реализовать на однотипном оборудовании в виде современных автоматических телефонных станций и организации межстанционной связи с использованием волоконно-оптических линий.

Телефонизацию удаленных и небольших населенных пунктов предлагается реализовать на базе сотовой связи.

Существующие  4 вышки связи сохраняются, поскольку они в полной мере удовлетворяют потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи.

Таким образом, для развития системы связи  схемой территориального планирования предусматриваются следующие мероприятия:

реконструкция автоматических телефонных станций в количестве 15 объектов, связанная с заменой оборудования и расширением номерной емкости;

строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи общей протяженностью 148 км.

### Водоснабжение.

Для сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения Большесельского муниципального района  необходимо обеспечение района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Для хозяйственно-питьевых целей схемой территориального планирования района  в первую очередь рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения населения Большесельского муниципального района  качественной питьевой водой в достаточном количестве схемой территориального планирования  района  предлагаются следующие мероприятия:

реконструкция существующих водозаборных сооружений;

реконструкция  водопроводных очистных сооружений (ВОС)  в д. Дунилово – 1 объект;

выполнение гидрогеологической разведки для уточнения возможности строительства водозаборных сооружений в городских и сельских поселениях района;

строительство водозаборных сооружений в городских и сельских поселениях района;

строительство ВОС в сельских поселениях района – 13 объектов;

организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

реконструкция водопроводных сетей по мере их  морального и физического износа;

внедрение энергосберегающих технологий и снижение норм водопотребления.

Расчетные ориентировочные объёмы водопотребления муниципального района, местоположение и ориентировочная производительность проектируемых и реконструируемых водопроводных очистных сооружений приведены ниже (Таблица 42).

Таблица 42 Расчетные ориентировочные объёмы водопотребления муниципального района и производительности водопроводных очистных сооружений.

| Наименование сельского округа | Численность населения на 2030, чел. | Ориентировочное водопотребление м³ /сут. | Местоположение водопроводных очистных сооружений (ВОС) | Ориентировочная производительность ВОС, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенское сельское поселение |
| Благовещенский сельский округ | 1041 | 392,88 | ВОС - д. Борисовское ВОС - д. Новое Гостилово | 1проект-285 1проект-220 |
| Чудиновский сельский округ | 243 | 91,71 | - | - |
| Вареговское сельское поселение |
| Вареговский сельский округ | 1351 | 509,87 | ВОС - с. Варегово ВОС - с. Шельшедом | 1проект-400 1проект-80 |
| Большесельское сельское поселение |
| Большесельский сельский округ | 5022 | 1895,30 | ВОС - с. Большое Село ВОС - с. Дунилово ВОС - Деревня Сельцо | 1проект-1580 1реконструкция-210 1проект-110 |
| Высоковский сельский округ | 400 | 150,96 | ВОС - д. Высоково | 1проект-155 |
| Новосельский сельский округ | 1447 | 546,10 | ВОС - д. Гари ВОС - д. Иванцево ВОС - д. Девницы ВОС - с. Новое | 1проект-75 1проект-85 1проект-130 1проект-260 |
| Марковский сельский округ | 773 | 291,73 | ВОС - д. Байково ВОС - д. Миглино | 1проект-80 1проект-235 |
| Итого: | 10277 | 3878,5 | - | 11проект 1реконструкция |

Нагрузки на проектируемые и реконструируемые ВОС приняты с учётом ориентировочной зоны обслуживания, включая ближайшие населенные пункты с водоснабжением на привозной воде.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения в населенных пунктах  Большесельского муниципального района определено в соответствии с п. 2.1. СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и принято укрупнённо, исходя из нормы - 230 л/сут. на одного жителя.

Производительность ВОС и места их расположения необходимо уточнить после проведения проектно-изыскательских работ.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня муниципального района, предусмотренных к размещению:

водопроводные очистные сооружения – 12 объектов.

### Теплоснабжение.

Тепловые нагрузки жилой застройки без учета потребления промышленностью и общественно-деловой застройки по каждому сельскому поселению Большесельского муниципального района определенны ориентировочно на основании данных прогноза численности населения района на 2030 год (Таблица 43 ).

Таблица 43  Расчетные тепловые нагрузки Большесельского муниципального района.

| Сельское поселениея | Численность населения | Ориентировочная площадь жилого фонда, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Сумма |
| Газифицированные населенные пункты |
| Сельское поселение Большесельское | 7642 | 229260 | 15,115 | 3,007 | 18,121 |
| Сельское поселение Вареговское | 1167 | 35010 | 2,308 | 0,459 | 2,767 |
| Сельское поселение Благовещенское | 883 | 26490 | 1,746 | 0,347 | 2,094 |
| Всего по населенным пунктам |
| Сельское поселение Большесельское | 8728 | 261840 | 17,263 | 3,434 | 20,697 |
| Сельское поселение Вареговское | 1351 | 40530 | 2,672 | 0,532 | 3,204 |
| Сельское поселение Благовещенское | 1284 | 38520 | 2,540 | 0,505 | 3,045 |

С обеспечением поселений района природным газом котельные, действующие на твёрдом и жидком топливе необходимо переводить на природный газ. Предусмотреть возможность работы на природном газе теплоисточников планируемые к строительству.

Теплоснабжение мелких населенных пунктов будут децентрализованное, от индивидуальных источников тепла.

В системах распределения тепла рекомендуется замена ветхих тепловых сетей, применение современных теплоизоляционных материалов, использование энергосберегающих технологий и оборудование промышленных и коммунально-бытовых потребителей приборами учета тепла.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды, рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей района могут стать солнечные водонагреватели, геотермальные источники и тепловые насосы. Однако, для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

### Водоотведение.

Основными направлениями работ по улучшению экологической обстановки в Большесельском муниципальном районе являются:

реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в сельских поселениях района – 4 объекта;

строительство КОС в сельских поселениях района – 4 объекта;

реконструкция канализационных сетей и объектов водоотведения по мере их  морального и физического износа.

Реализация намеченных мероприятий позволит достигнуть улучшения экологической обстановки, а также повысить комфортность проживания населения Большесельского муниципального района в результате снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Расчетные ориентировочные объёмы водоотведения муниципального района, местоположение и ориентировочная производительность проектируемых и реконструируемых канализационных очистных сооружений приведены ниже (Таблица 44).

Таблица 44 Ориентировочные объёмы водоотведения и производительность канализационных очистных  сооружений.

| Наименование сельского округа | Численность населения на 2030, чел. | Ориентировочное водоотведение м³/сут. | Местоположение канализационных очистных сооружений (КОС) | Ориентировочная производительность КОС, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенское сельское поселение |
| Благовещенский сельский округ | 1041 | 330,42 | КОС - д. Борисовское | 1проект-220 |
| Чудиновский сельский округ | 243 | 64,27 | КОС - д. Чудиново | 1проект-180 |
| Вареговское сельское поселение |
| Вареговский сельский округ | 1351 | 428,81 | КОС - с. Варегово | 1реконструкция -450 |
| Большесельское сельское поселение |
| Большесельский сельский округ | 5022 | 1593,98 | КОС - с. Большое Село КОС - с. Дунилово | 1реконструкция -1420 1реконструкция -180 |
| Высоковский сельский округ | 400 | 126,96 | КОС - д. Высоково | 1проект-130 |
| Новосельский сельский округ | 1447 | 459,28 | КОС - с. Новое | 1проект-480 |
| Марковский сельский округ | 773 | 245,35 | КОС - д. Миглино | 1реконструкция -270 |
| Итого: | 10277 | 3261,92 | - | 4проект 4реконструкция |

Нагрузки на проектируемые и реконструируемые КОС приняты с учётом ориентировочной зоны обслуживания, включая ближайшие населенные пункты с водоснабжением на привозной воде.

Удельное водоотведение бытовых сточных вод принято равным  удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Производительность КОС и места расположения необходимо уточнить после проведения проектно-изыскательских работ.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня муниципального района, предусмотренных к размещению:

канализационные очистные сооружения – 8 объектов.

## Охрана окружающей среды

### Зоны с особыми условиями использования

Целью политики органов местного самоуправления Большесельского муниципального района в области охраны окружающей среды и природных ресурсов должно стать улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Основными средствами направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке градостроительной документации является установление проектных границ зон с особыми условиями использования территории, определение мест размещения объектов капитального строительства природоохранного назначения.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории района.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории района схемой территориального планирования определены следующие виды зон с особыми условиями использования:

санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

водоохранные зоны.

### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

В качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление  санитарно-защитных зон.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями п. 2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны объектов, находящихся на территории Большесельского муниципального района, устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  и РНГП Ярославской области.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, расположенных на территории Большесельского муниципального района представлены ниже.

Таблица 45 Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных на территории Большесельского муниципального района (вне границ населённых пунктов)

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие по переработке природного газа в сжиженный (планируемое к застройке) | 1000 |
|  | ОАО "Большесельский льнозавод" | 500 |
|  | Скотомогильник | 500 |
|  | Асфальто-бетонный завод | 500 |
|  | Полигон ТБО "Николаевское" | 500 |
|  | Предприятие по производству пакетированных торфяных смесей | 300 |
|  | Предприятие по выпуску строительных материалов | 300 |
|  | ГРС "Большое село" | 300 |
|  | Деревообрабатывающее предприятие | 300 |
|  | Птицефабрика | 300 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 150,100 |
|  | Цех по сборке узлов и агрегатов | 100 |
|  | Песчаный карьер | 100 |
|  | Карьер по добыче глины | 100 |
|  | ООО "Большесельская ПМК" | 100 |
|  | Автозаправочная станция | 100 |
|  | Транспортно-логистический комплекс | 100 |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Кладбище закрытое | 50 |
|  | Кладбище действующее, проектируемое | 50 |
|  | ООО "Большесельский молочный завод" | 50 |
|  | База материально-технического обеспечения транспортного строительства государственного предприятия "Яртехтранс" | 50 |
|  | Сольбаза ГП "Автодор" | 50 |
|  | Молочно-товарная ферма | 50 |
|  | Свинотоварная ферма ПСК "Родина" (30 голов) | 50 |
|  | Зерносушильный комплекс ООО "ВолАгро" | 50 |
|  | Станция технического обслуживания | 50 |
|  | Автомойка | 50 |

### Водоохранные зоны

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района. Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года. В настоящее время на территории района нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. Для определения границ ВЗ водных объектов, с целью установления на местности границ ВЗ и границ ПЗП специальными информационными знаками, рекомендуется разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранной зоны  рек, ручьев, каналов, озер и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

Для рек и ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны озер с акваторией более 0,5 квадратного километра (озеро Дуниловское), устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина водоохранной зоны р.Юхоть и р.Черемуха установлена в размере 200 м, р.Свинцовка, р.Койка, р.Молокша - в размере 100 м,  от малых рек и ручьев- в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы рек, ручьев и озер установлена в размере 50 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется согласно "Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов ", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории ВЗ и ПЗП является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

### Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории Большесельского муниципального района представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, по  территории района проходят линии электропередачи напряжением 35 кВ.

Охранные зоны для линий электропередачи напряжением 35 кВ устанавливаются в размере 15 метров согласно  «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160 и РНГП Ярославской области.

Расстояние  по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления 0,6 МПа и 1,2 МПа до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 и 10 метров соответственно согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и РНГП Ярославской области.

Для   отдельно стоящих  газорегуляторных  пунктов устанавливаются охранные зоны  в  виде территории,  ограниченной замкнутой линией,  проведенной на расстоянии 10 метров от  границ  этих  объектов в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878.

Санитарно-защитные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 300 метров в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны от газораспределительных станций устанавливаются в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границы территорий указанных объектов на  100 м  во все стороны в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9.

Санитарно-защитные зоны от канализационных очистных сооружений с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях мощностью 450,180,1420,480,220,130,180,270 м3/сут устанавливается в размере 150,100,150,150,150,100,100,150 м соответственно согласно с п.7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По территории района проходят магистральные газопроводы высокого давления и нефтепроводы. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. № 9, и составляют 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

Минимальные санитарные разрывы от магистральных газопроводов высокого давления установлены в размере 100 метров, от нефтепровода и нефтепродуктопровода - в размере 100, 150, 200 метров в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По территории района проходит автомобильная дорога  III категории. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не менее: до жилой застройки - 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м в соответствии с РНГП Ярославской области.

По территории района проходит железная дорога. Санитарно-защитная зона железной дороги устанавливается в размере 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений;

для понизительных подстанций (электроподстанций) размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности, которые устанавливаются в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в 50 м, для артезианских скважин- 30 м.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна Большесельского муниципального района обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. В целях сокращения суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными и передвижными источниками выделения предлагается:

проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

отбор проб и выполнение анализов на источниках выбросов предприятий промышленного производства при осуществлении государственного контроля в сфере охраны окружающей среды на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории Большесельского района;

внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех стационарных источниках выделения загрязняющих веществ, использование высококачественных видов топлива на котельных, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог района (доведение технического уровня существующих автомобильных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к крупным населенным пунктам);

комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных предельно-допустимых выбросов (ПДВ);

### Мероприятия по охране водной среды

Для улучшения экологического состояния водных объектов на территории района предусматривается:

разработка проектов по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов района;

разработка эффективных мер по предупреждению аварийных ситуаций на промышленных предприятиях, залповых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и устранению их последствий;

выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с природоохранным законодательством;

очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;

благоустройство и расчистка русел рек и озер;

обваловка территорий животноводческих  ферм, оборудование их системой сбора и очистки сточных вод;

увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений;

внедрение технологии использования стоков от животноводческих ферм, после специальной обработки, для орошения;

организация контроля уровня загрязнения грунтовых вод;

внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания;

проведение мониторинговых исследований рек и озер, расположенных на территории Большесельского района;

Запрещается ввод в эксплуатацию:

хозяйственных и других объектов, в том числе, фильтрующих накопителей, захоронений отходов, свалок, не оборудованных устройствами, очистными сооружениями, предотвращающими загрязнение, засорение, истощение водных объектов и вредное воздействие вод;

водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных устройств и устройств, обеспечивающих учет забираемых и сбрасываемых вод;

животноводческих ферм и других производственных комплексов, не имеющих очистных сооружений и организованных санитарно-защитных зон;

водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод, без оборудования их водорегулирующими устройствами, водоучитывающими приборами;

водозаборных и иных гидротехнических сооружений без установления зон санитарной охраны и создания пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов;

сооружений и устройств для транспортирования и хранения нефтяных, химических и других продуктов без оборудования их средствами для предотвращения загрязнения водных объектов и контрольно-измерительной аппаратурой для обнаружения утечки указанных продуктов.

При эксплуатации хозяйственных и других объектов запрещается:

осуществлять сброс в водные объекты неочищенных и необезвреженных в соответствии с установленными нормативами сточных вод;

осуществлять сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации, или содержащих возбудителей инфекционных заболеваний.

Применение ядохимикатов и других химических средств допускается только в случае, если это не повлияет на состояние водных объектов и водных биоресурсов.

Захоронение и сброс радиоактивных и токсичных веществ (материалов) в водные объекты запрещается.

Сброс сточных вод, содержащих токсичные вещества (материалы), в водные объекты допускается только после их очистки в установленном порядке.

На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещение захоронений отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

Орошение земель сточными водами, если это влияет или может повлиять на состояние подземных водных объектов, запрещается.

При геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, недропользователи обязаны не допускать загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

### Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов различного назначения;

складировании и захоронении бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

В целях сохранения и повышения плодородия почв в процессе их эксплуатации необходимо проведение следующих основных мероприятий:

организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным   изменением почвенного покрова и принятия соответствующих мер по его охране;

обработка почв на высоком агротехническом уровне;

введение севооборотов с научно-обоснованным чередованием сельскохозяйственных культур;

внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей, а также при разработке карьеров полезных ископаемых;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

усиление контроля за использованием земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований.

Для предотвращения эрозионных процессов рекомендуется комплекс следующих противоэрозионных мероприятий:

агротехнические - система обработки почв;

лесомелиоративные, направленные на сохранение древесной растительности,  имеющей полезащитное или водорегулирующее значение.

### Мероприятия по санитарной очистке

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест. Назрела необходимость последовательно перейти к организации строительства объектов обезвреживания отходов с частичной переработкой основных видов отходов (древесина, пищевые отходы, резина, металлы).

Политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. При такой постановке задачи одним из важнейших элементов является селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Основные принципы обращения с отходами:

использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях сокращения образования отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья;

развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья;

минимизация образования отходов и снижение степени их опасности при первичной обработке;

внедрение современных малоотходных и безотходных технологий в процессе производства;

селективный сбор отходов;

приоритет переработки отходов перед их захоронением.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к  полномочиям органов местного самоуправления муниципального  района в области обращения с отходами относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

С целью создания экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с ТБО на территории разработана программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Большесельского муниципального района» на 2011-2014 годы, утвержденная Постановлением администрации Большесельского муниципального района от 13.11.2010   №1331.

Программой предполагается  решение следующих задач:

разработка территориальной схемы обращения с ТБО;

модернизация инфраструктуры обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО;

создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТБО;

Достижение целей и выполнение поставленных задач позволит сделать территорию Большесельского района свободной от несанкционированных свалок, обеспечить комфортное проживание населения, обеспечить более высокую привлекательность как в социальном, так и в экономическом плане.

Полигоны ТБО

Схемой территориального планирования предлагается проведение следующих мероприятий по решению проблемы образования и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) на территории Большесельского муниципального района:

проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов на строящийся полигон ТБО "Николаевское" (включая уличный смет);

разработка генеральной схемы очистки  территории муниципального района;

ликвидация и рекультивация территории свалки ТБО "Николаевкое";

строительство полигона ТБО "Николаевское" в соответствии с Областной целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области на 2011 - 2014 годы», утвержденной  Постановлением Правительства Ярославской области от 4 октября 2010 г. № 738-п и в соответствии с программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Большесельского муниципального района» на 2011-2014 годы, утвержденной Постановлением администрации Большесельского муниципального района от 13.11.2010   №1331;

мониторинговые исследования компонентов окружающей среды в зоне влияния территории по захоронению и переработке отходов;

создание мусоросортировочной станции на базе нового полигона ТБО «Николаевское»;

организация санитарно-защитных зон от объектов по захоронению отходов.

Полигон ТБО как комплекс сооружений, предназначенных для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности для окружающей природной среды  при эксплуатации полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков.

Защита среды от загрязнения в зоне потенциального влияния полигона должна быть решена как комплекс мероприятий, создающих изоляционный слой в основании полигона и предусматривающих минимизацию объемов образования фильтрата полигона за счет поэтапного освоения территории и устройства водозащитного покрытия по внешним откосам и поверхности отходов.

Проектирование и эксплуатация полигона ТБО должна осуществляться в соответствии с требованиями:

СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденные  Главный государственный санитарный врачом Российской Федерации, первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко от 30 мая 2001 года;

"Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 2 ноября 1996 года;

П.6.4. РНГП Ярославской области.

Норма накопления отходов на территории Большесельского муниципального района принимается в соответствии с данными Территориального отдела УФС Роспотребнадзора в Угличском МР Ярославской области (письмо №20 от 10.03.2011 г.) и составляет 1,54 куб.м/год на одного человека.

Размер участка складирования принимается в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и РНГП Ярославской области и составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов.

Информация об объемах образующихся отходов, площади земельных участков для захоронения ТБО  представлена ниже (Таблица 46) .

Таблица 46

| № | Название муниципального образования | Численность населения, конец 2030 года | Объем ТБО к концу расчетного срока при средней плотности отходов равной 200кг/м3, м3 | Площадь земельного участка для захоронения ТБО, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большесельское сельское поселение | 7642 | 235373,6 | 1,9 |
| 2 | Благовещенское сельское поселение | 1284 | 39547,2 | 0,3 |
| 3 | Вареговское сельское поселение | 1351 | 41610,8 | 0,3 |
| Итого по Большесельскому району | 10 277 | 316531,6 | 2,5 |

Скотомогильники

В настоящее время на территории Большесельского муниципального района действуют 11 скотомогильников, имеющие положительно санитарно-эпидемиологическое заключение на эксплуатацию. Утилизация биологических отходов осуществляется методом сжигания.

Сбор и утилизацию биологических отходов необходимо осуществлять в соответствии с "Ветеринарно - санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М.Авиловым от 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469.

Согласно с "Ветеринарно - санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов"  биологическими отходами являются:

трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

абортированные и мертворожденные плоды;

ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно - санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо и рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации.

Сжигание биологических отходов должно проводиться под контролем ветеринарного специалиста, в специальных печах или земляных траншеях (ямах) до образования негорючего неорганического остатка.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны ТБО для захоронения.

Биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями:

сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, чумы крупного рогатого скота, чумы верблюдов, бешенства, туляремии, столбняка, злокачественного отека, катаральной лихорадки крупного рогатого скота и овец, африканской чумы свиней, ботулизма, сапа, эпизоотического лимфангоита, мелиоидоза (ложного сапа), миксоматоза, геморрагической болезни кроликов, чумы птиц, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках;

энцефалопатии, скрепи, аденоматоза, висна - маэди, перерабатывают на мясокостную муку (в случае невозможности переработки они подлежат сжиганию);

болезней, ранее не регистрировавшихся на территории России, сжигают.

Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м.

Схемой территориального планирования предлагается сохранить 11 существующих скотомогильников на территории района, отвечающих санитарным нормам и требованиям. На расчетный срок размещение дополнительных объектов по захоронению и утилизации биологических отходов не требуется.

Медицинские отходы

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных и  санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

Особая гигиеническая значимость медицинских отходов заключается в том, что в их составе кроме микробиологических и токсических составляющих могут присутствовать самые разнообразные вредные примеси, включая неиспользованные лекарственные средства, радиоактивные и полимерные материалы.

В настоящее время в районе не создана единая система сбора, сортировки, маркировки, транспортировки, захоронения и утилизации отходов объектов здравоохранения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Данная схема разрабатывается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 и утверждается руководителем организации.

Для снижения негативного влияния отходов ЛПУ, а также в целях урегулирования отношений, возникающих между организациями в процессе сбора, транспортировки, уничтожения данного вида отходов необходимо:

провести инвентаризацию образующихся отходов, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, иметь документальное подтверждение вывоза и обезвреживания отходов в установленных местах;

приобретение и установка оборудования для термического обезвреживания медицинских отходов;

На первую очередь необходимо строительство установки (муфельной печи) для обезвреживания медицинских отходов. Схемой территориального планирования предлагается строительство данной установки в центральной районной больнице в с. Большое Село.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, подвижной состав железных дорог, плавучие средства, авиационная техника, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки, осадок очистных сооружений оборотного водоснабжения транспортных предприятий.

С целью снижения вредного воздействия отходов, образующихся при эксплуатации автотранспорта, на экологическую обстановку в районе необходимо принять ряд мер, в том числе:

проработать с промышленными предприятиями района возможность создания на их базе технологических линий по переработке транспортных отходов;

выделить площадки для временного хранения и сортировки отходов потребления транспортных средств;

создать специализированное предприятие или возложить на имеющиеся предприятия функции по обращению с отходами потребления транспортных средств;

разработать специальную подпрограмму по обращению с отходами потребления транспортных средств.

Производственные отходы

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Размещение и обезвреживание отходов производства и потребление должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления".

Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.

Допускается временное складирование отходов производства и потребления, которые на современном уровне развития научно-технического прогресса не могут быть утилизированы на предприятиях.

Временное хранение отходов на производственной территории предназначается:

для селективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов;

для использования отходов в последующем технологическом процессе с целью обезвреживания (нейтрализации), частичной или полной переработки и утилизации на вспомогательных производствах.

Малоопасные (IV класса) отходы могут складироваться как на территории основного предприятия, так и за его пределами в виде специально спланированных отвалов и хранилищ.

Производственные отходы 1-3 классов опасности должны храниться в специально отведенных местах; отходы составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы, подлежат утилизации по отдельной схеме.

Предприятия, на которых образуются отходы, должны производить периодически инвентаризацию и классификацию отходов, согласовывать материалы с органами охраны природы, вести систематический контроль за токсичностью образующихся отходов. Предприятия должны иметь проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

По данным территориального отдела УФС Роспотребнадзора (письмо №20 от 10.03.2011 г.) на территории Большесельского муниципального района  промышленных отходов, кроме отходов от строительных материалов не образуется.

### Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

Материальные  объекты  культурного  наследия,  представленные  памятниками истории  и  культуры,  испытывают  воздействие  многочисленных  факторов  риска естественного  (подтопления паводковыми водами, сильные ветры, ураганы,  засухи и повышенная  пожароопасность, другие стихийные  бедствия)  и  антропогенного (загрязнения  воздушного  бассейна,  загрязнения  территории  памятников  промышленными  и  бытовыми  отходами,  транспортная  вибрация,  подтопление  грунтовыми  и техногенными  водами,  подмыв  и  разрушение  берегов,  оползни)  происхождения, действующих порознь или  в  различных  сочетаниях.

В Большесельском муниципальном районе большинство памятников истории и культуры подвергаются постоянному или временному воздействию факторов риска естественного и  антропогенного происхождения.

Государственная охрана объектов культурного наследия Большесельского муниципального района регулируется Законом Ярославской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации на территории Ярославской области» от 5 июня 2008 года №25-з и Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

В целях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном Правительством Ярославской области, разрабатываются, формируются и реализуются областные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации» для сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства.

В соответствии с п. 5.5.2.4. РНГП Ярославской области для обеспечения устойчивости архитектурных комплексов, отдельных памятников и других объектов культурного наследия следует устанавливать подземные охранные зоны, для которых определяются ограничения вторжений в подземное пространство, режимы строительства, производства разведочного бурения, водопонижения, эксплуатации сооружений и инженерных сетей.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон должны утверждаться на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения постановлением Администрации Ярославской области по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - постановлением Администрации Ярославской области по согласованию с областным органом охраны объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности выявленных объектов культурного наследия до утверждения границ зон охраны объектов культурного наследия, областной орган охраны объектов культурного наследия вправе устанавливать временные границы зон охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном Правительством Ярославской области. Во временных границах зон охраны объектов культурного наследия (выявленных объектов культурного наследия) действуют ограничения, установленные Федеральным законодательством для зон охраны объектов культурного наследия.

Временные границы зон охраны объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия утверждаются областным органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с действующим законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

В соответствии с письмом № 828 от 01.03.2011 г. от Департамента культуры Ярославской области на территории Большесельского муниципального района нет утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия являются:

заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;

разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

проведение археологических разведок разрушающихся памятников;

организация охранно-спасательных археологических работ;

организация системы мониторинга объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, хозяйственных работ на территории памятника и (или) ансамбля, не нарушающих их и не создающих угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения, согласовываются:

1) в отношении объектов культурного наследия регионального значения (выявленных объектов культурного наследия) и их территорий - с областным органом охраны объектов культурного наследия;

2) в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и их территорий - с органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, на территории которых находятся данные объекты культурного наследия.

В соответствии с п. 5.5.2.15. РНГП Ярославской области при реконструкции в исторических зонах сельских поселений режим реконструкции должен определяться с учетом:

сохранения общего характера застройки;

сохранения видовых коридоров на главные ансамбли и памятники поселений;

отказа от применения архитектурных форм, не свойственных исторической традиции данного места;

использования, как правило, традиционных материалов;

соблюдения предельно допустимой для данной зоны сельского поселений высоты для реконструируемых или вновь строящихся взамен выбывших зданий;

размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен утраченных зданий, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее застройки;

новое строительство в этой среде должно производиться только по проектам, согласованным в установленном порядке.

### Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения регулирует Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

На территории Большесельского муниципального района расположены  памятники природы и государственные природные заказники.

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

В целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут быть созданы охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Размеры охранных зон не нормируются, а выделяются в каждом конкретном случае исходя из целей обеспечения сохранности ООПТ.

Для повышения эффективности функционирования ООПТ необходимо накопление и систематизация данных о существующих ООПТ через проведение комплексной инвентаризации в рамках ведения государственного кадастра и проведения регулярной инвентаризации зеленых насаждений.

С целью повышения эффективности борьбы с нарушениями законодательства на ООПТ необходимо проведение мероприятий по:

совершенствованию организации работы службы охраны ООПТ;

оптимизация деятельности по обеспечению общественного правопорядка и природоохранного режима на ООПТ;

техническому оснащению охраны, в том числе организации видеонаблюдения на отдельных участках;

обеспечению пожарной безопасности ООПТ, в том числе по борьбе с неконтролируемыми весенними палами;

ограждению отдельных участков для обеспечения мер по ограничению въезда автотранспорта (за исключением служебных целей) на ООПТ;

созданию автомобильных парковок перед входами в ООПТ.

Для улучшения санитарного состояния ООПТ необходимо проведение мероприятий по:

совершенствованию сбора бытового мусора на рекреационных участках и внедрение системы раздельного сбора мусора;

лесопатологическому мониторингу и защите древесно-кустарниковой растительности;

обеспечению содержания природных территорий в местах интенсивной рекреации на основе современных подходов, в том числе с использованием малогабаритной специализированной техники;

внедрению современных методов использования древесины, образующейся в ходе работ по уходу за зелеными насаждениями на ООПТ;

внедрению альтернативных источников энергии для освещения и функционирования объектов инфраструктуры на ООПТ;

разработке регламентов и типовых контрактов уходных работ для лесных территорий, предусматривающих специфику ООПТ и решение задач сохранения биоразнообразия на основе передового российского и зарубежного опыта;

содержанию и эксплуатации водных объектов, входящих в состав ООПТ, своевременной реконструкции гидротехнических сооружений и реабилитации водных объектов.

Для обеспечения сохранения и восстановления природного биологического разнообразия на ООПТ необходимо использовать интенсивные методы, направленные как на создание оптимальных условий для размножения видов диких животных, в том числе видов животных занесённых в Красные книги, так и на улучшение их кормовой базы или защитных условий среды обитания, в том числе:

организация зимней подкормки птиц и млекопитающих;

устройство искусственных гнездовий для обычных и редких видов птиц;

создание ремиз (небольших полян) для улучшения кормовой базы и укрытий за счет мозаичности и развития подлеска;

создание и устройство временных (сезонных) или долговременных заповедных участков, в том числе в границах существующих ООПТ в местах гнездования птиц и выведения потомства в весенне-летний сезон, в том числе локальное огораживание.

Потребуется проведение и иных специальных мероприятий (биотехнических мероприятий) по привлечению и улучшению условий обитания редких и исчезающих видов животных на ООПТ.

Проведение природоохранных мероприятий планируется при непосредственном участии населения, в том числе в проведении традиционной зимней подкормке птиц с ноября по апрель, развешиванию в весенний период искусственных гнездовий для птиц.

Для реализации задач сохранения и восстановления биологического разнообразия на ООПТ потребуется принятие нормативных правовых актов или инструктивно-методических документов по следующим направлениям:

содержание природных и озелененных территорий на ООПТ;

создание и утверждение списка редких и исчезающих типов растительных сообществ (ассоциаций), требующих особой охраны;

регулирование численности отдельных видов животных и предотвращение проникновения "чуждых" видов растений и животных в природные сообщества.

## Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий", чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", принятым Государственной Думой 11 ноября 1994 года, мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Данные для разработки раздела получены из «Паспорта территории Большесельского муниципального района Ярославской области» (далее по тексту - Паспорт).

### Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории муниципального образования возможны следующие неблагоприятные природные явления – источники чрезвычайных ситуаций  представленные ниже (Таблица 47):

Таблица 47  Источники природных чрезвычайных ситуаций

| п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 1.2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды |
|  |  |  | Деформация речного русла |
| 2 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 2.1 | Сильный ветер (ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2 | Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| 2.3 | Сильные осадки |
| 2.3.1 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение воды) Затопление территории |
| 2.3.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 2.3.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 2.4 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 2.5 | Град | Динамический | Удар |
| 2.6 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 2.7 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 2.8 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 3 | Природные пожары |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категорию оценки сложности природных условий.       Учитывая характеристики рельефа территории, гидрогеологические условия, сейсмичность и степень распространения опасных природных процессов, природные условия района оцениваются как простые.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке проектной документации на строительство зданий и сооружений.

Опасные метеорологические  явления

Метеорологические  опасные явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний,  оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер со скоростью 25 м/с и более, проносясь над землей, производит опустошительные действия, разрушает различные сооружения, ломает деревья.  Последствиями сильного ветра часто бывают  пожары,  остановка производства из-за разрушения электросетей и других жизненно важных коммуникаций, гибель людей и травмы различной степени тяжести. Люди, попавшие в зону сильного ветра, получают травмы в основном от летящих предметов.

Гроза – наиболее распространенное опасное атмосферное явление.  При грозе   выпадает   большое   количество   осадков,   однако   наибольшую   опасность представляют электрические разряды – молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА, при этом может пострадать электротехническое оборудование. Удары молнии наносят ущерб деревьям. Разряды молнии являются одной из причин возникновения пожаров в лесах, возгорания зданий и сооружений. Кроме того молния это серьёзная угроза жизни людей и животных.

Град выпадает обычно при сильных грозах в теплое время года, когда температура у поверхности земли не ниже 20°С.  Чаще всего он проходит узкой (не больше 10 километров), но длинной (иногда на сотни километров) полосой. Поражающим фактором града является ударное действие. Основной ущерб град   наносит   сельскохозяйственным угодьям.  Возможный   ущерб   связан   с   разрушением остекления, повреждением кровли зданий и сооружений, автотранспорта.

Сильные (продолжительные) дожди приводят к увеличению уровня воды и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог, прорыву плотин.

В соответствии с Паспортом, исходя из статистических данных, следует, что в районе угроза засухи   отсутствует.

Сильный снегопад  -  это продолжительное интенсивное выпадение снега, приводящее   к   значительному   снижению   видимости   и   затруднению   движения транспорта. Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередачи, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в теплое время года наносится значительный ущерб также сельскому хозяйству.

Гололед - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0°С до минус 3°С. Толщина гололёда обычно небольшая, в некоторых случаях может достигать нескольких сантиметров и вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия.

Сильные морозы парализуют жизнь  населенных пунктов,   губительно воздействуют на посевы  (особенно в малоснежные зимы),  увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже -30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Сильная метель - это перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.  Метели создают снегозаносы,  парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Опасные гидрологические  явления

Гидрологические  опасные явления – события  гидрологического происхождения или результат  гидрологических процессов,  возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей,  сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

В соответствии с Паспортом риски возникновения подтоплений (затоплений), заторов на территории района отсутствуют.

Опасные геологические явления

Геологические опасные явления – события геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных факторов,  оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения,  объекты экономики и окружающую природную среду.

Сейсмичность района составляет 5 баллов в соответствии с СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

В соответствии с Паспортом  риски возникновения геологических опасных явлений не прогнозируются – территория района не закарстована, оползневые участки отсутствуют.

Лавиноопасных (селеопасных) участков на территории района нет, риск возникновения землетрясений не прогнозируется, в связи с тем, что район не относится к сейсмически опасным регионам.

Природные пожары

Природные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории.

Статистические данные в соответствии с Паспортом о возникновении природных пожаров в период с 2005 по 2009 гг. приведены ниже (Таблица 48)

Таблица 48 Статистические данные о возникновении природных пожаров

| Статистика | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| В результате сухой и жаркой погоды в районе было зафиксировано 6 очагов торфяного пожара общей площадью 1га, угрозы н.п. нет, ликвидированы в течении 3 суток | В результате сухой и жаркой погоды в районе было зафиксировано 23 очага лесоторфяного низового пожара общей площадью 19,1га,(лесной – 16,1га; торфяной – 3га) угрозы н.п. нет, ликвидированы в течении суток | Очагов лесоторфяных пожаров не зафиксировано | Очагов лесоторфяных пожаров не зафиксировано | Очагов лесоторфяных пожаров не зафиксировано | Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по август прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности |

В летнее время имеют место лесоторфяные пожары. Наиболее пожароопасные торфяники: Вареговское болото – 5894 га, Дуниловское болото – 263 га, Романцевское болото – 930 га.

Причинами возникновения торфяных пожаров являются неосторожное обращение с огнем, разряд молнии или самовозгорание, которое может происходить при температуре выше 50°С. Летом поверхность почвы может нагреваться до 52-54°С. Кроме того, достаточно часто почвенные торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара.

Торфяные пожары характерны для второй половины лета, когда в результате длительной засухи верхний слой торфа просыхает до относительной влажности 25-100 %. При таком содержании влаги он может загораться и поддерживать горение в нижних, менее сухих слоях. Глубина прогорания торфяной залежи определяется уровнем залегания грунтовых вод.

Торфяные пожары наносят огромный вред лесу, они уничтожают органику почвы, в огне сгорают корни деревьев, лес полностью погибает.

### Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта  (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала,  нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их  параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Риски возникновения техногенных пожаров

За истекший период 2010 года на территории Большесельского муниципального района произошло 4 пожара, в результате которых никто не пострадал.

На основе статистических данных в течение года может произойти до 43 техногенных пожаров с гибелью  до 11 человек (Таблица 49).

Таблица 49 Статистические данные о возникновении техногенных пожаров

| Статистика возникновения техногенных пожаров | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| За 2005 на территории района зарегистрировано 24 пожара, в результате которых погиб 1 человек. | За 2006 на территории района зарегистрировано 43 пожара, в результате которых погибло 11 человек. | За 2007 на территории района зарегистрировано 30 пожаров, в результате которых погибло 6 человек. | За 2008 на территории района зарегистрировано 22 пожара, в результате которых погибло 3 человека. | За 2009 на территории района зарегистрировано 27 пожара, в результате которых травмировано 7 человека. | Прогнозируется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров Большесельского муниципального района |

Риски возникновения ЧС на потенциально-опасных объектах

Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ возможны при их производстве, переработке, хранении (захоронении), транспортировке и влекут за собой химическое поражение людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение территории (атмосферы, грунта, воды).

В соответствии с Паспортом на территории района потенциально-опасных объектов не расположено.

Риски возникновения аварий на нефте- и газопроводах

К числу пожаро - и взрывоопасных объектов (ВПО) на территории Большесельского муниципального района относятся предприятия и объекты использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, а также газопроводы.

Аварии на нефте- и  газопроводах представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

По данным обзора аварий и отказов трубопроводов, происшедших на действующих объектах ЕСГ РАО «Газпром», составленного Управлением Газнадзора РАО «Газпром», основными причинами аварий и неисправностей являются:

дефекты труб (13,9 %);

дефекты оборудования (1,4 %);

брак строительно-монтажных работ (23,2 %);

нарушение правил технической эксплуатации (3,9 %);

внутренняя эрозия и коррозия (2,4 %);

подземная коррозия (37,1 %);

механические повреждения (6,9 %);

стихийные бедствия (2,2 %);

прочие (9 %).

При описании наиболее вероятных и представительных сценариев возникновения и развития пожаровзрывоопасных аварий обычно выделяют следующие основные события:

- мгновенное воспламенение истекающего продукта с последующим горением;

- мгновенной вспышки не произошло, меры по предотвращению пожара успеха не имели, возгорание пролива;

- аварийный разлив ЛВЖ с образованием облака ТВС и его дрейф с рассеиванием по восьми направлениям ветра со своими скоростями;

- сгорание облака парогазовоздушной смеси;

- сгорание облака с развитием избыточного давления в открытом пространстве;

- разрушение близлежащей емкости под воздействием избыточного давления или тепла при горении пролива;

- мгновенного воспламенения не произошло, авария локализована благодаря эффективным мерам по предотвращению пожара либо в связи с рассеянием загазованности.

Опасными (поражающими) факторами аварии (врыв, пожар) по линейной части магистральных нефтепродуктопроводах являются:

растекание нефтепродукта и загрязнение им территории, почвы, подземных и открытых водных источников;

образование опасных концентраций паров нефтепродуктов в приземистом слое атмосферы;

опасное воздействие негорящего нефтепродукта на людей, здания и сооружения, животный и растительный мир;

тепловое излучение пожара;

ударная волна взрыва.

Основные поражающие факторы при авариях на газопроводе:

большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением;

поражение воздушной ударной волной при взрыве газопаровоздушной смеси;

токсическое отравление продуктами горения:

образование и перенос опасных концентраций паров горючих газов в приземистом слое атмосферы.

Согласно Паспорту территории Большесельского муниципального района аварий на магистральных нефтепроводах в период с 2005 г по 2009 г не зафиксировано.

С начала 2010 года аварий на газо-, нефте-, и продуктопроводах также не зарегистрировано.

Аварии на автомобильных и железных дорогах

Особую опасность на территории района представляет автомобильный и железнодорожный транспорт, которым транспортируются опасные сжиженные углеводородные газы, находящиеся под давлением.

Аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и железнодорожных вагонов и, как следствие, сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

В соответствии с Паспортом наиболее вероятным участком ДТП является автомобильная дорога областного значения  Ярославль- Большое Село-Углич.

Таблица 50 Статистические данные о возникновении ДТП

| Статистика | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 19 ДТП, в результате которых 16 человек травмировано, 9 человека погибло. | 16 ДТП, в результате которых 18 человек травмировано, 9 человека погибло. | 20 ДТП, в результате которых 25 человек травмировано, 9 человека погибло | 15 ДТП, в результате которых 27 человек травмировано, 6 человека погибло. | 16 ДТП, в результате которых 23 человека травмировано, 3 человека погибло. | Исходя из частоты аварий на ж/д транспорте, следует отметить что в районе сохраняется низкая вероятность возникновения ДТП |

По состоянию на 15.04.2010 произошло 3ДТП, в результате которых  травмирован 1 человек.

Аварийно-опасных участков железной дороги на территории Большесельского района нет. Аварий на объектах железнодорожного транспорта не зарегистрировано.

Аварии  на  электроэнергетических  системах

Аварии на электросистемах приводят к перерывам  электроснабжения потребителей,  выходу из строя установок,  обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными  стихийными бедствиями являются:

сильный  порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередач напряжением 35 кВ);

сильный  гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП);

продолжительные ливневые дожди,  продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на  глубину 0,5 м и более и разрушениям ЛЭП,  разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой);

лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП);

При  снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.  Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

По статистическим данным, приведенным в Паспорте территории Большесельского муниципального района, чрезвычайные ситуации на электросетях в период с 2005 по 2009 годы и начала 2010 года  не зафиксированы.

Аварии  на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение ЧС (аварий): котельные, тепловые сети, водопроводные сети, жилые дома, газгольдеры, подающие газ в жилые дома.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем  на 60 %;

ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

недофинансирования ремонтных работ;

образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям: прекращению подачи тепла потребителям и размораживанию тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников; отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

В соответствии с Паспортом в период с 2005 по 2009 годы аварий на системах ЖКХ на территории района не зафиксировано.

Исходя из частоты возникновения аварий на объектах ЖКХ, процента износа коммунальных сетей следует, что в районе сохраняется низкая вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ

Аварии на гидротехнических сооружениях

Гидротехнические сооружения (гидроузлы, плотины, дамбы) на малых реках повышают   водность,   как   самой   реки,   так   и   прилегающих   населенных   пунктов улучшают  рекреационные  условия,  но при разрушении  представляют  большую опасность, поскольку приводят к подтоплению территории, размыву русел, эрозии, затоплению отдельных участков.

На р.Юхоть в с.Большое Село имеется гидротехническое сооружение- Плотина на р.Юхоть (год ввода в эксплуатацию- 1956 г, класс опасности IV). Согласно Паспорту аварий на плотине в период с 2005 по 2009 годы не зафиксировано.

При разрушении ГТС  в зону возможного подтопления попадает  несколько садоводческих участков и огородов в с. Большое Село, скотомогильники в зону подтопления не попадают.

### Пожарная безопасность.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22. 07. 2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ.

В настоящее время на территории Большесельского муниципального района имеется одна пожарная часть ПЧ-37, входящая в состав ОПС-№5 г.Углич. Пожарная часть расположена в с.Большое Село, ул.Усыскина, 36  мощностью 4 автомобиля.

Проектом к строительству предложено 5 пожарных депо по 2 автомобиля каждый:  д. Новое Гостилово (Благовещенский сельский округ), с.Новое (Новосельский сельский округ), д.Высоково (Высоковский сельский округ), с.Варегово (Вареговский сельский округ и д.Миглино (Марковский сельский округ). Предполагается, что  пожарные депо будут обслуживать населенные пункты своего сельского округа. Чудиновский сельский округ будет обслуживать близлежащее  (проходит по радиусу доступности-20 минутная доступность при средне скорости 50км/ч) пожарное депо Благовещенского сельского округа.

В связи с тем, что в с. Большое Село мощность действующих объектов не покрывает потребность населения в пожарных автомобилях, проектом предложено расширить автомобильный парк данного учреждения до 6 автомобилей.

### Риски возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории поселения являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории Большесельского района следует, что вероятность возникновения эпидемии  отсутствует, рисков заболеваемости сельскохозяйственных животных нет, риски связанные с сельскохозяйственными вредителями маловероятны.

Зона, неблагоприятная по санитарно-эпидемиологическим показателям (зона распространения клещевого энцефалита) находится в западной части муниципального района.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

# Технико – экономические показатели проекта

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ | тыс. га | 133311 | 133311 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га/ % | 36335/27.26 | 36335/27.26 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | тыс. га / % | 5829/4.37 | 5829/4.37 |
| 1.3 | Земле промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | тыс. га / % | 28 95/2.17 | 2895/2.17 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс. га / % | 3/0.01 | 3/0.01 |
|  | из них: |  |  |  |
| 1.4.1 | особо охраняемые природные территории | тыс. га / % | - | - |
| 1.4.2 | природоохранного назначения | тыс. га / % | - | - |
| 1.4.3 | рекреационного назначения | тыс. га / % | 3/0.01 | 3/0.01 |
| 1.4.4 | историко-культурного назначения | тыс. га / % | - | - |
| 1.4.5 | иные особо ценные земли | тыс. га / % | - | - |
| 1.5 | Земли лесного фонда | тыс. га / % | 80322/60.25 | 80322/60.25 |
| 1.6 | Земли водного фонда | тыс. га / % | 805/0.60 | 805/0.60 |
| 1.7 | Земли запаса | тыс. га / % | 7122/5.34 | 7122/5.34 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего, в том числе: | тыс. чел. | 10,2 | 10,3 |
| 2.1.1 | численность городского населения | тыс.чел. | 0 | 0 |
|  |  | % общей численности населения | 0 | 0 |
| 2.1.1 | численность сельского населения | тыс. чел. | 10,2 | 10,3 |
|  |  | % общей численности населения | 100 | 100 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | чел. | -94 | - |
| 2.2.1 | прирост | чел. | 81 | - |
|  |  | % общей численности населения | 1 | - |
| 2.2.2 | убыль | чел. | 175 | - |
|  |  | % общей численности населения | 2 | - |
| 2.3 | Показатели миграции населения | чел. | 18 | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.4.1 | младше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 1,6 | 2,1 |
|  |  | % общей численности населения | 16 | 20 |
| 2.4.2 | трудоспособного возраста | тыс.чел. | 5,5 | 5,4 |
|  |  | % общей численности населения | 54 | 53 |
| 2.4.3 | старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 3,1 | 2,8 |
|  |  | % общей численности населения | 30 | 27 |
| 2.5 | Число городских поселений всего, в том числе: | единиц/тыс. чел. | 0 | 0 |
| 2.5.1 | городов | единиц/тыс. чел. | 0 | 0 |
| 2.6 | Число сельских поселений | единиц/тыс. чел. | 3 | 3 |
|  | в том числе населённых пунктов | единиц/тыс. чел. | 318 | 301 |
|  | из них с численностью населения: |  |  |  |
| 2.6.1 | свыше 3 тыс. чел. | единиц/тыс. чел. | 1/3,7 | 1/3,6 |
| 2.6.2 | 0,5-1 тыс. чел. | единиц/тыс. чел. | 3/2,1 | 3/2,0 |
| 2.6.3 | 0,2 – 0,5 тыс. чел. | единиц/тыс. чел. | 5/1,6 | 5/1,6 |
| 2.6.4 | до 0,2 тыс. чел. | единиц/тыс. чел. | 309/2,8 | 292/3,1 |
| 2.7 | Число населённых пунктов, | единиц/тыс. чел. | 318/10,2 | 301/10,3 |
|  | в том числе расположенных: |  |  |  |
| 2.7.1 | на территории поселений | единиц/тыс. чел. | 318/10,2 | 301/10,3 |
| 2.7.2 | на межселенной территории | единиц/тыс. чел. | - | - |
| 2.8 | Плотность населения района | чел/кв. км | 8 | 8 |
| 2.9 | Плотность городского населения | чел/кв. км | - | - |
| 2.10 | Плотность сельского населения | чел/кв. км | 8 | 8 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольные общеобразовательные учреждения | тыс. мест | 0,3 | 0,3 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 30 | 30 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | тыс. учащихся | 2,1 | 2,1 |
|  |  | учащихся на 1000 чел. | 208 | 200 |
| 3.3 | Внешкольные учреждения | мест | 130 | 130 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 13 | 13 |
| 3.4 | Больничные учреждения | коек | 394 | 404 |
|  |  | коек на 1000 чел. | 39 | 39 |
| 3.5 | Амбулаторно - поликлинические учреждения | посещений в смену | 261 | 261 |
|  |  | посещений в смену на 1000 чел. | 26 | 25 |
| 3.6 | ФАП | объект | 7 | 16 |
| 3.7 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 6 | 8 |
|  |  | автомобиль на 1000 чел. | 1 | 1 |
| 3.8 | Объекты социального обеспечения | объект | 3 | 3 |
| 3.9 | Клубы | тыс. мест | 2,5 | 2,8 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 248 | 272 |
| 3.10 | Библиотеки | тыс. единиц хранения | 132,9 | 113,9 |
|  |  | тыс. единиц хранения/1000 чел. | 13,1 | 11,1 |
| 3.11 | Музеи | объект | 1 | 1 |
| 3.12 | Спортивные залы | тыс. кв.м площади пола | 2,2 | 2,7 |
|  |  | кв.м площади пола на 1000 чел. | 220 | 260 |
| 3.13 | Плоскостные сооружения | га | 4,60 | 9,74 |
|  |  | га на 1000 чел. | 0,5 | 0,9 |
| 3.14 | Бассейны | тыс. кв. м зеркала воды | 0 | 0,3 |
|  |  | кв. м зеркала воды на 1000 чел. | 0 | 25 |
| 3.15 | Объекты пожарной охраны | автомобиль | 4 | 16 |
|  |  | автомобилей на 1000 чел. | 0,4 | 1,6 |
| 3.16 | База отдыха | объект | 1 | 5 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность железнодорожной сети - всего В том числе: | км | 14 | 14 |
| 4.1.1 | - федерального значения | км | 14 | 14 |
| 4.2 | Протяженность автомобильных дорог – всего В том числе: | км | 587,29 | 608,00 |
| 4.2.1 | - регионального или межмуниципального значения | км | 310,91 | 319,91 |
| 4.2.2 | - местного значения | км | 276,38 | 288,09 |
| 4.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км | 314,21 | 435,21 |
| 4.4 | Плотность транспортной сети: |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/100 км2 | 1,1 | 1,1 |
|  | - автомобильной (дороги с твердым покрытием) | км/100 км2 | 23,6 | 31,6 |
| 4.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 187 | 350 |
| 5 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | Всего | млн. кВт. ч. /в год | 6,6 | 9,1 |
| 5.1.2 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1350 |
| 5.1.3 | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | всего | км | 45 | 52,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | линий электропередачи среднего напряжения (35 кВ) | км | 45 | 52,5 |
| 5.2 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.2.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 85 |
| 5.2.2 | Количество источников подачи газа | штук | 1 | 1 |
| 5.2.3 | Протяженность сетей | км | 19,7 | 177 |
|  | всего |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 5.2.3.1 | магистральный высокого давления | км | 19 | 19 |
| 5.2.3.2 | газопровод высокого давления | км | 0,7 | 158 |
| 5.2.3.3 | газопровод среднего давления | км | - | - |
| 5.2.3.4 | газопровод низкого давления | км | - | - |
| 5.3 | Связь |  |  |  |
| 5.3.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 5.3.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 чел. | 376 | 400 |
| 5.3.3 | Протяженность междугородних кабельных линий связи | км | 148 | 148 |
| 5.4 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.4.1 | Водопотребление | тыс.куб.м./сут | - | 3878,5 |
| 5.5 | Водоотведение |  |  |  |
| 5.5.1 | Водоотведение | тыс.куб.м./сут | - | 3261,92 |
| 5.6 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.6.1 | Теплоснабжение | млн.Гкал/ год | - | 0,09 |
| 6 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.1 | Количество твёрдых бытовых отходов | тыс. т/год | 3,1 | 3,2 |
|  | В том числе количество утилизируемых твёрдых бытовых отходов |  | - | - |
|  | Из них в городских поселениях |  | - | - |
| 6.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т/год | - | - |
| 6.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т/год | - | - |
| 6.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т/год | - | - |
| 6.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единицы/га | - | 1/3,3 |
| 6.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | В том числе стихийных | га | - | - |
|  | Иные виды инженерного оборудования |  | - | - |
| 6.7 | Скотомогильники | единиц | 11 | 11 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га/единиц | 6/13,7 | 6/13,7 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранные зон | га | - | 622,3 |
| 9 | Ориентировочный объём инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений |  |  |  |
|  | Всего | млн. руб. | - | 2475,2 + по заданию на проектирование |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | социальная сфера | млн. руб. | - | 525,2 |
| 9.2 | производственная сфера | млн. руб. | - | по заданию на проектирование |
| 9.3 | транспортная инфраструктура | млн. руб. | - | 1300 |
| 9.4 | инженерная инфраструктура | млн. руб. | - | 750 |