Информация об инвестиционной площадке

Вареговского месторождения песка и

песчано-гравийного материала Большесельского МР

| Месторождение | Ярославская область, Большесельский район, Вареговское с/п, 14 км восточнее районного центра с.Большое село, 2,5 км на ЮВ от с.Варегово, 500 м на северо-запад от д.Першино |
| --- | --- |
| Наименование близлежащих населенных пунктов и их численность (чел) | С.Большое село - 3461 С.Варегово - 956 С.Шельшедом - 194 |
| Площадь залежи, га, в том числе земли населенных пунктов | 60 60 |
| Удаленность от автодороги с твердым покрытием районного значения | 500 м |
| Удаленность от железнодорожных веток и станций | 2 км От ст Ваулово СЖД – 5 км |
| Наличие социальных объектов и расстояние до них | Средняя школа – 3 км Детский сад – 3 км Дом культуры – 3 км ФАП – 3 км |
| Описание месторождения | 1.Залежь имеет сложную форму и представляет собой узкую мульду общей длиной около 2,5 км и шириной от 160 до 1200 метров. Кровля залежи находится на глубине от 0,8м до 4,2 м от поверхности. Подошва не ровная, резко погружающаяся от краев к центру, полезная толща залегает ниже уровня грунтовых вод, мощность полезной толщи за счет неровного дна колеблется в широких пределах от 1 до 16,2 м. 2.Вскрышные породы представлены торфом, озерно-аллювиальными суглинками, редко глинами и озерно-аллювиальными песками, суммарная мощность которых меняется по отдельным выработка от 0,8 до 4,2 м 3.Результаты полевого измерения естественной радиоактивности показали, что она не превышает фоновых значений. 4.Запасы песчано-гравийного сырья Вареговского месторождения составляют 14663,25 тыс. м.куб (по категории С), в том числе: гравия 156898 тыс.м куб.., песка 130,94,28 тыс. м куб. 5.Согласно данным лабораторно-технологических исследований использование сырья Вареговского месторождения может применяться в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также дорожных и строительных работ, что свидетельствует о широком спектре использования данного месторождения, делая его ценным сырьем многопрофильного применения. |
| Варианты предложений по приобретению (передаче) земельного участка | Аренда с правом выкупа |
| Контактное лицо, телефон | Заместитель Главы администрации Большесельского муниципального района Леванцова С.Н., телефон 2-94-20 |